1.1	Скласти шестизначне число, яке складається з отриманих за допомогою кодової таблиці кодів 1-ої, 2-ої та 8-ої літер прізвища. При цьому перші 3 цифри відповідають цілій частині числа, а останні - дробовій.

Наприклад, Біда Ян Андрійович, 8 перших різних літер для варіанту В1: Б, І, Д, А, Я, Н, Р, Й.

З кодової таблиці маємо:

Б - 52, І - 14, Й - 36.

Число - 521,436.

Вважаючи це число десятковим, перевести його до шістнадцяткової, вісімкової та двійкової систем числення з точністю відповідно 3, 3 та 5 розрядів після коми.

З кодової таблиці маємо:

С - 35; А – 78; Д – 28.

Число:	  357,82810.

Переведення в двійкову систему числення:

Переведення цілої частини:

357 / 2 = 178 [1];

178 / 2 = 89 [0];

89 / 2 = 44 [1];

44 / 2 = 22 [0];

22 / 2 = 11 [0];

11 / 2 = 5 [1];

5 / 2 = 2 [1];

2 / 2 = 1 [0];

[1];

35710 = 1011001012

Переведення дробової частини:

0,828

Х

2

1,656

Х

2

1,312

Х

2

0,624

Х

2

1,248

Х

2

0,496

Х

2

0,992

Х

2

1,984

Х

2

1,968

Х

2

1,936

Х

2

1,872

Х

2

1,744

Х

2

1,488

0,82810 = 0,1101001111112

357,82810 = 101100101 ,1101001111112

Переведення в вісімкову систему числення:

101 100 101 , 110 100 111 1112 = 545,64778

*Переведення: розбиття на тріади, починаючи від коми (ліворуч і прворуч), причому у дробовій частині останню тріаду доповнюють нулями при необхідності.

Переведення в шістнадцяткову систему числення:

1 0110 0101 , 1101 0011 11112 = 165,D3F16

*Переведення: аналогічне попередньому методу, тільки розбиваєм на тетради.

357,82810 = 101100101 ,1101001111112 = 545,64778 = 165,D3F16

1.2	Скласти шестизначне число, яке складається з отриманих за допомогою кодової   таблиці кодів 1-ої, 2-ої та 8-ої літер прізвища. При цьому перші 3 цифри відповідають цілій частині числа, а останні - дробовій.

Вважаючи це число  шістнадцятковим, перевести  його до десяткової, вісімкової та двійкової систем числення з точністю відповідно 3, 3 та 5

розрядів після коми.

Число: 357,82816

357,82816 = 11 0101 0111 , 1000 0010 10002

1 101 010 111 , 100 000 101 0002 = 1527,40508

3*256 + 5*16 + 7  ,  8*0,0625 + 2*0,00390625 + 8*0,000244140625 = 855,523437510

357,82816 = 855,523437510 = 1527,40508 = 1101010111,1000001010002

1.3	Скласти шестизначне число, яке складається з отриманих за допомогою кодової таблиці кодів 1-ої, 2-ої та 8-ої літер прізвища. Вважаючи це число десятковим, перевести його до системи числення залишкових класів із мінімально необхідною кількістю основ 2, 3, 5, 7, 11, ... . Після цього зробити зворотне переведення отриманого результату до десяткової системи числення.

Число: 357828.

p1 = 2;

p2 = 3;

p3 = 5;

p4 = 7;

p5 = 11;

p6 = 13;

p7 = 17.

P = p1 * p2 * p3 * p4 * p5 * p6 * p7  = 2 * 3 * 5 * 7 * 11 * 13 *17 = 510510.

357828 mod 2 = 0;

357828 mod 3 = 0;

357828 mod 5 = 3;

357828 mod 7 = 2;

357828 mod 11 = 9;

357828 mod 13 = 3;

357828 mod 17 = 12.

357828 = ( 0, 0, 3, 2, 9, 3, 12).

B1 = 1*n/2 = 255255;		255255 / 2 = 127627	[1]

B2 = 1*n/3 = 170170;		170170 / 3 = 56723	[1]

B3 = 1*n/5 = 102102;		102102 / 5 = 20420	[2]

B3 = 2*n/5 = 204204;		204204 / 5 = 40840	[4]

B3 = 3*n/5 = 306306;		306306 / 5 = 61261	[1]

B4 = 1*n/7 = 72930;		72930 / 7 = 10418	[4]

B4 = 2*n/7 = 145860;		145860 / 7 = 20837	[1]

B5 = 1*n/11 = 46410;		46410 / 11 = 4219	[1]

B6 = 1*n/13 = 39270;		39270 / 13 = 3020	[10]

B6 = 2*n/13 = 78540;		78540 / 13 = 6041	[7]

B6 = 3*n/13 = 117810;	117810 / 13 = 9062	[4]

B6 = 4*n/13 = 157080;	157080 / 13 = 12083	[1]

B7 = 1*n/17 = 30030;		30030 / 17 = 1766	[8]

B7 = 2*n/17 = 60060;		60060 / 17 = 3532	[16]

B7 = 3*n/17 = 90090;		90090 / 17 = 5299	[7]

B7 = 4*n/17 = 120120;	120120 / 17 = 7065	[15]

B7 = 5*n/17 = 150150;	150150 / 17 = 8832	[6]

B7 = 6*n/17 = 180180;	180180 / 17 = 10598	[14]

B7 = 7*n/17 = 210210;	210210 / 17 = 12365	[5]

B7 = 8*n/17 = 240240;	240240 / 17 = 14131	[13]

B7 = 9*n/17 = 270270;	270270 / 17 = 15898	[4]

B7 = 10*n/17 = 300300;	300300 / 17 = 17664	[12]

B7 = 11*n/17 = 330330;	330330 / 17 = 19431	[3]

B7 = 12*n/17 = 360360;	360360 / 17 = 21197	[11]

B7 = 13*n/17 = 390390;	390390 / 17 = 22964	[2]

B7 = 14*n/17 = 420420;	420420 / 17 = 24730	[10]

B7 = 15*n/17 = 450450;	450450 / 17 = 26497	[1]

B1 = 255255;

B2 = 170170;

B3 = 306306;

B4 = 145860;

B5 = 46410;

B6 = 157080;

B7 = 450450.

( 0, 0, 3, 2, 9, 3, 12) = ( 0 * 255255 + 0 * 170170 + 3 * 306306 + 2 * 145860 + 9 * 46410 + 3 * 157080 + 12 * 450450 ) ( mod 510510 ) = 7504968 mod 510510 = 357828.

357828 = ( 0, 0, 3, 2, 9, 3, 12).

1.4	Виконати ефективне кодування визначених літер прізвища, при умові, що отримане

за допомогою кодової таблиці число - десяткове і говорить про те, скільки разів у "повідомленні" зустрічається дана літера (при цьому, "повідомлення" складається всього з 8 обраних літер).

Визначити ефективність проведенного кодування та порівняти її з ентропією джерела повідомлення і ефективністю рівномірного кодування, тобто з випадком, коли довжина коду для кожної літери одна й та сама. За допомогою отриманих кодів ∑скласти повідомлення, яке складається з визначених літер у тій послідовності, в якій вони зустрічаються у прізвищі. Визначити довжину (в бітах) повідомлення при ефективному і рівномірному кодуванні.

С	 35		0,12

А	 78		0,3

Л	 33		0,11

Ш	 17		0,06

Н	 23		0,08

И	 11		0,04

К	 53		0,19

Д	 28		0,1

∑278		∑100%

| Літера | Імовірність | Ефективний код | Не ефективний код |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | код | довжина | код | довжина |
| А | 0,3 | 11 | 2 | 000 | 3 |
| К | 0,19 | 10 | 2 | 001 | 3 |
| С | 0,12 | 011 | 3 | 010 | 3 |
| Л | 0,11 | 010 | 3 | 011 | 3 |
| Д | 0,1 | 001 | 3 | 100 | 3 |
| Н | 0,08 | 0001 | 4 | 101 | 3 |
| Ш | 0,06 | 00001 | 5 | 110 | 3 |
| И | 0,04 | 00000 | 5 | 111 | 3 |

H = = - ( 0.3*log20.3 + 0.19*log20.19 + 0.12*log20.12 + 0.11*log20.11 + 0.1*log0.1 +

0.08*log20.08 + 0.06*log20.06 + 0.04*log20.04 ) = - ( - 0.522 – 0.456 – 0.3684 – 0.3509 – 0.33 – 0.2936 – 0.2442 – 0.1868) = - ( - 2.7519) = 2.7519

Lсер. не еф =  = 3 = 3

Lсер. еф = = 2*0.3 + 2*0.19 + 3*0.12 + 3*0.11 + 3*0.1 + 4*0.08 + 5*0.06 + 5*0.04 = 0.6 + 0.38 + 0.24 + 0.33 + 0.3 + 0.32 + 0.3 + 0.2 = 2.67

Lсер. еф. <   H   < Lсер. не еф.

011 11 010 00001 0001 00000 10 001                                          27 біт

010 000 011 110 101 111 001 100                                                24 біт

1.5 Для шістнадцяти розрядного двійкового коду  (1ц1л)(2ц1л)(1ц8л)(2ц8л) сформувати код Геммінга (Hamming) і продемонструвати його реакцію на однократний збій. Результати подати у вигляді таблиці.

355316 = 00110101010100112

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| k1 | k2 | i3 | k4 | i5 | i6 | i7 | k8 | i9 | i10 | i11 | i12 | i13 | i14 | i15 | k16 | i17 | i18 | i19 | i20 | i21 |

1      0     0     0      0     1      1      1     0     1      0      1     0      1     0      1      1      0     0      1      1

(1)

k1 = i3 # i5 # i7 # i9 # i11 # i13 # i15 # i17 # i19 # i21 = 0 # 0 # 1 # 0 # 0 # 0 # 0 # 1 # 0 # 1 = 1

k2 = i3 # i6 # i7 # i10 # i11 # i14 # i15 # i18 # i19 = 0 # 1 # 1 # 1 # 0 # 1 # 0 # 0 # 0 = 0

k4 = i5 # i6 # i7 # i12 # i13 # i14 # i15 # i20 # i21 = 0 # 1 # 1 # 1 # 0 # 1 # 0 # 1 # 1 = 0

k8 = i9 # i10 # i11 # i12 # i13 # i14 # i15 = 0 # 1 # 0 # 1 # 0 # 1 # 0 = 1

k16 = i17 # i18 # i19 # i20 # i21 = 1 # 0 # 0 # 1 # 1 = 1

K1 = i3 # i5 # i7 # i9 # i11 # i13 # i15 # i17 # i19 # i21 = 0 # 0 # 1 # 0 # 0 # 0 # 0 # 1 # 1 # 1 = 0

K2 = i3 # i6 # i7 # i10 # i11 # i14 # i15 # i18 # i19 = 0 # 1 # 1 # 1 # 0 # 1 # 0 # 0 # 1 = 1

K4 = i5 # i6 # i7 # i12 # i13 # i14 # i15 # i20 # i21 = 0 # 1 # 1 # 1 # 0 # 1 # 0 # 1 # 1 = 0

K8 = i9 # i10 # i11 # i12 # i13 # i14 # i15 = 0 # 1 # 0 # 1 # 0 # 1 # 0 = 1

K16 = i17 # i18 # i19 # i20 # i21 = 1 # 0 # 1 # 1 # 1 = 0

K # k = (K16 # k16)(K8 # k8)(K4 # k4)(K2 # k2)(K1 # k1) = (0 # 1)(1 # 1)(0 # 0)(1 # 0)(0 # 1) = 100112

1.6  Для послідовності 16-кових цифр   (1ц1л)(2ц1л)(1ц2л)(2ц2л)…(1ц8л)(2ц8л),

користуючись картами Карно, визначити всі можливі помилкові коди, які можуть виникати при переході від цифри до цифри.

С – 35

А – 78

Л – 33

Ш – 17

Н – 23

И – 11

К – 53

Д – 28

357833172311532816

Визначення всіх можливих помилкових кодів.

1)      3 => 5

0011 => 0101:

помилкові коди при переході = 0111, 0001.

2)      5 => 7

0101 => 0111:

помилкові коди при переході = —————

3)      7 => 8

0111 => 1000:

помилкові коди при переході = 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110, 1111.

4)      8 => 3

1000 => 0011:

помилкові коди при переході = 0000, 0001, 0010, 1001, 1010, 1011.

5)      3 => 3

0011 => 0011:

помилкові коди при переході = —————

6)      3 => 1

0011 => 0001:

помилкові коди при переході = —————

7)      1 => 7

0001 => 0111:

помилкові коди при переході = 0101, 0011.

8)      7 => 2

0111 => 0010:

помилкові коди при переході = 0110, 0011.

9)      2 => 3

0010 => 0011:

помилкові коди при переході = —————

10)    3 => 1

0011 => 0001:

помилкові коди при переході = —————

11)    1 => 1

0001 => 0001:

помилкові коди при переході = —————

12)    1 => 5

0001 => 0101:

помилкові коди при переході = —————

13)    5 => 3

0101 => 0011

помилкові коди при переході = 0001, 0111.

14)    3 => 2

0011 => 0010:

помилкові коди при переході = —————

15)    2 => 8

0010 => 1000:

помилкові коди при переході = 0000, 1010.

2.1	Визначити класи функцій алгебри логіки, до яких належить задана за допомогою

таблиці функція трьох змінних (табл. ТZ.2), і її функціональну повноту. Двійкові коди цифр у графі "f" табл. ТZ.2 потрібно написати вертикально, старший розряд - наверху.

| a | b | c | f |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

1ц4л – 1 		0001

2ц7л – 3 		0011

- Функція на нульовому наборі змінних  f(0,0,0) = 0. Отже, функція зберігає константу «0».

- Функція на одиничному наборі змінних  f(1,1,1) = 1. Отже, функція зберігає константу «1».

- Функція не є монотонною, оскільки при будь-якому зростанні кількості "1" у послідовності сусідніх наборів змінних значення функції зменшується.

| a | b | c | f |  | a | b | c | f |  | a | b | c | f |  | a | b | c | f |  | a | b | c | f |  | a | b | c | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |

| a | b | c | f | a | b | c | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Функція не є самодвоїстою, оскільки на третій парі протилежних наборів функція не приймає протилежні значення.

- Для визначення лінійності функції подамо її у вигляді полінома Жегалкіна

f = /abc # ab/c # abc = (a#1)bc # ab(c#1) # abc = abc # bc # abc # ab # abc =

= abc # abc # abc #			(=abc)

# bc #					(=bc)

# ab =					(=ab)

= abc # bc # ab.

Оскільки поліном містить добутки змінних, то функція не є лінійною.

Отже, із п'яти необхідних для створення ФПС властивостей відсутні дві – не зберігання константи «0» та «1», тому дана функція не утворює ФПС.

2.2 Мінімізувати за допомогою методу Квасна-Мак-Класкі-Петрика 5 функцій (f0, f1,

f2, f3, f4) 5-ти змінних (a, b, c, d, e). Функції задано за допомогою таблиці ТZ.3. Побудувати

таблицю, яка ілюструє процес знаходження простих імплікант,і таблицю покриття

(імплікантну таблицю). За допомогою методу Петрика визначити всі мінімальні розв'язки.

Кожний третій набір для кожної з функцій має невизначене значення. Відлік починається

від першого згори одиничного значення функції з врахуванням зміщення, величина якого

позначена у табл. ТZ.3:

S - відлік починається безпосередньо від першого згори одиничного значення;

-S - відлік починається від попереднього набору відносно першого згори одиничного

значення;

+S - відлік починається від наступного набору відносно першого згори одиничного

значення.

| С | А | Л | Ш | Н | И | К | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 |
| 0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 1 1 1 | 1 0 0 0 | 0 0 1 1 | 0 0 1 1 | 0 0 0 1 | 0 1 1 1 | 0 0 1 0 | 0 0 1 1 | 0 0 0 1 | 0 0 0 1 | 0 1 0 1 | 0 0 1 1 | 0 0 1 0 | 1 0 0 0 |

| Зміщення невизначеного значення | -S | S | +S | -S | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № набору | a | b | c | d | e | f0 | f1 | f2 | f3 | f4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x0 | 0 | 0 | х0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x1 | 1 | 1 | х1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x0 | 0 | 0 | х0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x1 | 1 | 0 | х0 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x0 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x1 | 1 | 1 | х1 | 1 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x0 | 0 | 0 | х0 |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x1 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | х1 | 1 | 1 | х0 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x1 | 1 | 1 | х1 |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | х1 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | х0 | 0 | 0 | х0 | 0 |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | х0 | 0 | 0 | х0 |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | х0 | 1 | 1 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | х0 | 0 | 0 | х0 | 0 |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | х0 | 0 | 1 | х1 |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | х1 | 0 | 0 |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | х1 | 1 | 1 | х1 | 1 |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | х0 | 0 | 0 | х0 |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | х0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | х1 | 1 | 1 | х1 | 1 |
| 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | х1 | 1 | 1 | х1 |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х0 | 0 | 0 |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | х0 | 0 | 0 | х0 | 0 |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | х0 | 0 | 1 | х1 |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | х1 | 0 | 0 |
| 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | х0 | 0 | 0 | х1 | 1 |
| 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | х1 | 1 | 0 | х0 |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | х1 | 0 | 0 |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | х1 | 1 | 1 | х0 | 0 |

Будуємо таблицю, яка ілюструє знаходження простих імплікант:

Мінімізація функції f0

1                           2                                         3

| К | П | У | C | К | П | У | С | К | П | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00001 | а0 | + | a0b0 | 000_1 | f0 | + | f0g3 | 0_0_1 | k0 | - |
| 00010 | а1 | + | a0b1 | 0_001 | f1 | + | f1g1 | 0_0_1 | k1 | - |
| 00100 | а2 | + | a1b0 | 0001_ | f2 | + | f2g6 | 0_01_ | k2 | - |
| 10000 | а3 | + | a1b2 | 0_010 | f3 | + | f2g8 | _001_ | k3 | - |
| 00011 | b0 | + | a1b4 | _0010 | f4 | + | f3g1 | 0_01_ | k4 | - |
| 01001 | b1 | + | a2b3 | 0_100 | f5 | - | f4g2 | _001_ | k5 | - |
| 01010 | b2 | + | a3b4 | 100_0 | f6 | - | g0h3 | _0_11 | l0 | - |
| 0110 | b3 | + | b0c0 | 00_11 | g0 | + | g1h4 | _ _011 | l1 | - |
| 10010 | b4 | + | b0c1 | 0_011 | g1 | + | g2h0 | _0_11 | l2 | - |
| 00111 | c0 | + | b0c3 | _0011 | g2 | + | g2h1 | _ _011 | l3 | - |
| 01011 | c1 | + | b1c1 | 010_1 | g3 | + | g3h7 | _10_1 | l4 | - |
| 01101 | c2 | + | b1c2 | 01_01 | g4 | + | g4h8 | _1_01 | l5 | - |
| 10011 | c3 | + | b1c5 | _1001 | g5 | + | g5h1 | _10_1 | l6 | - |
| 10110 | c4 | + | b2c1 | 0101_ | g6 | - | g5h2 | _1_01 | l7 | - |
| 11001 | c5 | + | b3c2 | 0110_ | g7 | + | g7h9 | _110_ | l8 | - |
| 11100 | c6 | + | b4c3 | 1001_ | g8 | + | g8h5 | 10_1_ | l9 | - |
| 10111 | d0 | + | c0d0 | _0111 | h0 | - | h3i1 | 1_ _11 | m0 | - |
| 11011 | d1 | + | c1d1 | _1011 | h1 | - | h4i0 | 1_ _11 | m1 | - |
| 11101 | d2 | + | c2d2 | _1101 | h2 | - | h5i3 | 1_11_ | m2 | - |
| 11110 | d3 | + | c3d0 | 10_11 | h3 | + | h6i0 | 1_11_ | m3 | - |
| 11111 | e0 | + | c3d1 c4d0 c4d3 c5d1 c5d2 c6d2 c6d3 | 1_011 | h4 | + | h7i2 | 11_ _1 | m4 | - |
|  |  |  |  | 1011_ 1_110 110_1 11_01 1110_ 111_0 | h5 h6 h7 h8 h9 h10 | + + + + + + | h8i1 h9i3 h10i2 | 11_ _1 111_ _ 111_ _ | m5 m6 m7 | - - - |
|  |  |  | d0e0 d1e0 d2e0 d3e0 | 1_111 11_11 111_1 1111_ | i0 i1 i2 i3 | + + + + |  |  |  |  |

Отже простими імплікантами є кон’юнкції:

/ac/d/e:  0_100; a/b/c/e: 100_0; /ab/cd: 0101_; /bcde: _0111; b/cde: _1011;   bc/de: _1101; /a/ce: 0_0_1; /a/cd: 0_01_; /b/cd: _001_; /bde: _0_11; /cde: _ _011; b/ce: _10_1; b/de: _1_01; bc/d: _110_; a/bd: 10_1_; ade: 1_ _11; acd: 1_11_;    abe: 11_ _1; abc: 111_ _.

Мінімізація функції f1

1                           2                                         3                                        4

| К | П | У | C | К | П | У | С | К | П | У | C | К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00010 | а0 | + | a0b0 | 0001_ | f0 | + | f0g5 | 0_01_ | k0 | + | k0l7 | __01_ |
| 01000 | а1 | + | a0b3 | 0_010 | f1 | + | f0g9 | _001_ | k1 | + | k1l4 | __01_ |
| 00011 | b0 | + | a0b6 | _0010 | f2 | + | f1g1 | 0_01_ | k2 | + | k2l7 | __01_ |
| 00101 | b1 | + | a1b3 | 010_0 | f3 | + | f2g2 | _001_ | k3 | + | k3l4 | __01_ |
| 01001 | b2 | + | a1b4 | 01_00 | f4 | + | f3g4 | 010_ _ | k4 | - | l6m4 | 1__1_ |
| 01010 | b3 | + | b0c0 | 00_11 | g0 | + | f3g7 | 01_ _0 | k5 | - | l6m5 | 1__1_ |
| 01100 | b4 | + | b0c1 | 0_011 | g1 | + | f4g6 | 01_ _0 | k6 | - | l7m2 | 1__1_ |
| 10001 | b5 | + | b0c3 | _0011 | g2 | + | g0h3 | _0_11 | l0 | - | l7m3 | 1__1_ |
| 10010 | b6 | + | b1c0 | 001_1 | g3 | - | g1h4 | _ _011 | l1 | - | l8m4 | 1__1_ |
| 10100 | b7 | + | b2c1 | 010_1 | g4 | - | g2h0 | _0_11 | l2 | - | l8m5 | 1__1_ |
| 00111 | c0 | + | b3c1 | 0101_ | g5 | + | g2h1 | _ _011 | l3 | - | l9m0 | 1__1_ |
| 01011 | c1 | + | b3c2 | 01_10 | g6 | + | g5h7 | _101_ | l4 | - | l9m1 | 1__1_ |
| 01110 | c2 | + | b4c2 | 011_0 | g7 | - | g6h8 | _1_10 | l5 | - |  |
| 10011 | c3 | + | b5c3 | 100_1 | g8 | - | g9h5 | 10_1_ | l6 | + |
| 10110 | c4 | + | b6c3 | 1001_ | g9 | + | g9h7 | 1_01_ | l7 | + |
| 11010 | c5 | + | b6c4 | 10_10 | g10 | + | g10h3 | 10_1_ | l8 | + |
| 10111 | d0 | + | b7c4 | 101_0 | g11 | - | g10h8 | 1_ _10 | l9 | + |
| 11011 | d1 | + | c0d0 | _0111 | h0 | - | h3i1 | 1_ _11 | m0 | + |  |
| 11101 | d2 | + | c1d1 | _1011 | h1 | - | h4i1 | 1_ _11 | m1 | + |
| 11110 | d3 | + | c2d3 | _1110 | h2 | - | h5i3 | 1_11_ | m2 | + |
| 11111 | e0 | + | c3d0 c3d1 c4d0 c4d3 c5d1 c5d3 | 10_11 | h3 | + | h6i0 | 1_11_ | m3 | + |
|  |  |  |  | 1_011 1011_ 1_110 1101_ 11_10 | h4 h5 h6 h7 h8 | + + + + + | h7i3 h8i1 | 11_1_ 11_1_ | m4 m5 | + + |  |
|  |  |  | d0e0 d1e0 d2e0 d3e0 | 1_111 11_11 111_1 1111_ | i0 i1 i2 i3 | + + + + |  |  |  |  |  |  |

Отже простими імплікантами є кон’юнкції:

/a/bce:  001_1; /ab/ce:  010_1; /abc/e:  011_0; a/b/ce:  100_1; a/bc/e:  101_0;

/bcde:  _0111; b/cde:  _1011; bcd/e:  _1110; /ab/c:  010_ _; /ab/e:  01_ _0; /bd/e:  _0_11;

/cde: _ _011; b/dc:  _101_; bd/e:  _1_10; /cd:  _ _01_; ad:  1_ _1_

Мінімізація функції f2

1                      2                                 3                               4

| К | П | У | C | К | П | У | С | К | П | У | C | K | П | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00010 | а0 | + | a0b0 | 0001_ | f0 | + | f0g5 | 00_1_ | k0 | + | k0l10 | _0_1_ | n0 | - |
| 00011 | b0 | + | a0b2 | 00_10 | f1 | + | f0g8 | 0_01_ | k1 | - | k0l11 | _0_1_ | n1 | - |
| 00101 | b1 | + | a0b4 | 0_010 | f2 | + | f0g9 | _001_ | k2 | + | k2l8 | _0_1_ | n2 | - |
| 00110 | b2 | + | a0b6 | _0010 | f3 | + | f1g0 | 00_1_ | k3 | + | k2l9 | _0_1_ | n3 | - |
| 01001 | b3 | + | b0c0 | 00_10 | g0 | + | f1g10 | _0_10 | k4 | + | k3l10 | _0_1_ | n4 | - |
| 01010 | b4 | + | b0c1 | 0_011 | g1 | + | f2g1 | 0_01_ | k5 | - | k3l11 | _0_1_ | n5 | - |
| 01100 | b5 | - | b0c2 | _0011 | g2 | + | f3g2 | _001_ | k6 | + | k4l1 | _0_1_ | n6 | - |
| 10010 | b6 | + | b1c0 | 001_1 | g3 | + | f3g6 | _0_10 | k7 | + | k4l4 | _0_1_ | n7 | - |
| 00111 | c0 | + | b1c3 | _0101 | g4 | + | g0h2 | 0_ _11 | l0 | + | k6l8 | _0_1_ | n8 | - |
| 01011 | c1 | + | b2c0 | 0011_ | g5 | + | g0h4 | _0_11 | l1 | + | k6l9 | _0_1_ | n9 | - |
| 10011 | c2 | + | b2c4 | _0110 | g6 | + | g1h0 | 0_ _11 | l2 | + | k7l1 | _0_1_ | n10 | - |
| 10101 | c3 | + | b3c1 | 010_1 | g7 | - | g1h5 | _ _011 | l3 | + | k7l4 | _0_1_ | n11 | - |
| 10110 | c4 | + | b4c1 | 0101_ | g8 | - | g2h1 | _0_11 | l4 | + | l0m4 | ___11 | o0 | - |
| 01111 | d0 | + | b6c2 | 1001_ | g9 | + | g2h3 | _ _011 | l5 | + | l0m5 | ___11 | o1 | - |
| 10111 | d1 | + | b6c4 | 10_10 | g10 | + | g3h6 | _01_1 | l6 | - | l1m2 | ___11 | o2 | - |
| 11011 | d2 | + | c0d0 | 0_111 | h0 |  | g4h1 | _01_1 | l7 | - | l1m3 | ___11 | o3 | - |
| 11101 | d3 | + | c0d1 | _0111 | h1 | + | g5h8 | _011_ | l8 | - | l2m4 | ___11 | o4 | - |
| 11110 | d4 | + | c1d0 | 01_11 | h2 | + | g6h1 | _011_ | l9 | - | l2m5 | ___11 | o5 | - |
| 11111 | e0 | + | c1d2 | _1011 | h3 | + | g9h8 | 10_1_ | l10 | - | l3m0 | ___11 | o6 | - |
|  |  |  | c2d1 | 10_11 | h4 | + | g10h4 | 10_1_ | l11 | - | l3m1 | ___11 | o7 | - |
|  |  |  | c2d2 c3d1 c3d3 c4d1 c4d4 d0e0 d1e0 d2e0 d3e0 d4e0 | 1_011 | h5 | + | h0i1 | _ _111 | m0 | + | l4m2 | ___11 | o8 | - |
|  |  |  |  | 101_1 1_101 1011_ 1_110 _1111 1_111 11_11 111_1 1111_ | h6 h7 h8 h9 i0 i1 i2 i3 i4 | + + + + + + + + + | h1i0 h2i2 h3i0 h4i2 h5i1 h6i3 h7i1 h8i4 h9i1 | _ _111 _1_11 _1_11 | m1 m2 m3 | + + + | l4m3 l5m0 l5m1 | ___11 ___11 ___11 | o9 o10 o11 | - - - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1_ _11 1_ _11 1_1_1 1_1_1 1_11_ 1_11_ | m4 m5 m6 m7 m8 m9 | + + - - - - |  |  |  |  |  |

Отже простими імплікантами є кон’юнкції:

/abc/d/e:  01100; /ab/ce:  010_1; /ab/cd:  0101_; /a/cd:  0_01_; /bce:  _01_1; /bcd:  _011_;

a/bd: 10_1_; ace: 1_1_1; acd: 1_11_; /bd: _0_1_; de: _ _ _11.

Мінімізація функції f3

1                      2                               3

| К | П | У | C | К | П | У | С | К | П | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00001 | а0 | + | a0b2 | _0001 | f0 | - | g0h5 | _011_ | k0 | - |
| 00010 | а1 | + | a1b0 | 00_10 | f1 | - | g1h1 | _011_ | k1 | - |
| 00100 | а2 | + | a1b1 | 0_010 | f2 | - | h0i1 | _ _111 | k2 | - |
| 10000 | а3 | + | a2b0 | 001_0 | f3 | - | h1i0 | _ _111 | k3 | - |
| 00110 | b0 | + | a3b2 | 1000_ | f4 | - |  |
| 01010 | b1 | + | b0c0 | 0011_ | g0 | + |  |
| 10001 | b2 | + | b0c4 | _0110 | g1 | + |  |
| 00111 | c0 | + | b1c1 | 0101_ | g2 | - |
| 01011 | c1 | + | b1c6 | _1010 | g3 | - |  |
| 01101 | c2 | + | b2c3 | 100_1 | g4 | - |
| 10011 | c3 | + | b2c5 | 1_001 | g5 | - |
| 10110 | c4 | + | c0d0 | 0_111 | h0 | + |
| 11001 | c5 | - | c0d1 | _1001 | h1 | + |
| 11010 | c6 | - | c1d0 | 01_11 | h2 | - |
| 11100 | c7 | - | c2d0 | 011_1 | h3 | - |
| 01111 | d0 | + | c3d1 | 10_11 | h4 | - |  |
| 10111 | d1 | + | c4d1 | 1011_ | h5 | - |  |
| 11111 | e0 | + | d0e0 | _1111 | i0 | + |
|  | d1e0 | 1_111 | i1 | + |  |

Отже простими імплікантами є кон’юнкції:

ab/c/de: 11001;  ab/cd/e: 11010; abc/d/e: 11100;  /b/c/de:  _0001; /a/bd/e: 00_10;

/a/cd/e:  0_010;  /a/bc/e:  001_0; a/b/c/d: 1000_;  /ab/cd: 0101_; b/cd/e: _1010;

a/b/ce: 100_1; a/c/de: 1_001; /abde: 01_11; /abce: 011_1; a/bde: 10_11;

a/bcd: 1011_; /bcd: _011_; cde: _ _111.

Мінімізація функції f4

1                           2                                    3

| К | П | У | C | К | П | У | С | К | П | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00010 | а0 | + | a0b1 | 00_10 | e0 | - | f1g3 | 0_11_ | k0 | - |
| 01000 | а1 | - | b0c0 | 001_1 | f0 | - | f1g5 | _011_ | k1 | - |
| 00101 | b0 | + | b1c0 | 0011_ | f1 | + | f2g0 | 0_ 11_ | k2 | - |
| 00110 | b1 | + | b1c2 | 0_110 | f2 | + | f3g1 | _011_ | k3 | - |
| 10001 | b2 | + | b1c4 | _0110 | f3 | + |  |
| 10100 | b3 | + | b2c3 | 100_1 | f4 | - |  |
| 00111 | c0 | + | b3c4 | 101_0 | f5 | - |  |
| 01011 | c1 | + | b3c6 | 1_100 | f6 | - |
| 01110 | c2 | + | c0d0 | 0_111 | g0 | + |  |
| 10011 | c3 | + | c0d1 | _0111 | g1 | + |
| 10110 | c4 | + | c1d0 | 01_11 | g2 | - |
| 11010 | c5 | - | c2d0 | 0111_ | g3 | + |
| 11100 | c6 | + | c3d1 | 10_11 | g4 | - |
| 01111 | d0 | + | c4d1 | 1011_ | g5 | + |
| 10111 | d1 | + | c6d2 | 1110_ | g6 | - |
| 11101 | d2 | + |  |  |

Отже простими імплікантами є кон’юнкції:

/ab/c/d/e: 01000; ab/cd/e: 11010; /a/bd/e: 00_10; /a/bce: 001_1; a/b/ce: 100_1;

a/bc/e: 101_0; ac/d/e:1_100; /abde: 01_11; a/bde:10_11; abc/d: 1110_; /acd: 0_11_;

/bcd: _011_.

2.3 Мінімізувати за "1" за

допомогою карт Карно функції, задані

табл. ТZ.3. Після мінімізації доповнити

функції сполучними термами,

підкреслити вирази для цих термів в

аналітичному записі функції і позначити їх на картах Карно. Результат мінімізації повинен

співпадати з одним із розв'язків, знайдених за допомогою методу Петрика.

С	 35

А	 78

Л	 33

Ш	 17

Н	 23

И	 11

К	 53

Д	 28

Мінімізація функції f0

| 10x | 110 | 13x | 121 |
| --- | --- | --- | --- |
| 140 | 150 | 171 | 16x |
| 1Cx | 1D1 | 1Fx | 1E1 |
| 180 | 19x | 1B1 | 1A0 |

| 00 | 1x | 31 | 21 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4x | 51 | 7x | 60 |
| C1 | Dx | F0 | E0 |
| 80 | 91 | B1 | Ax |

- Склеювання клітинок 9, B, 19, 1B результат – b/ce

Мінімізуються набори 9, B, 1В.

- Склеювання клітинок 3, 2, В, А результат - /a/cd

Мінімізуються набори 3, 2, В.

- Склеювання клітинок 1C, 1D, 1F, 1E результат – abc

Мінімізуються набори 1D, 1E.

- Склеювання клітинок 1B, 19, 1D, 1F результат – abe

Мінімізуються набори 1B, 1D.

- Склеювання клітинок 13, 12, 17, 16 результат - a/bd

Мінімізуються набори 12, 17.

Невизначені значення функції на наборах 1, 7, 4, D, 10 довизначаємо як “0”, оскільки вони участі у склеювані не беруть.

Невизначені значення функції на наборах  А, 13, 16, 19, 1С, 1F  довизначаємо як “1”, оскільки вони беруть участь у склеювані за “1”.

Набори 9, 2, 3, А, 12, 1E, 1C, 13, 17, 16  беруть участь у одному склеювані.

Набори 19, B, 1B, 1D, 1F беруть участь у двох склеюваннях.

f =

Мінімізація функції f1

| 100 | 11x | 131 | 121 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14x | 150 | 17x | 161 |
| 1C0 | 1Dx | 1F1 | 1E1 |
| 180 | 190 | 1B1 | 1Ax |

| 00 | 10 | 31 | 2x |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 51 | 71 | 6x |
| C1 | D0 | F0 | Ex |
| 8x | 91 | Bx | A1 |

- Склеювання клітинок 3, 7, 13, 17 результат – /bde

Мінімізуються набори 3, 7, 13.

- Склеювання клітинок 8, А, C, E результат - /ab/e

Мінімізується набір C, E.

Невизначені значення функції на наборах  17, 8, E довизначаємо як “1”, оскільки вони беруть участь у склеювані за “1”

Невизначені значення функції на наборах 11, 14, 1D, 1A, 2, 6, B  довизначаємо як “0”, оскільки вони не беруть участь у склеювані.

Набори   Е, 3, 7, 17, 13, 8, A, C  беруть участь у одному склеювані.

f =

Мінімізація функції f2

| 100 | 110 | 131 | 12x |
| --- | --- | --- | --- |
| 140 | 15x | 171 | 161 |
| 1C0 | 1D1 | 1F1 | 1Ex |
| 18x | 190 | 1Bx | 1A0 |

| 00 | 10 | 3x | 21 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 51 | 71 | 6x |
| Cx | D0 | Fx | E0 |
| 80 | 9x | B1 | A1 |

- Склеювання клітинок 2, 3, А, B результат - /a/cd

Мінімізується набір 3.

- Склеювання клітинок 15, 17, 1D, 1F результат - ace

Мінімізуються набори 15.

- Склеювання клітинок 5, 7, 15, 17 результат – /bce

Мінімізуються набори 15.

4)   Склеювання клітинок 2, 3, 6, 7, 12, 13, 16, 17 результат - /bd

Мінімізуються набори 2, 7, 13, 16, 17.

Невизначені значення функції на наборах 12, 9, 18, 1E, 1B, 6  довизначаємо як “0”, оскільки вони участі у склеювані не беруть.

Невизначені значення функції на наборах 3, 15  довизначаємо як “1”, оскільки вони беруть участь у склеювані за “1”.

Набори В, A, 5, 1D, 1F  беруть участь у одному склеювані.

Набори 2, 3, 7, 15  беруть участь у двох склеюваннях.

Набір 17 бере участь у трьох склеюваннях.

f =

Мінімізація функції f3

| 10x | 111 | 13x | 120 |
| --- | --- | --- | --- |
| 140 | 150 | 171 | 16x |
| 1Cx | 1D0 | 1Fx | 1E0 |
| 180 | 19x | 1B0 | 1A1 |

| 00 | 1x | 30 | 21 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4x | 50 | 7x | 61 |
| C0 | Dx | F1 | E0 |
| 80 | 90 | B1 | Ax |

- Склеювання клітинок 2, А результат - /a/cd/e

Мінімізується набір 2.

2)   Склеювання клітинок B, F результат - /abde

Мінімізується набір B, F.

- Cклеювання клітинок 6, 7, 16, 17 результат - /bcd

Мінімізуються набори 6, 17.

- Склеювання клітинок 7, F, 17, 1F результат - cde

Мінімізується набір F, 17.

- Склеювання клітинок 11, 13 результат – a/b/ce

Мінімізується набір 11.

- Склеювання клітинок А, 1А результат – b/cd/e

Мінімізується набір 1А.

Невизначені значення функції на наборах 10, 19, 1С, 1, 4, D    довизначаємо як “0”, оскільки вони участі у склеювані не беруть.

Невизначені значення функції на наборах 7, А, 13, 16, 1F  довизначаємо як “1”, оскільки вони беруть участь у склеювані за “1”.

Набори 2, В, 6, 7, 11, 13, 16, 1А, 1F  беруть участь у одному склеювані.

Набір А, F, 17  бере участь у двох склеюваннях.

f =

Мінімізація функції f4

| 100 | 11x | 131 | 120 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14x | 150 | 17x | 161 |
| 1C1 | 1Dx | 1F0 | 1E0 |
| 180 | 190 | 1B0 | 1Ax |

| 00 | 10 | 30 | 2x |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 5x | 71 | 61 |
| C0 | D0 | F1 | Ex |
| 8x | 90 | B1 | A0 |

- Склеювання клітинок 6, 7, 16, 17 результат - /bcd

Мінімізуються набори  6, 7, 16.

2)   Склеювання клітинок 6, 7, E, F результат - /acd

Мінімізується набір F.

3)   Склеювання клітинок 11, 13 результат – a/b/ce

Мінімізується набір 13.

4)   Склеювання клітинок 1С, 1D результат – abc/d

Мінімізується набір 1C.

Невизначені значення функції на наборах 2, 5, 8, 14, 1А    довизначаємо як “0”, оскільки вони участі у склеювані не беруть.

Невизначені значення функції на наборах Е, 11, 17, 1D  довизначаємо як “1”, оскільки вони беруть участь у склеювані за “1”.

Набори 16, 17, F, E, 11, 13, 1С, 1D  беруть участь у одному склеювані.

Набори 6, 7 беруть участь у двох склеюваннях.

f =

2.4    Мінімізувати за "0" за допомогою карт Карно функції, задані табл. ТZ.3. Після

мінімізації доповнити функції сполучними термами, підкреслити вирази для цих термів в

аналітичному записі функції і позначити їх на картах Карно.

С	 35

А	 78

Л	 33

Ш	 17

Н	 23

И	 11

К	 53

Д	 28

Мінімізація функції f0

| 10x | 110 | 13x | 121 |
| --- | --- | --- | --- |
| 140 | 150 | 171 | 16x |
| 1Cx | 1D1 | 1Fx | 1E1 |
| 180 | 19x | 1B1 | 1A0 |

| 00 | 1x | 31 | 21 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4x | 51 | 7x | 60 |
| C1 | Dx | F0 | E0 |
| 80 | 91 | B1 | Ax |

- Склеювання клітинок 10, 11, 0, 1 результат – /b/c/d

Мінімізуються набори 0, 11.

- Склеювання клітинок 10, 14, 1C, 18 результат - /a/cd

Мінімізуються набори 14, 18.

- Склеювання клітинок 7, 6, F, E результат – /acd

Мінімізуються набори 6, F, E.

- Склеювання клітинок 8, 18, A, 1A результат – b/c/e

Мінімізуються набори 8, 18, 1A.

Невизначені значення функції на наборах 1, 7, A, 10, 1C  довизначаємо як “0”, оскільки вони беруть участь у склеювані за “0”.

Невизначені значення функції на наборах 4, D, 13, 16, 1F, 19  довизначаємо як “1”, оскільки вони участі у склеювані не беруть.

Набори 11, 0, 1, 14, 1С, 7, 6, F, E, 8, A, 1A  беруть участь у одному склеювані.

Набори 10, 18 беруть участь у двох склеюваннях.

f =

Мінімізація функції f1

| 100 | 11x | 131 | 121 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14x | 150 | 17x | 161 |
| 1C0 | 1Dx | 1F1 | 1E1 |
| 180 | 190 | 1B1 | 1Ax |

| 00 | 10 | 31 | 2x |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 51 | 71 | 6x |
| C1 | D0 | F0 | Ex |
| 8x | 91 | Bx | A1 |

- Склеювання клітинок 0, 4, 10, 14 результат – /b/d/e

Мінімізуються набори 0, 4, 10.

- Склеювання клітинок 10, 11, 14, 15 результат – a/b/d

Мінімізується набір 10, 15.

- Склеювання клітинок 18, 19, 1C, 1D результат – ab/d

Мінімізуються набори 18, 19, 1C.

- Склеювання клітинок F, E результат - /abcd

Мінімізується набір F.

Невизначені значення функції на наборах 2, 6, 8, B, 17, 1A  довизначаємо як “1”, оскільки вони не беруть участі у склеювані.

Невизначені значення функції на наборах 11, 14, 1D, E  довизначаємо як “0”, оскільки вони беруть участь у склеювані за “0”.

Набори   0, 4, 11, 15, 18, 19, 1C, 1D, F, E  беруть участь у одному склеювані.

Набори  10, 14 беруть участь у двох склеюваннях.

f =

Мінімізація функції f2

| 100 | 110 | 131 | 12x |
| --- | --- | --- | --- |
| 140 | 15x | 171 | 161 |
| 1C0 | 1D1 | 1F1 | 1Ex |
| 18x | 190 | 1Bx | 1A0 |

| 00 | 10 | 3x | 21 |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 51 | 71 | 6x |
| Cx | D0 | Fx | E0 |
| 80 | 9x | B1 | A1 |

- Склеювання клітинок 10, 14, 1С, 18, 0, 4, C, 8 результат - /d/e

Мінімізується набір 0, 4, 8, 10, 14, 1C.

- Склеювання клітинок C, D, F, E результат - /abc

Мінімізуються набори D, E.

- Склеювання клітинок 18, 19, 1B, 1A результат – ab/c

Мінімізуються набори 19, 1A.

4)   Склеювання клітинок 11, 15 результат - a/b/de

Мінімізуються набори 11.

5)   Склеювання клітинок 1, 3 результат - /a/b/ce

Мінімізуються набори 1.

Невизначені значення функції на наборах 3, F, 1B, 18, 15  довизначаємо як “0”, оскільки вони беруть участь  у склеювані за “0”.

Невизначені значення функції на наборах 6, 9, 12, 1E  довизначаємо як “1”, оскільки вони не беруть участь у склеювані.

Набори 10, 14, 1C, 0, 4, 8, D, F, E, 19, 1B, 1A, 11, 15, 1, 3  беруть участь у одному склеювані.

Набори 18, C  беруть участь у двох склеюваннях.

f =

Мінімізація функції f3

| 10x | 111 | 13x | 120 |
| --- | --- | --- | --- |
| 140 | 150 | 171 | 16x |
| 1Cx | 1D0 | 1Fx | 1E0 |
| 180 | 19x | 1B0 | 1A1 |

| 00 | 1x | 30 | 21 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4x | 50 | 7x | 61 |
| C0 | Dx | F1 | E0 |
| 80 | 90 | B1 | Ax |

1)   Склеювання клітинок 0, 4, C, 8, 10, 14, 1C, 18 результат - /d/e

Мінімізується набір 0, C, 8, 14, 18.

2)   Склеювання клітинок 1, 5, D, 9 результат - /a/de

Мінімізується набір 5, 9.

3)   Cклеювання клітинок 1C, 1D, 1F, 1E результат - abc

Мінімізуються набори 1D, 1E.

4)   Склеювання клітинок 3, 7 результат - /a/bcd

Мінімізується набір 3.

5)    Склеювання клітинок 12, 16 результат – a/bd/e

Мінімізується набір 12.

6)    Склеювання клітинок А, E результат – /abd/e

Мінімізується набір E.

Невизначені значення функції на наборах 1, 4, 7, D, A, 10, 16, 1C, 1F  довизначаємо як “0”, оскільки вони беруть участь у склеювані за “0”.

Невизначені значення функції на наборах 13, 19  довизначаємо як “1”, оскільки вони не беруть участь у склеювані.

Набори 0, 4, C, 8, 10, 14, 18, 1, 5, D, 9, 1D, 1F, 1E, 3, 7, 12, 16, A, E  беруть участь у одному склеювані.

Набір 1C  бере участь у двох склеюваннях.

f =

Мінімізація функції f4

| 100 | 11x | 131 | 120 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14x | 150 | 17x | 161 |
| 1C1 | 1Dx | 1F0 | 1E0 |
| 180 | 190 | 1B0 | 1Ax |

| 00 | 10 | 30 | 2x |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 5x | 71 | 61 |
| C0 | D0 | F1 | Ex |
| 8x | 90 | B1 | A0 |

- Склеювання клітинок 11, 15, 1D, 19, 1, 5, D, 9 результат - /de

Мінімізуються набори  1, D, 9, 15, 19.

2)   Склеювання клітинок 18, 19, 1B, 1A результат – ab/c

Мінімізується набір 18, 19, 1B.

3)   Склеювання клітинок 0, 1, 3, 2 результат – /a/b/c

Мінімізується набір 0, 1, 3.

4)   Склеювання клітинок 0, 4, C, 8 результат – /a/d/e

Мінімізується набір 0, 4, C.

5)   Склеювання клітинок E, A, 1E, 1A результат – bd/e

Мінімізується набір A, 1E.

6)   Склеювання клітинок 10, 14 результат – a/b/d/e

Мінімізується набір 10.

7)   Склеювання клітинок 17, 1F результат – ae

Мінімізується набір 1F.

Невизначені значення функції на наборах 2, 5, 8, E, 11, 14, 17, 1D, 1A  довизначаємо як “0”,  оскільки вони беруть участь у склеювані за “0”.

Набори 11, 15, 1D, 18, 1, 5, D, 9, 1B, 1, 2, 3, 4, C, 8, E, A, 1E, 10, 14, 17, 1F  беруть участь у одному склеювані.

Набори 19, 1A беруть участь у двох склеюваннях.

f =

3.1	Реалізувати функції, отримані в результаті виконання завдання 2.3, у базисі Буля. На виході кожного елемента написати формулу сигналу, який даним елементом  реалізується. Для 5 довільних вхідних наборів визначити рівні сигналів (0 або 1) на виході

кожного елемента схеми. Елементи можуть мати довільну кількість входів. Навести таблиці істинності задіяних елементів.

f0 = b/ce v /a/cd v abc v abe v a/bd v acd v /b/cd

Генеруєм 5 довільних наборів:

| Набори | І /a | І /b | І /c | К b/ce | К /a/cd | К abc | К abe | К a/bd | К acd | К /b/cd | Д f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10001 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10010 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10011 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

І – інвертор;

К – кон’юнктор;

Д – диз’юнктор.

Таблиці істинності:

| Інвертор | А | f | Кон’юнктор на 3 входи | А | f | Диз’юнктор | А | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 1 | 1 0 |  | 000 001 010 011 100 101 110 111 | 0 0 0 0 0 0 0 1 |  | 00000000 00000001 00000010 00000011 00000100 00000101 00000110 00000111 ................ 11111001 11111010 11111011 11111100 11111101 11111110 11111111 | 0 1 1 1 1 1 1 1 .. 1 1 1 1 1 1 1 |

А – аргумент;

f – функція.

3.2	Реалізувати функції, отримані в результаті виконання завдання 2.3, у базисі Буля. На виході кожного елемента написати формулу сигналу, який даним елементом реалізується. Для 5 довільних вхідних наборів визначити рівні сигналів (0 або 1) на виході кожного елемента схеми. Усі елементи повинні мати не більше двох входів. Навести таблиці істинності задіяних елементів.

f0 = b/ce v /a/cd v abc v abe v a/bd v acd v /b/cd

Генеруєм 5 довільних наборів:

| Набори | І /a | І /b | І /c | К b/c | К b/ce | К /a/c | К /a/cd | К ab | К abc | К ab | К abe | К a/b | К a/bd | К ac | К acd | К /b/c | К /b/cd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10001 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10010 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10011 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| Набори | Д b/ce v /a/cd | Д abc v abe | Д a/bd v acd | Д b/ce v /a/cd v abc v abe | Д a/bd v acd v /b/cd | Д b/ce v /a/cd v abc v abe v a/bd v acd v /b/cd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

І – інвертор;

К – кон’юнктор;

Д – диз’юнктор.

Таблиці істинності:

| Інвертор | А | f | Кон’юнктор | А | f | Диз’юнктор | А | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 1 | 1 0 |  | 00 01 10 11 | 0 0 0 1 |  | 00 01 10 11 | 0 1 1 1 |

А – аргумент;

f – функція.

3.3	Реалізувати функції, отримані в результаті виконання завдання 2.3, у монобазисі І-НЕ. На виході кожного елемента І-НЕ написати формулу сигналу, який даним елементом реалізується. Для 5 довільних вхідних наборів визначити рівні сигналів (0 або 1) на виході кожного елемента схеми. Елементи можуть мати довільну кількість входів. Навести таблиці істинності задіяних елементів.

f0 = b/ce v /a/cd v abc v abe v a/bd v acd v /b/cd

Генеруєм 5 довільних наборів:

| Набори | К /a | К /b | К /c | К /(b/ce) | К /(/a/cd) | К /(abc) | К /(abe) | К /(a/bd) | К /(acd) | К /(/b/cd) | Д f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10001 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10010 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10011 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

К – кон’юнктор;

Д – диз’юнктор.

Таблиці істинності:

| Кон’юнктор на 2 входи | А | f | Кон’юнктор на 3 входи | А | f | Диз’юнктор | А | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 01 10 11 | 1 1 1 0 |  | 000 001 010 011 100 101 110 111 | 1 1 1 1 1 1 1 0 |  | 0000000 0000001 0000010 0000011 0000100 0000101 0000110 0000111 .............. 1111001 1111010 1111011 1111100 1111101 1111110 1111111 | 1 0 0 0 0 0 0 0 .. 0 0 0 0 0 0 0 |

А – аргумент;

f – функція.

3.4 	Реалізувати функції, отримані в результаті виконання завдання 2.3, у монобазисі Шеффера. На виході кожного елемента Шеффера написати формулу сигналу, який даним елементом реалізується. Для 5 довільних вхідних наборів визначити рівні сигналів (0 або 1) на виході кожного елемента схеми. Усі елементи Шеффера повинні бути двовходовими. Навести таблицю істинності елемента Шеффера.

f0 = b/ce v /a/cd v abc v abe v a/bd v acd v /b/cd

Генеруєм 5 довільних наборів:

| Набори | К /a | К /b | К /c | К b/c | К /a/c | К ab | К ab | К a/b | К ac | К /b/c | K b/c | K /a/c | K ab | K ab | K a/b | K ac | K /b/c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10001 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10010 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10011 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Набори | Д /bc | Д ac | Д /a/b | Д /a/b | Д /ab | Д /a/c | Д bc | Д /bc/e v ac/d | Д /a/b/c v /a/b/e | Д /ab/d v /a/c/d | Д bc/d | Д b/ce v /a/cd | Д abc v abe | Д a/bd v acd | Д /b/cd | Д /bc/e v ac/d v /a/b/c v /a/b/e | Д /ab/d v /a/c/d v bc/d | Д b/ce v /a/cd v abc v abe v a/bd v acd v /b/cd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

К – кон’юнктор;

Д – диз’юнктор.

Таблиці істинності:

| Кон’юнктор на 2 входи | А | f | Диз’юнктор | А | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 01 10 11 | 1 1 1 0 |  | 00 01 10 11 | 1 0 0 0 |

А – аргумент;

f – функція.

3.5 	Реалізувати функції, отримані в результаті виконання завдання 2.4, у монобазисі АБО-НЕ. На виході кожного елемента АБО-НЕ написати формулу сигналу, який даним елементом реалізується. Для 5 довільних вхідних наборів визначити рівні сигналів (0 або 1) на виході кожного елемента схеми. Елементи можуть мати довільну кількість входів. Навести таблиці істинності задіяних елементів.

f =  (/a v b v d) (b v c v d) (a v c v /d) (a v /c v /d) (/b v c v e) (a v /b v /d v e)

| Набори | I /a | І /b | І /c | І /d | Д /(/a v b v d) | Д /(b v c v d) | Д /(a v c v /d) | Д /( a v /c v /d) | Д /(/b v c v e) | Д /( a v /b v /d v e) | К f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10001 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10010 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10011 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблиці істинності:

| Інвертор | А | f | Диз’юнктор на 3 входи | А | f | Диз’юнктор на 4 входи | А | f | Кон’юнктор | А | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 1 | 1 0 |  | 000 001 010 011 100 101 110 111 | 1 0 0 0 0 0 0 0 |  | 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 | 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |  | 00000 00001 00010 00011 00100 00101 00110 00111 .......... 11001 11010 11011 11100 11101 11110 11111 | 1 0 0 0 0 0 0 0 .. 0 0 0 0 0 0 0 |

3.6 	Реалізувати функції, отримані в результаті виконання завдання 2.4, у монобазисі Пірса. На виході кожного елемента Пірса написати формулу сигналу, який даним елементом реалізується. Для 5 довільних вхідних наборів визначити рівні сигналів (0 або 1) на виході кожного елемента схеми. Усі елементи Пірса повинні бути двовходовими. Навести таблицю істинності елемента Пірса.

f =  (/a v b v d) (b v c v d) (a v c v /d) (a v /c v /d) (/b v c v e) (a v /b v /d v e)

| Набори | Д /a | Д /b | Д /c | Д /d | Д /(/a v b) | Д /(b v c) | Д /(a v c) | Д /(a v /c) | Д /(/b v c) | Д /(/a v /b) | Д /(/c v /d) | К /a v b | К b v c | К a v c | К a v /c | К /b v c | К a v /b | К /d v e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10001 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10010 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10011 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Набори | Д /(/a v b v d) | Д /(b v c v d) | Д /(a v c v /d) | Д /(a v /c v /d) | Д /(/b v c v e) | Д /(a v /b v /d v e) | К (/a v b v d) (b v c v d) | К (a v c v /d) (a v /c v /d) | К (/b v c v e) (a v /b v /d v e) | Д /((/a v b v d) (b v c v d)) | Д /((a v c v /d) (a v /c v /d)) | Д /((/b v c v e) (a v /b v /d v e)) | К S | Д /S | К f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Таблиці істинності:

| Кон’юнктор | А | f | Диз’юнктор | А | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00 01 10 11 | 1 0 0 0 |  | 00 01 10 11 | 1 0 0 0 |

3.7 	Функції, мінімізовані в завданні 2.3, реалізувати за допомогою дешифраторів.

У кожного з задіяних дешифраторів кількість виходів не повинна перевищувати 16. Навести таблиці істинності, які пояснюють роботу задіяних дешифраторів.

Таблиця істинності:

| № | Входи | Виходи |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 0 |
| 0 1 | 0 1 | 0 1 | 1 0 |

| № | Входи | Виходи |
| --- | --- | --- |
|  | 8 4 2 1 | ВК | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 0 | 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 0 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 0 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 1 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 1 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 1 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 0 0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 0 1 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 0 1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1 1 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 1 0 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1 1 1 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 1 1 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.8 	Функції, мінімізовані в завданні 2.3, реалізувати за допомогою мультиплексорів.

У кожного з задіяних мультиплексорів кількість інформаційних входів не повинна перевищувати 16. Навести таблиці істинності, які пояснюють роботу задіяних

мультиплексорів.

| Входи 8 4 2 1 | На виході f сигнал з інформаційного |
| --- | --- |
| 0 0 0 0 | Входу 0 |
| 0 0 0 1 | Входу 1 |
| 0 0 1 0 | Входу 2 |
| 0 0 1 1 | Входу 3 |
| 0 1 0 0 | Входу 4 |
| 0 1 0 1 | Входу 5 |
| 0 1 1 0 | Входу 6 |
| 0 1 1 1 | Входу 7 |
| 1 0 0 0 | Входу 8 |
| 1 0 0 1 | Входу 9 |
| 1 0 1 0 | Входу 10 |
| 1 0 1 1 | Входу 11 |
| 1 1 0 0 | Входу 12 |
| 1 1 0 1 | Входу 13 |
| 1 1 1 0 | Входу 14 |
| 1 1 1 1 | Входу 15 |

| Входи | На виході f сигнал з інформаційного |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 0 1 | Входу 0 Входу 1 |

3.9 Функції, мінімізовані в завданні 2.3, реалізувати за допомогою постійного запам'ятовуючого пристрою (ПЗП). Скласти таблиці прошиття ПЗП.

Невизначені значення функції на наборах  А, 13, 16, 19, 1С, 1F  довизначаємо як “1”, оскільки вони беруть участь у склеювані за “1”.

| Вхідні сигнали (входи ПЗП) | Вихідні сигнали (виходи ПЗП) |
| --- | --- |
| a (A4 | b A3 | c A2 | d A1 | e A0) | f0 (D0) |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 |

Таблиця прошиття:

| Адреси в кодах | Дані в кодах |
| --- | --- |
| двійковому | 16-ковому | двійковому | 16-ковому |
| A4 | A3 | A2 | A1 | A0 |  | D0 |  |
| a | b | c | d | e |  | f0 |  |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 А B C D E F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F | 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 | 00 00 01 01 00 01 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 01 01 00 00 01 01 00 01 00 01 01 01 01 01 |

3.10 	Функції, мінімізовані в завданні 2.3, реалізувати за допомогою програмованої логічної матриці (ПЛМ) типу PLA. Скласти таблиці прошиття (програмування) ПЛМ. Навести функціональну схему запрограмованої ПЛМ.

f0 = b/ce v /a/cd v abc v abe v a/bd v acd v /b/cd

| Елементи І | Входи | Виходи |
| --- | --- | --- |
|  | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | D0 | D1 |
|  | e | d | c | b | a |  | f0 |
| I0 I2 I4 I6 I8 I10 112 I1 I3 I5 I7 I9 I11 I13 | H - - H - - - 0 0 0 0 0 0 0 | - - - - H H H 0 0 0 0 0 0 0 | L L H - - H L 0 0 0 0 0 0 0 | H - H H L - L 0 0 0 0 0 0 0 | - L H H H H - 0 0 0 0 0 0 0 | - - - - - - - А А А А А А А | А А А А А А А А А А А А А А |

На перетині рядка з позначенням елемента І та графи з номером входу стоять

такі символи:

"H" - сигнал з даного входу заведений на відповідний елемент І в прямому коді;

"L" - сигнал з даного входу заведений на відповідний елемент І в інверсному коді;

"-" - сигнал з даного входу від'єднаний від відповідного елемента І;

"0" - сигнал з даного входу заведений на відповідний елемент І одночасно в прямому та інверсному кодах (це початковий стан ПЛМ, даний елемент І не використовується).

На перетині рядка з номером елемента І та графи з номером виходу (тобто, номером елемента АБО) стоять такі символи:

"A" - сигнал з даного елемента І заведений на вхід відповідного елемента АБО і проходить через елемент АБО на відповідний вихід ПЛМ (це початковий стан

незапрограмованої ПЛМ);

"-" - сигнал з даного елемента І від'єднаний від входу відповідного елемента АБО і не проходить на відповідний вихід ПЛМ.

3.11	Функції, мінімізовані в завданні 2.4, реалізувати за допомогою програмованої матриці логіки (ПМЛ) типу PAL. Скласти таблиці прошиття (програмування) ПМЛ. Навести функціональну схему запрограмованої ПМЛ.

f0 = (/a v b v d) (b v c v d) (a v c v /d) (a v /c v /d) (/b v c v e) (a v /b v /d v e)

Інформація на виходах:

D0: 	a/b/d v /b/c/d

D1:	/a/cd v /acd

D2: 	b/c/e v /abd/e

D3: 	a/b/d v /b/c/d v /a/cd v /acd

D4: 	b/c/e v /abd/e v a/b/d v /b/c/d v /a/cd v /acd

D5: 	(/b v c v e) (a v /b v /d v e) (/a v b v d) (b v c v d) (a v c v /d) (a v /c v /d)

Таблиця прошиття:

| Елементи І | Вхід/Вихід D | Входи А | Вихід | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | e | d | c | b | a |  |  |
| I0 I1 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | L L | - L | L L | H - | D0 D0 |  |
| I2 I3 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | H H | L H | - - | L L | D1 D1 |  |
| I4 I5 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | L L | - H | L - | H H | - L | D2 D2 |  |
| I6 I7 | - - | - - | - - | - - | - H | H - | - - | - - | - - | - - | - - | D3 D3 |  |
| I8 I9 | - - | - - | - H | H - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | D4 D4 |  |
| I10 I11 | - - | L - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | D5 D5 | f0 |

На перетині рядка з позначенням елемента І та графом з номером входу і номером зворотнього зв’язку стоять такі символи:

"H" - сигнал з даного входу заведений на відповідний елемент І в прямому коді;

"L" - сигнал з даного входу заведений на відповідний елемент І в інверсному коді;

"-" - сигнал з даного входу від'єднаний від відповідного елемента І;

"0" - сигнал з даного входу заведений на відповідний елемент І одночасно в прямому та інверсному кодах (початковий стан ПЛМ, даний елемент І не використовується).

3.12 	Для схем, побудованих у завданнях 3.1 - 3.7, визначити їх "ціну", підрахувавши кількість корпусів задіяних елементів. Визначити оптимальний (найдешевший) варіант.

Схема завдання 3.1:		11 	корпусів;

Схема завдання 3.2:		23	корпуса;

Схема завдання 3.3:		11	корпусів;

Схема завдання 3.4:		37	корпуса;

Схема завдання 3.5:		11	корпусів;

Схема завдання 3.6:		33	корпуса;

Схема завдання 3.7:		4	корпуса.

Оптимальний варіант: 	схема 3.7;

3.13 	Для схем, побудованих у завданнях 3.1 - 3.7, визначити їх "ціну", підрахувавши кількість виводів задіяних елементів. Визначити оптимальний (найдешевший) варіант.

Схема завдання 3.1:		35 	виводів;

Схема завдання 3.2:		47	виводів;

Схема завдання 3.3:		35	виводів;

Схема завдання 3.4:		61	виводів;

Схема завдання 3.5:		34	виводів.

Схема завдання 3.6:		56	виводів;

Схема завдання 3.7:		35	вивода.

Оптимальний варіант : 	            схема 3.5.

3.14 	Для схем, побудованих у завданнях 3.1 - 3.7, визначити час проходження сигналів від входу до виходу. Визначити оптимальний (найшвидший) варіант.

Схема завдання 3.1:		5;

Схема завдання 3.2:		8;

Схема завдання 3.3:		5;

Схема завдання 3.4:		11;

Схема завдання 3.5:		5.

Схема завдання 3.6:		11;

Схема завдання 3.7:		3.

Оптимальний варіант: 	схема 3.7.

3.15	На базі ПЛМ типу PAL з кількістю інформаційних входів не більше 16 і з входом вибору кристалу створити дешифратор діапазону адрес, який повинен формувати сигнали "більше", "дорівнює", "менше". Діапазон адрес задається 17-розрядним двійковим кодом, який формується з 17 молодших двійкових розрядів коду (2ц1л)(1ц2л)(2ц7л)(1ц8л)(2ц8л). Отриманий таким чином 17-розрядний двійковий код необхідно ще раз переписати, міняючи місцями старші й молодші двійкові розряди (переписати ззаду наперед). Менший з двох 17-розрядних кодів буде нижньою границею діапазону адрес, більший - верхньою. Сигнал "менше" повинен формуватися, коли на вході схеми присутні адреси, які менші за нижню границю діапазону. Сигнал "більше" повинен формуватись, коли на вході схеми присутні адреси, які більші за верхню границю діапазону. Сигнал "дорівнює" повинен формуватись, коли на вході схеми присутні адреси, які знаходяться посередині діапазону. У кожної з задіяних ПЛМ кількість входів не повинна перевищувати 16. Скласти таблиці прошиття ПЛМ, для кожного рядка таблиці прошиття визначити діапазон адрес, якому цей рядок відповідає. Намалювати числову вісь, на якій позначити: мінімальне і максимальне значення 17-розрядного коду; верхню і нижню границі; діапазони кодів, які обробляються різними ПЛМ.

(2ц1л)(1ц2л)(2ц7л)(1ц8л)(2ц8л) = 5732816 = 0101 0111 0011 0010 10002

17 молодших двійкових розрядів коду:	               101110011001010002

Отриманий 17-розрядний двійковий код переписаний, міняючи місцями старші й молодші двійкові розряди (переписаний ззаду наперед):	   000101001100111012

Нижня границя діапазону адрес:		0 0010 1001 1001 11012 = 0299D16

Верхня границя діапазону адрес:		1 0111 0011 0010 10002 = 1732816

Таблиці прошиття ПЛМ:

| № | Входи А ПЛМ | Виходи | Діапазон кодів |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |  |
|  | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | М | від | до |
| I0 | L | H | H | H | L | L | H | H | L | L | H | L | H | L | L | L | А | - | - | - | 7328 | 7328 |
| I1 | L | H | H | H | L | L | H | H | L | L | H | L | H | L | L | H | А | - | - | - | 7329 | 7329 |
| I2 | L | H | H | H | L | L | H | H | L | L | H | L | H | L | H | - | А | - | - | - | 732A | 732B |
| I3 | L | H | H | H | L | L | H | H | L | L | H | L | H | H | - | - | А | - | - | - | 732C | 732F |
| l4 | L | H | H | H | L | L | H | H | L | L | H | H | - | - | - | - | А | - | - | - | 7330 | 733F |
| l5 | L | H | H | H | L | L | H | H | L | H | - | - | - | - | - | - | А | - | - | - | 7340 | 737F |
| I6 | L | H | H | H | L | L | H | H | H | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | 7380 | 73FF |
| I7 | L | H | H | H | L | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | А | - | - | - | 7400 | 77FF |
| I8 | L | H | H | H | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | А | - | - | - | 7800 | 7FFF |
| I9 | H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | А | - | - | - | 8000 | FFFF |

| № | Входи А ПЛМ | Виходи | Діапазон кодів |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |  |
|  | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | S | від | до |
| I0 | L | L | H | L | H | L | L | H | H | L | L | H | H | H | L | H | А | - | - | - | 299D | 299D |
| I1 | L | L | H | L | H | L | L | H | H | L | L | H | H | H | L | L | А | - | - | - | 299C | 299C |
| I2 | L | L | H | L | H | L | L | H | H | L | L | H | H | L | - | - | А | - | - | - | 2998 | 299B |
| I3 | L | L | H | L | H | L | L | H | H | L | L | H | L | - | - | - | А | - | - | - | 2990 | 2997 |
| I4 | L | L | H | L | H | L | L | H | H | L | L | L | - | - | - | - | А | - | - | - | 2980 | 298F |
| I5 | L | L | H | L | H | L | L | H | L | - | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | 2900 | 297F |
| I6 | L | L | H | L | H | L | L | L | - | - | - | - | - | - | - | - | А | - | - | - | 2800 | 28FF |
| I7 | L | L | H | L | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | А | - | - | - | 2000 | 27FF |
| I8 | L | L | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | А | - | - | - | 0000 | 1FFF |

Схема з'єднання ПЛМ:

Числова вісь:

4.1	Виконати порозрядні операції над двома 16-розрядними кодами:

(1ц1л)(2ц1л)(1ц2л)(2ц2л) and (1ц7л)(2ц7л)(1ц8л)(2ц8л) – операція І,

(1ц1л)(2ц1л)(1ц2л)(2ц2л) or (1ц7л)(2ц7л)(1ц8л)(2ц8л) – операція АБО,

(1ц1л)(2ц1л)(1ц2л)(2ц2л) xor (1ц7л)(2ц7л)(1ц8л)(2ц8л) – операція ВИКЛЮЧНЕ АБО.

Синтезувати в базисі Буля функціональні схеми пристроїв, які виконують дані операції, і навести значення сигналів на входах схеми і на виходах кожного елемента схеми.

a = (1ц1л)(2ц1л)(1ц2л)(2ц2л) = 357816 = 0011 0101 0111 10002

b = (1ц7л)(2ц7л)(1ц8л)(2ц8л) = 532816 = 0101 0011 0010 10002

| Аргументи | a & b | a v b | a # b |
| --- | --- | --- | --- |
| a | b | (and) | (or) | (xor) |
| 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 | 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 | 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 | 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 | 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 |

Схеми операцій в базисі Буля:

4.2 	Виконати операцію віднімання чисел у двійковому коді:

(1ц3л)(1ц1л)(2ц1л)-(1ц8л)(2ц8л),

(1ц8л)(2ц8л)-(1ц3л)(1ц1л)(2ц1л).

Від'ємний результат подати у прямому коді. Після виконання вказаних операцій навести у шістнадцятковому коді значення операндів і результату. Синтезувати на базі повних однорозрядних суматорів функціональну схему багаторозрядного суматора, який виконує дані операції, і навести значення сигналів на входах схеми і на виходах кожного однорозрядного суматора. Синтезувати в базисі Буля функціональну схему повного однорозрядного суматора, навести його таблицю істинності і значення сигналів на входах суматора і на виходах кожного його елемента для кожного розряду згаданого вище багаторозрядного суматора.

(1ц3л)(1ц1л)(2ц1л) = 33516 = 0011 0011 01012

(1ц8л)(2ц8л) = 2816 = 0010 10002

Виконання операції +335 - 28

- +335 + (-28);

- 0.0011 0011 0101 + 1.0000 0010 1000 - числа у прямому двійковому коді, крапка відділяє в даному випадку знак числа від значущих розрядів числа;

- 0.0011 0011 0101 + 1.1111 1101 1000 - числа у доповняльному двійковому коді;

- 0.0011 0011 0101

+

1.1111 1101 1000

0.0011 0000 1101  - результат додатній у двійковому коді.

0.30D - результат у прямому шістнадцятковому коді.

Відповідь: +30D.

335 - 28 = 30D

Виконання операції +28 - 335

- +28 + (-335);

- 0.0000 0010 1000  + 1.0011 0011 0101 - числа у прямому двійковому коді, крапка відділяє в даному випадку знак числа від значущих розрядів числа;

- 0.0000 0010 1000  + 1.1100 1100 1011 - числа у доповняльному двійковому коді;

- 0.0000 0010 1000

+

1.1100 1100 1011

1.1100 1111 0011  - результат від'ємний у двійковому доповняльному коді.

5)   1.0011 0000 1101 - результат від'ємний у прямому двійковому коді.

1.30D - результат у прямому шістнадцятковому коді.

Відповідь: -30D.

28 - 335 = -30D

Таблиця істинності повного однорозрядного суматора:

| Входи | Виходи |
| --- | --- |
| A | B | Ci | Co | S |
| 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | 0 1 0 1 0 1 0 1 | 0 0 0 1 0 1 1 1 | 0 1 1 0 1 0 0 1 |

З таблиці істинності видно, що

Co = /ABCi v A/BCi v AB/Ci v ABCi = BCi v ACi v AB;

S = /A/BCi v /AB/Ci v A/B/Ci v ABCi.

Функціональна схема повного однорозрядного сумматора:

Операція   « 335 - 28 » :

| A | B | Ci | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | /A | /B | /Ci | AB | ACi | BCi | /A/BCi | /AB/Ci | A/B/Ci | ABCi | Co | S |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Операція  « 28 - 335 » :

| A | B | Ci | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | /A | /B | /Ci | AB | ACi | BCi | /A/BCi | /AB/Ci | A/B/Ci | ABCi | Co | S |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

4.3 	Виконати округлення 16-розрядних двійкових кодів із точністю до 1/2 одиниці

молодшого розряду, який залишається. Коди:

1(1ц4л)(2ц4л)(1ц5л)(2ц5л) - від'ємне число в доповняльному коді,

0(1ц4л)(2ц4л)(1ц5л)(2ц5л) - додатне число в доповняльному коді.

При першому округленні відкинути два молодших розряди. Наступні округлення провести послідовно через кожних два двійкових розряди. Результат чергового округлення – це початкові дані для наступного округлення.

1(1ц4л)(2ц4л)(1ц5л)(2ц5л) = 1 (172316) = 1 1000 0111 0010 00112

0(1ц4л)(2ц4л)(1ц5л)(2ц5л) = 0 (172316) = 0 1000 0111 0010 00112

Округлення числа 1 1000 0111 0010 0011:

110 00 01 11 00 10 00(00)

+000 00 00 00 00 00 00(01)

110 00 01 11 00 11 00(01)

Розряди, які відкидаються, взято в дужки.

Результат першого округлення: 110 00 01 11 00 10 00(00)

110 00 01 11 00 10(00 00)

+000 00 00 00 00 00(01 11)

110 00 01 11 00 10(01 11)

Розряди, які відкидаються, взято в дужки.

Результат першого округлення: 110 00 01 11 00 10(00 00)

110 00 01 11 00(10 00 00)

+000 00 00 00 00(01 11 11)

110 00 01 11 00(11 11 11)

Розряди, які відкидаються, взято в дужки.

Результат першого округлення: 110 00 01 11 00(10 00 00)

110 00 01 11(00 00 00 00)

+000 00 00 00(01 11 11 11)

110 00 01 11(10 11 11 11)

Розряди, які відкидаються, взято в дужки.

Результат першого округлення: 110 00 01 11(00 00 00 00)

110 00 01(10 00 00 00 00)

+000 00 00(01 11 11 11 11)

110 00 01(11 11 11 11 11)

Розряди, які відкидаються, взято в дужки.

Результат першого округлення: 110 00 01(10 00 00 00 00)

110 00(01 00 00 00 00 00)

+000 00(01 11 11 11 11 11)

110 00(10 11 11 11 11 11)

Розряди, які відкидаються, взято в дужки.

Результат першого округлення: 110 00(01 00 00 00 00 00)

110(00 00 00 00 00 00 00)

+000(01 11 11 11 11 11 11)

110(11 11 11 11 11 11 11)

Розряди, які відкидаються, взято в дужки.

Результат першого округлення: 110(00 00 00 00 00 00 00)

Округлення числа 0 1000 0111 0010 0011:

010 00 01 11 00 10 00(00)

+000 00 00 00 00 00 00(10)

010 00 01 11 00 10 00(10)

Розряди, які відкидаються, взято в дужки.

Результат першого округлення: 010 00 01 11 00 10 00(00)

010 00 01 11 00 10(00 00)

+000 00 00 00 00 00(10 00)

010 00 01 11 00 10(10 00)

Розряди, які відкидаються, взято в дужки.

Результат першого округлення: 010 00 01 11 00 10(00 00)

010 00 01 11 00(10 00 00)

+000 00 00 00 00(10 00 00)

010 00 01 11 01(00 00 00)

Розряди, які відкидаються, взято в дужки.

Результат першого округлення: 010 00 01 11 00(10 00 00)

010 00 01 10(00 00 00 00)

+000 00 00 00(10 00 00 00)

010 00 01 10(10 00 00 00)

Розряди, які відкидаються, взято в дужки.

Результат першого округлення: 010 00 01 10(00 00 00 00)

010 00 01(10 00 00 00 00)

+000 00 00(10 00 00 00 00)

010 00 10(00 00 00 00 00)

Розряди, які відкидаються, взято в дужки.

Результат першого округлення: 010 00 01(10 00 00 00 00)

010 00(01 00 00 00 00 00)

+000 00(10 00 00 00 00 00)

010 00(11 00 00 00 00 00)

Розряди, які відкидаються, взято в дужки.

Результат першого округлення:  010 00(01 00 00 00 00 00)

010 (00 00 00 00 00 00 00)

+000 (10 00 00 00 00 00 00)

010 (10 00 00 00 00 00 00)

Розряди, які відкидаються, взято в дужки.

Результат першого округлення: 010 (00 00 00 00 00 00 00)

4.4	 Виконати операцію віднімання чисел у двійково-десятковому коді (числа задані в шістнадцятковому коді):

(1ц1л)(2ц1л)-(1ц8л)(2ц8л),

(1ц8л)(2ц8л)-(1ц1л)(2ц1л).

Від'ємний результат подати у прямому двійково-десятковому коді.

(1ц1л)(2ц1л) = 3516 = 0011 01012 = 5310

(1ц8л)(2ц8л) = 2816 = 0010 10002 = 4010

Операція 53 - 40

53 = 0101 0011

40 = 0100 0000 = B

Двійковий обернений код B(дв.о.к.) = 1011 1111,

Двійковий доповняльний код B(дв.д.к.) = 1100 0000,

1001 1001

+1100 0000

0101 1001 – двійково-десятковий обернений код B(дв.-дес.о.к.)

0101 1010 – двійково-десятковий доповняльний код B(дв.-дес.д.к.).

Додавання доповняльного коду за правилами двійково-десяткової арифметики:

0101 0011

+ 0101 1010

1010 1101

+ 0000 0110 (корекція першої тетради)

1011 0011

+ 0110 0000 (корекція другої тетради)

1 0001 0011

Результат  0001 0011 = 13 перенос за межі розрядної сітки вказує на те, що результат

додатній, тобто, 13 - це його абсолютна величина.

Операція 40 - 53

40 = 0100 0000

53 = 0101 0011 = B

Двійковий обернений код B(дв.о.к.) = 1010 1100,

Двійковий доповняльний код B(дв.д.к.) = 1010 1101,

1001 1001

+1010 1101

0100 0110 – двійково-десятковий обернений код B(дв.-дес.о.к.)

0100 0111 – двійково-десятковий доповняльний код B(дв.-дес.д.к.).

Додавання доповняльного коду за правилами двійково-десяткової арифметики:

0100 0000

+ 0100 0111

1000 0111

Результат 1000 0111, відсутність переносу за межі розрядної сітки вказує на те, що результат у доповняльному двійково-десятковому коді від'ємний, щоб отримати його абсолютну величину необхідно перевести результат з доповняльного коду в прямий. Алгоритм переведення такий же, як і для переведення з прямого коду в доповняльний:

інверсія двійкових розрядів               0111 1000;

додавання 1 молодшого розряду	  0111 1001

доповнення до 99 			+1001 1001

0001 0010

прямий двійково-десятковий код   0001 0011.

Результат = -0001 0011 = -13.

4.5	Виконати операції множення в доповняльному коді двійкових чисел, поданих спочатку в прямому коді:

(+2ц1л) х (+2ц8л),

(-2ц1л) х (+2ц8л),

(+2ц1л) х (-2ц8л),

(-2ц1л) х (-2ц8л).

Попередньо всі числа перевести в доповняльний код. Навести алгоритм множення й таблицю, яка відображає зміни всіх операндів (множеного, множника, лічильника, проміжної суми, окремих розрядів та ознак), які беруть участь у множенні, після виконання кожного з операторів алгоритму. Синтезувати на базі повних однорозрядних суматорів і з використанням елементів базиса Буля функціональну схему матричного помножувача, який виконує операцію множення додатніх чисел (+2ц1л) х (+2ц8л), і навести значення сигналів на входах схеми і на виходах кожного елемента схеми.

(2ц1л) = 516 = 01012		(2ц8л) = 816 = 10002		(+5) x (+8) = (+40)

Алгоритм множення:

На алгоритмі множення введені такі позначеня:

Лч - лічильник;

n - кількість двійкових розрядів множника без знаку;

Мк - множник;

Ме - множене;

S - суматор, після виконання алгоритму в ньому буде знаходитися результат. Розрядність суматора без врахування знаку дорівнює n+m, де m - кількість розрядів множеного без врахування знаку (у прикладі n=m);

мол.р. - молодший розряд;

АЗП - арифметичний зсув праворуч;

ЛЗП - логічний зсув праворуч.

(+5) x (+8) = (+40)

Mе = 0.101

Мк = 1.000

| Лч | S | Мк | мол. р. Мк | Наступна операція |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 00.000000 | 1.000 | 0 | S = АЗП(S) |
|  | 00.000000 |  |  | Мк = ЛЗП(Мк) |
|  | 00.000000 | 0.100 |  | Лч = Лч - 1 |
| 3 | 00.000000 |  | 0 | S = АЗП(S) |
|  | 00.000000 |  |  | Мк = ЛЗП(Мк) |
|  | 00.000000 | 0.010 |  | Лч = Лч - 1 |
| 2 | 00.000000 |  | 0 | S = АЗП(S) |
|  | 00.000000 |  |  | Мк = ЛЗП(Мк) |
|  | 00.000000 | 0.001 |  | Лч = Лч - 1 |
| 1 | 00.000000 |  | 1 | S = S + Ме |
|  | 00.000000 +00.101000 00.101000 |  |  | Мк=ЛЗП (Мк) |
|  | 00.101000 | 0.000 |  | Лч = Лч – 1 |
| 0 | 00.101000 |  | 0 | кінець |

00.1010002 (доп) =  +1010002 (пр)  = +4010

(-5) x (+8) = (-40)

Mе = 1.011

Мк = 1.000

| Лч | S | Мк | мол. р. Мк | Наступна операція |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 00.000000 | 1.000 | 0 | S = АЗП(S) |
|  | 00.000000 |  |  | Мк = ЛЗП(Мк) |
|  | 00.000000 | 0.100 |  | Лч = Лч - 1 |
| 3 | 00.000000 |  | 0 | S = АЗП(S) |
|  | 00.000000 |  |  | Мк = ЛЗП(Мк) |
|  | 00.000000 | 0.010 |  | Лч = Лч - 1 |
| 2 | 00.000000 |  | 0 | S = АЗП(S) |
|  | 00.000000 |  |  | Мк = ЛЗП(Мк) |
|  | 00.000000 | 0.001 |  | Лч = Лч - 1 |
| 1 | 00.000000 |  | 1 | S = S + Ме |
|  | 00.000000 +11.011000 11.011000 |  |  | S = АЗП(S) |
|  | 11.011000 | 0.000 |  | Мк=ЛЗП (Мк) |
|  | 11.011000 |  |  | Лч = Лч – 1 |
| 0 | 11.011000 |  | 0 | кінець |

11.0110002 (доп) =  - 1010002 (пр)  = -4010

(+5) x (-8) = (-40)

Mе = 0.101

- Mе = 1.011

- Мк = 1.000

| Лч | S | Мк | мол. р. Мк | Наступна операція |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 00.000000 | 1.000 | 0 | S = АЗП(S) |
|  | 00.000000 |  |  | Мк = ЛЗП(Мк) |
|  | 00.000000 | 0.100 |  | Лч = Лч - 1 |
| 3 | 00.000000 |  | 0 | S = АЗП(S) |
|  | 00.000000 |  |  | Мк = ЛЗП(Мк) |
|  | 00.000000 | 0.010 |  | Лч = Лч - 1 |
| 2 | 00.000000 |  | 0 | S = АЗП(S) |
|  | 00.000000 |  |  | Мк = ЛЗП(Мк) |
|  | 00.000000 | 0.001 |  | Лч = Лч - 1 |
| 1 | 00.000000 |  | 1 | S = S + Ме |
|  | 00.000000 +11.011000 11.011000 |  |  | Мк=ЛЗП (Мк) |
|  | 11.011000 | 0.000 |  | Лч = Лч – 1 |
| 0 | 11.011000 |  | 0 | кінець |

11.0110002 (доп) =  - 1010002 (пр)  = -4010

(-5) x (-8) = (40)

Mе = 1.011

- Ме = 0.101

Мк = 1.000

| Лч | S | Мк | мол. р. Мк | Наступна операція |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 00.000000 | 1.000 | 0 | S = АЗП(S) |
|  | 00.000000 |  |  | Мк = ЛЗП(Мк) |
|  | 00.000000 | 0.100 |  | Лч = Лч - 1 |
| 3 | 00.000000 |  | 0 | S = АЗП(S) |
|  | 00.000000 |  |  | Мк = ЛЗП(Мк) |
|  | 00.000000 | 0.010 |  | Лч = Лч - 1 |
| 2 | 00.000000 |  | 0 | S = АЗП(S) |
|  | 00.000000 |  |  | Мк = ЛЗП(Мк) |
|  | 00.000000 | 0.001 |  | Лч = Лч - 1 |
| 1 | 00.000000 |  | 1 | S = S + Ме |
|  | 00.000000 +00.101000 00.101000 |  |  | Мк=ЛЗП (Мк) |
|  | 00.101000 | 0.000 |  | Лч = Лч – 1 |
| 0 | 00.101000 |  | 0 | кінець |

00.1010002 (доп) =  +1010002 (пр)  = +4010

Синтез на базі повних однорозрядних суматорів і з використанням елементів базиса Буля функціональної схеми матричного помножувача, який виконує операцію множення додатніх чисел 101 х 111

4.6 	Виконати операцію множення в доповняльному коді методом Бута двійкових чисел, представлених спочатку в прямому коді:

(+2ц1л) х (+2ц8л),

(-2ц1л) х (+2ц8л),

(+2ц1л) х (-2ц8л),

(-2ц1л) х (-2ц8л).

Попередньо всі числа перевести в доповняльний код. Навести алгоритм множення й таблицю, яка відображає зміни всіх операндів (множеного, множника, лічильника, проміжної суми, окремих розрядів та ознак), які беруть участь у множенні, після виконання кожного з операторів алгоритму.

(2ц1л) = 516 = 01012			(2ц8л) = 716 = 10002

Алгоритм множення:

На алгоритмі множення введені такі позначеня:

Лч - лічильник;

n - кількість двійковихрозрядів множника без знаку;

Мк - множник;

Ме -множене;

S - суматор, після виконання алгоритму в ньому буде знаходитися результат. Розрядність суматора без врахування знаку дорівнює n+m, де m - кількість розрядів множеного без врахування знаку (у прикладі n=m).

2 мол.р. - два молодших розряди;

АЗП - арифметичний зсув праворуч;

ЛЗП - логічний зсув праворуч.

(+5) x (+8) = (+40)

Mе = 0.101		- Mе = 1.011		Мк = 1.000

| Лч | S | Мк | мол. р. Мк | Наступна операція |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 00.000000 | 1.000(0) | 00 | Лч = Лч – 1 |
|  | 00.000000 |  |  | Мк = ЛЗП(Мк) |
|  | 00.000000 | 0.100(0) |  | Лч = Лч - 1 |
| 3 | 00.000000 |  | 00 | Мк = ЛЗП(Мк) |
|  | 00.000000 | 0.010(0) |  | Лч = Лч - 1 |
| 2 | 00.000000 |  | 00 | Мк = ЛЗП(Мк) |
|  | 00.000000 | 0.001(0) |  | Лч = Лч - 1 |
| 1 | 00.000000 |  | 10 | S = S + Ме |
|  | 00.000000 +00.101000 00.101000 |  |  | Мк=ЛЗП (Мк) |
|  | 00.101000 | 0.000 |  | Лч = Лч – 1 |
| 0 | 00.101000 |  | 0 | кінець |

00.1010002 (доп) =  +1010002 (пр)  = +4010

(-5) x (+8) = (-40)

Mе = 1.011		- Mе = 0.101		Мк = 1.000

| Лч | S | Мк | мол. р. Мк | Наступна операція |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 00.000000 | 1.000(0) | 00 | Лч = Лч - 1 |
|  | 00.000000 |  |  | Мк = ЛЗП(Мк) |
| 3 | 00.000000 | 0.100(0) |  | Лч = Лч - 1 |
|  | 00.000000 |  | 00 | Мк = ЛЗП(Мк) |
| 2 | 00.000000 | 0.010(0) |  | Лч = Лч - 1 |
|  | 00.000000 |  | 00 | Мк = ЛЗП(Мк) |
| 1 | 00.000000 |  |  | Лч = Лч - 1 |
|  | 00.000000 | 0.001(0) | 10 | S = S + Ме |
|  | 00.000000 + 11.011 11.011000 |  |  | Мк = ЛЗП(Мк) |
|  | 11.011000 |  |  | Лч = Лч - 1 |
| 0 | 11.011000 |  |  | кінець |

11.0110002 (доп) =  - 1010002 (пр)  = -4010

(+5) x (-8) = (-40)

Mе = 0.101		- Mе = 1.011		Мк = 1.000

| Лч | S | Мк | мол. р. Мк | Наступна операція |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 00.000000 | 1.000(0) | 00 | Лч = Лч - 1 |
|  | 00.000000 |  |  | Мк = ЛЗП(Мк) |
| 3 | 00.000000 | 0.100(0) |  | Лч = Лч - 1 |
|  | 00.000000 |  | 00 | Мк = ЛЗП(Мк) |
| 2 | 00.000000 | 0.010(0) |  | Лч = Лч - 1 |
|  | 00.000000 |  | 00 | Мк = ЛЗП(Мк) |
| 1 | 00.000000 |  |  | Лч = Лч - 1 |
|  | 00.000000 | 0.001(0) | 10 | S = S - Ме |
|  | 00.000000 + 11.011 11.011000 |  |  | Мк = ЛЗП(Мк) |
|  | 11.011000 |  |  | Лч = Лч - 1 |
| 0 | 11.011000 |  |  | кінець |

11.0110002 (доп) =  - 1010002 (пр)  = -4010

(-5) x (-8) = (40)

Mе = 1.011		- Mе = 0.101		Мк = 1.000

| Лч | S | Мк | мол. р. Мк | Наступна операція |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 00.000000 | 1.000(0) | 00 | Лч = Лч – 1 |
|  | 00.000000 |  |  | Мк = ЛЗП(Мк) |
|  | 00.000000 | 0.100(0) |  | Лч = Лч - 1 |
| 3 | 00.000000 |  | 00 | Мк = ЛЗП(Мк) |
|  | 00.000000 | 0.010(0) |  | Лч = Лч - 1 |
| 2 | 00.000000 |  | 00 | Мк = ЛЗП(Мк) |
|  | 00.000000 | 0.001(0) |  | Лч = Лч - 1 |
| 1 | 00.000000 |  | 10 | S = S - Ме |
|  | 00.000000 +00.101000 00.101000 |  |  | Мк=ЛЗП (Мк) |
|  | 00.101000 | 0.000 |  | Лч = Лч – 1 |
| 0 | 00.101000 |  | 0 | кінець |

00.1010002 (доп) =  +1010002 (пр)  = +4010

4.7 	Виконати операцію ділення 10-розрядного двійкового коду (10)(1ц2л)(1ц8л) на 5-розрядний двійковий код (1)(1ц1л) методом із відновленням залишків. Навести алгоритм ділення й таблицю, яка відображає зміни всіх операндів (діленого, дільника, лічильника, частки, окремих розрядів та ознак), які беруть участь у множенні, після виконання кожного з операторів алгоритму.

(10)(1ц2л)(1ц8л) = 10 0111 0010

(1)(1ц1л) = 1 0011

Алгоритм ділення:

В алгоритмі використані такі позначення:

Лч - лічильник;

Ч - частка;

n - кількість двійкових розрядів частки без знаку. Для визначення кількості двійкових розрядів частки при діленні цілого числа на ціле необхідно в прямому двійковому коді написати одне під одним ділене і дільник, вирівнявши їх за одиницею у старшому розряді. Тоді кількість розрядів частки n буде дорівнювати різниці довжин вирівняних дільника і діленого, збільшеній на 1;

Дк - дільник;

Де - ділене;

Зн - знак;

# - позначення операції додавання за модулем 2;

S - суматор, на початку виконання алгоритму в ньому буде знаходитися ділене;

ЛЗЛ(Х),(Y) - логічний зсув ліворуч числа X, на звільнене місце наймолодшого розряду праворуч записується двійковий розряд Y.

Де = 0.1001110010 (прямий код, доповняльний код), ЗнДе = 0 (+);

Дк = 0.10011 (прямий код, доповняльний код), ЗнДк = 0 (+);

-Дк = 1.01101 (доповняльний код).

Визначення n:

Де = +1001110010, Дк = +10001. Де довше за Дк на 5 бітів, тобто n= 5+1 = 6.

| Лч | S | S<0? | Q | Ч | Наступна операція |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0.1001110010 |  |  |  | Q = ЗнДе # ЗнДк |
|  |  |  | 0 |  | Ч = ЛЗЛ(Ч), Q |
|  |  |  |  | 0 | S = S - Дк |
|  | 0.1001110010 + 1.01101 0.0000010010 | S>0 |  |  | Q = 1 |
|  |  |  | 1 | 0 | Ч = ЛЗЛ(Ч), Q |
|  |  |  | 1 | 01 | S = ЛЗЛ(S), 0 |
|  | 0.0000100100 |  |  |  | Лч = Лч - 1 |
| 5 |  |  |  |  | S = S - Дк |
|  | 0.0000100100 + 1.01101 1.0110110010 | S<0 |  |  | Q = 0 |
|  |  |  | 0 | 01 | Ч = ЛЗЛ(Ч), Q |
|  |  |  | 0 | 010 | S = S + Дк |
|  | 1.0110110010 + 0.10011 0.0000010010 |  |  |  | S = ЛЗЛ(S), 0 |
|  | 0.0000100100 |  |  |  | Лч = Лч - 1 |
| 4 |  |  |  |  | S = S - Дк |
|  | 0.0000100100 + 1.01101 1.0111000100 | S<0 |  |  | Q = 0 |
|  |  |  | 0 | 010 | Ч = ЛЗЛ(Ч), Q |
|  |  |  | 0 | 0100 | S = S + Дк |
|  | 1.0111000100 + 0.10011 0.0000100100 |  |  |  | S = ЛЗЛ(S), 0 |
|  | 0.0001001000 |  |  |  | Лч = Лч - 1 |
| 3 |  |  |  |  | S = S - Дк |
|  | 0.0001001000 + 1.01101 1.0111101000 | S<0 |  |  | Q = 0 |
|  |  |  | 0 | 0100 | Ч = ЛЗЛ(Ч), Q |
|  |  |  | 0 | 01000 | S = S + Дк |
|  | 1.0111101000 |  |  |  | S = ЛЗЛ(S), 0 |
| 2 |  |  |  |  | S = S - Дк |
|  | 1.0111101000 + 1.01101 0.0100101000 | S>0 |  |  | Q = 1 |
|  |  |  | 0 | 01000 | Ч = ЛЗЛ(Ч), Q |
|  |  |  | 0 | 010000 | S = ЛЗЛ(S), 0 |
|  | 0.1001010000 + 1.01101 1.1111110000 |  |  |  | S = ЛЗЛ(S), 0 |
|  | 1.1111100000 |  |  |  | Лч = Лч - 1 |
| 1 |  |  |  |  | S = S - Дк |
|  | 1.1111100000 + 1.01101 1.0110000000 | S<0 |  |  | Q = 0 |
|  |  |  | 0 | 010000 | Ч = ЛЗЛ(Ч), Q |
|  |  |  | 0 | 0100000 | S = S + Дк |
|  | 1.0110000000 + 0.10011 0.1111100000 |  |  |  | S = ЛЗЛ(S), 0 |
|  | 0.1111100000 |  |  |  | Лч = Лч - 1 |
| 0 |  |  |  |  | Кінець |

Результат Ч = 0100000, перший розряд треба розуміти як знаковий, тобто результат у

прямому коді дорівнює 0.100000 (крапка відділяє розряд знаку від вагових розрядів).

Результат додатній

0.1001110010 : 0.10011 = 0.100000

4.8	 Виконати операцію ділення 10-розрядного двійкового коду (10)(1ц2л)(1ц8л) на 5-розрядний двійковий код (1)(1ц1л) методом без відновлення залишків. Навести алгоритм ділення й таблицю, яка відображає зміни всіх операндів (діленого, дільника, лічильника,

частки, окремих розрядів та ознак), які беруть участь у множенні, після виконання кожного з операторів алгоритму.

(10)(1ц2л)(1ц8л) = 10 0111 0010

(1)(1ц1л) = 1 0011

Алгоритм ділення:

В алгоритмі використанітакі позначення:

Лч - лічильник;

Ч - частка;

n - кількість двійкових розрядів частки без знаку. Для визначення кількості двійкових розрядів частки при діленні цілого числа на ціле необхідно в прямому двійковому коді написати одне під одним ділене і дільник, вирівнявши їх за одиницею в старшому розряді. Тоді кількість розрядів цілої частини частки n буде дорівнювати різниці довжин вирівняних дільника і діленого, збільшеній на 1;

Дк - дільник;

Де - ділене;

Зн - знак;

# - позначення операції додавання за модулем 2;

S - суматор, на початку виконання алгоритму в ньому буде знаходитися ділене;

ЛЗЛ(Х),(Y) - логічний зсув ліворуч числа X, на звільнене місце наймолодшого розряду праворуч записується двійковий розряд Y.

Де = 00.1001110010 (доповняльний код);

Де = + 1001110010 (прямий код);

Дк = 00.10011 (доповняльний код);

-Дк = 11.01101 (доповняльний код).

Визначення n:

Де = +1001110010, Дк = +10011. Де довше за Дк на 5 бітів, тобто n= 5+1 = 6.

| Лч | S | Зн S | Q | Ч | Наступна операція |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 00.1001110010 | 0 |  |  | Q = ЗнS # ЗнДк |
|  |  | 0 | 0 |  | Ч = ЛЗЛ(Ч), Q |
|  |  |  |  | 0 | S = S - Дк |
|  | 00.1001110010 + 11.01101 00.0000010010 | 0 |  |  | Q = ЗнS # ЗнДк |
|  |  | 0 | 0 | 0 | Ч = ЛЗЛ(Ч), /Q |
|  |  |  | 0 | 01 | S = ЛЗЛ(S), 0 |
|  | 00.0000100100 | 0 |  |  | Лч = Лч - 1 |
| 5 |  |  | 0 |  | S = S - Дк |
|  | 00.0000100100 + 11.01101 11.0111000100 | 1 |  |  | Q = ЗнS # ЗнДк |
|  |  | 1 | 1 | 01 | Ч = ЛЗЛ(Ч), /Q |
|  |  |  | 1 | 010 | S = ЛЗЛ(S), 0 |
|  | 11.0111000100 |  |  |  | Лч = Лч - 1 |
| 4 |  |  | 1 |  | S = S + Дк |
|  | 11.0111000100 + 00.10011 00.0000100100 | 0 |  |  | Q = ЗнS # ЗнДк |
|  |  | 0 | 0 | 010 | Ч = ЛЗЛ(Ч), /Q |
|  |  |  | 0 | 0100 | S = ЛЗЛ(S), 0 |
|  | 00.0001001000 |  |  |  | Лч = Лч - 1 |
| 3 |  |  | 0 |  | S = S + Дк |
|  | 00.0001001000 + 11.01101 11.0111101000 | 0 |  |  | Q = ЗнS # ЗнДк |
|  |  | 0 | 0 | 0100 | Ч = ЛЗЛ(Ч), /Q |
|  |  |  | 0 | 01000 | S = ЛЗЛ(S), 0 |
|  | 11.0111101000 |  |  |  | Лч = Лч - 1 |
| 2 |  |  | 0 |  | S = S - Дк |
|  | 11.0111101000 + 00.10011 00.0001001000 | 0 |  |  | Q = ЗнS # ЗнДк |
|  |  | 0 | 0 | 01000 | Ч = ЛЗЛ(Ч), /Q |
|  |  |  | 0 | 010000 | S = ЛЗЛ(S), 0 |
|  | 00.00100100000 |  |  |  | Лч = Лч - 1 |
| 1 |  |  | 0 |  | S = S + Дк |
|  | 00.00100100000 + 11.10001 11.1010110000 | 1 |  |  | Q = ЗнS # ЗнДк |
|  |  | 1 | 1 | 010000 | Ч = ЛЗЛ(Ч), /Q |
|  |  |  | 1 | 0100000 | S = ЛЗЛ(S), 0 |
|  | 11.0101100000 |  |  |  | Лч = Лч - 1 |
| 0 |  |  |  |  | Кінець |

Результат Ч = 0100000, перший розряд треба розуміти як знаковий, тобто результат у доповняльному коді дорівнює 0.100000 (крапка відділяє розряд знаку від вагових розрядів).

Результат додатній

0.1001110010 : 0.10011 = 0.100000

4.9	 Виконати операції додавання A+B, віднімання A-B, множення AB і ділення A/B над числами, представленими у форматі з рухомою комою. Число A складається з кодів 2ц1л і 2ц8л, число B складається з кодів 2ц2л і 2ц7л. Формат операндів і результатів повинен задовільняти вимогам табл. ТZ5.

2ц1л = 5;		2ц8л = 8;

2ц2л = 8;		2ц7л = 3.

A = 5816 = 0 101 10002

B = 8316 = 1 000 00112

Операція додавання А+В

| Аналіз і підготовка операндів | Операнд A | Операнд B |
| --- | --- | --- |
| Операнди у форматі з рухомою комою (шістнадцятковий код) | 58 | 83 |
| Операнди у форматі з рухомою комою (двійковий код) | 01011000 | 10000011 |
| Розбиті на поля операнди у форматі з рухомою комою | 0.101.1000 | 1.000.0011 |
| Знак | + (0) | + (0) |
| Характеристика | 5 = 101 | 6 = 110 |
| Показник порядку | 1 = 5 - 4 | 2 = 6 - 4 |
| Порядок | 2 = 21 | 4 = 22 |
| Мантиса | 23/32=0,10111 | 19/32=0,10011 |
| Величина числа | +2*23/32=+23/16 | +4*19/32=+19/8 |
| Примітка | A=+23/16 | B=+19/8 |
| Вирівняний порядок – порядок результату | 4 = 22 |  |
| Мантиса, яка відповідає вирівняному порядку | ¼ =0,010000 |  |
| Визначення результату | Результат: |
| Знак результату | + (0) |
| Мантиса результату визначається додаванням мантис операндів у модифікованому доповняльному коді | 00.10011 +00.010111 00.111101 |
| Заокруглення мантиси результату (в дужках – розряди, які відкидаються) | 00.11110(1) |
| Мантиса результату | 15/16 = 00.11110 |
| Показник порядку результату | 3 |
| Порядок результату | 8 = 23 |
| Величина результату | 60/16=+8*15/16 |
| Характеристика результату | 7=3+4=111 |
| Розбитий на поля результат у форматі з рухомою комою | 0.111.1110 |
| Результату у форматі з рухомою комою (двійковий код) | 01111110 |
| Результату у форматі з рухомою комою (шістнадцятковий код) | 7Е |
| Примітка | A+B=23/16+19/8=61/16 ≈ 60/16 |

Операція додавання А-В

| Аналіз і підготовка операндів | Операнд A | Операнд B |
| --- | --- | --- |
| Операнди у форматі з рухомою комою (шістнадцятковий код) | 57 | 63 |
| Операнди у форматі з рухомою комою (двійковий код) | 01010111 | 01100011 |
| Розбиті на поля операнди у форматі з рухомою комою | 0.101.0111 | 0.110.0011 |
| Знак | + (0) | + (0) |
| Характеристика | 5 = 101 | 6 = 110 |
| Показник порядку | 1 = 5 - 4 | 2 = 6 - 4 |
| Порядок | 2 = 21 | 4 = 22 |
| Мантиса | 23/32=0,10111 | 19/32=0,10011 |
| Величина числа | +2*23/32=+23/16 | +4*19/32=+19/8 |
| Примітка | A=+23/16 | B=+19/8 |
| Визначення результату | Результат: |
| Знак результату | - (1) |
| Мантиса результату визначається відніманням мантис операндів, результат ненормалізований | 00.10011 +11.01001 11.11100 = 1.00100 |
| Нормалізація мантиси результату (2 зсуви ліворуч) | 1.10000 |
| Мантиса результату | -15/16 = 1.11100 |
| Зменшення показника порядку результату на 2 для компенсації нормалізації мантиси результату | 2-2=0 |
| Показник порядку результату | 0 |
| Порядок результату | 1 = 20 |
| Величина результату | -15/16=+1*(-15/16) |
| Характеристика результату | 4=0+4=100 |
| Розбитий на поля результат у форматі з рухомою комою | 1.100.1100 |
| Результату у форматі з рухомою комою (двійковий код) | 11001100 |
| Результату у форматі з рухомою комою (шістнадцятковий код) | СС |
| Примітка | A-B=23/16-19/8=-15/16 |

Операція додавання А*В

| Аналіз і підготовка операндів | Операнд A | Операнд B |
| --- | --- | --- |
| Операнди у форматі з рухомою комою (шістнадцятковий код) | 57 | 63 |
| Операнди у форматі з рухомою комою (двійковий код) | 01010111 | 01100011 |
| Розбиті на поля операнди у форматі з рухомою комою | 0.101.0111 | 0.110.0011 |
| Знак | + (0) | + (0) |
| Характеристика | 5 = 101 | 6 = 110 |
| Показник порядку | 1 = 5 - 4 | 2 = 6 - 4 |
| Порядок | 2 = 21 | 4 = 22 |
| Мантиса | 23/32=0,10111 | 19/32=0,10011 |
| Величина числа | +2*23/32=+23/16 | +4*19/32=+19/8 |
| Примітка | A=+23/16 | B=+19/8 |
| Визначення результату | Результат: |
| Знак результату | + (0) |
| Мантиса результату визначається перемноженням мантис операндів, результат ненормалізований | 0.10111 *0.10011 10111 +10111 +00000 +00000 +10111 0.0110110101 |
| Нормалізація мантиси результату (1 зсув ліворуч) | 0.1101101010 |
| Заокруглення мантиси (в дужках – розряди, які відкидаються) | 0.11011(01010) |
| Мантиса результату | 27/32 = 0.11011 |
| Порядок результату визначається додаванням показників порядків операндів | 1+2=3 |
| Зменшення показника порядку результату на 1 для компенсації нормалізації мантиси результату | 3-1=2 |
| Показник порядку результату | 2 |
| Порядок результату | 4 = 22 |
| Величина результату | 108/32=+4*27/32 |
| Характеристика результату | 7=3+4=111 |
| Розбитий на поля результат у форматі з рухомою комою | 0.111.1011 |
| Результату у форматі з рухомою комою (двійковий код) | 01111011 |
| Результату у форматі з рухомою комою (шістнадцятковий код) | 7В |
| Примітка | A*B=23/16*19/8≈108/32 |

Операція додавання А/В

| Аналіз і підготовка операндів | Операнд A | Операнд B |
| --- | --- | --- |
| Операнди у форматі з рухомою комою (шістнадцятковий код) | 57 | 63 |
| Операнди у форматі з рухомою комою (двійковий код) | 01010111 | 01100011 |
| Розбиті на поля операнди у форматі з рухомою комою | 0.101.0111 | 0.110.0011 |
| Знак | + (0) | + (0) |
| Характеристика | 5 = 101 | 6 = 110 |
| Показник порядку | 1 = 5 - 4 | 2 = 6 - 4 |
| Порядок | 2 = 21 | 4 = 22 |
| Мантиса | 23/32=0,10111 | 19/32=0,10011 |
| Величина числа | +2*23/32=+23/16 | +4*19/32=+19/8 |
| Примітка | A=+23/16 | B=+19/8 |
| Визначення результату | Результат: |
| Знак результату | + (0) |
| Мантиса результату визначається діленням мантис операндів, результат нормалізований | 0.10111:0.10011=0.1111 -0.1001 0.01110 -0.100 0.01010 -0.10 0.01000 -0.1 0.00111 |
| Мантиса результату | 15/16 = 0.11110 |
| Порядок результату визначається відніманням показників порядків операндів | 1-2=-1 |
| Порядок результату | 1/2 = 2-1 |
| Величина результату | 15/32=+1/2*15/16 |
| Характеристика результату | 3=-1+4=011 |
| Розбитий на поля результат у форматі з рухомою комою | 0.011.1110 |
| Результату у форматі з рухомою комою (двійковий код) | 00111110 |
| Результату у форматі з рухомою комою (шістнадцятковий код) | 3Е |
| Примітка | A/B=(23/16)/(19/8)≈15/32 |

# Text boxes

Початок

Лч = n

S = 0

0

Мол.р. Мк

1

S = S + Ме

S = АЗП(S)

Мк = ЛЗП(Мк)

Лч = Лч - 1

0

Лч = 0

1

0

Мол.р. Мк

1

S = S - Ме

Кінець

Початок

Лч = n

S = Де

Q = ЗнДе#ЗнДк

Ч = ЛЗЛ(Ч), Q

S = S - Дк

Ні

Q = 1

Ч = ЛЗЛ(Ч), Q

S < 0

Такк

Q = 0

Ч = ЛЗЛ(Ч), Q

S = S + Дк

S = ЛЗЛ(S), 0

Лч = Лч -1

Такк

Лч = 0

Ні

Ні

S = 0

Такк

Ч = ЛЗЛ(Ч), 0

Лч = Лч -1

Ні

Лч = 0

Такк

Кінець

Початок

Лч = n

S = Де

Q = ЗнS#ЗнДк

Ч = ЛЗЛ(Ч), Q

1

Q

S = S + Дк

0

S = S - Дк

1

Q = 0

S = 0

0

Q = ЗнS#ЗнДк

Ч = ЛЗЛ(Ч), (-Q)

S = ЛЗЛ(S), 0

Лч = Лч -1

1

Лч = 0

0

0

S = 0

1

Ч = ЛЗЛ(Ч), Q

Лч = Лч - 1

0

Лч = 0

Кінець

1