Білет №1

| г | а | б | в | в | в | в | б | в | б | в | в | а | а | б | б | а | в | а | а | б | а | б | б | а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дано: Ен = 150 лк; ρстн. = 50; ρстл. = 70; Кз = 1,3; Z = 1,15; η = 0,45; розмір приміщення 18×6×6 м.

Розрахувати штучне освітлення.

Рішення:

- Світловий потік усіх ламп Ф визначаємо за формулою:

де Ен – нормативне значення освітленості; Кз – коефіцієнт запасу; S – площа приміщення; Z – коефіцієнт нерівномірності освітлення; N – кількість світильників; η – коефіцієнт використання світлового потоку.

- Вибираємо для освітлення світильник з лампою розжарення типу Г потужністю 300 вт і світловим потоком 46оо лм .

- Визначаємо кількість світильників    .   Приймаємо 12 світильників.

Білет №2

| г | б | в | в | б | б | в | в | а | а | в | в | а | а | в | в | б | а | а | а | а | в | а | а | а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дано:  n = 18 верстатів; l = 12 м; Zg = 75 дБ. Визначити рівень шуму, який сприймає оператор.

Рішення.

- Рівень шуму на відстані l від джерела шуму:

де Zg – рівень шуму у джерелі утворення.

- Сумарний рівень шуму від декількох джерел визначається за формулою:

де n - кількість джерел шуму/

Білет №3

| б | а | б | г | а | а | а | а | а | а | а | в | б | а | а | в | б | б | в | в | б | б | в | в | г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дано:  n = 24 верстати; l = 16 м; Zg = 84 дБ. Визначити рівень шуму, який сприймає оператор.

Рішення.

- Рівень шуму на відстані l від джерела шуму:

де Zg – рівень шуму у джерелі утворення.

- Сумарний рівень шуму від декількох джерел визначається за формулою:

де n - кількість джерел шуму/

Білет №4

| б | б | г | в | а | б | б | а | б | б | а | а | б | б | б | в | в | а | а | б | в | а | б | г | в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дано:  B = 14 м ;  h = 9 м;  Ф = 2920 лм; Ен = 1 лм;  k = 1,3;  η = 0,24. Визначити відстань між світильниками.

Рішення.

- Відстань між світильниками або опорами для створення нормативної освітленості розраховується за формулою:

де Ф – світловий потік всіх ламп, які влаштовані на опорі, лм; η = коефіцієнт використання установки, що залежить від розташування світильників на освітлювальній смузі; Ен – нормативна освітлювальність, лм; k – коефіцієнт запасу; В – ширина освітлювального майданчика, м .

Білет №5

| в | а | в | а | а | б | б | в | в | в | а | а | в | в | в | в | б | а | а | а | а | в | в | б | в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дано: V = 380 м3; Б = 12,2 кг/год.;  Р = 4%; Т = 6 хв.; kдоп. = 20 мг/м3 . Визначити обʼєм повітря.

Рішення.

- Кількість окису вуглецю, який виділяється в цеху при роботі двигунів, визначається за формулою:

де Б – витрати палива одним двигуном, кг/год.; Р - вміст шкідливостей у вихлопних газах, %; Т – час роботи двигуна, хв.

- Обʼєм повітря, який необхідно для розбавлення окису вуглецю до допустимої концентрації

де kдоп. – допустима концентрація окису вуглецю в робочій зоні, мг/м3 .

Білет №6

| а | а | а | б | а | б | а | г | б | а | б | б | б | б | а | а | в | а | в | в | б | б | б | г | в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дано: 40×40 см; l = 3 м; Rнб = 30 МПа; μ = 2,5; Nн = 2000 кН. Визначити межу вогнестійкості колони.

Рішення.

- Знаходимо значення коефіцієнту поздовжнього згину φ при l0 = l = 3 м  l0 /bτ = 3/0,4 = 7,5 і φ = 1.

Визначаємо значення параметра

,

де Nн нормативне навантаження, кН;  φ – коефіцієнт поздовжнього згину (φ = 1).

- Визначаємо невідоме значення межі вогнестійкості колони:

= 4,5·1,45·exp[-(0,00151-0,00005×2,5)·200] = 4,15 год.

де А – коефіцієнт, що залежить від типу заповнювача бетону; μ – відсоток армування колони.

Білет №7

| б | б | б | в | в | б | б | в | а | б | б | а | а | в | в | в | в | а | а | а | г | б | а | б | г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дано: Н=5м; φ = 36°; α = 52°; l = 2 м . Розрахувати відстань від бровки відкосу осі руху транспортних засобів.

Рішення.

- Відстань від бровки відкосу котловану до осі руху транспортних засобів розраховується по формулі:

де l - відстань від осі руху до лінії, яка утворює природний укіс грунту;  Н – глибина котловану; φ - кут природного укосу; α - кут робочого укосу.

Білет №8

| б | а | а | а | а | а | в | б | б | б | в | б | а | а | в | в | б | а | а | б | а | а | в | а | а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дано: Ен = 200 лк; ρстн. = 50; ρстл. = 70; Кз = 1,3; Z = 1,15; η = 0,56; розмір приміщення 24×18×6 м.

Розрахувати штучне освітлення.

Рішення:

- Світловий потік усіх ламп Ф визначаємо за формулою:

де Ен – нормативне значення освітленості; Кз – коефіцієнт запасу; S – площа приміщення; Z – коефіцієнт нерівномірності освітлення; N – кількість світильників; η – коефіцієнт використання світлового потоку.

- Вибираємо для освітлення світильник з лампою розжарення типу Г потужністю 500 вт і світловим потоком 8300 лм .

- Визначаємо кількість світильників    .   Приймаємо 28 світильників.

Білет №9

| в | в | а | б | б | в | г | а | в | а | а | в | б | б | б | в | б | а | в | б | а | а | в | а | г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дано:  B = 16 м ;  h = 6 м;  Ф = 2920 лм; Ен = 1 лм;  k = 1,3;  η = 0,19. Визначити відстань між світильниками.

Рішення.

- Відстань між світильниками або опорами для створення нормативної освітленості розраховується за формулою:

де Ф – світловий потік всіх ламп, які влаштовані на опорі, лм; η = коефіцієнт використання установки, що залежить від розташування світильників на освітлювальній смузі; Ен – нормативна освітлювальність, лм; k – коефіцієнт запасу; В – ширина освітлювального майданчика, м .

Білет №10

| а | б | б | б | а | б | а | в | в | а | в | а | б | в | б | в | в | б | а | г | а | г | а | в | б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дано: V = 2000 м3; Б = 17,2 кг/год.;  Р = 4%; Т = 46 хв.; kдоп. = 20 мг/м3 . Визначити обʼєм повітря.

Рішення.

- Кількість окису вуглецю, який виділяється в цеху при роботі двигунів, визначається за формулою:

де Б – витрати палива одним двигуном, кг/год.; Р - вміст шкідливостей у вихлопних газах, %; Т – час роботи двигуна, хв.

- Обʼєм повітря, який необхідно для розбавлення окису вуглецю до допустимої концентрації

де kдоп. – допустима концентрація окису вуглецю в робочій зоні, мг/м3 .

Білет №11

| г | а | б | в | в | в | в | б | в | б | в | в | а | а | б | б | а | в | а | а | б | а | б | б | а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дано: Ен = 300 лк; ρстн. = 50; ρстл. = 70; Кз = 1,4; Z = 1,15; η = 0,52; розмір приміщення 30×20×6 м.

Розрахувати штучне освітлення.

Рішення:

- Світловий потік усіх ламп Ф визначаємо за формулою:

де Ен – нормативне значення освітленості; Кз – коефіцієнт запасу; S – площа приміщення; Z – коефіцієнт нерівномірності освітлення; N – кількість світильників; η – коефіцієнт використання світлового потоку.

- Вибираємо для освітлення світильник з лампою розжарення типу Г потужністю300 вт і світловим потоком 4600 лм .

- Визначаємо кількість світильників    .   Приймаємо 122 світильники.

Білет №12

| г | б | в | в | б | б | в | в | а | а | в | в | а | а | в | в | б | а | а | а | а | в | а | а | а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дано: 40×40 см; l = 3 м; Rнб = 40 МПа; μ = 2,5; Nн = 2500 кН. Визначити межу вогнестійкості колони.

Рішення.

- Знаходимо значення коефіцієнту поздовжнього згину φ при l0 = l = 3 м  l0 /bτ = 3/0,4 = 7,5 і φ = 1.

Визначаємо значення параметра

,

де Nн нормативне навантаження, кН;  φ – коефіцієнт поздовжнього згину (φ = 1).

2.  Визначаємо невідоме значення межі вогнестійкості колони:

4,5·1,0·exp[-(0,00151-0,00005×2,5)·250] = 3,2 год.

де А – коефіцієнт, що залежить від типу заповнювача бетону; μ – відсоток армування колони.

Білет №13

| б | а | б | г | а | а | а | а | а | а | а | в | б | а | а | в | б | б | в | в | б | б | в | в | г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дано: Н=4м; φ = 40°; α = 48°; l = 2 м . Розрахувати відстань від бровки відкосу осі руху транспортних засобів.

Рішення.

- Відстань від бровки відкосу котловану до осі руху транспортних засобів розраховується по формулі:

де l - відстань від осі руху до лінії, яка утворює природний укіс грунту;  Н – глибина котловану; φ - кут природного укосу; α - кут робочого укосу.

Білет №14

| б | б | г | в | а | б | б | а | б | б | а | а | б | б | б | в | в | а | а | б | в | а | б | г | в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дано: Ен = 50 лк; ρстн. = 50; ρстл. = 50; Кз = 1,3; Z = 1,1; η = 0,46; розмір приміщення 20×16×8 м.

Розрахувати штучне освітлення.

Рішення:

- Світловий потік усіх ламп Ф визначаємо за формулою:

де Ен – нормативне значення освітленості; Кз – коефіцієнт запасу; S – площа приміщення; Z – коефіцієнт нерівномірності освітлення; N – кількість світильників; η – коефіцієнт використання світлового потоку.

- Вибираємо для освітлення світильник з лампою розжарення типу Г потужністю200 вт і світловим потоком 2800 лм .

- Визначаємо кількість світильників    .   Приймаємо 18 світильників.

Білет №15

| в | а | в | а | а | б | б | в | в | в | а | а | в | в | в | в | б | а | а | а | а | в | в | б | в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дано:  n = 8 верстатів; l = 8 м; Zg = 97 дБ. Визначити рівень шуму, який сприймає оператор.

Рішення.

- Рівень шуму на відстані l від джерела шуму:

де Zg – рівень шуму у джерелі утворення.

- Сумарний рівень шуму від декількох джерел визначається за формулою:

де n - кількість джерел шуму/

Білет №16

| а | а | а | б | а | б | а | г | б | а | б | б | б | б | а | а | в | а | в | в | б | б | б | г | в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дано:  B = 10 м ;  h = 8 м;  Ф = 2920 лм; Ен = 1 лм;  k = 1,3;  η = 0,18. Визначити відстань між світильниками.

Рішення.

- Відстань між світильниками або опорами для створення нормативної освітленості розраховується за формулою:

де Ф – світловий потік всіх ламп, які влаштовані на опорі, лм; η = коефіцієнт використання установки, що залежить від розташування світильників на освітлювальній смузі; Ен – нормативна освітлювальність, лм; k – коефіцієнт запасу; В – ширина освітлювального майданчика, м .

Білет №17

| б | б | б | в | в | б | б | в | а | б | б | а | а | в | в | в | в | а | а | а | г | б | а | б | г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дано: V = 500 м3; Б = 19,6 кг/год.;  Р = 4%; Т = 8 хв.; kдоп. = 20 мг/м3 . Визначити обʼєм повітря.

Рішення.

- Кількість окису вуглецю, який виділяється в цеху при роботі двигунів, визначається за формулою:

де Б – витрати палива одним двигуном, кг/год.; Р - вміст шкідливостей у вихлопних газах, %; Т – час роботи двигуна, хв.

- Обʼєм повітря, який необхідно для розбавлення окису вуглецю до допустимої концентрації

де kдоп. – допустима концентрація окису вуглецю в робочій зоні, мг/м3 .

Білет №18

| б | а | а | а | а | а | в | б | б | б | в | б | а | а | в | в | б | а | а | б | а | а | в | а | а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дано:  n = 15 верстатів; l = 19 м; Zg = 103 дБ. Визначити рівень шуму, який сприймає оператор.

Рішення.

- Рівень шуму на відстані l від джерела шуму:

де Zg – рівень шуму у джерелі утворення.

- Сумарний рівень шуму від декількох джерел визначається за формулою:

де n - кількість джерел шуму/

Білет №19

| в | в | а | б | б | в | г | а | в | а | а | в | б | б | б | в | б | а | в | б | а | а | в | а | г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дано: Ен = 5 лк; Кз = 1,3; Z = 1,1 – 1,2;  розмір приміщення 20×12×6 м.

Розрахувати штучне освітлення.

Рішення:

- Світловий потік усіх ламп Ф визначаємо за формулою:

де Ен – нормативне значення освітленості; Кз – коефіцієнт запасу; S – площа приміщення; Z – коефіцієнт нерівномірності освітлення; N – кількість світильників; η – коефіцієнт використання світлового потоку.

- Вибираємо для освітлення світильник з лампою розжарення типу БК потужністю 60 вт і світловим потоком 790 лм .

- Визначаємо кількість світильників    .   Приймаємо 4 світильники.

Білет №20

| а | б | б | б | а | б | а | в | в | а | в | а | б | в | б | в | в | б | а | г | а | г | а | в | б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дано: 20×20 см; l = 3 м; Rнб = 40 МПа; μ = 2,5; Nн = 1800 кН. Визначити межу вогнестійкості колони.

Рішення.

- Знаходимо значення коефіцієнту поздовжнього згину φ при l0 = l = 3 м  l0 /bτ = 3/0,4 = 7,5 і φ = 1.

Визначаємо значення параметра

,

де Nн нормативне навантаження, кН;  φ – коефіцієнт поздовжнього згину (φ = 1).

2.  Визначаємо невідоме значення межі вогнестійкості колони:

2,0·1,0·exp[-(0,00151-0,00005×2,5)·180] = 1,6 год.

де А – коефіцієнт, що залежить від типу заповнювача бетону; μ – відсоток армування колони.

Білет №21

| а | а | а | б | а | б | а | г | б | а | б | б | б | б | а | а | в | а | в | в | б | б | б | г | в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дано:  n = 9 верстатів; l = 13 м; Zg = 101 дБ. Визначити рівень шуму, який сприймає оператор.

Рішення.

- Рівень шуму на відстані l від джерела шуму:

де Zg – рівень шуму у джерелі утворення.

- Сумарний рівень шуму від декількох джерел визначається за формулою:

де n - кількість джерел шуму/

Білет №22

| б | б | б | в | в | б | б | в | а | б | б | а | а | в | в | в | в | а | а | а | г | б | а | б | г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дано:  B = 18 м ;  h = 8 м;  Ф = 2920 лм; Ен = 1 лм;  k = 1,3;  η = 0,28. Визначити відстань між світильниками.

Рішення.

- Відстань між світильниками або опорами для створення нормативної освітленості розраховується за формулою:

де Ф – світловий потік всіх ламп, які влаштовані на опорі, лм; η = коефіцієнт використання установки, що залежить від розташування світильників на освітлювальній смузі; Ен – нормативна освітлювальність, лм; k – коефіцієнт запасу; В – ширина освітлювального майданчика, м .

Білет №23

| б | а | а | а | а | а | в | б | б | б | в | б | а | а | в | в | б | а | а | б | а | а | в | а | а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дано: V = 5000 м3; Б = 16,8 кг/год.;  Р = 4%; Т =78 хв.; kдоп. = 20 мг/м3 . Визначити обʼєм повітря.

Рішення.

- Кількість окису вуглецю, який виділяється в цеху при роботі двигунів, визначається за формулою:

де Б – витрати палива одним двигуном, кг/год.; Р - вміст шкідливостей у вихлопних газах, %; Т – час роботи двигуна, хв.

- Обʼєм повітря, який необхідно для розбавлення окису вуглецю до допустимої концентрації

де kдоп. – допустима концентрація окису вуглецю в робочій зоні, мг/м3 .

Білет №24

| в | в | а | б | б | в | г | а | в | а | а | в | б | б | б | в | б | а | в | б | а | а | в | а | г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дано: 20×20 см; l = 3 м; Rнб = 40 МПа; μ = 2,5; Nн = 2000 кН. Визначити межу вогнестійкості колони.

Рішення.

- Знаходимо значення коефіцієнту поздовжнього згину φ при l0 = l = 3 м  l0 /bτ = 3/0,4 = 7,5 і φ = 1.

Визначаємо значення параметра

,

де Nн нормативне навантаження, кН;  φ – коефіцієнт поздовжнього згину (φ = 1).

2.  Визначаємо невідоме значення межі вогнестійкості колони:

2,0·1,45·exp[-(0,00151-0,00005×2,5)·200] = 3,8 год.

де А – коефіцієнт, що залежить від типу заповнювача бетону; μ – відсоток армування колони.

Білет №25

| а | б | б | б | а | б | а | в | в | а | в | а | б | в | б | в | в | б | а | г | а | г | а | в | б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дано: Н=7м; φ = 42°; α = 38°; l = 2 м . Розрахувати відстань від бровки відкосу осі руху транспортних засобів.

Рішення.

- Відстань від бровки відкосу котловану до осі руху транспортних засобів розраховується по формулі:

де l - відстань від осі руху до лінії, яка утворює природний укіс грунту;  Н – глибина котловану; φ - кут природного укосу; α - кут робочого укосу.