МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ « ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІКТА

РОЗРАХУНКОВА РОБОТИ

з курсу

«Мікропроцесорні пристрої»

Варіант №38

Завдання

Розробити принципову схему інтерфейсу для підключення зовнішнього пристрою до системної шини комп’ютера. Скласти програму обслуговування в режимі програмного опитування в кодах команд МП і8080 та описати роботу схеми.

Дані зовнішнього пристрою.

| Кількість пристроїв | Розрядність ЗП | Наявність стробу «дані готові» | Рівень стробу | Напрям передачі | Адреси, які відводяться під елементи інтерфейсу. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | Є | низький | Від ЗП до ЕОМ | 94H-97H |

Дані системної шини комп’ютера.

| ША | ШД | ШУ | Uж | GROUND |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 8 | 5 сигналів | +5 В | Є |

Склад інтерфейсу:

- Вихідний порт;

- Прапорець для запам’ятовування сторб-сигналу;

- Реєстр стану інтерфейсу;

- Дешифратор адрес;

- Логічні елементи малої степені інтеграції;

- Роз’єми.

Вибір елементної бази:

- Реєстр 8282 (2 шт.)

- RS-тригер;

- 8282

- К555ИД7

- По ходу розроблення схеми

- По ходу розроблення схеми

Рис.1 Принципова схема інтерфейсу.

«94» - 10010100

«95» - 10010101

«96» - 10010110

Текст програми:

Читати дані з реєстру стану

W:  IN 94H

ANI 10

CNZ M

RET

M:  IND 96H

STA 8100

OUT 96H

RET

Висновок: під час виконання даної розрахункової роботи я засвоїв загальний принцип роботи мікропроцесора з зовнішнім пристроєм, розробив принципову схему інтерфейсу для під’єднання зовнішнього пристрою до системної шини комп’ютера. Склав підпрограму для обслуговування зовнішнього пристрою в режимі програмного опитування.