# Лабораторна робота  №26

# ВИЗНАЧЕННЯ  КОЕФІЦІЄНТА  В’ЯЗКОСТІ  РІДИНИ  КАПІЛЯРНИМ  МЕТОДОМ

Мета роботи

Визначити коефіцієнт в’язкості рідини методом витікання з капіляра.

Прилади і матеріали

Прилад Арреніуса, секундомір, мензурка, досліджувана рідина, міліметрова лінійка.

Опис вимірювального пристрою

## Прилад Арреніуса складається з довгого капіляра (1) радіусом r, що має розширення у вигляді циліндричного резервуару (2). Розширення обмежене позначками а і b. Капіляр з резервуаром знаходиться в термостаті (3) (заповнена водою зовнішня скляна труба).  Об’єм рідини, що витекла з капіляру, вимірюється мензуркою (4).

### Виведення розрахункової формули

Згідно з формулою Пуазейля коефіцієнт в’язкості рідини, об’єм  якої  V витікає з капіляра за проміжок часу t, визначається формулою:

(1)

де     p – різниця тисків на кінцях капіляра;

L і r – відповідно довжина і радіус капіляра

Різниця тисків на кінцях капіляра створюється силою тяжіння, а середня величина  p при зміні висоти стовпа від (L+h)  до L внаслідок витіканні рідини  визначиться формулою:

(2)

де   ( густина рідини,

h – довжина резервуару.

Підставивши (2) в (1), одержимо розрахункову формулу :

(3)

##### При підготовці до виконання роботи використати:

Теоретична частина. Розділ 6.1;  Додатки 1, 2.

Послідовність виконання роботи

- Виміряти лінійкою довжину резервуара h (відстань між позначками а і b).

- Закрити нижній отвір капіляра пальцем і налити досліджувану рідину у верхній розширений отвір капіляра  до верхньої позначки а.

- Відкрити нижній отвір, одночасно ввімкнувши секундомір.          У момент  досягнення рівнем рідини нижньої позначки b вимкнути секундомір, одночасно закривши пальцем нижній отвір.

- Записати в таблицю час витікання рідини і об’єм рідини, що витекла.

- Дії, зазначені в пунктах 1 – 4, повторити тричі.

- За формулою (3) розрахувати коефіцієнт в’язкості.

- Визначити абсолютну і відносну похибки.

довжина капіляра L = (0,60 (0,0005) м

радіус капіляра  r = (1,1 ( 0,05)10-3 м

густина рідини   = (1 ( 0,0005)103 кг/м3

Таблиця результатів вимірювань

| № | h, м | h, м | t, с | t, с | V, м3 | V, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| сер. |  |  |  |  |  |  |

Контрольні запитання

- Що називається  коефіцієнтом в’язкості?

- Пояснити молекулярно–кінетичний механізм в’язкості в рідинах.

- Що називається ґрадієнтом швидкості?

- В яких одиницях вимірюється  коефіцієнт в’язкості?

- Як залежить величина  коефіцієнта в’язкості рідини від температури?

- Записати і пояснити формулу Пуазейля.

- Пояснити метод вимірювання  коефіцієнта в’язкості, який використовується в даній роботі.

Рекомендована література

1.  Курс фізики / За редакцією І.Є.Лопатинського.

– Львів: Вид. «Бескид Біт», 2002.

2.  Трофимова Т.И.  Курс физики.– М.: Высшая школа, 1990.

3.  Савельев И. В.   Курс общей физики, т.1 –М.: Наука, 1982.