Міністерство освіти І науки України

національний університет “Львівська політехніка”

КАФЕДРА ЕОМ

Лабораторна робота №1

з курсу

”Системне програмування ”

Процес створення виконавчих файлів.  Ознайомлення з відлагоджувачем Turbo Debug

Виконав:

Ст. гр. КІ-22

Прийняв:

Акимишин  О.І.

### Львів – 2010

МЕТА:   освоїти послідовність дій для компіляції програм, написаних на мові Assembler за допомогою системи Turbo Assembler та здобути навики їх від лагодження засобами  середовища Turbo Debug

Для того, щоб скомпілювати програму, написану на мові Assembler, яка знаходиться у файлі з розширенням .asm слід виконати наступні команди з командної стрічки:

tasm fіlename.asm  <Enter>

Результат - файл fіlename.obj. Необов'язкові параметри /l або /la призводять до додаткової генерації файлу fіlename.lst, що містить лістинг асемблювання програми.

tlіnk fіlename.obj  <Enter>

Результат - файл fіlename.exe, що вже можна запускати.

ЗАВДАННЯ:

- За допомогою текстового редактора створити файл з <прізвище>.asm , який містить програму, приведену нижче. (Параметр <прізвище> повинен містити Ваше прізвище в англійській транслітерації і мати довжину до 8 символів).

- В тексті програми змінити повідомлення, що міститься за міткою HelloMessage так, щоб воно відображало Ваше прізвище. Зберегти внесені зміни.

- Створити <прізвище>.exe-файл засобами система Turbo-Assembler. (тобто в командному рядку виконати:
tasm <прізвище>.asm <Enter>;/l
tlіnk <прізвище>.obj  <Enter> )

- Виконати створену програму і переконатися, що вона працює коректно, тобто виводить Ваше прізвище на екран.

- Запустити систему відлагодження Turbo Debug та ознайомитися з її інтерфейсом та можливостями (td.exe).

- Покроково виконати в системі Turbo Debug створений вище .exe – файл, задокументувавши зміни регістрів процесора та вміст сегменту даних.

- Скласти звіт про виконану роботу, який повинен містити короткий опис можливостей Turbo Debug та лістинг Вашої програми, тобто вміст файлу <прізвище>.lst

Лістинг програми:   VASIK. LST

Turbo Assembler	 Version 3.0	    03/14/10 13:10:09	    Page 1

vasik.asm

1				     DOSSEG

2	0000			     .MODEL SMALL

3	0000			     .STACK 100h

4	0000			     .DATA

5	0000  20 20 56 41 53 49	4B+	     HelloMessage    db	'  VASIK ', 13,	10, '$'

6	      20 0D 0A 24

7	000B			     .CODE

8	0000  1E			     push    ds

9	0001  2B C0			     sub     ax,ax

10	0003  50			     push    ax

11	0004  B8 0000s			     mov     ax,@data

12	0007  8E D8			     mov     ds,ax

13	0009  B4 09			     mov     ah,9

14	000B  BA 0000r			     mov     dx,OFFSET HelloMessage

15	000E  CD 21			     int 21h

16	0010  B4 07			     mov     ah,07h

17	0012  CD 21			     int 21h

18	0014  B4 4C			     mov     ah,4ch

19	0016  CD 21			     int     21h

20				     END

Turbo Assembler	 Version 3.0	    03/14/10 13:10:09	    Page 2

Symbol Table

Symbol Name			  Type	 Value

??DATE				  Text	 "03/14/10"

??FILENAME			  Text	 "vasik	  "

??TIME				  Text	 "13:10:09"

??VERSION			  Number 0300

@32BIT				  Text	 0

@CODE				  Text	 _TEXT

@CODESIZE			  Text	 0

@CPU				  Text	 0101H

@CURSEG				  Text	 _TEXT

@DATA				  Text	 DGROUP

@DATASIZE			  Text	 0

@FILENAME			  Text	 VASIK

@INTERFACE			  Text	 00H

@MODEL				  Text	 2

@STACK				  Text	 DGROUP

@WORDSIZE			  Text	 2

HELLOMESSAGE			  Byte	 DGROUP:0000

Groups & Segments		  Bit Size Align  Combine Class

DGROUP				  Group

STACK				  16  0100 Para	  Stack	  STACK

_DATA				  16  000B Word	  Public  DATA

_TEXT				  16  0018 Word	  Public  CODE

Основні призначення та можливості Turbo Debug

Вікно процесора сладається з 5 внутрішніх вікон для спостереження тексту програми  на  мові асемблера і в машинних кодах, регістрів процесора, прапорів, стека і вмісту пам'яті, дампу сегментних даних.

За допомогою цих вікон можна повністю контролювати хід виконання відладжуваної програми. Для того, щоб можна було працювати з конкретним вікном, наприклад, прокручувати його вміст, треба зробити його активним, клацнувши по ньому мишею. Перейти з вікна у вікно можна також за допомогою клавіатури, натискаючи клавішу Tab.

Результати виконання програми:

Висновок:      Виконуючи дану лабораторну роботу, я освоїв послідовність дій для компіляції программ, написаних на мові Assembler за допомогою системи Turbo Assembler та здобув навики їх відлагодження засобами середовища Turbo Debug.