-----------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Екзаменаційний  білет № 1

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нейроемулятор –це .... | 2 |
| 2 | Визначити необхідну продуктивність 1024-х точкового процесора ШПФ, за основою2, на ПЛІС при частоті поступлення вхідних даних 512 Гц. | 6 |
| 3 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 128-ми точкового ШПФ за основою 2 рівний 1,5 мкс. | 6 |
| 4 | Вікна та їх основні параметри | 11 |
| 5 | Наведіть схему АЦП в системах відтворення компакт-дисків, поясніть функціональне призначення вузлів та принцип її роботи | 15 |
| 6 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №1) | 30 |
|  | Сумарна кількість балів: | 70 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 29 серпня 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Екзаменаційний  білет № 2

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Алгоритм обчислення функції sin є алгоритмом обробки сигналів? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити продуктивність нейрокомпютера при таких вхідних даних: Nx=16, Nw=20, F = 20Гц | 6 |
| 3 | Визначити час виконання 64-х точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 4 МГц. | 6 |
| 4 | Наведіть схему та поясніть принцип концепції опрацювання сигналів на декількох швидкостях на прикладі децимації з цілим кроком | 11 |
| 5 | Визначте і охарактеризуйте порівняльні характеристики нейроприскорювачів на базі ПОС | 15 |
| 6 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №2) | 30 |
|  | Сумарна кількість балів: | 70 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 29 серпня 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Екзаменаційний  білет № 3

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наведіть особливості первинного опрацювання радіолокаційної інформації | 2 |
| 2 | Визначити продуктивність нейрокомпютера при таких вхідних даних: Nx=1, Nw=16, F = 20Гц | 6 |
| 3 | Визначити необхідну продуктивність 64-ох точкового процесора ШПФ, за основою2, на ПЛІС при частоті поступлення вхідних даних 0,5 Гц. | 6 |
| 4 | Переваги і недоліки DSP з фіксованою рухомою крапкою | 11 |
| 5 | Опишіть процес обчислення скалярного добутку | 15 |
| 6 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №3) | 30 |
|  | Сумарна кількість балів: | 70 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 29 серпня 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Екзаменаційний  білет № 4

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чи можна обробляти сигнали на універсальній ПЕОМ ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 32-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 1,5 мкс. | 6 |
| 3 | Визначити продуктивність нейрокомпютера при таких вхідних даних: Nx=30, Nw=1, F = 40МГц | 6 |
| 4 | Апаратна реалізація і час виконання алгоритму обробки сигналів (на прикладі виконання алгоритму ШПФ). | 11 |
| 5 | Поясніть, чому вигляд АЧХ для різних гармонік в заданому інтервалі не відрізняються між собою | 15 |
| 6 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №4) | 30 |
|  | Сумарна кількість балів: | 70 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 29 серпня 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Екзаменаційний  білет № 5

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Абсолютна похибка обчислюється у відсотках ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 32 | 6 |
| 3 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 2-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 2 мкс. | 6 |
| 4 | Наведіть схему та поясніть необхідність багатокаскадного перетворення частоти дискретизації | 11 |
| 5 | Поясніть, чому при формуванні АЧХ появляються бокові „викиди” | 15 |
| 6 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №5) | 30 |
|  | Сумарна кількість балів: | 70 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 29 серпня 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Екзаменаційний  білет № 6

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Які дві задачі розв’язуються при гармонійному опрацюванні сигналів? | 2 |
| 2 | Визначити необхідну продуктивність 128-ти точкового процесора ШПФ, за основою2, на ПЛІС при частоті поступлення вхідних даних 512 КГц. | 6 |
| 3 | Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 4 при N = 1024 | 6 |
| 4 | Процес формування АЧХ цифрового фільтра | 11 |
| 5 | Поясніть, яким чином залежать параметри опрацювання радіолокаційної інформації від частоти повторення імпульсів | 15 |
| 6 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №6) | 30 |
|  | Сумарна кількість балів: | 70 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 29 серпня 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Екзаменаційний  білет № 7

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Процесорне ядро входить до складу архітектури ПОС ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити продуктивність нейрокомпютера при таких вхідних даних: Nx=20, Nw=20, F = 10 КГц | 6 |
| 3 | Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 4 при N = 1024. | 6 |
| 4 | Охарактеризуйте основні типи похибок в системах обробки сигналів. Наведіть приклади | 11 |
| 5 | Особливості формування вхідних масивів для знімання АЧХ | 15 |
| 6 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №7) | 30 |
|  | Сумарна кількість балів: | 70 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 29 серпня 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Екзаменаційний  білет № 8

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чи є „Технологічний” параметр вибору ПОС ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити необхідну продуктивність 256-ти точкового процесора ШПФ, за основою2, на ПЛІС при частоті поступлення вхідних даних 1 МГц. | 6 |
| 3 | Визначити час виконання 64-х точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 4 МГц. | 6 |
| 4 | Апаратна реалізація мультипроцесорної мережі на базі TMS320C4x | 11 |
| 5 | Як відрізняються між собою алгоритми опрацювання сигналів та зображень? | 15 |
| 6 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №8) | 30 |
|  | Сумарна кількість балів: | 70 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 29 серпня 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Екзаменаційний  білет № 9

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сигнал DMS є вхідним сигналом ПОС ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити продуктивність нейрокомпютера при таких вхідних даних: Nx=1, Nw=32, F = 20Гц | 6 |
| 3 | Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 256 | 6 |
| 4 | Наведіть і поясніть особливості узагальненої архітектури ПОС. | 11 |
| 5 | Поясніть роботу алгоритму обмежувача і погодженого фільтра мультипроцесорної мережі на базі TMS320C4x | 15 |
| 6 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №9) | 30 |
|  | Сумарна кількість балів: | 70 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 29 серпня 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Екзаменаційний  білет № 10

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сигнал РMS керує ОЗП ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити продуктивність нейрокомпютера при таких вхідних даних: Nx=32, Nw=1, F = 10КГц | 6 |
| 3 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 64-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 8 мкс. | 6 |
| 4 | Наведіть аналіз паралельного інтерфейсу з DSP-процесорами: читання даних з АЦП, підключеного з відображенням в адресний простір пам'яті. | 11 |
| 5 | Яким чином пов’язані „Гармонійний аналіз кінцевих масивів даних” і ДПФ | 15 |
| 6 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №10) | 30 |
|  | Сумарна кількість балів: | 70 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 29 серпня 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Екзаменаційний  білет № 11

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скільки ієрархічних рівнів опрацювання радіолокаційної інформації Ви знаєте? | 2 |
| 2 | Визначити необхідну продуктивність 4-ти точкового процесора ШПФ, за основою2, на ПЛІС при частоті поступлення вхідних даних 0,5 МГц | 6 |
| 3 | Визначити продуктивність нейрокомпютера при таких вхідних даних: Nx=20, Nw=30, F = 40Гц | 6 |
| 4 | Наведіть приклад і охарактеризуйте схему реалізації нейрообчислювача на основі TMS320C4x | 11 |
| 5 | Як відрізняються між собою алгоритми опрацювання сигналів та зображень? | 15 |
| 6 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №11) | 30 |
|  | Сумарна кількість балів: | 70 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 29 серпня 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Екзаменаційний  білет № 12

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скільки послідовних портів може бути в складі ПОС? | 2 |
| 2 | Визначити продуктивність нейрокомпютера при таких вхідних даних: Nx=1, Nw=1, F = 20Гц | 6 |
| 3 | Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 32. | 6 |
| 4 | Наведіть функціональну схему проходження сигналу через дециматор, поясніть принцип роботи і призначення його вузлів | 11 |
| 5 | Поясніть роботу алгоритму обмежувача і погодженого фільтра мультипроцесорної мережі на базі TMS320C4x | 15 |
| 6 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №12) | 30 |
|  | Сумарна кількість балів: | 70 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 29 серпня 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Екзаменаційний  білет № 13

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скільки сигналів в послідовному порті ПОС? | 2 |
| 2 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 32-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 4мкс. | 6 |
| 3 | Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 4 при N = 4096 | 6 |
| 4 | Аналіз паралельного інтерфейсу з DSP-процесорами: запис даних з АЦП, підключеного з відображенням в адресний простір пам'яті. | 11 |
| 5 | Що спільного між алгоритмами опрацювання сигналів та зображень? | 15 |
| 6 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №13) | 30 |
|  | Сумарна кількість балів: | 70 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 29 серпня 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Екзаменаційний  білет № 14

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ієрархічних рівнів опрацювання радіолокаційної інформації є 4?, так/ні | 2 |
| 2 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 64-х точкового ШПФ за основою 4 рівний 16 мкс. | 6 |
| 3 | Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 4 | 6 |
| 4 | Вікна та їх основні параметри | 11 |
| 5 | Наведіть схему АЦП в системах відтворення компакт-дисків, поясніть функціональне призначення вузлів та принцип її роботи | 15 |
| 6 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №14) | 30 |
|  | Сумарна кількість балів: | 70 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 29 серпня 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Екзаменаційний  білет № 15

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЦАП може безпосередньо під’єднуватися до ПОС? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити продуктивність нейрокомпютера при таких вхідних даних: Nx=1, Nw=128, F = 20Гц | 6 |
| 3 | Визначити необхідну продуктивність 4096-ти точкового процесора ШПФ, за основою2, на ПЛІС при частоті поступлення вхідних даних 4096 ТГц. | 6 |
| 4 | Аналіз послідовного інтерфейсу між DSP-процесором і ЦАП. | 11 |
| 5 | Опишіть процес обчислення скалярного добутку | 15 |
| 6 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №15) | 30 |
|  | Сумарна кількість балів: | 70 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 29 серпня 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Екзаменаційний  білет № 16

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сигнал ВMS керує завантажувальною памяттю ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 32-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 16 мкс. | 6 |
| 3 | Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 125 | 6 |
| 4 | Наведіть схему та поясніть принцип концепції опрацювання сигналів на декількох швидкостях на прикладі децимації з цілим кроком | 11 |
| 5 | Поясніть, яким чином залежать параметри опрацювання радіолокаційної інформації від частоти повторення імпульсів | 15 |
| 6 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №16) | 30 |
|  | Сумарна кількість балів: | 70 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 29 серпня 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Екзаменаційний  білет № 17

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сигнал ВMS є вихідним сигналом ПОС ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 4 при N = 32. | 6 |
| 3 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 256-ти точкового ШПФ за основою 2 рівний 2,5 мкс. | 6 |
| 4 | Наведіть приклад і охарактеризуйте схему реалізації нейрообчислювача на основі ADSP2106x | 11 |
| 5 | Поясніть, чому вигляд АЧХ для різних гармонік в заданому інтервалі не відрізняються між собою | 15 |
| 6 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №17) | 30 |
|  | Сумарна кількість балів: | 70 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 29 серпня 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Екзаменаційний  білет № 18

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | МАС – це „віднімання-додавання”? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити час виконання 32-х точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 4 МГц. | 6 |
| 3 | Визначити необхідну продуктивність 32-ох точкового процесора ШПФ, за основою2, на ПЛІС при частоті поступлення вхідних даних 5,12 ТГц. | 6 |
| 4 | Опишіть організацію нейроприскорювачів на базі ПЛІС | 11 |
| 5 | Поясніть, чому при формуванні АЧХ появляються бокові „викиди” | 15 |
| 6 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №18) | 30 |
|  | Сумарна кількість балів: | 70 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 29 серпня 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Екзаменаційний  білет № 19

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Які дві задачі розв’язуються при гармонійному опрацюванні сигналів? | 2 |
| 2 | Визначити необхідну продуктивність 128-ти точкового процесора ШПФ, за основою2, на ПЛІС при частоті поступлення вхідних даних 512 КГц. | 6 |
| 3 | Визначити час виконання 4-х точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 4 МГц. | 6 |
| 4 | Розподілення функціонального програмного забезпечення на мережі процесорів мультипроцесорної мережі на базі TMS320C4x | 11 |
| 5 | Яким чином пов’язані „Гармонійний аналіз кінцевих масивів даних” і ДПФ | 15 |
| 6 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №19) | 30 |
|  | Сумарна кількість балів: | 70 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 29 серпня 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Екзаменаційний  білет № 20

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Підсистема „вводу-виводу” входить до складу ПОС? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити продуктивність нейрокомпютера при таких вхідних даних: Nx=10, Nw=1, F = 5МГц | 6 |
| 3 | Визначити час виконання 64-х точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 4 МГц. | 6 |
| 4 | Аналіз послідовного інтерфейсу між DSP-процесором і ЦАП. | 11 |
| 5 | Як відрізняються між собою алгоритми опрацювання сигналів та зображень? | 15 |
| 6 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №20) | 30 |
|  | Сумарна кількість балів: | 70 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 29 серпня 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Екзаменаційний  білет № 21

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сигнал ВMS є вихідним сигналом ПОС ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити продуктивність нейрокомпютера при таких вхідних даних: Nx=32, Nw=32, F = 32Гц | 6 |
| 3 | Визначити час виконання 32-х точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 4 МГц | 6 |
| 4 | Аналіз послідовного інтерфейсу між DSP-процесором і АЦП | 11 |
| 5 | Поясніть роботу алгоритму обмежувача і погодженого фільтра мультипроцесорної мережі на базі TMS320C4x | 15 |
| 6 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №21) | 30 |
|  | Сумарна кількість балів: | 70 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 29 серпня 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Екзаменаційний  білет № 22

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | HIP – інтерфейс – це зв’язок ПОС з ЦАП і ЦАП ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити продуктивність нейрокомпютера при таких вхідних даних: Nx=32, Nw=1, F = 10КГц | 6 |
| 3 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 64-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 3,75 мкс. | 6 |
| 4 | Аналіз інтерфейсу між пристроями аналогового вводу-виводу, кодексами і DSP-процесорами | 11 |
| 5 | Визначте і охарактеризуйте порівняльні характеристики нейроприскорювачів на базі ПОС | 15 |
| 6 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №22) | 30 |
|  | Сумарна кількість балів: | 70 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 29 серпня 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Екзаменаційний  білет № 23

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | N у формулі ШПФ – це кількість”метеликів” ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити необхідну продуктивність 4-ти точкового процесора ШПФ, за основою2, на ПЛІС при частоті поступлення вхідних даних 0,5 МГц | 6 |
| 3 | Визначити продуктивність нейрокомпютера при таких вхідних даних: Nx=10, Nw=1, F = 10 КГц | 6 |
| 4 | Аналіз високошвидкісного інтерфейсу. | 11 |
| 5 | Яким чином пов’язані „Гармонійний аналіз кінцевих масивів даних” і ДПФ | 15 |
| 6 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №23) | 30 |
|  | Сумарна кількість балів: | 70 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 29 серпня 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Екзаменаційний  білет № 24

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вхід ХТАL ПОС використовується для непрямого під’єднання кварцового резонатора? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити продуктивність нейрокомпютера при таких вхідних даних: Nx=1, Nw=1, F = 20Гц | 6 |
| 3 | Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 64. | 6 |
| 4 | Опишіть і проаналізуйте переваги і недоліки DSP з фіксованою крапкою | 11 |
| 5 | Поясніть, чому при формуванні АЧХ появляються бокові „викиди” | 15 |
| 6 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №24) | 30 |
|  | Сумарна кількість балів: | 70 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 29 серпня 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Екзаменаційний  білет № 25

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зовнішні пристрої під’єднуються до адресного поля ПЗП? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 256-ти точкового ШПФ за основою 2 рівний 1,5 мкс. | 6 |
| 3 | Визначити час виконання 256-ти точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 3 МГц | 6 |
| 4 | Наведіть і охарактеризуйте базові типи алгоритмів, що використовуються при цифровому опрацюванню сигналів | 11 |
| 5 | Поясніть, чому вигляд АЧХ для різних гармонік в заданому інтервалі не відрізняються між собою | 15 |
| 6 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №25) | 30 |
|  | Сумарна кількість балів: | 70 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 29 серпня 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Екзаменаційний  білет № 26

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | До ПОС можна одночасно під’єднувати ЦАП і ЦАП? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити необхідну продуктивність 64-ти точкового процесора ШПФ, за основою2, на ПЛІС при частоті поступлення вхідних даних 512 МГц. | 6 |
| 3 | Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 4 при N = 2 | 6 |
| 4 | Охарактеризуйте всі і виберіть найперспективніші шляхт реалізації ЦОС на різній елементній базі | 11 |
| 5 | Поясніть, чому при формуванні АЧХ появляються бокові „викиди” | 15 |
| 6 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №26) | 30 |
|  | Сумарна кількість балів: | 70 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 29 серпня 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Екзаменаційний  білет № 27

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пам’ять констант входить до складу системи зберігання ПОС? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 64-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 512 мкс. | 6 |
| 3 | Визначити час виконання 16-ти точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 4 МГц. | 6 |
| 4 | Наведіть структуру потокового (ковзаючого) процесора ШПФ, поясніть її особливості | 11 |
| 5 | Поясніть, яким чином залежать параметри опрацювання радіолокаційної інформації від частоти повторення імпульсів | 15 |
| 6 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №27) | 30 |
|  | Сумарна кількість балів: | 70 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 29 серпня 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Екзаменаційний  білет № 28

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скільки ієрархічних рівнів опрацювання радіолокаційної інформації Ви знаєте? | 2 |
| 2 | Визначити необхідну продуктивність 128-ти точкового процесора ШПФ, за основою2, на ПЛІС при частоті поступлення вхідних даних 512 КГц. | 6 |
| 3 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 128-ми точкового ШПФ за основою 2 рівний 8 мкс. | 6 |
| 4 | Наведіть схему та поясніть принцип концепції опрацювання сигналів на декількох швидкостях на прикладі децимації з цілим кроком | 11 |
| 5 | Наведіть основні особливості і параметри реалізації ШПФ на нейрокомп’ютері | 15 |
| 6 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №28) | 30 |
|  | Сумарна кількість балів: | 70 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 29 серпня 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Екзаменаційний  білет № 29

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сигнал ВMS є вхідним сигналом ПОС ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 4 при N = 64. | 6 |
| 3 | Визначити продуктивність нейрокомпютера при таких вхідних даних: Nx=1, Nw=1, F = 5 Гц | 6 |
| 4 | Наведіть схему та поясніть необхідність багатокаскадного перетворення частоти дискретизації | 11 |
| 5 | Яким чином пов’язані „Гармонійний аналіз кінцевих масивів даних” і ДПФ | 15 |
| 6 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №29) | 30 |
|  | Сумарна кількість балів: | 70 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 29 серпня 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Екзаменаційний  білет № 30

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сигнал РMS є вихідним сигналом ПОС ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити час виконання 2-х точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 4 МГц. | 6 |
| 3 | Визначити необхідну продуктивність 16-ти точкового процесора ШПФ, за основою2, на ПЛІС при частоті поступлення вхідних даних 512 Гц. | 6 |
| 4 | Охарактеризуйте критерії вибору ПОС | 11 |
| 5 | Наведіть схему АЦП в системах відтворення компакт-дисків, поясніть функціональне призначення вузлів та принцип її роботи | 15 |
| 6 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №30) | 30 |
|  | Сумарна кількість балів: | 70 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол №1 від 29 серпня 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------