71. від чого залежить глибина закладання водопровідних труб?

Глибину закладання водоводів та водопроводів мереж приймають з врахуванням виникнення можливого замерзання води взимку та її нагрівання влітку. Мінімальна глибина закладання трубопроводів від низу труби приймаємо на 0.3, 05 м більшою за глибину промерзання грунту для d=500 -0.3 м  для d>500 – 0.5 м

72.зобразіть схему водонапірної башти їз зазаначеням її складових елементів.

73. запишіть формулу для визначення об’єму бака водонапірної башти?

Wp- регулювальний об’єм бака башти

Wn- непорушний десятихвилинний пожежний запас

74.для чого в системі водопостачання передбачають резервуари чистої води?

Резервуари чистої води призначені призначені для забезпечення надійності безперебійної роботи системи водопостачання, якщо резервуари розташовані на високих відмітках то їх можна використовувати як заміник водонапірним баштам які є дорожчі.

75.запишіть формулу для визначення загального об’єму резервуара чистої води?

Wрвч=  Wp+ Wn(3 год.)+W власні потреби очисної станції

Wp- регулювальний об’єм бака башти

Wn- непорушний десятихвилинний пожежний запас

76. яка система називається системою водовідведення?

Система водовідведення це комплекс інженерних споруд та санітарних заходів для зберігання і транспортування стічних вод за межі міст і приватних підприємств, їх очищення, знезараження, утилізація

корисних речовин та випуску у водойми.Системи водовідведення повинні забезпечувати відведення й очищення дощових вод утворених внаслідок випадання опадів у вигляду дощу та снігу.

77.Яка рідина називається стічною?

Вода, яка була використана для різних потреб у побуті або на виробництві і отримала при цьому додаткові домішки (забруднення), які змінили її хімічний склад або фізичні якості – називається стічною водою.

78. Наведіть класифікацію стічних вод за походженням?

За походженням стічні води класифікуються

- атмосферні стічні води;

- виробничі стічні води;

- побутові стічні води;

79.Перелічіть основні елементи системи водовідведення?

Водовідвідна мережа складається з таких елементів:

- внутрішня водовідвідна система в будинках;

- зовнішня внутрішньо квартальна водовідвідна мережа;

- зовнішня вулична мережа водовідведення;

- насосні станції;

- напірні трубопроводи;

- очисні споруди;

- випуску зворотних вод у водойми;

80.Для чого призначені каналізаційні насосні станції в системі водовідведення населеного пункту?

Каналізаційні насосні станції поділяються на місцеві, районні та головні. Місцеві насосні станції слугують для перекачування стічних вод від одного або декількох будинків, районні – для перекачування стічних вод районів та басейнів. Головні насосні станції перекачують вчі стічні води на очисні споруди.

81.Поясніть призначення очисних споруд водовідведення?

Очисними називають споруди, призначені для очищення та знезараження стічних вод та переробки їх осаду. Скалад очисних споруд може бути різним і залежить від методу очищення і типу стічних вод.

82.Наведіть класифікацію систем водовідведення залежно від умов надходження стічних вод різних категорій?

Прийнято розуміти спільне або роздільне відведення трьох категорій стічних вод (побутових, виробничих і дощових). У практиці міського будівництва найбільшого поширення набули загальносплавна і роздільна системи. При загальносплавній системі всі три категорії стічних вод відводяться по одній загальній мережі труб і каналів за межі населеного пункту. При роздільній системі дощові і умовно чисті стічні води видаляють по одній мережі труб і каналів, а побутові і виробничі — по іншій (одній або декількох каналізаційних мережах). Роздільна система може бути повною або неповною.

83.Поясніть принцип роботи загальносплавної системи водовідведення?

Загальносплавна система водовідведення - система, за якою відведення всіх категорій СВ з території об'єкту здійснюється по єдиній системі трубопроводів, а в період інтенсивних атмосферних опадів частина вод з колектора через спеціальні зливоскиди скидається у відкриті водойми.

Схема загальносплавної системи водовідведення:

1 - річка; 2 - очисні споруди;  3 - випуск знешкоджених СВ; 4 - каналізаційна насосна станція; 5 - територія об'єкту; 6 - головний колектор; 7 - зливоскиди; 8 - колектори водовідвідної мережі.

84.Поясніть принцип роботи повної та неповної  роздільної системи водовідведення?

Повна роздільна система водовідведення передбачає не менше двох мереж: одну – для прийому і відводу побутових і близьких до них за складом виробничих стічних вод на очисні споруди; другу –для прийому і скиду в водоймище атмосферних та умовно чистих виробничих стічних вод.

85.Поясніть принцип роботи напівроздільної системи водовідведення?

Напівроздільною називається така система водовідведення, при якій в місцях перетину самостійних каналізаційних мереж для відводу різних видів стічних вод встановлюють водоскидні камери, що дозволяють перепускати найбільш забруднені дощові води при малих витратах в побутову мережу і відводити їх по загальному колектору на очисні споруди, а при зливах –скидати порівняно чисті дощові води безпосередньо у водоймище.

86.Наведіть класифікацію схем мереж водовідведення?

Схеми мереж водовідведення поділяються на:

- перпендикулярну;

- пересічену;

- паралельну;

- радіальну;

- зонну;

87.Зобразіть схематично перпендикулярну схему мереж водовідведення?

88. Зобразіть схематично пересічену схему мереж водовідведення?

89. Зобразіть схематично паралельну схему мереж водовідведення?

90. Зобразіть схематично зонну схему мереж водовідведення?

91. Зобразіть схематично радіальну схему мереж водовідведення?

Схеми до 87-91 на окремому аркуші

Схеми канал ізаційних мереж: а) перпендикулярна; б) перехоплююча; в) паралельна; г) радіальна: д) зонна:

1 — колектори басейнів каналізування; 2 — межі басейнів каналізування; 3 — очисні споруди.

92.Перелічіть можливі схеми трасування вуличних мереж водовідведення?

Схема з пониженого боку кварталу застосовується при вираженому рельєфі з падінням відміток рівня землі до однієї або до двох граней кварталу (уклон поверхні землі більший за 0,008 — 0,01). Вуличні мережі в цьому випадку прокладені лише по проїздах біля понижених сторін кварталів.

Охоплююча схема застосовується при плоскому рельєфі місцевості (уклон до 0,005 — 0,007), великих розмірах кварталів та відсутності забудови всередині кварталів. Вуличні мережі прокладають по проїздах, які охоплюють квартал з усіх сторін.

Черезквартальна схема передбачає, шо вуличні мережі прокладені всередині кварталів — від вишерозташованих до нижчерозташованих, що дозволяє скоротити довжину каналізаційних мереж і вартість їх будівництва. Однак застосування цієї схеми вимагає точного погодження забудови кварталу і ускладнює експлуатацію мереж.

93.яка величина називається нормою водовідведення?

Нормою водовідведення називаються витрати стічних вод, л/добу, на одного жителя який користується каналізацією, або кількість стічних вод,  , на одиницю продукції яку випускає підприємство.

94.Напишіть формулу для визначення загального коефіцієнту нерівномірності надходження стічних вод?

Загальний коефіцієнт нерівномірності водовідведення   Кзаг - це відношення максимальної годинної витрати в добу найбільшого водовідведення до годинної витрати середньодобового водовідведення. Значення загального коефіцієнта нерівномірності водовідведення  одержують перемножуванням коефіцієнтів добової і годинної нерівномірності:

Кзаг = Кдоб х Кгод.

95.Напишіть формулу для визначення середньої добової витрати побутових стічних вод?

середньодобові, м3/добу,

де N — розрахункова кількість жителів;   — середньодобова норма водовідведення, л/добу:

96.Напишіть формулу для визначення максимальної секундної витрати побутових стічних вод?

Максимальна секундна витрата води:

л/с.

- максимальна годинна витрата м3/год

97. Напишіть формулу для визначення середньої добової витрати виробничих стічних вод?

Середньодобові, , витрати виробничих стічних вод вираховують за формулою:

де П — кількість продукції, шо випускається за добу;  —норма водовідведення виробничих стічних вод на одиницю продукції, м3;

98. Напишіть формулу для визначення максимальної секундної витрати виробничих стічних вод?

Максимальні секундні, , витрати виробничих стічних вод вираховують за формулою:

Де  — кількість продукції в зміну з максимальною продуктивністю;  —норма водовідведення виробничих стічних вод на одиницю продукції, м3; Т — тривалість зміни, год.; Кн — коефіцієнт нерівномірності притоку виробничих стічних вод.

99.зобразіть схематично відомі вам форми поперечного перерізу водовідвідних труб і каналів?

Форми поперечного перерізу труб та каналів

а - кругла; б - напівкругла; в - шатрова; г - банкетна; д - яйцеподібна;е  - еліптична; ж - напівкругла з прямими вставками; з - яйцеподібна

100.від чого залежить глибина закладання водовідвідних труб?

Найменше заглиблення труб при їх діаметрі до 500 мм приймається на 0,3 м менше найбільшої глибини промерзання грунту в даному районі, а при більших діаметрах на 0,5 м, але не менше ніж 0,7 м до верху труби

101.наведіть формулу для визначення мінімальної глибини закладання водовідвідних труб?

Глибина закладання труби визначається за формулою:

де  - глибина промерзання, вибираємо в залежності від регіону

а-0,3м для труб діаметром менше 500 мм, 0,5м для труб діаметром більше 500 мм

d – діаметр труби

102.труби з яких матеріалів використовуються в зовнішніх мережах водовідведення?

Матеріал труб вибирають згідно з їх призначенням. Широке застосування одержали труби:

- керамічні; -бетонні; -залізобетонні із заздалегідь напруженою арматурою; -із залізобетонних блоків;

- азбестоцементні; -чавунні; -пластмасові; -сталеві цільнопротянкті і електрозварювані; -скляні.

103.Поясніть призначення оглядових колодязів?

Для огляду і прочистки водовідвідної мережі на ній споруджують оглядові колодязі. Їх роблять скрізь, де змінюється напрям, діаметр або нахил труби. Залежно від призначення оглядові колодязі поділяються на лінійні, поворотні, з’єднувальні, контрольні, промивні та перепадні.

104.Перелічіть відомі способи перетинання водовідвідних трубопроводів з перешкодами?

Якщо каналізаційні трубопроводи розташовані значно више перешкоди, то перетин виконують у вигляді самопливного трубопроводу, який прокладається по естакаді. Естакада — це опорна конструкція у вигляді мосту Трубопровід прокладають в утепленому коробі без зміни уклону, який надано колектору. Естакади виготовляють зі збірного залізобетону на залізобетонних або металевих опорах.

Якщо каналізаційні трубопроводи розташовані значно нижче перешкоди, то перетин виконують у вигляді самопливного трубопроводу, прокладеного у футлярі або прохідних чи непрохідних тунелях

Якщо каналізаційний трубопровід і перешкода розташовані на одній і тій же відмітці або їх різниця незначна, то перетин виконують у вигляді дюкеру — напірного трубопроводу, який з'єднує два самопливних трубопроводи. Всі каналізаційні дюкери мають верхню і нижню камери і виконуються неменше ніж в дві нитки, кожна з яких є робочою.

105.Що собою являє дощоприймач?

Дощоприймачі –це круглі або прямокутні колодязі, перекриті металевими решітками, які пропускають воду і затримують все, що може засмітити водовідвідну мережу. Дощоприймачі встановлюють у нижній частині проїздів біля тротуарів і перехресть вулиць на віддалі 50-80 м один від одного.\