ЗМІСТ

Завдання………………………………………………………………….…………… 2

1.         Вступ……………………………..……………………………………………. 3

2.         Проектний розрахунок на витривалість зубців при згині…………………...3

2.1. Розрахунок допустимого напруження на згин …………………………... 4

2.2. Визначення геометричних розмірів зубчастих коліс……………....................5

2.3. Сили , що діють в зачепленні передачі……….…………….............................. 6

2.4. Основні параметри зубчастого зачеплення циліндричної передачі ………… 7

2.5.Перевірний розрахунок на контактну міцність активних поверхонь     зубів.................................................................................................................................. 8

3.          Розрахунок валу на статичну міцність та втому……………………….…….10

3.1. Розрахунок напружень у небезпечному перерізі………………………………12

4.         Розрахунок підшипників кочення……………………………………………. 13

Література……………………………………………………………………………… 15

Вихідні дані:

Потужність  , Вт – 25

Число обертів  , - 200

Передавальне число і – 4

Перевантаження  % - 225

Ступінь точності передачі – 7

Кут нахилу зубця косозубої передачі - 15º

Тривалість роботи передачі, год – 3000

Обсяг завдання

- Пояснювальна записка

  - Вибір матеріалів коліс;

  - Визначення  модуля зачеплення передачі з умови міцності;

  - Визначення ККД;

  - Перевірка модуля за контактними напруженостями;

  - Визначення геометричних розмірів передачі;

  - Визначення зусиль, діючих на вали та опори;

  - Розрахунок та конструювання валів;

  - Вибір підшипників кочення за ДСТ.

- Графічна частина

Виконати робочі креслення веденого колеса та валів.

1.Вступ

Як матеріал для колеса вибираю сталь 45 (термообробка - нормалізація і твердість – 180 НВ); а для шестерні – сталь У8А (термообробка – об’ємне гартування, твердість – 320 НВ).

Кількість зубців колеса:

Кутова швидкість ведучого вала:

(рад/с);

Кутова швидкість веденого вала:

(рад/с);

Крутний момент, який передається  колесом:

Приймаю коефіцієнт - з конструктивних міркувань. Тоді  знаходжу

- Проектний розрахунок на витривалість зубців при згині

Визначаю орієнтовне значення модуля (мм) при заданому параметрі  за формулою:

де  - допоміжний коефіцієнт:

Виходячи з таблиць:

- Коефіцієнт нахилу зубців  -  ;

- Коефіцієнт перекриття зубців -  ;

- Коефіцієнт розподілу навантаження між зубцями - ;

- Коефіцієнт нерівномірності розподілу навантаження за шириною вінця зубчастого колеса - ;

- Щоб визначити коефіцієнт динамічності навантаження спочатку розраховую колову швидкість за формулою –

Отже коефіцієнт динамічності - ;

- Коефіцієнт форми зубця , який вибирається з таблиці залежно від еквівалентної кількості зубців

2.1.Розрахунок  допустимого напруження на згин  визначається за формулою:

, де

- границя витривалості при згині для базової кількості циклів навантаження  і визначається за формулою:

;

а коефіцієнт безпеки - ;

Для визначення  необхідно знайти еквівалентну кількість циклів навантажень , яка відповідає робочій кількості циклів передачі з постійним режимом навантаження:

,

де с – кількість зубчастих коліс, які одночасно знаходяться  в зачепленні з колесом, що розраховуються;

n – частота обертання колеса, яке розраховується;

t – тривалість роботи передачі під навантаження за розрахунковий час роботи:

Базова кількість циклів - .

Отже коефіцієнт довговічності :

Якщо

- кількість зубчатих коліс зчеплених з шестернею.

Тоді

Отже модуль буде

При подальшому розрахунку, якщо  - нерівність не виконується, тому приймаємо .

2.2.Визначення геометричних розмірів зубчастих коліс

- Діаметри початкових кіл:

- Висота  головки зубця:

- Висота ніжки зубця:

- Повна висота зубця:

- Діаметри кіл виступів:

- Діаметри кіл западин:

- Міжосьова відстань передачі:

- Ширина зубчастого вінця:

2.3. Сили, що діють в зачепленні передачі.

- Колова сила:

- Радіальна сила:

- Осьова сила:

.

2.4.Основні параметри зубчастого зачеплення циліндричної передачі

| Найменування параметра і одиниці вимірювання | Позначення параметра і його значення |
| --- | --- |
| Потужність на вхідному валі,Вт |  |
| Кутова швидкість вала, рад/с: ведучого веденого |  |
| Номінальний момент на валу, Н · м: ведучого веденого |  |
| Матеріал: шестерні колеса | У8А, об’ємне гартування 45, нормалізація |
| Тип передачі | Зубчаста |
| Міжосьова відстань, мм |  |
| Ступінь точності передачі | 7 |
| Кількість зубців: шестерні колеса |  |
| Модуль нормальний, мм | m = 0,6 |
| Кут нахилу зубців, град |  |
| Напрям зубців | Косозубий |
| Ділильний діаметр, мм: шестерні колеса |  |
| Ширина вінця шестерні, мм |  |
| Ширина вінця колеса, мм |  |
| Сили в зачепленні, Н: колова радіальна осьова |  |

2.5.Перевірний розрахунок на контактну міцність активних поверхонь зубів

Цей розрахунок проводиться за формулою:

,

Де  і  - розрахункове та допустиме значення контактних напружень, МПа;

- крутні моменти на шестерні та колесі, Н·м;

- ділильний діаметр шестерні та ширина зубчастого вінця, мм;

і – передаточне число передачі;

- коефіцієнт, що враховує властивості матеріалів спряжень зубців шестерні і колеса (пружна стала);

- коефіцієнт форми спряжень поверхонь зубців в полюсі зачеплення:

;

- коефіцієнт сумарної довжини контактної лінії спряжень зубців:

- коефіцієнт нерівномірності розподілу навантаження між зубцями в косозубій передачі;

- коефіцієнт нерівномірності розподілу навантаження за довжиною контактних ліній внаслідок похибок в зачепленні і деформації зубців;

- коефіцієнт динамічного навантаження, що виникає в зачепленні.

Отже, розрахункове значення контактних напружень :

Як допустиме контактне напруження приймають менше значення з двох отриманих за залежностями:

де - границя контактної витривалості поверхонь зубців, яка відповідає базовій кількості циклів навантаження :

- коефіцієнт безпеки;

- коефіцієнт довговічності:

Висновок: розрахунок проведено правильно.

3.Розрахунок валу на статичну міцність та втому

- Визначаю  :

- Приймаю діаметри вала:

Підшипники кулькові радіальні однорядно-опорний

| позначення | d, мм | D, мм | B, мм | C, мм | , мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | 15 | 32 | 9 | 5590 | 2500 |

Одностороння маточина:

Зовнішній діаметр маточини:

Шпонкове кріплення:

b = 3 мм

h = 3 мм

t = 1,8 мм

t1 = 1,4 мм.

- Визначаю реакції опор вала:

- Згинальні моменти в XOZ:

- Згинальні моменти в XOY:

- Сумарний згинальний момент:

3.1.Розрахунок напружень у небезпечному перерізі

Висновок: вал розраховано правильно.

4.Розрахунок підшипників кочення

Визначаю осьові та радіальні навантаження підшипників з умов рівноваги сил:

Призначаю тип підшипника:

кульковий однорядний

радіально-опорний

Підшипники вибирають за найбільшим навантаженням, яке в даному випадку сприймається лівою опорою. Цю опору роблю нерухомою, для того, щоб вона сприймала осьові сили. За діаметром вала під підшипник  d = 5 мм приймаю за каталогом підшипник №1006095ЮТ, однорядний радіально-опорний особливо легкої серії. Зовнішній діаметр D = 13 мм, ширина B = 4 мм, динамічна вантажність С = 895 H, статична вантажність С0 = 335 H. Виконую перевірний розрахунок підшипника.

Відповідно до ГОСТ приймаю такі значення параметрів: V=1, оскільки обертається внутрішнє кільце підшипника, а зовнішнє нерухоме;  - умови роботи звичайні;  - робоча температура не перевищує 100ºС. Значення параметрів X, Y залежить від параметра е; розраховую його значення за формулою:

Відношення , отже, , а  .

Визначаю розрахункові значення динамічного навантаження :

Визначаю довговічність підшипника за формулою:

Висновок:

оскільки , то прийнятий підшипник №1006095ЮТ нормально працюватиме протягом заданого терміну служби.

### Література

- Красковский Е.Я., Дружинин Ю.А.  Расчет и конструирование механизмов приборов и вичислительних систем: Учеб. пособие для приборостроит. спец. вузов. – М.:Висш. шк., 1991. – 480 с.

- Артоболевский И.М. Терия механизмов и машин. – М.: Наука. 1988.

- Соломахо В.Л. и др. Справ очник конструктора-приборостроителя. Детали и механізми приборов. – М.: Висш. шк., 1990. – 440 с.

- Підшипники качения: Справочник-каталог/Под. ред.. В.Н. Нарашкина и  Р.В. Коросташевского – М.: Машиностроение, 1984. – 280 с.