НУ "Львівська політехніка"

Базовий напрям "Інформаційна безпека"

Білет N 5

- Чи працює транзистор в області насичення якщо його обидва  p-n  переходи зміщенні в зворотньому напрямі?	 (так,ні)

- Що визначає рівність Парсеваля?

а) гармонічний склад сигналу;

б) середню потужність сигналу;

в) енергію сигналу в певній смузі частот.

3. Які  пристрої  поелементної синхронізації використовуються у високошвидкісних системах передачі інформації?

а) розімкнені;

б) замкнені.

4. Вкажіть помилковий запис мовою Паскаль:

а) false<true    б) 1.5*3     в) not 2=5     г) 1<0

5. Регістр F (прапорців) МП Intel 8080 - це регістр, в якому зберігається байт стану      (так, ні)

6.  Відповідальність  за організацію діловодства несе :

начальник управління справами установи, організації

працівник установи, призначений наказом по установі, організації за ведення діловодства

керівник установи, організації

7. Дозвіл на діяльність, пов'язану з державною таємницею надається:

Державним підприємствам

Державним підприємствам і акціонерним товариствам з державною часткою власності

##### Незалежно від форми власності

8. Означення зведеної системи лишків.

Визначення. Зведеною системою лишків за модулем m називається сукупність усіх лишків з повної системи, взаємно простих з модулем m.

Зведену систему звичайно вибирають з найменших невід’ємних лишків. Зрозуміло, що зведена система лишків за модулем m містить (m) лишків, де (m) – функція Ейлера – кількість чисел, менших за m і взаємно простих з m

9. Записати досконалу  (цілковиту)  кон'юнктивну  нормальну  форму для функції, що задана таблично.

Х1   Х2    Х3     Y

0     0      0       1

0     0      1       1

0     1      0       1

0     1      1       0

1     0      0       1

1     0      1       0

1     1      0       0

1     1      1       1

10. Що таке номінальний коефіцієнт перетворення давача та як він визначається?

Відношення вихідної величини до вхідної називають коефіцієнтом перетворення:

Номінальний коефіцієнт перетворення давача – це відношення номінальної функції перетворення до вхідної величини, визначається за номінальною функцією перетворення:

11. Назвати основні характеристики ядра, підсистеми вводу-виводу та периферійних пристроїв мікроконтролерів сімейства AVR.

Характеристики ядра МК AVR

Основними характеристиками ядра МК AVR є:

- повністю статична архітектура; мінімальна тактова частота рівна 0;

- АЛП підключений безпосередньо до регістрів загального призначення;

- завдяки гарвардській RISC-архітектурі більшість команд виконується за 1 такт. При цьому досягається продуктивність 1 MIPS на МГц, а максимальна тактова частота може досягати 16 МГц;

- багаторівнева система переривань, підтримка вкладених переривань;

- наявність програмного стеку.

Характеристики підсистеми вводу/виводу

Основними характеристиками підсистеми вводу/виводу є:

- програмне конфігурування портів вводу/виводу;

- кожний вивід може бути запрограмований як вхідний або вихідний незалежно від інших

- вхідні буфери з тригером Шмідта на всіх виводах;

- можливість підключення до всіх входів внутрішніх підтягуючих резисторів опором 35…120 кОм;

- навантажувальна здатність всіх виходів становить 20 мА.

Периферійні пристрої

Периферійні пристрої, які зустрічаються в AVR МК:

- 8-розрядний таймер/лічильник з дільником (таймер Т0);

- 16-розр. таймер/лічильник з дільником (таймер Т1);

- 8-розр. таймер/лічильник з можливістю роботи в асинхронному режимі (таймер Т2);

- сторожовий таймер (WDT);

- одно або двоканальний 8…10-розрядний генератор сигналу ШІМ;

- аналоговий компаратор;

- 10-розрядний АЦП (6 або 8 каналів);

- універсальний асинхронний прийомо-передавач (UART);

- послідовний периферійний інтерфейс.

12. Відобразіть схему функціональних залежностей для реляційної БД товариства філателістів. Наведіть відповідну  ER-діаграму.

13. На вхід насиченого транзисторного ключа з спільним емітером діє керуюча напруга Е1=12.5В. Потім на вхід подано закриваючу напругу Еo, яка викликає протікання в базовому колі зворотнього струму I(o =2мА. Коефіцієнт передачі струму (=50;  напруга живлення Еk =5В;  опори резисторів в колекторному і базовому колах транзистора Rk =1кОм; R( =2.5 кОм. Визначити граничну частоту підсилення транзистора f(, якщо тривалість розcмоктування заряду неосновних носіїв в базі  tp  не повинна  перевищувати 200нс.

14. Для наведеної схеми компенсаційного стабілізатора постійної напруги розрахувати коефіцієнт стабілізації напруги і вихідний опір. Дано: Ін=100 мА, (н=0,2, (=80, rк=10 кОм, r′б=100 Ом, rд=10 Ом.

- Коефіцієнт стабілізації знаходиться за формолою:

K

- Знаходимо дифузійний опір емітера VT1:

r=

В – температурна стала

- Знаходимо дифузійний і повний опори бази:

r

r

Знаходимо коефіцієнт стабілізації:

- Знайдемо вихідний опір стабілізатора:

R

R

Схвалено Методичною радою ІКТА

Протокол № 35 від 06.06.2007 р.

Заст. директора ІКТА								П. Столярчук