ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9

ТЕМА: Налаштування мережевих служб.

МЕТА: Набути практичних навиків з налаштування та моніторингу мережевої служби FTP.

ОБЛАДНАННЯ: ПК конфігурації (Tyan Tiger i7525 (S2672ANR)/2 x Intel Xeon 2.8GHz, 1Gb – ОЗП (ECC)/4xHDD WD 320), ОС Ubuntu Linux 11.04 Server Edition.

Хід роботи:

1. Конфігурую службу FTP засобами програми vsftpd.

Встановлюю програму:

apt-get install vsftpd

Відкриваю для редагування файл /etc/vsftpd/vsftpd.conf.

Основні опції файлу:

- anon_root - директорія для анонімних користувачів (/var/ftp/ за замовчуванням в більшості дистрибутивів, для Ubuntu - /srv/ftp/);

- anonymous_enable - дозволити доступ анонімним користувачам;

- local_enable - дозволити доступ локальним користувачам;

- write_enable - дозволити запис;

- anon_upload_enable - дозволити запис анонімним користувачам;

- setproctitle_enable=YES - моніторинг FTP-сервера;

- session_support=YES - моніторинг сесій;

- anon_root = /var/ftp - папка для анонімних користувачів.

2. Тестую можливість роботи з FTP для анонімних користувачів:

Сервер працює. Анонімні користувачі заходять на сервер, можуть забирати інформацію, Але не можуть її додавати.

3. Тестую можливість роботи з FTP для користувачів, що мають обліковий запис в системі:

Користувачі можуть вільно входити на сервер і завантажувати на нього файли, створювати папки і перейменовувати їх.

4. В процесі тестування для перевірки ініційованих сесій зв’язку з службою

FTP використовую утиліту: sudo ps |grep vsftpd перевіряю встановлені з’єднання з службою FTP.

5. Перевіряю в процесі копіювання з/на FTP процент використання швидкості дискової підсистеми FTP-сервера засобами утиліти iotop.

Висновок: Я набув практичних навиків з налаштування та моніторингу мережевої служби FTP.