Системи і мережі передачі даних (Влах)

Рівень 1 (ВІДПОВІДЬ)

1. Вкажіть, яка  з приведених технологій є технологією глобальних мереж передавання даних:

б)	Frame Relay;

2. Вкажіть бінарне представлення IP-адреси 128.2.7.9:

б)  11000000 00000010 00000111 00001001;

3. Вкажіть мету створення  протоколу IPv6:

в)  для збільшення кількості доступних адрес.

4. Вкажіть максимально допустиму віддаль між вузлами мережі Ethernet, побудованої за специфікацією 10Base-5:

б)  2500м;

5. Вкажіть максимальний час подвійного проходження сигналу PDV (Path Delay Value) між двома найвіддаленішими одна від одної станціями мережі:

б)  575bt

6. Вкажіть діапазон значень І-го октету ідентифікаторів мережі класу С:

в)  192-223.

7. Вкажіть якого типу  локальні мережі з центральним комп'ютером:

б) "клієнт - сервер";

8. Вкажіть діапазон значень І-го октету ідентифікаторів мережі класу А:

а)  1-127;

9. Вкажіть, який з TCP/IP протоколів використовується для забезпечення функціонування служби пересилання файлів:

б) FTP і TFTP;

10. Вкажіть максимальну швидкість передавання даних згідно технології Gigabit Ethernet:

а)  1000 Мбіт/с;

11. Вкажіть, який з TCP/IP протоколів використовується для забезпечення функціонування служби електронної пошти:

а)  SMTP;

12. Вкажіть, якого типу  локальні однорангові мережі:

а)  "клієнт - клієнт";

13. Вкажіть максимальне скорочення міжкадрового інтервалу PVV (Path Variability Value) при проходженні послідовності кадрів через усі повторювачі:

а)  49 bt.

14. Вкажіть максимальну швидкість передавання даних згідно технології Ethernet:

а)  10 Мбіт/с;

15. Вкажіть діапазон значень І-го октету ідентифікаторів мережі класу В:

а)  128-191;

Рівень 2

1. Визначити  за заданою адресою ІР-мережі   132.64.23.96. її клас, маску по замовчуванню та максимальну кількість хостів N в мережі.

ІР-адреса:	132.64.23.96  10000100 10000000 00010111 11000000

маска:           255.255.0.0  - 11111111 11111111 0000000000000000

максимальна кількість хостів:  N=216-2= 65534.

Максимальна кількість хостів  N = 2n — 2, де n - кількість двійкових розрядів, відведених під ідентифікатор хоста. Зменшення загального числа хостів в мережі на число 2 пояснюється наявністю в полі адрес вузлів кожної мережі адреси даної мережі (всі нулі) та адреси усіх хостів (всі одиниці) у цій мережі.

2. Визначити  за заданою адресою ІР-мережі   194.96.40.0.  її клас, маску по замовчуванню та максимальну кількість хостів N в мережі.                       Клас ІР-адреси С.

ІР-адреса:	194.96.40.0.  11000010 11000000 01010000 00000000

маска:           255.255.225.0  - 11111111 11111111 1111111100000000

максимальна кількість хостів          N=28-2=254.

Максимальна кількість хостів  N = 2n — 2, де n - кількість двійкових розрядів, відведених під ідентифікатор хоста. Зменшення загального числа хостів в мережі на число 2 пояснюється наявністю в полі адрес вузлів кожної мережі адреси даної мережі (всі нулі) та адреси усіх хостів (всі одиниці) у цій мережі.

3. За заданою адресою ІР-мережі   80.0.0.0. визначити клас ІР-мережі , маску по замовчуванню та максимальну кількість хостів N в мережі.

Клас ІР-адреси А - 01010000 00000000 00000000 00000000

маска:   255.0.0.0.   - 11111111 00000000 00000000 00000000

максимальна кількість хостів  N=224-2=16777214

Максимальна кількість хостів  N = 2n — 2, де n - кількість двійкових розрядів, відведених під ідентифікатор хоста. Зменшення загального числа хостів в мережі на число 2 пояснюється наявністю в полі адрес вузлів кожної мережі адреси даної мережі (всі нулі) та адреси усіх хостів (всі одиниці) у цій мережі.

4. За заданою адресою ІР-мережі   110.0.0.0. визначити клас ІР-мережі , маску по замовчуванню та максимальну кількість хостів N в мережі.

Клас ІР-адреси А. Маску завжди використовують в парі з IP-адресою та, як і саму адресу, подають як у двійковому, так і десятковому форматі. У двійковому форматі маска містить одиниці в тих розрядах, які займає ідентифікатор мережі.

ІР-адреса:	110.0.0.0.  - 01101110 00000000 00000000 00000000

маска:   255.0.0.0.   - 11111111 00000000 00000000 00000000

максимальна кількість  хостів  N=224-2=16777214.

Максимальна кількість хостів  N = 2n — 2, де n - кількість двійкових розрядів, відведених під ідентифікатор хоста. Зменшення загального числа хостів в мережі на число 2 пояснюється наявністю в полі адрес вузлів кожної мережі адреси даної мережі (всі нулі) та адреси усіх хостів (всі одиниці) у цій мережі.

5. Визначити за заданою адресою ІР-мережі   160.20.0.0. її клас, маску по замовчуванню та максимальну кількість хостів N в мережі.              Клас ІР-адреси В

ІР-адреса:	160.20.0.0. - 10100000 00010100 0000000 00000000

маска:           255.255.0.0  - 11111111 11111111 0000000000000000

максимальна кількість хостів:  N=216-2= 65534.

Максимальна кількість хостів  N = 2n — 2, де n - кількість двійкових розрядів, відведених під ідентифікатор хоста. Зменшення загального числа хостів в мережі на число 2 пояснюється наявністю в полі адрес вузлів кожної мережі адреси даної мережі (всі нулі) та адреси усіх хостів (всі одиниці) у цій мережі.

6.  Визначити за заданою адресою ІР-мережі   64.0.0.0. її клас, маску по замовчуванню та максимальну кількість хостів N в мережі.

Клас ІР-адреси А - 10000000 00000000 00000000 00000000

маска:   255.0.0.0.   - 11111111 00000000 00000000 00000000

максимальна кількість хостів  N=224-2=16777214

Максимальна кількість хостів  N = 2n — 2, де n - кількість двійкових розрядів, відведених під ідентифікатор хоста. Зменшення загального числа хостів в мережі на число 2 пояснюється наявністю в полі адрес вузлів кожної мережі адреси даної мережі (всі нулі) та адреси усіх хостів (всі одиниці) у цій мережі.

7.  Визначити за заданою адресою ІР-мережі   194.20.40.0. її клас, маску по замовчуванню та максимальну кількість хостів N в мережі.

Клас ІР-адреси С. Маску завжди використовують в парі з IP-адресою та, як і саму адресу, подають як у двійковому, так і десятковому форматі. У двійковому форматі маска містить одиниці в тих розрядах, які займає ідентифікатор мережі.

ІР-адреса:	194.20.40.0. . - 11000010 00010100 00101000 00000000

маска:           255.255.255.0  - 11111111 11111111 11111111 00000000

Максимальна кількість хостів  N = 2n — 2, де n - кількість двійкових розрядів, відведених під ідентифікатор хоста.

N=28-2=254.

8.  Визначити за заданою адресою ІР-мережі   130.68.0.0. її клас, маску по замовчуванню та максимальну кількість хостів N в мережі.

Клас ІР-адреси В

ІР-адреса:	130.68.0.0. . - 10000010 10000100 0000000 00000000

маска:           255.255.0.0  - 11111111 11111111 0000000000000000

максимальна кількість хостів:  N=216-2= 65534.

Максимальна кількість хостів  N = 2n — 2, де n - кількість двійкових розрядів, відведених під ідентифікатор хоста. Зменшення загального числа хостів в мережі на число 2 пояснюється наявністю в полі адрес вузлів кожної мережі адреси даної мережі (всі нулі) та адреси усіх хостів (всі одиниці) у цій мережі.

9.  Визначити за заданою адресою ІР-мережі   200.40.68.0. її клас, маску по замовчуванню та максимальну кількість хостів N в мережі.

Клас ІР-адреси С

ІР-адреса:	200.40.68.0. . - 11001000 00101000 10000100 00000000

маска:           255.255.255.0  - 11111111 11111111 11111111 00000000

Максимальна кількість хостів  N = 2n — 2, де n - кількість двійкових розрядів, відведених під ідентифікатор хоста.

N=28-2=254.

Рівень 3

- Згідно з стандартами ІЕЕЕ 802.3 розробити ієрархічну зіркову топологію та розрахувати конфігурацію мережі Ethernet. яка складається з таких сегментів:  1000 м - 10Ваsе-FL; 100м - 10Ваsе-Т; 1000 м - 10Ваsе-FВ; 100 м і 85 м - 10Ваsе-Т.

Розрахунок PDV:

85 м - 10Ваsе-Т     15,3 + 0,113x85=25

100м - 10Ваsе-Т  42,0+0,113x100=53,3

1000 м -10Ваsе-FВ   24,0+0,1x1000=154,0

1000 м - 10Ваsе-FL  	33,5 +0,1x800=133,5

100м - 10Ваsе-Т 165,5+0,113 x 100=176,8

PDV=25+53,3+154+133,5+176,8=543,6  bt.

PDV <575 bt.

PVV= 10,5+8+2+8+8=36,5 bt, PVV< 49bt .

Розрахована  конфігурація мережі відповідає вимогам стандарту IEEE 802.3., так як РDV i PVV не перевищують граничних значень.

- Згідно з стандартами ІЕЕЕ 802.3 розробити ієрархічну зіркову топологію та розрахувати конфігурацію мережі Ethernet, яка складається з таких сегментів.    500 м - 10Ваsе-FL; 100м -10Ваsе-Т; 90м - 10Ваsе-Т; 400 м і 500 м - 10Ваsе-FL.

Розрахунк значень PDV

Сегм.1:15,3 + 0,113x90=25,47

Сегм2: 33,5+0,1x400=73,5

Сегм3:	33,5 + 0,1x500=83,5

Сегм4:	33,5 + 0,1x500=83,5

Сегм5:	   165,5+0,113 x 100=176,8

PDV=442,7 bt.  PDV<575 bt

Визначимо PVV=10,5+8+8+8+8=42,2 bt, PVV< 49bt .

Розрахована  конфігурація мережі відповідає вимогам стандарту IEEE 802.3., так як РDV i PVV не перевищують граничних значень.

- Згідно з стандартами ІЕЕЕ 802.3 розробити ієрархічну зіркову топологію та розрахувати конфігурацію мережі Ethernet. яка складається з таких сегментів: 2000 м- 10Ваsе-FВ; 100м і 50м-10Ваsе-Т; 300м - 10Ваsе- FВ, 100 м - 10Ваsе-FL.

Розрахунк значень PDV.

1: 15,3 + 0,113x50=20,95

2: 33,5+0,1x100=43,5

3:	24,0 + 0,1x2000=224

4:	24,0 + 0,1x300=54

5:	 165,5+0,113 x 100=176,8

PDV=519,25 bt, PDV<575 bt .

Розрахунк значень PVV+10,5+8+2+2+8=30,5bt,  PVV< 49bt .

Розрахована  конфігурація мережі відповідає вимогам стандарту IEEE 802.3., так як РDV i PVV не перевищують граничних значень.

- Згідно з стандартами ІЕЕЕ 802.3 розробити ієрархічну зіркову топологію та розрахувати конфігурацію мережі Ethernet. яка складається з таких сегментів: 1000 м- 10Ваsе-FВ; 50м-10Ваsе-Т; 185м - 10Ваsе- 2, 100 м і 200 м - 10Ваsе-FL.

Розрахунк значень PDV

Лівий сегмент 1:

15,3 + 0,113x50=20,95

Проміжний сегмент 2:

33,5+ 0,1x100=43,5

Проміжний сегмент 3:

24,0 + 0,1x1000=124

Проміжний сегмент 4:

33,5 + 0,1x200=53,5

Правий сегмент 5:

46,5 + 0,1026x185=65,48

PDV=507,43 bt. PDV <575 bt .

Розрахунк PVV=10,5+8+2+8+11=39,5 bt.  PVV< 49bt .

Розрахована  конфігурація мережі відповідає вимогам стандарту IEEE 802.3., так як РDV i PVV не перевищують граничних значень.

5. Згідно з стандартами ІЕЕЕ 802.3 розробити ієрархічну зіркову топологію та розрахувати конфігурацію мережі Ethernet. яка складається з таких сегментів: 100 м- 10Ваsе-FL; 100м і 100м-10Ваsе-Т; 2000 м - 10Ваsе-FB, 185 м - 10Ваsе-2.

Розрахунок PDV:

Лівий сегмент 1:

15,3 + 0,113x100=26,6

Проміжний сегмент 2:

46,5 + 0,1026x185=65,48

Проміжний сегмент 3:

33,5 + 0,1x100=43,5

Проміжний сегмент 4:

24,0 + 0,1x2000=224

Правий сегмент 5:

165+ 0,1026x100=65,48

Загальне значення PDV не повинно

перевищувати 575bt. PDV=425,06 bt.

Розрахунк значень

PVV=10,5+11+8+2+8=39. PVV<49bt .

Розрахована  конфігурація мережі відповідає вимогам стандарту IEEE 802.3., так як РDV i PVV не перевищують граничних значень.

6. Згідно з стандартами ІЕЕЕ 802.3 розробити ієрархічну зіркову топологію та розрахувати конфігурацію мережі Ethernet, яка складається з таких сегментів: 1000м -10Ваsе-FL; 1200 м -10Ваsе-FВ; 100м і 90м -10Ваsе-Т; 200 м-10Ваsе-5.

Розрахунк значень PDV:

Лівий сегмент 1:

15,3 + 0,113x90=25,47

Проміжний сегмент 2:

46,5 + 0,0866 x 200= 63,82

Проміжний сегмент 3:

33,5 + 0,1x100=43,5

Проміжний сегмент 4:

24,0 + 0,1x2000=224

Правий сегмент 5:

165+ 0,1026x100=65,48

Загальне значення PDV не повинно перевищувати 575bt. PDV=422,27 bt.

Розрахунк значень PVV=10,5=11+8+2+8= 39,5bt. PVV<49bt .

Розрахована  конфігурація мережі відповідає вимогам стандарту IEEE 802.3., так як РDV i PVV не перевищують граничних значень.

7. Згідно з стандартами ІЕЕЕ 802.3 розробити ієрархічну зіркову топологію та розрахувати конфігурацію мережі Ethernet, яка складається з таких сегментів: 1500 м - 10Ваsе-FВ; 100 м і 80 м - 10Ваsе-Т; 100м - 10Ваsе-Т; 500 м - 10Ваsе-FL.

Розрахунок PDV:

Лівий сегмент 1:

15,3 + 0,113x80=24,34

Проміжний сегмент 2:

46,5 +  0,113x100=57,8

Проміжний сегмент 3:

24,0 + 0,1x1500=174

Проміжний сегмент 4:

33,5 + 0,1x500=83,5

Правий сегмент 5:

165,5+0,113 x 100=176,8

PDV =516,44.Загальне значення PDV не повинно перевищувати 575bt.

Розрахунок PVV+10,5+11+2+8+8=39,5. PVV<49bt .

Розрахована  конфігурація мережі відповідає вимогам стандарту IEEE 802.3., так як РDV i PVV не перевищують граничних значень.