Мета: Визначення електроємності конденсатора і перевірка законів електростатики

Теоретичні Відомості

Електроємність визначається кількістю електрики, яку необхідно надати провіднику, щоб підвищити його потенціал I на одиницю

(1)

Ємність плоского конденсатора визначається за такою формулою

(2)

Де  - електрична стала;

- відносна діелектрична проникливість середовища

S – площа пластини конденсатора

d – віддаль між пластинами

Оскільки закон Ома для кола змінного струму у колі з ємністю може бути записаний через ефективне значення струму І і напруги U у вигляді

(3)

Відкривається можливість при підключенні досліджуваних  і еталонної  ємності до джерела змінного струму з однією і тією ж напругою  і постійної частоти  порівняти значення ємності по їх ефективних струмах  і  з (3)

(4)

При співставленні вимірювань ємності з відомими  і невідомим  значення діелектричних проникливостей  матеріалів прокладок між пластинами конденсатора згідно з (2) можливо визначити діелектричну проникливість матеріалу

(5)

де і  - відповідно значення товщини прокладки та ємності з відомим значенням діелектричної проникливості ;  і  - з невідомим значенням діелектричної проникливості.

Хід роботи:

- За формулою (2) розрахувати значення ємності плоского конденсатора з відомим значенням діелектричної проникливості  прокладки між пластинами

- Зібрати схему

- Виміряти за допомогою мікроамперметра  значення ефективних струмів струмів

- За формулами (4) і (5), визначаємо невідому ємність  і  невідомі проникливості ε

- Визначаємо похибки за формулами

- Співставляємо виміряні і розраховані результати

Таблиця 1

| ε | Δ ε |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,0 | 0,4 | 0,1 | 34 | 0,5 | 0,014 | 40 | 0,5 | 0,012 | 2,26 | 0,011 | 0.011 |  |  |  |
| 4,0 | 0,5 | 0,11 | 36,5 | 0,5 | 0,013 | 40 | 0,5 | 0,012 | 1,26 | 0,019 | 0.019 |  |  |  |
| 4,0 | 0,5 | 0,083 | 35 | 0,5 | 0,014 | 39 | 0,5 | 0,012 | 2,54 | 0,009 | 0.009 |  |  |  |

Таблиця 2

| № п.п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1400 |  | 0,01 |  |  | 0,06 |  |  | 0.1 |
| 2 | 1400 |  | 0,01 |  |  | 0,06 |  |  | 0.1 |
| 3 | 1400 |  | 0,01 |  |  | 0,06 |  |  | 0.11 |

| 2,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,26 |  |  |  |  | 0.015 | 5 | 1.4 | 0.285 |
| 2,34 |  |  |  |  | 0.01 | 1.99 | 0.5 | 0.255 |

Обчислення

Органічне скло:

Пластик:

Гетинакс:

Похибки:

Органічне Скло:

Пластик:

Гетинакс:

Висновок: В ході виконання лабораторної роботи  визначив електроємність конденсатора з різними прокладками, перевірив закони електростатики