МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ,РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ

КАФЕДРА РЕПС

Дослідження базових схем ввімкнення операційних  підсилювачів

Методичні вказівки до лабораторної роботи

з дисципліни “Аналогові електроні пристрої”

для студентів спеціальності 23.01 “Радіотехніка”

Всі цитати, цифровий і фактичний

матеріал, бібліографічні відомості

перевірені, написання одиниць

відповідає стандартам.

Затверджено на

засіданні кафедри

радіоелектронних пристроїв

Протокол ____від_______________

Львів “ЛП” – 1994

Дослідження базових схем ввімкнення операційних підсилювачів: Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни “Аналогові електроні пристрої” для студентів спеціальності 23.01 “Радіотехніка”/ укладачі І. І. Блажкевич, Л. А. Сніцарук. – Львів.: ЛП 1994 - . – На укр. мові.

Укладачі: І. І. Блажкевич к. т. н. доц.,

Л. А. Сніцарук к. т. н. , с. н. с.

Відповідальний за випуск З. Д. Грицьків д. т. н. , с. н. с.

Рецезенти: В. Д. Голинський, к. т. н. , доц.

К. С. Сименистий, к. т. н. , доц.

Мета роботи:

- Дослідження підсилювальних властивостей основних схем ввімкнення операційних підсилювачів (ОП);

- Дослідження частотної корекції АЧХ операційних підсилювачів.

- ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

Операційним підсилювачем називають диференційний підсилювач постійного струму з великим коефіцієнтом підсилення, призначений для виконання математичних операцій над аналоговими сигналами при роботі в схемах з від’ємним зворотним зв’язком (ВЗЗ). В ОП намагаються забезпечити широку смугу пропускання, великий вхідний і малий вихідний опори, завдяки чому математичні операції, що виконуються схемами ОП, визначаються виключно ланкою від’ємного зворотного зв’язку. Як правило ОП – це інтегральна мікросхема (або інтегральна схема - ІС). В залежності від ланки зворотного зв’язку ОП може виконувати різні функції: підсилення в смузі частот підсумовування, інтегрування, диференціювання, логарифмування тощо [1,2].

Основним підсилювальним вузлом ОП є диференційний каскад, тому підсилювач має два входи інвертуючий (ВХ-) і не інвертуючий (ВХ+). Сигнал на виході ОП синфазний з вхідним, якщо напруга  подана ВХ+ і протифазний - якщо напруга  подана на ВХ-. В зв’язку з цим зворотний зв'язок з виходу на ВХ+ є додатнім, а на ВХ- - від’ємним.

  - Основні параметри ОП

Коефіцієнт підсилення ОП  визначається на низьких частотах відношенням зміни вихідної напруги  до зміни напруги, що її викликала , між диференційними входами підсилювача при розімкнутому колі зворотного зв’язку. В сучасних інтегральних ОП  сягає десятків і сотень тисяч.

В ОП розрізняють диференційний вхідний опір  і вхідний опір синфазного сигналу . Диференційний опір визначають при подачі на входи ОП протифазних сигналів або подачі сигналу лише на один вхід,  - при подачі на входи ОП синфазних сигналів.

Перший залежить від типу підсилювальних елементів у вхідному каскаді (біполярний, уніполярний транзистор), від режиму роботи і схеми ввімкнення підсилювального елемента і випадку використання вхідного каскаду на біполярних транзисторах.

Вихідний опір ОП залежить від типу вихідного каскаду та глибини зворотного зв’язку. Для різних типів ОП він знаходиться в межах від 50 до 2000 Ом.

АЧХ ОП без зовнішнього ВЗЗ характеризуються частотою зрізу  (точка, де  дБ) і частотою одиничного підсилення  (де ). Смуга пропускання підсилювача з замкнутим ВЗЗ залежить від глибини зворотного зв’язку А. на основі ідеалізованої АЧХ ОП (рис. 1) можна визначити значення частоти зрізу  підсилювача із зворотним зв’язком

,

Якщо коефіцієнт підсилення, виражений в децибелах.

  - Базові схеми ввімкнення ОП

    - Інвертуючий підсилювач (ІП)

В інвертую чому підсилювачі (рис. 2) має місце паралельний по напрузі ВЗЗ, який зменшує . Вхідний опір залежить від величини резистора зворотного зв’язку  і коефіцієнта підсилення : = і, при збільшені , прямує до нуля. Точка “а” умовно “заземлена” (“квазі нуль”), отже   ,   ,   тому наскрізний коефіцієнт передачі напруги схеми ІП

(1)

Вхідний опір схеми ІП рівний  = , вихідний опір досить малий завдяки впливу ВЗЗ по напрузі.

    - Неінвертуючий підсилювач (НІП)

В підсилювачі має місце ВЗЗ послідовний по напрузі, завдяки чому схема має великий вхідний опір  і малий вихідний  (рис. 3):

, 	де глибина ВЗЗ

Наскрізний коефіцієнт передачі напруги НІП

(2)

=1 при . В цьому випадку схема стає аналогом повторювача, виконаного на транзисторі.

    - Корекція частотної характеристики ОП

Під впливом паразитних ємностей, що шунтують опори навантаження каскадів ОП, на високих частотах падає підсилення і зростає зсув по фазі  вихідного сигналу відносно вхідного.

При числі каскадів N>2  на деякій частоті досягає 180 і ВЗЗ перетворюється в додатній. Якщо при цьому модуль петльового підсилення , то виникає самозбудження підсилювача (паразитна генерація). При цьому:

.

Для забезпечення стійкості підсилювача рекомендується мати запас стійкості по фазі, тобто . Це означає, що у всьму діапазоні частот при будь якому ВЗЗ  повинен бути менше 90°.

З теорії електричних кіл відомо, що такий сумарний зсув фаз характерний для одиничних аперіодичних кіл, передавальна функція яких має один полюс, а  нахил падаючої асимптоти логарифмічної АЧХ (ЛАЧХ) складає 20  (децибел на декаду).

Рис. 3.                                                                                 Рис.4.

ЛАЧХ багато каскадного ОП має такий нахил тільки в межах частот, що відповідає двом її першим зломам (точки А, Б, рис. 4). Отже, при глибині ВЗЗ , що відповідає другому зламу, точка В підсилювач самозбудитись.

Для забезпечення абсолютної стійкості при довільному значені глибини А ВЗЗ використовують різні методи, метою яких є позбавлення від надлишкових фазових зсувів. Суть одного з них, неоптимальної частотної корекції, що широко використовуються при роботі з ОП, полягає в штучному створені домінуючого полюса передавальної функції ОП без ВЗЗ, тобто полюса з частотою . Спад ЛАЧХ в цьому випадку дорівнює 20 у всьому діапазоні робочих частот і глибини ВЗЗ. Недолік методу – звуження смуги пропускання ОП.

На рис. 4 представлено побудову ЛАЧХ ОП з домінуючим полюсом частота якого дорівнює . Для заданого значення  частота верхнього зрізу дорівнює .

Для реалізації домінуючого полюса до доступного резистора  схема ОП підмикається конденсатор , величини ємності якого визначається з виразу для частоти полюса:

(3)

В сучасних ОП корекції часто є внутрішньою, наприклад, в ОП К544УД2А(Б).

Рис. 5

- ОПИС СХЕМИ

Макет включає в себе три схеми ввімкнення ОП К140УДІБ (рис. 5): 1 – ІП, 2 – НІП, 3 – повторювач. Перемикач  комутує резистори кола зворотного зв’язку,  комутує коректуючи ланку ОП,  вмикає ємність зворотного зв’язку С2.

- ЗАВДАННЯ ДО РОЗРАХУНКУ

  - Розрахувати частоту домінуючого полюса, що формуються ланкою неоптимальної частотної корекції ОП, при значеннях ,  (колекторний резистор другого каскаду ІС К140УД1Б).

  - Розрахувати  і частоти верхнього зрізу ІП і НІП при неоптимальній корекції ОП для обох значень резисторів зв’язку (, ). Значення коефіцієнта підсилення ОП з розімкнутим ВЗЗ .

  - Розрахувати глибину ВЗЗ ІП та НІП для двох значень опору резистору зв’язку.

- ЗАВДАННЯ ДО ЕКСПЕРИМЕНТУ

  - Виміряти  та  ІП, НІП і повторювача для двох значень опорів резисторів зворотного зв’язку (, ).

  - Провести вимірювання по п. 4.1, для двох номіналів , комутуючи тумблер .

Примітка. При вимірюваннях регулюванням напруги  добиватися значень  В. встановивши і вимірявши , виміряти .

- ЗМІСТ ЗВІТУ

  - Короткий виклад основних теоретичних положень про схеми на ОП і структурні схеми ІП та НІП.

  - Результати теоретичних розрахунків, виконати згідно п. 3.

  - Структурна схема макету та експериментальні дані, одержані згідно п. 4.

  - АЧХ кожної із схем з вказанням частот зрізу. Масштаб осі частот – логарифмічний.

  - На основі результатів розрахунків і експериментів зробити висновки:

а) про вплив номіналів елементів коректуючої ланки ОП на смугу пропускання ІП та НІП (при неоптимальній корекції);

б) про вплив глибини зовнішнього ВЗЗ на коефіцієнт передачі напруги ІП та НІП в області середніх частот і на смугу пропускання схем;

в) провести порівняльну оцінку результатів розрахунків і експериментів.

- КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

  - Якого типу ВЗЗ має місце в ІП? В НІП? В повторювачі?

  - Яке призначення корекції частотної характеристики ОП?

  - Принцип дії і недолік неоптимальної частотної корекції АЧХ ОП.

ЛІТЕРАТУРА

- Шило В. Л. Линейные интегральные схемы. – М.: Советское радио, 1979. – 334 с.

- Полонников Д. Е. Операционные усилители: Принципы построения, теория, схемотехника. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 216 с.