НУ "Львівська політехніка"

Базовий напрям "Інформаційна безпека"

Білет N 3

- Чи можна досягти насичення транзисторного ключа з спільним емітером зменшуючи базовий струм транзистора? 								(так,ні)

2. Чи використовується операція додавання при множенні чисел з плаваючою комою? 														(так, ні)

3. Як називається режим одночасної передачі інформації  в  зустрічних  напрямках?

а) дуплексний;

б) симплексний;

в) напівдуплексний.

4. Вкажіть помилковий запис мовою Паскаль:

а) true+false    б) a or (not b)    в) 2.5+8E1    г) x<y

5. Безпосередня адресація - адресація, при якій адреса даного вказана в одній з регістрових пар								  					(так, ні)

6. Наведіть відомі вам критерії оцінки надійності систем безпеки.

7. Прохід на територію установи здійснюється за:

##### Постійними, тимчасовими, разовими перепустками

# Матеріальними перепустками

Усними вказівками

8. Означення числа порівняльного за модулем.

Нехай а, b Z , m N. Число а порівняльне з b за модулем m, якщо а і b при діленні на m мають однакові залишки: a b(mod m) .

9. Вказати можливі застосування тригера  Шмітта,  навести  відповідні  часові діаграми.

Триггер Шмітта застосовується для формування з вх.напруги прямих імпульсів з крутими фронтами

10. Визначте,  яку кількість каналів можна організувати в  синхронному дискретному каналі із смугою пропускання 2000 Гц,  якщо тривалість одиничних елементів,  що подаються  від джерела становить 20 мс, а  для ознаки  синхроімпульсу використано потрійну тривалість канального сигналу.

(мс) – тривалість канального сигналу

(Гц) – частота канального сигналу

- кількість каналів

11. Назвати всі програмно-доступні елементи МП Intel 8080.

В МП і8080 програмно-доступними є: 8-розрядні регістри A, B, C, D, E, H, L, окремі розряди (ознаки) регістру стану F; 16-розрядні – регістр слова стану програми PSW (Program Status Word) (регістри F і A), регістрові пари BC, DE, HL, вказівник стека SP, лічильник команд PC, а також тригер дозволу переривання INTE.

4. Назвати сигнали шини управління МП Intel 8080.

Для МП Intel 8080 шина управління складається з 5 фізичних ліній, по яких передаються такі сигнали:

1)  (memory read) – читання пам’яті;

2)  (memory write) – запис в пам’ять;

3)  (input output read) – читання пристрою вводу-виводу;

4)  (input output write) – запис в пристрій вводу-виводу;

5)  (interrupt acknowledge) – підтвердження переривання.

12. Засекречування матеріальних носіїв інформації:

Це введення у встановленому законодавством порядку обмежень на поширення та доступ до конкретної секретної інформації шляхом надання відповідного грифу секретності документам, виробам або іншим матеріальним носіям цієї інформації

13. Транзисторний ключ з спільним емітером знаходиться на границі насичення. Під дією закриваючої напруги в його базовому колі протікає зворотній струм Iб=0.5мА. Коефіцієнт передачі струму (=100; гранична частота підсилення транзистора f(=10МГц; напруга живлення Еk =10В; опір  резистора в колекторному колі Rk=2кОм. Визначити   тривалість фронту виключення ключа  t1ф.

14. Для підсилювального каскаду з спільним емітером розрахувати нестабільність колекторного струму при зміні температури оточуючого середовища від 20оС до 50оС. Дано: Rк=1 кОм, Rе=510 Ом, Rб1=39 кОм, Rб2=16 кОм, (=50, Іко=5 мкА (∆Т=20оС), ((/(∆Т =2 10-4 1/ºС, Іок =5 мА.

Розв’язання

Зміна колекторного струму при зміні температури оточуючого середовища

S – коефіцієнт температурної нестабільності

S=

=2мв/c

R║ R=

Схвалено Методичною радою ІКТА

Протокол № 35 від 06.06.2007 р.

Заст. директора ІКТА								П. Столярчук