Лабораторна робота №25

Мета роботи: вивчення роботи схеми і визначення основних технічних показників однотактного вхідного каскаду підсилювача низької частоти на транзисторі .

Схема дослідження.

Вихідний каскад підсилювача призначений для віддачі заданої величини потужності сигналу на заданий опір навантаження . оскільки вихідні каскади споживають від джерел живлення велику потужність, то збільшується нелінійне спотворення.

Елементи схеми Ср, R1, R2, Се і Rе виконують ті ж функції, що і в попередніх каскадах. Вихідний трансформатор служить для узгодження опору навантаження з вихідним опором транзистора. Якщо знехтувати втрати в трансформаторі, то можна вважати, що потужність в первинній і вторинній обмотках залишились незмінною. В такому випадку можна записати : U/ RI= U/ R2, для отримання максимальної потужності корисного сигналу опір кола змінного струму повинен бути рівним оптимальному опору колекторного навантаження транзистора, при якому добуток змінних складових напруги і струму в колекторному колі є максимальним.

Таблиця 1

f=1000 Гц=const; Uвх=0.5 B=const

| f,Гц | 5 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвих,B | 0,403 | 0,713 | 0,887 | 0,981 | 1,047 | 1,093 | 1,126 | 1,147 | 1,160 | 1,811 | 1,190 |
| Pвих=U2вих/Rн | 0,032 | 0,034 | 0,031 | 0,028 | 0,024 | 0,022 | 0,020 | 0,018 | 0,016 | 0,015 | 0,013 |

Таблиця 2

K=4(t), Uвх=0.5 B

| f, Гц | 20 | 50 | 120 | 200 | 400 | 800 | 1500 | 3000 | 4000 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвих,В | 0.16 | 0.49 | 1.48 | 2.53 | 3.83 | 4.72 | 5.19 | 5.5 | 5.6 | 5.66 |
| КдБ=20lg(Uвих/Uвх) | -9.9 | 0 | 9.42 | 14.08 | 17.68 | 19.5 | 20.32 | 20.82 | 20.98 | 21.08 |

Висновок: на цій лабораторній роботі я досліди роботу однотактного вихідного каскаду транзисторного підсилювача і переконався, що при Uвх= const вихідна напруга пропорційно залежить від опору навантаження.