НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

АПРОКСИМАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ МЕТОДОМ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ

І н с т р у к ц і я

до лабораторної роботи

з курсу "Числові методи і моделювання на ЕОМ, ч.1"

Львів 2009

АПРОКСИМАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ

МЕТОДОМ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ

Мета роботи: вивчення і програмна реалізація алгоритмів побудови апроксимуючих залежностей методом найменших квадратів. Одержання навиків програмування і роботи в середовищах Сі.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

Формули розрахунку параметрів a, b елементарних рівнянь регресії, які зводяться до лінійної форми, представлені у нижченаведеній таблиці.

| № | Функція | а | b |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лінійна | y=a x +b | T11/G1 | H11/G1 |
| 2 | Степенева | y= b xa | T22/G2 | exp(H22/G2) |
| 3 | Показникова | y= b ea x | T12/G1 | exp(H12/G1) |
| 4 | Логарифмічна | y=a ln(x) +b | T21/G2 | H21/G2 |
| 5 | Гіперболічна | y=a / x +b | T31/G3 | H31/G3 |
| 6 | Дробово-лінійна | y=1/(a x +b) | T13/G1 | H13/G1 |
| 7 | Дробово-раціональна | y=x/(a +b x) | T33/G3 | H33/G3 |
| 8 | Дробово-логарифмічна | y=1/( a ln(x) +b) | T23/G2 | H23/G2 |

Усі вказані в таблиці параметри  Тjk, Gj, Hjk, є масивами розмірністю  n , елементи яких визначаються через експериментальні точки  yi= f(xi). З метою узагальнення запишемо формули визначення цих параметрів для всіх видів вказаних у таблиці регресій через вектори  Wj аргументів і  Zj  функцій лінійної та зведених до лінійної регресій.

;	 Wj ={x, u, p};	Zk ={y, v, q};	 j, k =1,2,3;

;   	;

u=ln(x);	v= ln(y);	p=1/x;	q=1/y.

Приклад побудови розрахункових формул для окремої регресії

Нехай як апроксимуючу залежність вибрано показникову функцію y= b ea x. Для розрахунку коефіцієнтів a і b в таблиці дано формули: a= T12/G1; b= exp(H12/G1).

;	;	;

;	;

=; 	vi = ln(yi).

Формули розрахунку параметрів квадратного тричлена

;

;  ;

;

;    ;

;  .

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1.  Побудувати точковий графік експериментальної залежності згідно з отриманим завданням. За виглядом графіку вибрати формули функцій для апроксимації.

2. Скласти блок-схему алгоритму розрахунку коефіцієнтів апроксимаційних формул та похибок апроксимації.

3. Розробити програми мовами Сі. Після перевірки їх викладачем відредагувати програми у відповідному середовищі і отримати результати обчислень.

4. Побудувати в одній системі координат графіки апроксимуючих функцій.

5. Оформити звіт згідно з поданою схемою.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Заварыкин В.М. и др. Численные методы. - М.:  Просвещение, 1990.

2. Брановицкая С.В. Вычислительная  математика в химии и химической технологии. К: Высшая школа, 1986.

4. Гаврилюк М.А. и др. Прикладные программы и  лабораторный практикум для персонального компьютера. - Киев: УМК ВО, 1988.

ЗАВДАННЯ НА САМОСТІЙНУ РОБОТУ

|  | і |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| № варіанту | 1 | Х | 0.23 | 0.34 | 0.45 | 0.65 | 0.81 | 0.94 | 1.15 | 1.30 | 1.51 |
|  |  | У | 1.07 | 0.95 | 3.32 | 5.83 | 5.67 | 6.95 | 6.48 | 5.61 | 5.00 |
|  | 2 | Х | 0.62 | 0.70 | 0.86 | 1.25 | 1.44 | 1.81 | 2.00 | 2.41 | 2.59 |
|  |  | У | -6.46 | -4.85 | -5.25 | -2.54 | -3.74 | -1.23 | 0.01 | 0.66 | 1.37 |
|  | 3 | Х | 0.51 | 0.69 | 0.87 | 1.26 | 1.44 | 1.64 | 2.21 | 2.43 | 2.51 |
|  |  | У | 0.31 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.02 | 0.12 | 0.13 |
|  | 4 | Х | 0.69 | 0.88 | 0.91 | 1.51 | 1.65 | 1.81 | 2.33 | 2.51 | 2.67 |
|  |  | У | 9.48 | 7.25 | 5.51 | 6.43 | 7.61 | 8.76 | 10.4 | 13.8 | 16.2 |
|  | 5 | Х | -1.06 | -0.43 | 0.25 | 0.87 | 1.41 | 2.18 | 2.81 | 3.37 | 3.69 |
|  |  | У | -8.31 | -6.64 | -5.71 | -4.18 | -3.08 | -1.65 | -0.74 | 0.81 | 1.37 |
|  | 6 | Х | 0.01 | 0.12 | 0.33 | 0.51 | 0.62 | 0.84 | 0.99 | 1.34 | 2.08 |
|  |  | У | 0.03 | 0.24 | 0.45 | 0.46 | 1.36 | 1.51 | 1.49 | 1.56 | 1.34 |
|  | 7 | Х | 0.52 | 0.71 | 0.84 | 1.02 | 1.28 | 1.51 | 1.75 | 2.03 | 2.25 |
|  |  | У | 0.61 | 0.57 | 0.85 | 0.93 | 1.04 | 1.12 | 1.15 | 1.20 | 1.19 |
|  | 8 | Х | 0.31 | 0.60 | 0.78 | 1.25 | 1.48 | 1.81 | 2.26 | 2.52 | 2.78 |
|  |  | У | 0.01 | 0.80 | 1.81 | 2.61 | 2.53 | 1.73 | 1.42 | 1.09 | 0.52 |
|  | 9 | Х | 0.11 | 0.23 | 0.47 | 0.83 | 1.28 | 1.51 | 2.06 | 3.85 | 4.07 |
|  |  | У | 8.64 | 6.13 | 4.37 | 2.55 | 0.34 | -0.64 | -0.88 | -1.24 | -1.58 |
|  | 10 | Х | 0.11 | 0.45 | 0.56 | 0.78 | 0.98 | 1.23 | 1.53 | 1.64 | 1.89 |
|  |  | У | 0.04 | 1.14 | 2.67 | 3.85 | 2.91 | 1.97 | 1.25 | 1.10 | 1.19 |
|  | 11 | Х | 1.24 | 1.89 | 2.03 | 2.65 | 3.25 | 4.11 | 4.78 | 5.13 | 5.77 |
|  |  | У | 2.23 | 1.31 | 0.85 | 0.57 | 0.27 | 1.15 | 1.47 | 1.51 | 1.45 |

Додаток

СХЕМА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

1. Завдання.

2. Точковий графік залежності. Обґрунтування вибору функцій для наближення.

3. Формули для розрахунку коефіцієнтів вибраних функцій.

4. Блок-схема алгоритму.

5. Програмна реалізація алгоритму.

6. Результати обчислень. Графіки апроксимаційних функцій.

7. Порівняння точності апроксимації різними функціями.

Висновки.