ЛАБОРАТОРНА РОБОТA № 4

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНІЙНОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО КОЛА ЗМІННОГО СТРУМУ ПРИ ПОСЛІДОВНОМУ З'ЄДНАННІ ЕЛЕМЕНТІВ

4.1. Мета роботи.

Експериментальне визначення параметрів елементів електричного кола змінного струму: реостата, котушки індуктивності та конденсатора при промисловій частоті їх живлення; побудова векторних діаграм.

4.2. План виконання роботи.

4.2.1. Ознайомитись з лабораторним стендом і скласти електричне коло згідно зі схемою рис. 4.1.

4.2.2. Приєднати до джерела живлення реостат і котушку індуктивності, поставивши перемикач “П” в положення “2”. Виміряти напругу, струм і активну потужність кожного елемента й усього кола, під’єднуючи до них почергово вольтметр разом із обмоткою напруги ватметра. Результати експерименту записати в табл. 4.1.

4.2.3. Приєднати до джерела живлення реостат і конденсатор, поставивши перемикач “П” в положення “1”. Заміряти напругу, струм і активну потужність кожного елемента й усього кола. Результати експерименту записати в табл. 4.1.

4.2.4. Приєднати до джерела живлення реостат, котушку індуктивності та конденсатор, поставивши перемикач “П” в нейтральне положення. Заміряти напругу, струм і активну потужність кожного елемента й усього кола. Результати експерименту записати в табл. 4.1.

4.3. Електрична схема для проведення експериментів і таблиці для запису результатів вимірювань та обчислень

Рис. 4.1. Схема електричного кола.

|  | Реостат | Котушка індуктивності | Все коло | Реостат | Конденсатор | Все коло | Реостат | Котушка індуктивності | Конденсатор | Все коло |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виміри | U | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P | Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обчислення | Z | Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R | Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X | Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | φ | град. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Y | См |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G | См |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B | См |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.4. Опрацювання дослідних даних.

4.4.1. Користуючись результатами вимірювань, обчислити параметри послідовних і паралельних заступних схем реостата, котушки індуктивності, конденсатора та всього кола, а також кут зсуву фаз між напругою та струмом у кожному експерименті. Результати обчислень записати в табл. 4.1.

4.4.2. За даними експериментів і відповідних обчислень побудувати векторні діаграми напруг та струмів для реостата, котушки індуктивності, конденсатора.

4.4.3. За даними експерименту п. 4.2.4 побудувати векторну діаграму та трикутник опорів для всього кола.

4.4.4. За даними експерименту п. 4.2.4 обчислити значення реактивної та повної потужності, побудувати залежності напруги та струму від часу для всього кола.

5.5. Контрольні запитання.

5.5.1. Які елементи електричного кола називаються лінійними?

5.5.2. Як залежать активний, індуктивний та ємнісний опори від частоти?

5.5.3. Чим визначається зсув фаз між напругою та струмом пасивного двополюсника?

5.5.4. Як, користуючись значеннями параметрів послідовної заступної схеми двополюсника, обчислити параметри паралельної заступної схеми і навпаки?

5.5.5. За допомогою яких вимірювальних приладів можна визначити еквівалентні параметри заступної схеми пасивного електричного кола?

5.5.6. Як визначити активну та реактивну складові струму та напруги двополюсника?

5.5.7. Як експериментально визначити параметри заступної схеми котушки?