Білет № 5

1-й рівень ( по 1 балу)

- Чи працює транзистор в області насичення якщо його обидва  p-n  переходи зміщенні в зворотному напрямі?

( так, ні )

- Що визначає рівність Парсеваля?

а) гармонічний склад сигналу;

б) середню потужність сигналу;

в) енергію сигналу в певній смузі частот.

3. Які  пристрої  поелементної синхронізації використовуються у високошвидкісних системах передачі інформації?

а) розімкнені;

б) замкнені.

4. Вкажіть помилковий запис мовою Паскаль:

а) false<true    б) 1.5*3     в) not 2=5     г) 1<0

5. Мікроконтролер в якому команда виконується за 12 тактів відноситься до МК з CISC-архітектурою.

( так, ні )

6.  Відповідальність  за організацію діловодства несе :

начальник управління справами установи, організації

працівник установи, призначений наказом по установі, організації за ведення діловодства

керівник установи, організації

7. Дозвіл на діяльність, пов'язану з державною таємницею надається:

Державним підприємствам

Державним підприємствам і акціонерним товариствам з державною часткою власності

##### Незалежно від форми власності

8. Означення зведеної системи лишків.

2-й рівень ( по 8 балів)

9. Записати досконалу  (цілковиту)  кон’юнктивну  нормальну  форму для функції, що задана таблично.

Х1   Х2    Х3     Y

0     0      0       1

0     0      1       1

0     1      0       1

0     1      1       0

1     0      0       1

1     0      1       0

1     1      0       0

1     1      1       1

10. Що таке номінальний коефіцієнт перетворення давача та як він визначається?

11. Назвати основні характеристики ядра, підсистеми вводу-виводу та периферійних пристроїв мікроконтролерів сімейства AVR.

12. Відобразіть схему функціональних залежностей для реляційної БД товариства філателістів. Наведіть відповідну  ER-діаграму.

3-й рівень ( по 15 балів)

13. На вхід насиченого транзисторного ключа з спільним емітером діє керуюча напруга Е1=12.5В. Потім на вхід подано закриваючу напругу Еo, яка викликає протікання в базовому колі зворотного струму I(o =2мА. Коефіцієнт передачі струму (=50;  напруга живлення Еk =5В;  опори резисторів в колекторному і базовому колах транзистора Rk =1кОм; R( =2.5 кОм. Визначити граничну частоту підсилення транзистора f(, якщо тривалість розcмоктування заряду неосновних носіїв в базі  tp  не повинна  перевищувати 200нс.

14. Побудувати схему компенсаційного стабілізатора постійної напруги без підсилювального елемента. Розрахувати вихідний опір і коефіцієнт стабілізації. Дано: , , , (=0,1, ІН=50 мА