Міністерство оборони України

Національний університет водного

господарства і природокористування

# Кафедра військової підготовки

Назва розділу програми                „ Затверджую”

військової підготовки                    Завідувач кафедри військової під-ки „Вогнева підготовка”                     полковник запасу                М. Чопик

Категорія, що навчається:            „      „ ____________________ 2006 р.

Студенти ВНЗ

Спеціальність:

ВОС – 021000, 021200

### МЕТОДИЧНА  РОЗРОБКА

з вогневої підготовки

#### Тема №11: „Експлуатація озброєння”

Заняття № 3.

Час:  4  год.

Розробив:

полковник запасу Собчук  О.С

Обговорена на засіданні

кафедри військової підготовки

Протокол №

Від „____”  __________2006 р.

Рівне – 2006р.

Тема №11. „Експлуатація озброєння.”

Заняття № 3. „Підготовка озброєння БМП до стрільби.”

Навчально-виховні цілі:

1. .Навчити студентів правильно готувати та експлуатувати    озброєння БМП.

2.  Закріпити знання будови та принципів роботи озброєння БМП.

3.  Вдосконалювати навики студентів по порядку та правилах поводження з озброєнням БМП.

- Формувати почуття відповідальності за правильну експлуатацію та бережливе поводження з озброєнням БМП.

- Виховувати у студентів почуття впевненості в своїй зброї та гордості за неї.

- Тренувати студентів в виконанні нормативів по підготовці озброєння БМП -1 до бойового використання.

Час: 4  години.

Місце: аудиторія парку.

Метод: практична робота з озброєнням БМП.

Матеріальне забезпечення:

Навчальна БМП-1 – 1 шт.

ПКТ – 1 шт.

Автомат АК-74 – 2 шт.

РПК -  1 шт.

ПМ –   4 шт.

РПГ –  1 шт.

ПКМ – 1 шт.

5,45 мм патрони (учбові) – 30 шт.

7,62 мм патрони зразку 1908/30 р – 50 шт.

Мішень для вивірки прицільних пристосувань БМП – 1 шт.

Пристрілочна мішень для перевірки бою кулемета – 1 шт.

Щит 1х1 м - 1 шт.

Пластилін, нитки.

Діоптр.

ТХП – 1 шт.;

Викрутка – 1 шт.;

Плоский ключ 19х22 – 1 шт.;

Секундомір – 1 шт.

Література:

1. Настанова по стрілецькій справі БМП-1.

2. Інструкція по експлуатації БМП-1, ч. 2. ч.2 стор.6-12, 16-18, 26,       32, 78-83.

3. Технічний опис та інструкція по експлуатації БМП-1, ч. 1.

- Збірник нормативів сухопутних військ ч.2.

Схема проведення заняття:

І. Вступна частина                                                                                     – 15 хв.

ІІ. Основна частина.

1. Огляд та підготовка до стрільби гармати 2А28 та

кулемета ПКТ                                                                                  - 30хв.

2. Підготовка до роботи в режимах “День”, “Ніч”

прицілу 1ПН22М2 та прибору ТКН-3Б –                                      - 20 хв.

3. Вивірка прицілу 1ПН22М2 та спаренного

кулемета ПКТ до нормального бою –                                            - 30 хв.

4. Приведення спаренного кулемета ПКТ до нормального бою   - 30 хв.

5. Підготовка до роботи електроприводу 1ЄЦ10М                       – 20 хв.

6. Тренування у виконанні нормативів 9, 10, 13, 14, 15. 16          – 30 хв.

ІІІ. Заключна частина                                                                                – 15 хв.

##### Організація та методика проведення заняття:

1. Вступна частина

- одержання зброї та необхідного матеріального забезпечення із кімнати для зберігання зброї;

- прийняти рапорт чергового по взводу про готовність взводу до заняття;

- перевірити наявність студентів та їх готовність до занять;

- відмітити відсутніх на занятті;

- провести контрольне опитування по наступним питанням:

1. Перевірка бою та приведення до нормального бою АКМ.

2. Вивірка прицільних пристосувань РПГ-7.

3. Порядок огляду та підготовка до стрільби РПГ-7.

- об’явити тему та навчальну мету заняття;

- роз’яснити порядок проведення заняття та  заходи безпеки при роботі зі зброєю.

2. Основна частина

При поданні першого питання викладач розповідає порядок огляду та підготовки до стрільби гармати 2А28 та кулемета ПКТ. Основні положення питання дає під запис.

В другому питанні викладач звертає увагу студентів на порядок огляду та підготовки до роботи в режимах „День”, „Ніч”  прицілу 1ПН22М2 та прибору ТКН-3Б. При цьому особливу увагу приділяє на використання приборів вночі.  Основні положення питання дає під запис

В третьому питанні дати під запис порядок проведення вивірки прицілу 1ПМ22М2 по вивірочній мішені та по віддаленій точці, показати цей процес на бойовій машині та плакаті, які прилади використовуються при цьому.

В четвертому питанні дати під запис порядок приведення кулемета ПКТ до нормального бою, показати на бойовій машині та мішені порядок виконання цієї операції. Пояснити порядок складання контрольної мішені.

Основні положення п’ятого питання дати під запис. Подальше відпрацювання п’ятого питання сумістити з відпрацюванням третього питання  на бойовій машині. Кожен студент відпрацьовує обидва питання практично на бойовій машині під керівництвом викладача. В цей час, студенти самостійно, під керівництвом командира взводу  відпрацьовують шосте питання, відпрацювання нормативів.

Особливу увагу при відпрацюванні шостого питання приділити підтриманню мір безпеки і на послідовність неповного розбирання зброї та збирання після не повного розбирання.

3. Заключна частина

При розборі проведеного заняття викладач повинен:

- нагадати тему та навчальну мету даного заняття;

- вказати позитивні сторони та недоліки при роботі студентів на кожному робочому місці;

- вказати як досягнуті цілі заняття;

- об’явити індивідуальні оцінки студентам за роботу на навчальних місцях;

- дати завдання на самопідготовку:

- Вивчити та занотувати матеріал даного заняття, використовуючи матеріалвикладений у: “Інструкція по експлуатації БМП-1” ч.2 стор.6-12, 16-18, 26, 32, 78-83.

- Повторити порядок перевірки електроланцюгів гармати та рівня рідини  в гідровідкатнику.

- Повторити загальну будову та принцип роботи прицілу 1ПН22М2 та прибору ТКН-3Б в різних режимах.

- перевірити наявність зброї та матеріального забезпечення;

- на навчальних місцях скласти всі речі на місця та провести прибирання навчальних місць;

- перевірити наявність озброєння, приборів та механізмів;

- здати отриману зброю та матеріальне забезпечення в кімнату для зберігання зброї.

Хід заняття

- Огляд та підготовка до стрільби гармати 2А28

та кулемета ПКТ -    30 хв.

Підготовка гармати до стрільби включає в себе огляд та перевірку роботи механізмів.

При підготовці гармати до стрільби необхідно:

- протерти ззовні гармату сухою ганчіркою;

- зняти з дульної частини чохол;

- вийняти затвор (для чого: натиснути почергово на ручки закриваючого механізму  і повернути їх на 90 * в сторону;вивести направляючі втулки із гнізд кришки казенника і вийняти вниз пружини; вийняти кришку казенника, пересунувши її горизонтально в напрямку до дульного зрізу ствола; опускаючи затвор з допомогою важеля з рукояткою, відділити його від казенника).

- протерти насухо канал стволу, затвор та казенник;

- оглянути гармату (впевнитись, що відкатні частини гармати знаходяться в крайньому передньому положенні; - оглянути ствол – поверхня каналу стволу повинна бути чистою, без нагару, грязі та іржі. Він не повинен мати тріщини, роздутостей та випуклостей в каналі; ствол з такими несправностями до стрільби не допускається);

- поставити затвор на місце;

- перевірити ланцюг електричного запалу гармати (контрольною лампочкою, для чого один контакт лампочки прикріпити до штовхача бійка, другий – замкнути на „масу” гармати. При справності електромережі лампочка при натисканні на кнопку „вогонь” загориться);1

- перевірити роботу механізму ручного перезаряджання, (для чого декілька разів відкрити та закрити затвор вручну);

- перевірити наявність рідини в гідровідкатнику, (для чого: придати стволу горизонтальне положення, викрутити пробки із заливних отворів гідровідкатника, залити із маслянки в одне із них рідину до тих пір, поки вона не потече через край та закрутити пробки до відмови).

Після ремонту та перевірки всі знайдені несправності усуваються негайно своїми силами чи силами майстерні.

Огляд та підготовка до стрільби кулемета ПКТ.

Для перевірки справності кулемета, його чистоти та підготовленості до стрільби проводиться огляди кулемета.

При огляді кулемета необхідно впевнитись в наявності всіх частин кулемета та перевірити:

- чи немає на зовнішніх частинах іржі, грязі, а також вмятин, подряпин, забоїн та інших пошкоджень, які можуть викликати порушення нормальної роботи механізмів;

- перевірити стан змащення на видимих без розбору кулемета частинах, наявність приладдя, стрічок, запасного стволу, стан кронштейна ПКТ;

- впевнитись, що в каналі стволу немає сторонніх предметів;

- з’єднання стволу зі ствольною коробкою;

- роботу частин та механізмів кулемета;

- роботу приймача, викидача та відбивного виступу;

- справність застібки кришки ствольної коробки;

- справність броньованого приводу електроспуску.

Для підготовки кулемета до стрільби необхідно:

- провести неповне розбирання кулемета;

- провести чистку кулемета;

- оглянути кулемет в розібраному вигляді;

- зібрати кулемет, ретельно змастивши при цьому всі його частини;

- перевірити установку регулятора газової камери;

- оглянути кулемет в зібраному вигляді;

- перевірити величину зазору між заднім зрізом стволу та затвором;

- установити та закріпити кулемет на кронштейні;

- з’єднати колодку штепсельного роз’єму  електричного спуску  кулемета з вилкою;

- випробувати роботу електричного спуску;

- перевірити вивірку кулемета та прицілу БМП по вивірочній мішені;

- оглянути стрічки, патрони та запасний ствол;

- спорядити стрічку.

2. Підготовка до роботи в режимі „День”, „Ніч” прицілу 1ПН22М2 та  приладу ТКН-3Б -   30 хв.

При підготовці прицілу до роботи вдень необхідно:

- перевірити, що рукоятка та вимикач управління прицілом знаходяться в наступних вихідних положеннях:

а) вимикач „Спуск” на щитку башти та вимикач блоку живлення в положенні „Викл.”;

б) рукоятка шторки в положенні „Закр.”;

в) захисна заслінка прицілу відкрита;

г) рукоятка світлофільтрів в положенні “НС-12” ;

д) рукоятка реостатів накалу ламп підсвітки сіток денної та нічної гілок повернуті проти ходу годинної стрілки до упору;

- встановити вимикач „Спуск” на щитку башти в положення „Вкл.”, при цьому на панелі прицілу повинна засвітитись зелена лампочка;

- встановити налобник в зручне для оператора положення;

- обертаючи муфту окуляру добитися чіткого зображення предметів, що спостерігаються на місцевості;

- встановити нормальне світіння денної сітки прицілу, прокручуючи рукоятки реостату накалу ламп підсвітки денної сітки;

- встановити ручку температурної поправки денної сітки прицілу в одне із трьох положень в залежності від температури навколишнього середовища:

- „-20” – для температури повітря нижче -100С;

-    „0” – для температури повітря від -10 до +100С;

- „+20” - для температури повітря вище +100С;

- в передбаченні стрільби перевірити вивірку прицілу та спаренного з гарматою кулемета по віддаленій точці чи по контрольній мішені;

- при низьких температурах навколишнього середовища у випадках запотівання окуляра чи захисного скла прицілу ввімкнути його обігрів вимикачем „Обігрів скла” на щитку башти.

При підготовці прицілу до роботи вночі необхідно:

- виконати перші три операції передбачені для підготовки прицілу до роботи в режимі „День”;

- натиснути кнопку режиму „Ніч”, при цьому зелена лампочка погасне;

- встановити вимикач блоку живлення в положення „Вкл.”, при цьому загориться червона лампочка;

- перевести рукоятку шторки в положення „Відкрито”;

- спостерігаючи в приціл, встановити рукояткою світлофільтр, у відповідності кращій видимості місцевості. У випадку миготіння зображення встановити більш щільний світлофільтр або перейти на денний режим роботи;

- обертаючи муфту окуляру прицілу добитись найкращого зображення предметів на місцевості;

- обертаючи рукоятку реостата підсвітки сітки нічної гілки прицілу встановити нормальне свічення нічної сітки.

При підготовці приладу ТКН-3Б до роботи.

При підготовці приладу ТКН-3Б до спостереження

в режимі роботи „День” необхідно:

- перевірити, що рукоятка механізму перемикання дзеркала знаходиться в положенні „Д” (день), рукоятка шторки та діафрагми в положенні „Закр.”; а вимикач блоку живлення в положенні „Викл.”.

- обертаючи муфти окулярів, добитись чіткого зображення віддалених предметів на місцевості в правому окулярі для правого ока, в лівому окулярі для лівого ока.

- встановити між окулярами приладу відстань, рівну відстані між очима спостерігача, при якій зображення предметів на місцевості, буде видне в одному крузі, а не в обох. Зафіксувати це положення рукояткою стопора.

При підготовці приладу ТКН-3Б до спостереження

в режимі „НІЧ” необхідно:

- вийняти освітлювач ОУ-3Г із ящика;

- закріпити освітлювач на даху люка командира;

- з’єднати освітлювач ОУ-3Г з приладом ТКН-3Б за допомогою тяги;

- зняти заглушку зі штепсельного роз’єму і встановити її на огородження прибору для спостереження;

- підключити кабель до штепсельного роз’єму та зняти захисну кришку освітлювача;

- впевнитись, що рукоятки шторки та діафрагми знаходяться в положенні „Закр.”, а вимикач блоку живлення в положенні „Викл”;

- встановити рукоятку механізму перемикання дзеркала в положення “Н” (ніч);

- ввімкнути вимикач блоку живлення, після чого через окуляри повинно бути видно зеленувате світіння екрану, що свідчить про нормальну роботу приладу;

- встановити рукоятку шторки в положення “Откр.”.

- повернути рукоятку діафрагми до нормального світіння екрану;

- ввімкнути освітлювач ОУ-3Г, натиснувши на кнопку на правій ручці приладу ТКН-3Б, та спостерігаючи в прилад, впевнитись в узгодженості світлового пучка освітлювача з центром поля зору приладу (визначається хорошою видимістю віддалених предметів на місцевості до 400 м від машини).

- Вивірка  прицілу 1ПН22М2 та спареного кулемета по вивірочній мішені.

Вивірка прицілу 1ПН22М2проводиться по контрольній мішені  та по віддаленій точці. Вивірка проводиться тільки денної гілки прицілу, при цьому автоматично проводиться вивірка нічної гілки прицілу.

Вивірка прицілу по вивірочній мішені.

Для вивірки прицілу і кулемета по контрольній мішені необхідно:

- встановити машину на рівній горизонтальній площадці;

- наклеїти перехрестя із ниток по рискам на дульний зріз стволу гармати;

- відкрити затвор та вставити в зарядну камеру діоптр;

- встановити щит з вивірочною мішенню на відстані 20 м від дульного зрізу стволу гармати перпендикулярно вісі каналу стволу. Гармата знаходиться в горизонтальному положенні (кут підвищення рівний „0”) при цьому перехрестя ниток на дульному зрізі співпадає зі знаком „+” гармати на мішені;

- підготовити приціл до роботи в денному режимі, встановити ручку температурної поправки  в положення „0” при любій температурі навколишнього повітря;

- перевірити правильність установки мішені поворотом башти, при цьому верхнє перехрестя прицілу не повинно сходити з горизонтальної установочної лінії, нанесеної на вивірочній мішені;

- візуючи через діоптр, сумістити центр перехрестя з ниток на дульному зрізі каналу ствола з „+” знаку гармати на контрольній мішені;

- спостерігаючи в приціл визначити співпадання верхнього перехрестя шкали прицілу з перехрестям знаку 1ПН22М2 на вивірочній мішені.

При правильній вивірці нульової лінії прицілювання вказані перехрестя повинні суміщатися. При розбіжності проводимо вивірку;

- для вивірки прицілу по горизонту необхідно, внизу механізму горизонтальної вивірки вставити викрутку в шліц вісі та прокручуючи вісь, сумістити верхнє перехрестя денної сітки з перехрестям на мішені (чи лінією, яка перетинає його);

- для вивірки прицілу по вертикалі необхідно, внизу механізму вертикальної вивірки вставити викрутку в шліц вісі та прокручуючи вісь, сумістити верхнє перехрестя прицілу з перехрестям на мішені.

##### Вивірка спареного кулемета:

- не міняючи положення машини та вивірочної мішені, вставити трубку холодної пристрілки (ТХП) в канал стволу кулемета;

- візуючи через ТХП, перевірити направлення ствола спаренного кулемета, якщо ствол не направлений на знак „+” кулемета на мішені  та відкручуючи або закручуючи регулюючі втулки вивірочного механізму, навести ствол кулемета на знак „ПКТ” на мішені;

- не збиваючи положення кулемета, затягнути втулки та перевірити, чи не збилась  вивірка;

- вийняти ТХП зі ствола кулемета, вийняти діоптр, закрити затвор та зняти нитки з дульного зрізу гармати.

Вивірка  прицілу 1ПН22М2 по віддаленій точці.

Для вивірки прицілу по віддаленій точці необхідно:

- наклеїти перехрестя із ниток по рискам на дульний зріз стволу гармати;

- відкрити затвор та вставити в зарядну камеру діоптр;

- підготовити приціл до роботи в денному режимі;

- встановити ручку температурної поправки в положення “0”;

- вибрати предмет з різко накресленими контурами, віддалений від машини на відстань не менше 800м;

- спостерігаючи в діоптр, сумістити перехрестя на дульному зрізі стволу гармати з вибраною точкою на предметі, діючи підйомним та поворотним механізмами (підводити гармату знизу в гору). При правильній установці прицілу, верхнє перехрестя прицілу повинно співпадати з вибраною віддаленою точкою наводки гармати. При розбіжності провести вивірку прицілу;

- для вивірки прицілу по горизонту необхідно вставити викрутку знизу механізму горизонтальної вивірки в шліц вісі та прокручуючи вісь, сумістити верхнє перехрестя денної сітки  з вибраною віддаленою точкою наводки гармати (чи  лінією, що перетинає її);

- для вивірки прицілу по вертикалі необхідно вставити знизу механізму вертикальної вивірки викрутку в шліц вісі та прокручуючи вісь, сумістити верхнє перехрестя прицілу з вибраною віддаленою точкою наводки гармати;

- спостерігаючи в окуляр ТХП і не збиваючи наведення гармати перевірити співпадання  перехрестя ТХП з точкою наведення гармати. Якщо вони не співпадають, то прокручуючи вивірочні втулки (попередньо необхідно ослабити контргайки) добитися цього співпадання.

- вийняти ТХП зі ствола кулемета, вийняти діоптр, закрити затвор та зняти нитки з дульного зрізу гармати.

4.Приведення спаренного кулемета ПКТ до нормального бою.

Для приведення кулемета ПКТ до нормального бою необхідно:

- встановити на віддалі 100 м від дульного зрізу ствола гармати  на щитові розміром 1х1 м  пристрілочну мішень;

- вставити трубку холодної пристрілки (ТХП) в ствол кулемета ПКТ;

- підйомним та поворотним механізмами сумістити центральну прицільну марку  прицілу „6” шкали „БР” з точкою прицілювання на мішені і з допомогою трубки незворушної пристрілки (ТХП) і ручної указки (типу указки Чернова) відмітити на мішені початкове положення  точки наведення кулемета;

- вийняти трубку холодної пристрілки (ТХП) із дулової частини каналу ствола кулемета ПКТ;

- підготувати кулемет до стрільби, зробити 10 „прогрівочних” пострілів чергами по 2-4 постріли. Стрільбу вести з установкою газового регулятора на поділку „1” і важеля температурної поправки прицілу в положенні „0”;

- провести чотири постріли автоматичним вогнем по мішені і визначити середню точку попадання (СТП);

- якщо середня точка попадання (СТП) розміщається в прямокутнику зі сторонами 110-130 мм, бій кулемета рахується нормальним;

- після перевірки бою чотирма пострілами необхідно перевірити бій кулемета десятьма пострілами, для чого провести їх безперервним вогнем.

Бій кулемета рахується нормальним, якщо середня точка попадання (СТП) черги в 10 пострілів знаходиться в прямокутнику зі сторонами 110-130 мм, і якщо не менше восьми пробоїн поміщається в прямокутнику зі сторонами 140-160 мм.

Якщо результати стрільби чотирма пострілами не відповідають вказаним вимогам, необхідно:

- визначити положення середньої точки попадання (СТП) відносно контрольної точки (КТ) в горизонтальному і вертикальному положенні (визначивши ці відстані);

- відкласти їх в протилежну сторону від початкового положення точки наведення кулемета;

- накласти указку Чернова центром на нову точку;

- сумістити вісь каналу ствола з допомогою трубки холодної пристрілки (ТХП) з центром чорного круга, змінивши положення кулемета в установці з допомогою регулювальних втулок вивірочного механізму, затягнути регулювальні втулки гайками (контргайками) і перевірити, чи не збилася наводка кулемета;

- провести повторну стрільбу автоматичним вогнем  спочатку чотирма, а потім десятьма пострілами.

Якщо результати стрільби не відповідають вимогам нормального бою, приведення кулемета до нормального бою продовжується до отримання необхідного результату. Після приведення кулемета до нормального бою застопорити дротом втулки механізму вивірки і побудувати контрольну мішень.

Побудова контрольної мішені.

Для побудови контрольної мішені необхідно:

- нанести на середину аркушу паперу розміром 70х100 см коло діаметром 12 см з перехрестям для наведення гармати га горизонтальну установчу лінію;

- закріпити папір на щиті, встановленому на віддалі 20 м від дульного зрізу гармати на висоті лінії вогню, перевірити горизонтальну установку мішені;

- наклеїти на дульний зріз каналу ствола перехрестя із двох ниток, відкрити затвор гармати і вставити діоптр, в канал ствола кулемета вставити ТХП;

- візуючи через діоптр, навести гармату на перехрестя на мішені;

- відмітити на папері з допомогою знаку-указки і ТХП точку візування вісі каналу ствола кулемета ПКТ (роботу повторити до трьох разів і визначити середню точку візування);

- відмітити на папері з допомогою знаку-указки точку візування перехрестя прицілу (роботу повторити до трьох разів і визначити середню точку візування);

- навкруги визначених точок візування вісі ствола кулемета  і прицілу провести коло радіусом 6 см, визначити перехрестя та замалювати коло фарбою.

Координати точок візування, розміщення пробоїн останньої черги і її СТП заносяться в звітно-перевірочну картку, яка зберігається разом з контрольною мішенню на бойовій машині піхоти.

5.Підготовка до роботи приводу наведення 1ЄЦ10М.

Для підготовки до роботи приводу наведення необхідно:

- перевірити , що:

а). вимикач „Привід” на щитку башти та на пульті керування приводом наведення знаходився в положенні „Викл.”;

б). чи немає перешкод для обертання башти, підйому та опусканню гармати, як ззовні, так і в середині машини;

в). при обертанні маховиків підйомного та поворотного механізмів башта повертається рівномірно без заїдань;

- вивести вручну (прокручуючи маховик поворотного та підйомного механізмів) гармату із небезпечної зони над освітлювачем, якщо вона там знаходиться;

- переключити редуктори підйомного та поворотного механізмів на роботу від електродвигунів, для чого втопити кнопку переключання редуктора підйомного механізму гармати та відтягнути вниз кнопку переключання редуктора механізму повороту башти;

- встановити вимикач „Привід” на щитку башти та пульті керування приводом наведення в положення „Вкл.”. При цьому повинна загорітись біла сигнальна лампочка „Привід” на сигнальному щитку та червоні сигнальні лампочки „Закрий люк” – дві в десантному відділенні та одна в відділенні управління.

6.Тренування у виконанні нормативів

№№9, 10, 13, 14, 15, 16  -  30 хв.

Норматив №9 (10). Заряджання гармати БМП та спареного кулемета

| Студент на місці навідника- оператора. Гармата та куле-мет приведені в бойове по-ложення (незаряджені). По команді керівника “Гармату (гармату та кулемет), заряджай !” студент заряджає гармату та доповідає: “Готово”. | Оцінки |
| --- | --- |
|  |  | відмінно | добре | задовіл |
|  | Гармата БМП-1 | 4с | 5с | 6с |
|  | Гармата та кулемет |
|  | БМП - 1 | 21с | 23с | 27с |

Норматив №13 Неповне розбирання зброї.

| Зброя на підстилці, інструмент на готові. Військовослужбовець біля зброї. Норматив виконуєть-ся одним військовослужбовцем. | Оцінки |
| --- | --- |
|  |  | відмінно | добре | задовіл. |
|  | АК-74 | 15с | 17с | 19с |
|  | РПК | 17с | 19с | 21с |
|  | ПКМ | 18с | 20с | 24с |
|  | ПМ | 7с | 8с | 10с |
|  | РПГ-7 | 40с | 45с | 55с |

Норматив №14. Збирання зброї після неповного розбирання

| Зброя розібрана. Частини та ме-ханізми лежать на підстілці, інст-румент напоготові. Військово-службовець знаходиться біля зброї. Норматив виконується од-ним військовослужбовцем.. | Оцінки |
| --- | --- |
|  |  | відмінно | добре | задовіл. |
|  | АК-74 | 25с | 27с | 32с |
|  | РПК | 27с | 29с | 34с |
|  | ПКМ | 27с | 30с | 35с |
|  | ПМ | 9с | 10с | 12с |
|  | РПГ-7 | 55с | 60с | 70с |

Норматив №15. Заміна ствола

| Студент виконав команду “До бою” (зброя заряджена). Запасний ствол, бойок, кон-такти на місцях, призначених для перевезення. При вико-нанні нормативу студент роз-ряджає зброю, міняє ствол (бойок) та заряджає зброю. | Оцінки |
| --- | --- |
|  |  | Відмінно | Добре | Задовіл |
|  | Заміна стволу |
|  | ПКМ | 7с | 8с | 10с |
|  | ПКТ | 90с | 100с | 120с |

Норматив №16. Спорядження стрічки патронами

| Студент знаходиться біля під-стілки, на якій знаходиться магазин (стрічка), навчальні патрони (розсипом). Учень споряджає стрічку та приєднує її до зброї. | Оцінки |
| --- | --- |
|  |  | Відмінно | Добре | Задовіл |
|  | Стрічку з 50-ю пат-ронами вручну. | 55с | 60с | 70с |

Старший викладач кафедри військової підготовки

полковник запасу                               Собчук О.С.