Білет № 3

1-й рівень ( по 1 балу)

- Чи можна досягти насичення транзисторного ключа з спільним емітером зменшуючи базовий струм транзистора?

( так, ні )

2. Чи використовується операція додавання при множенні чисел з плаваючою комою? 					( так, ні )

3. Як називається режим одночасної передачі інформації  в  зустрічних  напрямках?

а) дуплексний;

б) симплексний;

в) напівдуплексний.

4. Вкажіть помилковий запис мовою Паскаль:

а) true+false    б) a or (not b)    в) 2.5+8E1    г) x<y

5. Мікроконтролери переважно мають зовнішню пам’ять программ (так, ні).

6. Наведіть відомі вам критерії оцінки надійності систем безпеки.

7. Прохід на територію установи здійснюється за:

##### Постійними, тимчасовими, разовими перепустками

Матеріальними перепустками

Усними вказівками

8. Означення числа порівняльного за модулем.

2-й рівень ( по 8 балів)

9. Вказати можливі застосування тригера  Шмітта,  навести  відповідні  часові діаграми.

10. Визначте,  яку кількість каналів можна організувати в  синхронному дискретному каналі із смугою пропускання 2000 Гц,  якщо тривалість одиничних елементів,  що подаються  від джерела становить 20 мс, а  для ознаки  синхроімпульсу використано потрійну тривалість канального сигналу.

11. Написати програму, яка б при натисканні на кнопку підключену до виводу РD5 мікроконтролера AT90S2313 формувала на виводі РВ3 послідовність прямокутних імпульсів з частотою 80 Гц. Тактова частота МК 2 МГц.

12. Засекречування матеріальних носіїв інформації:

3-й рівень ( по 15 балів)

13. Транзисторний ключ з спільним емітером знаходиться на границі насичення. Під дією закриваючої напруги в його базовому колі протікає зворотній струм Iб=0.5мА. Коефіцієнт передачі струму (=100; гранична частота підсилення транзистора f(=10МГц; напруга живлення Еk =10В; опір  резистора в колекторному колі Rk=2кОм. Визначити   тривалість фронту виключення ключа  t1ф.

14. Побудувати схему витокового повторювача. Струм стоку ІС=5 мА, крутість S=2 мА/В, RВ=500 Ом. Напруга на витоковому резисторі є рівною напрузі між стоком та витоком ПТ  = UВС. Визначити: KU; Rвих; ЕC.