# МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ  ЧАСОВИХ ДІАГРАМ ГЕНЕРАТОРІВ № 8

Ознайомитися з основними параметрами і характеристиками  генераторів сигналів: LC – генератора, RC – генератора  та мультивібратора і практично перевірити їх властивості. Отримати часові діаграми стабілізаторів напруги.

### ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

- Синтезувати генератори сигналів  рис.5, за допомогою системи схемотехнічного моделювання Micro-Cap8(MC8).

- Провести аналіз перехідних процесів: отримати часові характеристики на вході  каскаду  V(1) і на виході V(2) для схеми 5а. Зробити висновок про форму та фазу отриманих сигналів.

- Провести аналіз перехідних процесів: отримати часові характеристики у точках  V(1), V(2), V(3), V(4) та  V(6) для схеми 5б. Зробити висновок про форму та фазу отриманих сигналів.

- Провести аналіз перехідних процесів: отримати часові характеристики у точках  V(2), V(3), V(4), V(5) для схеми 5в. Зробити висновок про форму та фазу отриманих сигналів.

- Для всіх схем 5 а), б), в) визначити частоту генерування.

а)

б)

в)

### Рис.5. Генератори сигналів: а)LC - генератор, б)RC - генератор , в)мультивібратор.

Методичні вказівки

В схемах генераторів  використані транзистори: Q1-2N3020 у схемі 5 а), Q1-2N3903 у схемі 5 б), Q1, Q2 -BC107A у схемі 5 в), а також джерела живлення V1-9В у схемі 5 а), в) і   V1-12В у схемі 5 б).

Проведемо аналіз часових залежностей вхідних та вихідних та інших характеристик, для цього виберемо з меню команд Анализ/Переходные процессы. Задамо параметри аналізу для кожної схеми генератора: див. рис.6. для схеми 5 а), див. рис.7. для схеми 5 б), див. рис.8. для схеми 5 в), . Мінімальні та максимальні значення величин по осях X таY(XRange та YRange) при першому запуску рекомендується встановити  Auto, оскільки нам невідомо верхня межа значень  у заданих вузлах, або згідно рекомендованого прикладу див.рис.7.

Рис.6. Вікно аналізу перехідних процесів у схемі5 а) .

Рис.7. Вікно аналізу перехідних процесів у схемі5 б) .

Рис.8. Вікно аналізу перехідних процесів у схемі5 в) .

Після натискання  кнопки  Запуск ми отримаємо на екрані віртуальні залежності напруги від часу в заданих вузлах схеми.