Вихідні дані

У зварювальному цеху є n=10 шт. зварювальних постів на кожному з яких використовують G=3.1 кг/год, електродів марки ОЗС-3. місцевою вентиляцією стола забирається L0=2100 м3/год повітря.

Кожна витяжна система стола зварювальника у верхній зоні обладнана ежектором. Тиск на виході становить Рвих=180 Па.

Провести розрахунок ежектора. Порівняти повітрообмін з необхідним по-боротьбі з газовими шкідливостями вважаючи, що вентиляцією забирається 70 % шкідливостей.

Електроди марки ОЗС-3 виділяють аерозоль, а також марганець і окисли

|  | Аерозоль | Марганець і окисли |
| --- | --- | --- |
| Виділяє m, г/кг | 15,3 | 0,42 |
| ГДК мг/м3 | 4 | 0.3 |

Розв’язок

Проводимо розрахунок маси шкідливостей, що виділяються в цеху за формулою :

М=0.3*n*g*m, г/год

де М – кількість шкідливостей, що викидаються в цех

Проводимо розрахунок витрати витяжного повітря із зварювального цеху за шкідливостями зв формулою :

Виходячи з того, що кількість повітря, яке забирається з верхньої зони цеху, є більшим за необхідний повітрообмін для компенсації шкідливостей, допоміжного обладнання не встановлюємо.

Визначаємо кількість (витрату) повітря із одного поста за формулою :

Виходячи із вищенаведених даних видно ,що

5081>1860 при таких умовах система не забезпечує необхідний повітрообмін .

Для розрахунку , за  приймаємо що 5081 на один зварювальний стіл

Проводимо розрахунок сопла

де    L0 – витрата ежектуючого повітря L0=1600м3/год =0.508 м3/с;

P0 – статичний тиск у вихідному отворі сопла P0=180 Па;

ρ0 – густина ежектуючого повітря ρ0=1.2 кг/м3.

Розраховуємо діаметр камери змішування

Де m- коефіцієнт, який залежить від коефіцієнта ежекції

при U=4; m=11

Визначаємо оптимальну відстань від зрізу сопла до початку камери       змішування за формулою:

Вхідний колектор повітрозмішувача приймаємо α1≈400 тоді α1=600

довжина колектора:

діаметр вхідного коллектора

Визначаємо діаметр дифузора за формулою:

α2=6…100

n=F3/F2=4…10

F3 – площа вихідного отвору дифузора;

F2 – площа камери змішування.

довжина дифузора

кількість повітря, яке забирається з верхньої зони цеху

Література :

Б.М.Торговникрв; В.Е.Табачник; Е.М.Ефанов “Проектування промислової вентиляції ” Справ очник

-Київ; Будівельник, 1983р-256