Порядок виконання роботи

(    ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВІБРАТОР з впливом землі )

- Відкриваємо  *,m файл програми Матлаб   вплив землі.m

- Щоб проаналізувати  вплив землі на  діаграми спрямованості на  площині  .   Зв’язаних вібраторів копіюємо команди  і вносимо в робочу область матлаб. Натискаємо клавішу ENTER.

- Переставляючи значок %, ми вибираємо, яку саме діаграму спрямованості ми будемо малювати. (ezplot- прямокутна система координат, ezpolar – полярна система координат )

- Ln це відношення довжини плеча вібратора до довжини хвилі (має бути 0.25 ,чверть хвильові вібратори)     v,g  це кути .

- hn це нормована висота підвісу антени над землею .  				   Змінюючи параметри  hn і спостерігаєм як від цього змінюються графіки .Робимо висновки.

- Щоб проаналізувати просторову  (Трьохвимірну) діаграму спрямованості, копіюємо команди і дивимось на результат. Параметри, аналогічно попередній роботі можна змінювати.

1.3.4 Симетричний вібратор, горизонтально розміщений над землею . Використавши вираз для функції спрямованості даного вібратора  ( табл.. 1) отримаємо його  ДС в меридіональній площині (рис.  ).

Побудувати для чотирьох значень    h/ λ   0.25 0.5 0.6 1

Рис.

З приведених  діаграм  ( рис  ) можна зробити висновки

-  горизонтальний вібратор не випромінює вздовж поверхні землі (точніше вздовж ідеально провідної площини),

- поле в напрямку максимального випромінювання подвоюється порівняно з полем вібратора, який знаходиться у вільному просторі,

- при збільшенні висоти підвісу кут максимального випромінювання зменшується ( максимум випромінювання «притискається»  до горизонтальної площини) ДС стає вужчою.

.

1.3.5 Симетричний вібратор, вертикально розміщений над землею . . Очевидно, що в горизонтальній площині   діаграма направленості вібратора представляє коло. Використавши вираз для функції спрямованості даного вібратора  ( табл.. 1) отримаємо його  ДС в меридіональній площині (рис.  ).

Побудувати для чотирьох значень    h/ λ   0.25 0.5 0.6 1

Рис.

З розгляду діаграм (    )  спрямованості можна зробити наступні висновки

- за рахунок впливу ідеально провідної площини напруженість поля в напрямку максимального випромінювання подвоюється, порівняно з полем вібратора, що знаходиться у вільному просторі,

- вертикальний вібратор не випромінює у вертикальному напрямку (  θ   =90  )

-  при   θ    = 0  утворюється перший максимум діаграми спрямованості

- множник                             також максимальний при      = 0  якщо                 0.7  , тобто вертикальний симетричний вібратор , розміщений над ідеально провідною поверхнею, випромінює з максимальною інтенсивністю вздовж цієї площини

- перший пелюсток стає вужчим з збільшенням висоти підвісу вібратора, причому з збільшенням висоти підвісу росте кількість пелюстків

1.3.6 Вертикальний несиметричний вібратор. Характеристика спрямованості несиметричного вібратора в його вертикальній площині залежить тільки від відношення      В горизонтальній (екваторіальній) площині вертикальний несиметричний вібратор має кругову спрямованість. . Використавши вираз для функції спрямованості даного вібратора  ( табл.. 1) отримаємо його  ДС в меридіональній площині (рис.  ).

Рис.

З розгляду діаграми (    )  спрямованості можна зробити наступні висновки

- якщо довжина несиметричного вібратора не перевищує приблизно   0.7   то він випромінює з максимальною інтенсивністю в перпендикулярному напрямку тобто в горизонтальній площині  (рис.    ),

В тих випадках, коли землю не можна вважати ідеально провідною(наприклад , короткі хвилі) випромінювання максимальне під деяким кутом         до горизонтальної площини, який залежить від довжини хвилі і параметрів грунту. Чим більша провідність грунту  і довжина хвилі, тим менший  кут

1.3.7. Кути максимального та мінімального випромінювань В результаті аналізу виразів для функції спрямованості ЕВ (табл. 1) бачимо , що вирази для характеристики спрямованості  дещо подібні між собою. В першу чергу представляє інтерес спрямованість у вертикальній площині. Для горизонтального симетричного вібратора спрямованість визначається тільки множником

тобто висотою підвісу антени      .Для вертикального вібратора  характеристика спрямованості залежить як від  від відносної висоти підвісу вібратора, так і від його відносної довжини       . Але при достатній висоті підвісу (          ) характер діаграми спрямованості  в основному визначається множником            , який враховує вплив землі

Бачимо, що в обох випадках аналіз характеристики спрямованості зводиться до аналізу множника

Вираз має максимуми при умові

та мінімуми при умові

де  п= 0,1 ,2, 3… і т.д.

Значить діаграма направленості у вертикальній площині має багатопелюстковий характер

Враховуючи те, що для горизонтального та вертикально симетричних вібраторів множник

є аргументом функції sin   -для горизонтального вібратора, та функції cos  - для вертикального вібратора , отримаємо протилежні висновки для обох вібраторів.  Результати аналізу приведено в таблиці 1

Таблиця 1

Вираз                               значення                                    Випромінювання вібраторів

Горизонтального       вертикального

Перший максимум

Максимальні

Значення

Мінімальні

значення

Поле буде максимальне (мінімальне)в тих напрямках, в яких поле створене самим вібратором і  відбите від землі поле, додаються у фазі (протифазі).

.

З розгляду діаграми спрямованості можна зробити наступні висновки

- за рахунок впливу ідеально провідної площини напруженість поля в напрямку максимального випромінювання подвоюється, порівняно з полем вібратора, що знаходиться у вільному просторі,

- вертикальний вібратор не випромінює у вертикальному напрямку (     =90  )

-  при       = 0  утворюється перший максимум діаграми спрямованості

- множник                             також максимальний при      = 0  якщо                 0.7  , тобто вертикальний симетричний вібратор , розміщений над ідеально провідною поверхнею, випромінює з максимальною інтенсивністю вздовж цієї площини

- перший пелюсток стає вужчим з збільшенням висоти підвісу вібратора, причому з збільшенням висоти підвісу росте кількість пелюстків

1.3.6 Вертикальний несиметричний вібратор. Характеристика спрямованості несиметричного вібратора в його вертикальній площині залежить тільки від відношення      В горизонтальній (екваторіальній) площині вертикальний несиметричний вібратор має кругову спрямованість. . Використавши вираз для функції спрямованості даного вібратора  ( табл.. 1) отримаємо його  ДС в меридіональній площині (рис.  ).

Рис.

З розгляду діаграми (    )  спрямованості можна зробити наступні висновки

- якщо довжина несиметричного вібратора не перевищує приблизно   0.7   то він випромінює з максимальною інтенсивністю в перпендикулярному напрямку тобто в горизонтальній площині  (рис.    ),

В тих випадках, коли землю не можна вважати ідеально провідною(наприклад , короткі хвилі) випромінювання максимальне під деяким кутом         до горизонтальної площини, який залежить від довжини хвилі і параметрів грунту. Чим більша провідність грунту  і довжина хвилі, тим менший  кут

1.3.7. Кути максимального та мінімального випромінювань В результаті аналізу виразів для функції спрямованості ЕВ (табл. 1) бачимо , що вирази для характеристики спрямованості  дещо подібні між собою. В першу чергу представляє інтерес спрямованість у вертикальній площині. Для горизонтального симетричного вібратора спрямованість визначається тільки множником

тобто висотою підвісу антени      .Для вертикального вібратора  характеристика спрямованості залежить як від  від відносної висоти підвісу вібратора, так і від його відносної довжини       . Але при достатній висоті підвісу (          ) характер діаграми спрямованості  в основному визначається множником            , який враховує вплив землі

Бачимо, що в обох випадках аналіз характеристики спрямованості зводиться до аналізу множника

Вираз має максимуми при умові

та мінімуми при умові

де  п= 0,1 ,2, 3… і т.д.

Значить діаграма направленості у вертикальній площині має багатопелюстковий характер

Враховуючи те, що для горизонтального та вертикально симетричних вібраторів множник

є аргументом функції sin   -для горизонтального вібратора, та функції cos  - для вертикального вібратора , отримаємо протилежні висновки для обох вібраторів.  Результати аналізу приведено в таблиці 1

Таблиця 1

Вираз                               значення                                    Випромінювання вібраторів

Горизонтального       вертикального

Перший максимум

Максимальні

Значення

Мінімальні

значення

Поле буде максимальне (мінімальне)в тих напрямках, в яких поле створене самим вібратором і  відбите від землі поле, додаються у фазі (протифазі).

.

З розгляду діаграми спрямованості можна зробити наступні висновки

- за рахунок впливу ідеально провідної площини напруженість поля в напрямку максимального випромінювання подвоюється, порівняно з полем вібратора, що знаходиться у вільному просторі,

- вертикальний вібратор не випромінює у вертикальному напрямку (     =90  )

-  при       = 0  утворюється перший максимум діаграми спрямованості

- множник                             також максимальний при      = 0  якщо                 0.7  , тобто вертикальний симетричний вібратор , розміщений над ідеально провідною поверхнею, випромінює з максимальною інтенсивністю вздовж цієї площини

- перший пелюсток стає вужчим з збільшенням висоти підвісу вібратора, причому з збільшенням висоти підвісу росте кількість пелюстків

Порядок роботи

1. Елементарний ЕВ

1.1. Використовуючи вираз (    )  отримайте ДС елементарного ЕВ в меридіональній площині(в полярній та прямокутній системі координат) . В полярній системі координат визначте найбільше значення  напруженості поля.

1.2. Використовуючи вираз (    )  отримайте просторову ДС елементарного ЕВ, та її переріз  в меридіональній площині.

2.Симетричний вібратор

2.1. Використовуючи вираз (    )  отримайте ДС симетричного ЕВ в меридіональній площині(в полярній та прямокутній системі координат) . В полярній системі координат визначте найбільше значення  напруженості поля в головному напрямку при наступних значеннях нормованої довжини плеча вібратора ( Ln = l/ - 0.25,    0.5,   0.625,  1 )

2.2. Використовуючи вираз (    )  отримайте просторову ДС симетричного  ЕВ, та її переріз  в меридіональній площині. Порівняйте форму отриманого перерізу з відповідною ДС в полярній системі координат

3. Зв’язані симетричні вібратори (азимутальна площина)

3.1. Використовуючи вираз (    )  отримайте ДС в азимутальній  площині двох зв’язаних  ЕВ (в полярній та прямокутній системі координат) . В полярній системі координат визначте найбільше значення  напруженості поля в головному напрямку при наступних значеннях нормованої відстані між вібраторами ( dn = d/ - 0.25,    0.5,   0.625,  1 ) та при синфазному ( F =0), протифазному ( F =PI)

зсуві на  PI/2  ( F =PI/2 ) струму живлення другого вібратора відносно першого . Порівняйте отримані найбільші значення напруженості поля з найбільшим значенням для елементарного ЕВ.

3.2. Використовуючи вираз (    )  отримайте ДС в азимутальній  площині активного та пасивного зв’язаних  ЕВ (в полярній та прямокутній системі координат) . В полярній системі координат визначте найбільше значення  напруженості поля в головному напрямку при наступних значеннях нормованої відстані між вібраторами ( dn = d/ - 0.25,    0.5,   0.625,  1 ). Порівняйте отримані найбільші значення напруженості поля з найбільшим значенням для елементарного ЕВ

4 Розміщені на землею вібратори

4.1 Використовуючи вираз (    )   отримайте ДС в меридіональній  площині (в полярній та прямокутній системі координат)  симетричного  ЕВ, горизонтально розміщеного над землею. В полярній системі координат визначте найбільше значення  напруженості поля в головному напрямку при наступних значеннях нормованої відстані між вібраторам і землею ( hn = h/ - 0.25,    0.5,   0.625,  1 ). Порівняйте отримані найбільші значення напруженості поля з найбільшим значенням для елементарного ЕВ.

4.2. Використовуючи вираз (    )   отримайте ДС (в полярній та прямокутній системі координат)  в меридіональній  площині симетричного  ЕВ, вертикально розміщеного над землею. В полярній системі координат визначте найбільше значення  напруженості поля в головному напрямку при наступних значеннях нормованої відстані між вібраторам і землею ( hn = h/ - 0.25,    0.5,   0.625,  1 ). Порівняйте отримані найбільші значення напруженості поля з найбільшим значенням для елементарного ЕВ

4.3 Використовуючи вираз (    )   отримайте ДС (в полярній та прямокутній системі координат)  в меридіональній  площині несиметричного  ЕВ, вертикально розміщеного над землею. В полярній системі координат визначте найбільше значення  напруженості поля в головному напрямку при наступних значеннях нормованої відстані між вібраторам і землею ( hn = h/ - 0.25,    0.5,   0.625,  1 ). Порівняйте отримані найбільші значення напруженості поля з найбільшим значенням для елементарного ЕВ

5. Зв’язані симетричні вібратори (меридіональна площина ) та просторова ДС

5.1. Використовуючи вираз (    )  отримайте ДС в меридіональній площині двох зв’язаних  ЕВ (в полярній та прямокутній системі координат) при синфазному та протифазному живленні . В полярній системі координат визначте найбільше значення  напруженості поля в головному напрямку при наступних значеннях нормованої відстані між вібраторами ( dn = d/ - 0.25,    0.5,   0.625,  1 ) та при синфазному ( F =0), протифазному ( F =PI) зсуві струму живлення другого вібратора відносно першого . Порівняйте отримані найбільші значення напруженості поля з найбільшим значенням для елементарного ЕВ

5.2. Використовуючи вираз (    )  отримайте ДС в меридіональній площині двох зв’язаних  ЕВ (в полярній та прямокутній системі координат) при зсуві струму живлення другого вібратора відносно першого  на ПІ\2( F =PI/2)  . В полярній системі координат визначте найбільше значення  напруженості поля в головному напрямку при наступних значеннях нормованої відстані між вібраторами ( dn = d/ - 0.25,    0.5,   0.625,  1. Порівняйте отримані найбільші значення напруженості поля з найбільшим значенням для елементарного ЕВ

5.3. Використовуючи вираз (    )  отримайте  просторовуДС та її переріз  в меридіональній площині двох зв’язаних  ЕВ при синфазному та протифазному живленні . В полярній системі координат визначте найбільше значення  напруженості поля в головному напрямку при наступних значеннях нормованої відстані між вібраторами ( dn = d/ - 0.25,    0.5,   0.625,  1 ) та при синфазному ( F =0), протифазному ( F =PI) зсуві струму живлення другого вібратора відносно першого . Порівняйте отримані найбільші значення напруженості поля з найбільшим значенням для елементарного ЕВ

5.4. Використовуючи вираз (    )  отримайте  просторовуДС та її переріз  в меридіональній площині двох зв’язаних  ЕВ при при зсуві струму живлення другого вібратора відносно першого  на ПІ\2( F =PI/2)  . В полярній системі координат визначте найбільше значення  напруженості поля в головному напрямку при наступних значеннях нормованої відстані між вібраторами ( dn = d/ - 0.25,    0.5,   0.625,  1 ) та при синфазному ( F =0), протифазному ( F =PI) зсуві струму живлення другого вібратора відносно першого . Порівняйте отримані найбільші значення напруженості поля з найбільшим значенням для елементарного ЕВ.

6. Спрощення аналітичних виразів за допомогою програми МАТЛАБ

6.1 Встановивши курсор всередині виразу  (      ) за допомогою команд   (notebook > /////////)  отримайте  з наступного співвідношення cos(1/2 *(F-kn*dn*sin(g)) аналітичний вираз для ДС двох зв’язаних симетричних ЕВ при синфазному живленні (F = 0  )

F = 0;

syms kn dn g

simplify(cos(1/2 *(F-kn*dn*sin(g))))

6.2 Замінюючи почергово у виразі (     ) значення Ф = ПІ, та Ф= ПІ\2  та встановивши курсор всередині виразу  (      )  за допомогою команд   (notebook > /////////)  отримайте  аналітичний вираз для ДС двох зв’язаних симетричних ЕВ при протифазному живленні  та зсуві фаз струмів живлення ЕВ на ПІ/2.