Лабораторна робота № 2

Програмування розгалужених алгоритмів

і табулювання функцій однієї змінної

1. Порядок виконання роботи

1.1. Скласти алгоритмічною мовою Фортран програму обчислення функцій для заданих значень аргументу, результати розрахунку записати у вигляді таблиці.

1.2. Відлагодити на комп’ютері складену програму.

1.3. Ввести числові дані та отримати результат.

1.4. Скласти звіт про роботу й захистити його.

2. Вказівки до виконання роботи

2.1. Алгоритм, схема алгоритму, програма табулювання функції

Алгоритмом називається послідовність дій, які необхідно виконати для розв’язання задачі.

Розробити алгоритм розв’язання задачі означає розбити задачу на послідовно виконувані етапи, при цьому повинні бути чітко вказані зміст кожного етапу та черговість його виконання.

Алгоритм можна зафіксувати у вигляді словесного опису алгоритму, у вигляді схеми алгоритму (блок-схеми) чи програми, написаної алгоритмічною мовою (наприклад, мовою Фортран).

Схемою алгоритму називається графічне зображення алгоритму, коли його окремі етапи зображаються за допомогою різноманітних геометричних фігур (блоків), а зв’язки між ними показують послідовність виконання етапів розв’язання задачі.

Найчастіше вживані блоки схеми алгоритму наведені на рис. 1. Більш детальна інформація про них наведена нижче. Блоки схеми алгоритму нумерують.

Приклад 1: Необхідно протабулювати функцію  у діапазоні зміни її аргументу від  до  з рівномірним кроком h, тобто обчислити та вивести на друк N рівновіддалених значень аргументу  та відповідних їм значень функції  де  – крок зміни аргументу.

Словесний опис алгоритму:

1. Початок алгоритму.

2. Введення значення змінних

3. Обчислення величини кроку h.

4. Присвоєння змінній х значення .

5. Обчислення змінної

6. Виведення значення змінних х та у.

7. Присвоєння змінній х нового значення, додаючи до попереднього значення крок h.

8. Перевіряння умови завершення роботи (). Якщо умова виконується, то перехід до виконання етапу 5, а якщо не виконується – то перехід до виконання наступного етапу.

9. Кінець алгоритму.

|  | – | початок чи кінець схеми алгоритму (всередині записується “Початок” чи “Кінець”); |
| --- | --- | --- |
|  | – | операція введення (всередині записуються змінні для введення) чи присвоєння даних (всередині записується зміст операції); |
|  | – | операція виведення даних (всередині записуються змінні для виведення); |
|  | – | операція обчислення (всередині записується зміст операції); |
|  | – | використання раніше створеної підпрограми (всередині записується ім’я і параметри, при яких підпрограма повинна бути виконаною); |
|  | – | цикл з параметром (всередині записується параметр циклу, його початкове та кінцеве значення і крок зміни); |
|  | – | операція перевіряння умови (всередині записується умова), блок має два або три виходи. |

Рис. 1. Найчастіше вживані блоки схеми алгоритму

Схема цього алгоритму наведена на рис. 2.

Приклад програми табулювання функції

| С C C С | Блок 1. Початок Програма табулювання функції Блок 2. Введення вхідної інформації |
| --- | --- |
|  |  | READ (*, *) XP, XK, N |
| C | Блок 3. Обчислення величини кроку |
|  |  | H = (XK–XP)/(N–1) |
| С | Блок 4. Присвоєння аргументу початкового значення |
|  |  | X = XP |
| С | Блок 5. Обчислення значення функції |
|  | 1 | Y = SIN(X) |

Рис. 2. Схема алгоритму табуляції функції

| C | Блок 6. Виведення значень аргументу і функції на екран дисплея |
| --- | --- |
|  | 2 | WRITE (*, 2) X, Y FORMAT (2E12.5) |
| C | Блок 7. Обчислення нового значення аргументу |
|  |  | X = X+H |
| C | Блок 8. Перевіряння умови завершення роботи |
|  |  | IF (X .LE. XK) GOTO 1 |
| C | Блок 9. Закінчення роботи програми |
|  |  | STOP END |

2.2. Розгалужені алгоритми

Розгалуженим алгоритмом називається такий алгоритм, який містить два або більше паралельних шляхів (варіантів) обчислень і при виконанні якого виконується тільки один з них. Вибір шляху обчислення здійснюється на основі аналізу накладеної умови.

Приклад 2: Обчислити значення функції у за однією з формул:

|  | при |
| --- | --- |
|  | при |

Алгоритм обчислення можна зобразити схемою алгоритму, наведеною на рис. 3. В залежності від накладеної умови  (блок 3), наступним буде виконуватися або блок 4, або блок 5.

Рис. 3. Схема алгоритму з розгалуженнями у двох напрямках

Програмувати розгалуження можна за допомогою логічного умовного оператора, блочного умовного оператора чи арифметичного умовного оператора.

Наведена схема алгоритму передбачає використання логічного умовного оператора. Фрагмент програми для даного випадку (блоки 3, 4, 5 і 6) має вигляд:

| С | Блок 3. Перевіряння умови чи x>b |
| --- | --- |
|  |  | IF (X .GT. B) GOTO 7 |
| С С | Блок 4. Ні, умова не підтвердилася. Обчислення значення функції за першою формулою і перехід на блок 6 |
|  |  | Y = A*COS(X) GOTO 9 |
| C C | Блок 5. Так, умова підтвердилася. Обчислення значення функції за другою формулою |
|  | 7 | Y = SIN(A*X) |
| C | Блок 6. Виведення значення функції на екран дисплея |
|  | 9 | WRITE (*, *) Y |

Для програміста, який лише починає вивчати мову Фортран, більш зрозумілим може виявитися такий фрагмент програми:

| С C C | Перевіряння умови чи x≤b. Якщо умова підтвердилася, то обчислення значення функції за першою формулою; якщо умова не підтвердилася, то перехід на наступний оператор |
| --- | --- |
|  |  | IF (X .LE. B) Y = A*COS(X) |
| С С C | Перевіряння умови чи x>b. Якщо умова підтвердилася, то обчислення значення функції за другою формулою; якщо умова не підтвердилася, то перехід на наступний оператор |
|  |  | IF (X .GT. B) Y = SIN(A*X) |
| C | Виведення значення функції на екран дисплея |
|  |  | WRITE (*, *) Y |

Фрагмент програми з використанням блочного умовного оператора має найпростіший вигляд:

| C | Якщо x≤b, тоді |
| --- | --- |
|  |  | IF (X .LE. B) THEN |
| C | обчислення значення функції за першою формулою, |
|  |  | Y = A*COS(X) |
| C | інакше |
|  |  | ELSE |
| C | обчислення значення функції за другою формулою. |
|  |  | Y = SIN(A*X) |
| C | Закінчення виконання блочного умовного оператора |
|  |  | END IF |
| C | Виведення значення функції на екран дисплея |
|  |  | WRITE (*, *) Y |

При наявності в алгоритмі більше двох паралельних шляхів обчислень розгалуження за допомогою логічного умовного оператора виконується аналогічно. Так, при необхідності розгалуження у трьох напрямках фрагмент схеми алгоритму може мати вигляд, зображений на рис. 4. Використання блочного умовного оператора значно спрощує складання програми із значною кількістю розгалужень. Це добре видно з фрагмента програми, де розгалуження здійснюється у чотирьох напрямках:

|  |  | IF (Умова 1) THEN Перший шлях |
| --- | --- | --- |
|  |  | ELSE IF (Умова 2) THEN |
|  |  | Другий шлях ELSE IF (Умова 3) THEN Третій шлях ELSE Четвертий шлях END IF |

Рис. 4. Фрагмент схеми алгоритму з розгалуженнями у трьох напрямках

Використання арифметичного умовного оператора дає можливість програмувати розгалуження для трьох паралельних шляхів обчислень.

Приклад 3: Обчислити значення функції за однією з формул:

|  | при |
| --- | --- |
|  | при |
|  | при |

Фрагмент схеми алгоритму обчислення функції у з використанням арифметичного умовного оператора зображений на рис. 5. В залежності від величини арифметичного виразу  (блок 3), наступним буде виконуватися блок 4 (якщо ), блок 5 (якщо ), чи блок 6 (якщо ).

Фрагмент програми для даного випадку може мати вигляд:

| С | Блок 3. Обчислення арифметичного виразу x–2 та його аналіз |
| --- | --- |
|  |  | IF (X – 2.) 5, 2, 3 |
| С С | Блок 4. Арифметичний вираз x – 2 < 0. Обчислення значення функції за першою формулою і перехід на блок 7 |
|  | 5 | Y = X**3 + X – 5. GOTO 9 |
| C C | Блок 5. Арифметичний вираз x – 2 = 0. Обчислення значення функції за другою формулою і перехід на блок 7 |
|  | 2 | Y = SIN(X)*COS(3*X) GOTO 9 |
| C C | Блок 6. Арифметичний вираз x – 2 > 0. Обчислення значення функції за третьою формулою |
|  | 3 | Y = SQRT(2.*X) – X |
| C | Блок 7. Виведення значення функції на екран дисплея |
|  | 9 | WRITE (*, *) Y |

Рис. 5. Фрагмент схеми алгоритму з використанням арифметичного умовного оператора

Арифметичний умовний оператор можна використовувати і для двох паралельних шляхів обчислень. Так, на рис. 6 зображений фрагмент схеми алгоритму з використанням арифметичного умовного оператора для прикладу 2.

Рис. 6. Фрагмент схеми алгоритму з використанням арифметичного умовного оператора для прикладу 2

Фрагмент програми для наведеної схеми алгоритму має вигляд:

| С | Блок 3. Обчислення арифметичного виразу x–b та його аналіз |
| --- | --- |
|  |  | IF (X – В) 5, 5, 3 |
| С С | Блок 4. Арифметичний вираз x – 2 < 0 чи x – 2 = 0. Обчислення значення функції за першою формулою і перехід на блок 6 |
|  | 5 | Y = A*COS(X) GOTO 9 |
| C C | Блок 5. Арифметичний вираз x – b > 0. Обчислення значення функції за другою формулою |
|  | 3 | Y = SIN(A*X) |
| C | Блок 6. Виведення значення функції на екран дисплея |
|  | 9 | WRITE (*, *) Y |

Дуже часто у програмах використовується оператор циклу. Фрагмент схеми алгоритму з використанням цього оператора наведений на рис. 7. Параметр циклу набуває значення і = 1, після чого виконується блок операторів і конструкцій та повернення на початок циклу. Далі параметр циклу набуває значення і = 1 + 1 = 2 і знову йде виконання блоку операторів і конструкцій й повернення на початок циклу. Потім і = 2 + 1 = 3 і т. д., поки параметр циклу не стане рівним і = N. При цьому блок операторів і конструкцій виконується востаннє. Після повернення на початок і стає рівним N + 1, що приводить до виходу з оператора циклу.

Рис. 7. Фрагмент схеми алгоритму з використанням оператора циклу

Програмна реалізація цього фрагменту може мати вигляд:

| С | Початок оператора циклу |
| --- | --- |
|  |  | DO 5 I = 1, N |
| С | Блок операторів і конструкцій |
|  |  | . . . |
| С | Кінець оператора циклу |
|  | 5 | CONTINUE |
| C | Продовження програми |
|  |  | . . . |

2.3. Завдання

Для кожного із N рівновіддалених значень аргументу, заданих у діапазоні від  до , необхідно за заданим варіантом вибрати відповідні функції та обчислити їх значення. Результати обчислень записати до файла у вигляді таблиці. Таблиця повинна мати назву і містити три стовпчики, у які необхідно записати з використанням фіксованого формату порядковий номер аргументу, його значення та обчислене значення функції.

Увага! Для непарних варіантів використати блочний умовний оператор; для парних варіантів, які не кратні числу 4, використати логічний умовний оператор, а які кратні числу 4, – арифметичний умовний оператор.

Дані для розрахунку наведені у табл. 5.

Приклад 4: Значення функції обчислюється за однією з формул:

|  | при |
| --- | --- |
|  | при |
|  | при |

Для обчислень використати арифметичний умовний оператор та оператор циклу.

Приклад програми:

| С С С С С С С С | Лабораторна робота № 2 Програмування розгалужених алгоритмів і табулювання функції однієї змінної Виконав ст. гр. ЕМ–11 Вдалий Б. Введення інформації у діалоговому режимі. (Виведення інформації на екран дисплея та введення вхідної інформації) |
| --- | --- |
|  | 1 2 3 | WRITE (*, 1) FORMAT (2X, ‘XP=’, $) READ (*, *) XP WRITE (*, 2) FORMAT (2X, ‘XK=’, $) READ (*, *) XK WRITE (*, 3) FORMAT (2X, ‘N=’, $) READ (*, *) N |
| С | Обчислення величини кроку |
|  |  | H = (XK–XP)/(N-1) |
| C | Присвоєння аргументу початкового значення |
|  |  | X = XP |
| C | Відкривання файла вихідної інформації |
|  |  | OPEN (7, FILE = ‘REZ.DAT’, STATUS = ‘UNKNOWN’) |
| С | Друкування заголовку таблиці |
|  | 4 | ** | WRITE (7, 4) FORMAT (/ 20X, ‘Табулювання функції’/ 10X, 39(‘–’)/ 10X, ‘¦ N ¦ Аргумент X ¦’, 3X, ‘Функція G ¦’/ 10X, 39(‘–’)) |
| C | Початок оператора циклу |
|  |  | DO 11 I = 1, N |
| C | Обчислення арифметичного виразу x – 0,2 та його аналіз |
|  |  | IF (X – 0.2) 5, 5, 6 |
| C C | Арифметичний вираз x – 0,2 < 0 чи x – 0,2 = 0. Обчислення значення функції за першою формулою і перехід на мітку 9 |
|  | 5 | G = 1./X+1./X**2 GOTO 9 |
| C C | Арифметичний вираз x – 0,2 > 0. Обчислення арифметичного виразу x–0,6 та його аналіз |
|  | 6 | IF (X–0.6) 7, 7, 8 |
| C C | Арифметичний вираз x – 0,6 < 0 чи x – 0,6 = 0. Обчислення значення функції за другою формулою і перехід на мітку 9 |
|  | 7 | G = 2*X**2+3.*X–12. GOTO 9 |
| C C | Арифметичний вираз x – 0,6 >0. Обчислення значення функції за третьою формулою |
|  | 8 | G = ALOG(1./X–1.) |
| С С | Виведення біжучого номера аргументу, його значення та відповідного значення функції |
|  | 9 10 | WRITE (7, 10) I, X, G FORMAT (10X, ‘¦’, I3, ‘ ¦’, E12.4, 4X, ‘¦’, E12.4, 3X, ‘¦’) |
| С | Обчислення нового значення аргументу |
|  |  | X = X + H |
| С | Закінчення оператора циклу |
|  | 11 | CONTINUE |
| С | Друкування закінчення таблиці |
|  | 12 | WRITE (7, 12) FORMAT ( 10X, 39(‘–’)) |
| C | Закривання файла вихідної інформації |
|  |  | CLOSE (7) |
| С | Закінчення роботи програми |
|  |  | STOP END |

При необхідності використання для даного прикладу логічного умовного оператора фрагмент програми (зміна біжучого значення аргументу та обчислення за ним значення функції за відповідною формулою) може мати такий вигляд:

| C | Початок оператора циклу |
| --- | --- |
|  |  | DO 11 I = 1, N |
| C | Перевіряння умови чи x > 0,2 |
|  |  | IF (X .GT. 0.2) GOTO 6 |
| C C | Ні, умова x > 0,2 не підтвердилася. Обчислення значення функції за першою формулою і перехід на мітку 9 |
|  |  | G = 1./X+1./X**2 GOTO 9 |
| C C | Так, умова x > 0,2 підтвердилася. Перевіряння умови чи x > 0,6 |
|  | 6 | IF (X .GT. 0.6) GOTO 8 |
| C C | Ні, умова x > 0,6 не підтвердилася. Обчислення значення функції за другою формулою і перехід на мітку 9 |
|  | 7 | G = 2.*X**2+3.*X–12. GOTO 9 |
| C | Так, умова x > 0,6 підтвердилася. Обчислення значення функції за третьою формулою |
|  | 8 | G = ALOG(1./X–1.) |
| С С | Виведення біжучого номера аргументу, його значення та відповідного значення функції |
|  | 9 10 | WRITE (7, 10) I, X, G FORMAT (10X, ‘¦’, I3, ‘ ¦’,E12.4, 4X, ‘¦’, E12.4, 3X, ‘¦’) |
| С | Обчислення нового значення аргументу |
|  |  | X = X + H |
| С | Закінчення оператора циклу |
|  | 11 | CONTINUE |

При використанні для даного прикладу блочного умовного оператора фрагмент програми може мати такий вигляд:

| C | Початок оператора циклу |
| --- | --- |
|  |  | DO 11 I = 1, N |
| C | Перевіряння умови чи x ≤ 0,2 |
|  |  | IF (X .LE. 0.2) THEN |
| C C | Так, x ≤ 0,2, тоді обчислення значення функції за першою формулою, |
|  |  | G = 1./X+1./X**2 |
| C | інакше, перевіряння умови чи x ≤ 0,6 |
|  |  | ELSE IF (X .LE. 0.6) THEN |
| C C | Так, x ≤ 0,6, тоді обчислення значення функції за другою формулою, |
|  |  | G = 2.*X**2+3.*X–12. |
| C | інакше, |
|  |  | ELSE |
| C | обчислення значення функції за третьою формулою |
|  |  | G = ALOG(1./X–1.) |
| C | Закінчення виконання блочного умовного оператора |
|  |  | END IF |
| С С | Виведення біжучого номера аргументу, його значення та відповідного значення функції |
|  | 10 | WRITE (7, 10) I, X, G FORMAT (10X, ‘¦’, I3, ‘ ¦’,E12.4, 4X, ‘¦’, E12.4, 3X, ‘¦’) |
| С | Обчислення нового значення аргументу |
|  |  | X = X + H |
| С | Закінчення оператора циклу |
|  | 11 | CONTINUE |

У час виконання програми до файла REZ.DAT запишуться результати обчислень у вигляді таблиці.

Таблиця 5

# Варіанти даних

| № вар. | Функції | N |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | при при при | 21 | 0,5 | 7,5 |
| 2. | при при | 11 | –0,1 | 2,1 |
| 3. | при при при при | 26 | 0 | 5 |
| 4. | при при | 21 | 3 | 7 |
| 5. | при при при | 19 | –0,1 | 1,7 |
| 6. | при при при | 15 | –1,0 | 1,5 |
| 7. | при при | 25 | 1 | 3 |
| 8. | при при при | 25 | –2 | 4 |
| 9. | при при при | 11 | 0,0 | 0,36 |
| 10. | при при при | 21 | 0,0 | 3,14 |
| 11. | при при при | 15 | –1,7 | 4,3 |
| 12. | при при при | 25 | –3,14 | 6,5 |
| 13. | при при при | 21 | 0,1 | 4,6 |
| 14. | при при | 21 | 3 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15. | при при при | 25 | 0,1 | 5,1 |
| 16. | при при при при | 21 | –5 | 15 |
| 17. | при при при | 21 | –1 | 3 |
| 18. | при при | 21 | 3,3 | 9,3 |
| 19. | при при | 15 | –3 | 6 |
| 20. | при при при | 21 | 0 | 10 |
| 21. | при при | 21 | –3 | 3 |
| 22. | при при при при | 25 | 0,0 | 0,5 |
| 23. | при при | 25 | 1 | 3 |
| 24. | при при при | 15 | 4,5 | 6,3 |
| 25. | при при при | 21 | 1 | 3 |
| 26. | при при | 15 | 0,1 | 1,6 |
| 27. | при при при при | 15 | –1 | 3 |

# Text boxes

1

Початок

8

Кінець

ні

так

7

6

Виведення х, у

4

3

2

Введення

5

9

1

Початок

2

Введення

ні

так

3

5

4

6

Виведення у

7

Кінець

так

ні

Умова 1

ні

так

Умова 2

Перший шлях

Третій шлях

Другий шлях

3

6

5

4

7

Виведення у

3

5

4

6

Виведення у

i = 1, N

Вихід

Повторення

Блок операторів і конструкцій