У зварювальному цеху є n=6 зварювальних постів на кожному з яких використовують G=3.5 кг/год електродів марки ANO-3. місцевою вентиляцією стола забирається L0=1600 м3/год повітря.

Кожна витяжна система стола зварювальника у верхній зоні обладнана ежектором. Тиск на виході становить Рвих=160 Па. Провести розрахунок ежектора. Порівняти повітрообмін з необхідним по-боротьбі з газовими шкідливостями вважаючи, що вентиляцією забирається 70 % шкідливостей.

Розрахунок ежектора

- Проводимо розрахунок сопла:

де L0 – витрата ежектуючого повітря L0=1600м3/год =0.444 м3/с;

P0 – статичний тиск у вихідному отворі сопла P0=160 Па;

ρ0 – густина ежектуючого повітря ρ0=1.2 кг/м3.

- Камера змішування:

Оптимальна відстань від зрізу сопла до початку камери змішування:

- Вхідний колектор повітрозмішувача приймаємо α1≈400 тоді α1=600

- довжина колектора:

- діаметр вхідного коллектора

- Дифузор

α2=6…100

n=F3/F2=4…10

F3 – площа вихідного отвору дифузора;

F2 – площа камери змішування.

- довжина дифузора

- кількість повітря, яке забирається з верхньої зони цеху

Електроди марки ANO-3 виділяють аерозоль, а також марганець і окисли

|  | Аерозоль | Марганець і окисли |
| --- | --- | --- |
| Виділяє m, г/кг | 5.95 | 0.85 |
| ГДК мг/м3 | 4 | 0.3 |

Розрахунок необхідного повітрообміну в приміщенні для компенсації шкідливостей, що викидаються в приміщення:

де М – кількість шкідливостей, що викидаються в цех

М=0.3*n*g*m, г/год

Виходячи з того, що кількість повітря, яке забирається з верхньої зони цеху, є більшим за необхідний повітрообмін для компенсації шкідливостей, допоміжного обладнання не встановлюємо.