Лабораторна робота № 3

Тема:     Дослідження інструкцій переходів і зсувів. Організація циклів.

Мета роботи: 1. Засвоїти використання основних інструкцій зсуву і переходів у системі

команд навчального комп'ютера DeComp.

2. Навчитись організовувати цикли необхідної стуктури і використовувати їх

у програмах.

1. Теоретичні відомості

Інструкції, з якими ми будемо знайомитися у даній роботі складають дві групи:

1) інструкції керування виконанням програми:

  - інструкція зупинки (HALT);

  - інструкції умовних переходів (JNZ, JZ, JP, JM, JNC та JC);

  - інструкція безумовного переходу (JMP);

2) інструкції зсувів (вліво (Left) та вправо (Right)):

  - інструкції логічного зсуву (LSL та LSR);

  - інструкції арифметичного зсуву (ASL та ASR);

  - інструкції циклічного зсуву (ROL та ROR);

  - інструкції циклічного зсуву через перенос C (RCL та RCR).

1.1. Розглянемо інструкції переходів.

Їх головне призначення – зміна звичайного порядку виконання інструкцій. У всіх інструкціях, за винятком інструкцій переходів, на останньому кроці адреса наступної інструкції визначається шляхом додавання 1 до ЛАІ. У інструкціях переходів 12 розрядів адресної частини містять нову адресу наступної інструкції. В результаті наступною після інструкції переходу буде не та інструкція, яка знаходиться у пам’яті зразу після інструкції переходу, а інструкція, яка може знаходитись у будь-якій іншій комірці пам’яті, на яку вкаже адреса у інструкції переходу.

Інструкція безумовного переходу JMP ADR має машинний код  1110 aaaa aaaa aaaa.

Відповідно, код операції дорівнює 1110, а решта розрядів – адресна частина. Мікропрограма виконання інструкції JMP має наступний вигляд:

- ЛАІ ( РА;

- РА ( РД;

- РД ( РІ, декодування;

- РІ ( ЛАІ – перехід на вказану адресу відбувається без будь-яких попередніх умов.

Як видно, інструкція безумовного переходу JMP просто записує до ЛАІ значення своєї адресної частини і програма буде змушена виконати інструкцію, що записана у комірці пам’яті за цією адресою. Інструкція JMP фактично є реалізацією оператора GOTO у мовах програмування Pascal, Basic та ін.

Призначення інструкцій умовного переходу (JNZ, JP тощо) дещо інше: у залежності від виконання чи не викогаггя умови, зазначеної у алгоритмі програми, перехід або буде здійснюватись, або не буде. Контроль виконання умови здійснює Регістр Ознак шляхом встановлення чи не встановлення відповідного тригера. (див. методичні матеріали до лабораторної роботи № 2).

Якщо умова виконується, тоді наступною буде виконуватися інструкція, яка розміщена у комірці пам’яті, номер якої вказаний у адресній частині коду інструкції.

Якщо умова не виконується, тоді наступною буде виконуватися інструкція, яка знаходиться відразу в сусідній комірці пам’яті з коміркою інструкції переходу.

Фактично інструкції умовного переходу дозволяють реалізувати оператори розгалуження IF та циклів FOR або WHILE. Наприклад, фрагменту програми на мові Pascal

if (a < b) then

c:= a;

else

c:= b;

при реалізації його у навчальному комп’ютері DeComp (причому, змінна a знаходиться у 10-й комірці, змінна b – у 11-й, а змінна c – у 12-й) відповідатиме такий фрагмент програми у машинних кодах:

| № комірки пам’яті | Двійковий код інструкції | Мнемонічний запис інструкції | Коментар |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000 0000 0000 | 0000 0000 0000 1010 | LOAD 10; | завантажити до акумулятора змінну a |
| 0000 0000 0001 | 0011 0000 0000 1011 | SUB 11; | відняти від змінної a змінну b |
| 0000 0000 0010 | 1100 0000 0000 0110 | JNC 06; | якщо C = 0 (a>b), перейти до c:=b |
| 0000 0000 0011 | 0000 0000 0000 1010 | LOAD 10; | завантажити до акумулятора змінну a |
| 0000 0000 0100 | 0001 0000 0000 1100 | STORE 12; | записати змінну a на місце змінної c |
| 0000 0000 0101 | 0111 1100 0000 0000 | HALT; | зупинити програму |
| 0000 0000 0110 | 0000 0000 0000 1011 | LOAD 11; | завантажити до акумулятора змінну b |
| 0000 0000 0111 | 0001 0000 0000 1100 | STORE 12; | записати змінну b на місце змінної c |
| 0000 0000 1000 | 0111 1100 0000 0000 | HALT; | зупинити програму |

Як видно з програми, оператор IF (a < b) реалізується за допомогою інструкцій віднімання SUB та умовного переходу за умови відсутності переносу C - JNC: якщо при відніманні від змінної a (розміщеної у акумуляторі) змінної b (розміщеної у 11-й комірці) не виникає переносу, це означає, що a > b, а значить, необхідно “перескочити” фрагмент, де виконується c:= a (блок інструкцій LOAD, STORE та HALT у 3-й, 4-й та 5-й комірках), і почати виконувати фрагмент c:= b (блок інструкцій LOAD, STORE та HALT у 6-й, 7-й та 8-й комірках).

Отже, у навчальному комп’ютері DeComp маємо такі інструкції умовних переходів (результат – число А знаходиться в акумуляторі):

| Двійковий код інструкції | Мнемонічний запис інструкції | Значення ознаки, яка перевіряється | Значення результату, що розміщений в акумуляторі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000; | JNZ ADR | Z = 0 | A ( 0 |
| 1001 | JZ ADR | Z = 1 | A = 0 |
| 1010 | JP ADR | S = 0 | A > 0 |
| 1011 | JM ADR | S = 1 | A <0 |
| 1100 | JNC ADR | C = 0 | A ( 216 - 1 |
| 1101 | JC ADR | C = 1 | A ( 216 - 1 |

При дослідженні інструкцій переходів у потактовому режимі видно, що їх хід відрізняється від розглянутого у прикладі, наведеному у лабораторній робті № 2. Для прикладу, мікропрограма інструкції JM матиме вигляд:

| № | Мнемонічний запис мікрооперації | Коментар |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЛАІ ( РА; | вибір адреси 1-ої інструкції і занесення її до регістру РА |
| 2 | РА ( РД; | вибір коду інструкції з РА і занесення його до регістру РД |
| 3 | РД ( РІ; | декодування іперевірка регістру ознак РО |
| 4 | РІ ( ЛАІ | якщо S = 1, інакше 5) |
| 5 | ЛАІ + 1 ( ЛАІ | якщо S = 0 |

1.2. Організація програмних циклів

Для організації циклу засобами навчального комп’ютера DeComp в одній з комірок пам’яті необхідно розмістити лічильник циклів. Лічильник циклів це число, яке може мати значення N (якесь число) або 0 (const = N або const = 0).  Відповідно, у циклі необхідно кожний раз лічильник зменшувати (або збільшувати) на 1 і за допомогою інструкції умовного переходу перевіряти, чи потрібно зробити цикл ще раз.

Наприклад, у комірці пам’яті за адресою 1010 розміщений лічильник - const = K = 15, у комірці пам’яті за адресою 1110  – константа = 1 (const = 1), яка буде обслуговувати цей лічильник. Тоді програма обслуговування циклу:

LOOP 1: . . .             – мітка (адреса) попередньої частини програми;

LOAD  10       - вибрати значення з комірки 10 і розмістити його у акумуляторі;

SUB      11      - із значення, що є у акумуляторі, відняти 1;

JNZ  LOOP 1 – перехід на LOOP 1, якщо у результаті виконання попередньої

операції ознака Z ≠ 0, тобто  вміст акумулятора не дорівнює 0,

інакше – перехід на наступну  aдресу – LOOP 2.

LOOP 2 . . . .

Це є лічильник "на 0", тобто процедура LOOP 1 виконується K = 15 разів і кожний раз виконується перевірка числа таких виконань шляхом зменшення значення у лічильнику (комірка пам’яті – 10). Коли у лічильнику значення стане рівним 0, програма почне виконувати процедуру LOOP 2.

1.3. Особливості виконання операцій зсуву

- LSL, LSR -    логічні зсуви (розряд, що виходить за межі аккумулятора, потрапляє у ознаку

переносу С).

- ASL, ASR -  арифметичні зсуви (не змінюється знак. У ознаку переносу розряд потрапляє

не  зі старшого, тобто - знакового розряду, а з попереднього - старшого розряду

числа).

- ROL, ROR - циклічні зсуви ( розряди обертаються, не потрапляючи у ознаку переносу С).

- RCL, RCR - циклічні зсуви через ознаку С (розряди обертаються через ознаку переносу С).

2. Порядок виконання роботи:

- Вивчити  теоретичні  відомостями до лабораторної роботи № 3.

- Дослідити у потактовому режимі інструкції ROL, RCL. JP - для непарних номерів із списку групи, ROR, RCR, JC - для парних номерів із списку групи. Виписати результати та значення прапорців ознак.

- Скласти програму, яка реалізуватиме оператор IF (умову перевірки вибрати самостійно). Закодувати її, ввести у симулятор та виконати її дослідження у покроковому режимі, Текст програми оформити згідно з прикладом у теоретичній частині даних методичних вказівок.

- Розробити алгоритм і cкласти програму в інструкціях симулятора DeComp, що для довільного числа "А" з комірки пам"яті за адресою "N" підраховує кількість"1" - для непарних номерів із списку групи, і підраховує кількість "0" - для парних номерів із списку групи. Програма виконується в автоматичному режимі.

- Оформити та захистити звіт з лабораторної роботи.

3. Вимоги до звіту.

Крім основних вимог, що зазначені у додатку, у звіті програми повинні бути оформлені у такому вигляді:

- формулювання задачі;

- блок-схема алгоритма;

- інформація про вхідні дані і їх попереднє розташування у комірках пам’яті;

- призначення комірок, що використовуються;

- текст програми у наступному форматі:

| Адреса комірки пам’яті у десятковому коді | Код інструкції (двійковий) | Мнемонічний формат інструкції | Коментар до груп інструкцій, що відповідають блокам алгоритму програми |
| --- | --- | --- | --- |