Генератор шуму проти мікрофонів-стетоскопів

Генератори акустичного шуму (рис.1, 2) призначені для зриву прослуховування конфіденційних розмов через шибки. При розмові в приміщенні звукові хвилі, впливаючи на шибки, викликають вібрацію останніх, тому, застосовуючи вузьконаправлені мікрофони або системи оптичного контролю, можна дистанційно рахувати інформацію. Так, при використовуванні лазерного випромінювача і приймача прочитування інформації можливе в межах прямої видимості. Пристрій (мал. 1) містить два генератори імпульсів, частоти яких не стабілізовані і відрізняються один від Одного. Навантаження генераторів - загальне, в зв'язку з цим імпульси (клацання, наступні з частотою в сотні герц) подаються через буферний каскад, виконаний на транзисторі VT2, на п’єзокерамічні випромінювачі НА1 ...НАn. Період часу між імпульсами постійно змінюється, у зв'язку з чим прочитування інформації із стекол в умовах аперіодичних акустичних перешкод з використанням фільтрів і т.п. пристроїв маловірогідно. Гучність звукового сигналу можна плавно регулювати потенціометром R4. Генератор шуму (рис.2) виконаний на основі мікросхеми К561ЛА7 (або К561ЛЕ5, мікросхем серії К564). Пристрій генерує сигнал, частота якого "плаває" в області звукових частот (мовного діапазону звуків). Для ускладнення характеру сигналів, що генеруються, живлення генератора також не стабілізовано і на виході випрямляча присутні незгладжені пульсації. Навантаженням генератора, як і в першому випадку, є п’єзокерамічн івипромінювачі, наприклад типа ЗП-19. Напруги живлення пристроїв не перевищують паспортних значень напівпровідникових приладів, що використовуються в схемах, у зв'язку з чим можлива їх тривала експлуатація без відключення від мережі. Навантаження генераторів розв'язано від живлячої мережі гасячими опорами випрямлячів і малими місткостями перехідних конденсаторів. Пристрої зібрані в пластмасових корпусах з внутрішнім розміром 63х22х18мм. П’єзокерамічні випромінювачі (від одного до чотирьох - залежно від кількості стекол у віконній рамі) наклеюють в центрі скла внутрішніх рам і приєднують до генераторів тонким дротом. Випромінювачі можуть бути сполучені послідовно або паралельно-послідовний. Розмова в приміщенні при проведенні переговорів не повинна бути гучною, вікна повинні бути закриті і зашторені щільними тканинами.