ДУ “ Львівська політехніка”

Кафедра фізики

Електрична лабораторія

про виконання лабораторної роботи № 8

Назва роботи: Визначення електрорушійної сили джерела струму методом компенсації.

Bиконав	студент

Банделюк О.В.

група ТК – 11,  РТФ

лектор: Рудка М. М.

керівник лабораторних занять:

Мороз І. Є.

м.Львів 2000 р.

Мета роботи: вивчення компенсаційного методу та визначення невідомої ЕРС джерела струму.

Прилади та матеріали:

1 –гальванометр; 2 – два джерела струму з відомою ЕРС; 3 – реохорд; 4 – джерела струму з невідомою ЕРС; 5 – магазин опорів.

Короткі теоретичні відомості; виведення робочої формули:

Величина, яка дорівнює роботі, що виконується сторонніми силами при переміщенні одиночного додатнього заряду, називається електрорушійною силою (ЕРС). Вона діє в електричному колі або його ділянці. Заряди у замкненому колі переміщаються за рахунок енергії джерела струму, тому поняттям ЕРС користуються для характеристики джерела.

де   – ЕРС відомого джерела

x  – ЕРС невідомого джерела

RI1 R1 – покази реохорда при включенні невідомого і відомого джерела

##### Таблиці результатів вимірювань та розрахунків

| № | , Ом | , Ом | , Ом | , Ом | , В | , В | , % | , В | , В | , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 1,6 | 1,2 | 1,75 | 0,764 | 0,048 | 6,3 | 1,113 | -0,10 | 8 |
| 2 | 2000 | 1,3 | 0,9 | 1,6 | 0,704 | -0,012 | 1,7 | 1,253 | 0,04 | 3,2 |
| 3 | 3000 | 1,2 | 0,8 | 1,5 | 0,679 | -0,037 | 5,4 | 1,273 | 0,06 | 4,7 |
| Сер |  | 0,716 | 0,032 | 4,5 | 1,213 | 0,067 | 5,3 |

Обчислення похибок

Запис кінцевого результату

(В)   з точністю  ,

(В)   з точністю  ,3