Національний університет „Львівська Політехніка”

Кафедра фізики

Лабораторна робота № 13

(оптика)

„Гелій-неоновий квантовий генератор”

Львів 2005

Мета роботи - ознайомитись з роботою гелій-неонового квантового генератора і визначення довжини хвилі його випромінювання.                І

Прилади та обладнання: І. Газовий оптичний квантовий генератор типу ЛГ-56 і джерело збудження. 2. Мікрооб'єктив з екраном. 3. Плоско-паралельна пластина. 4. Дифракційна гратка.

Теоретичний вступ

Робота квантових генераторів і підсилювачів ґрунтується на принципі вимушеного випромінювання речовиною електромагнітних хвиль. Підсилення і генерація випромінювання може спостерігатися, якщо створити в речовині  інверсну населеність, при якій число атомів у збудженому стані більше ніж в основному стані.

Основним елементом Не-Ne газового лазера є розрядка трубка, в якій знаходиться суміш гелію і неону при тиску 1 мм рт. ст. і 0,1 мм рт. ст. відповідно. На рис. 1 показано схему енергетичних рівнів двокомпонентної суміші гелію і неону.

рис. 1

Ця система має близько 30 дозволених правилами відбору переходів з рівня 4 на рівень 3 атоми Ne. Рівень 4 складається з чотирьох, а рівень 3 з десяти підрівнів. Інверсна заселеність 4 рівня Ne досягається електричним розрядом. Електронний потік, що виникає у суміші газів від дії розряду при зіткненнях з атомами Ne переводить їх на у енергетичний стан, який є близьким до  рівня 4 атомів Ne. Внаслідок не пружних зіткнень між атомами Ne, що знаходяться в основному стані із збудженими атомами Ne, відбувається збудження атомів Ne на 4 рівень.

Завдання 1

Висока ступінь монохроматичності,  що випромінюється лазером, дозволяє спостерігати інтерференційні смуги рівного нахилу при великій різниці ходу. Для цього використовують світловий потік,  який одержують за допомогою мікрооб'єктива (рис. 2) і направляють на скляну плоско паралельну пластину.   Промені відбиті від попередньої і задньої граней плоско паралельної пластини, мають інтерференційні смуги рівного нахилу у вигляді  концентричних кіл на екрані Е.

В умовах даного експерименту кути ік малі, тому sin ік ~ ік і рівняння можна записати

рис. 2

Порядок виконання видання

1. Включити лазер, прогріти 5 хв.

2. На віддалі 50...70 см під вихідного вікна лазера встановити плоскопаралельну скляну пластинку. Обертаючи її навколо вертикальної і горизонтальної осей домогтися, щоб кут падіння промення на плоскопаралельну пластинку дорівнював нулю.

3. На віддалі 10...20 см від вихідного вікна лазера встановити (міккрооб'єктив  О на якому закріплений круглий екран Е, як показано на рис. 3.

рис. 3

4. На екрані Е повинні  з'явитися смуги рівного нахилу у виді концентричних кіл. Якщо необхідно, проведіть додаткове тестування об'єктива О   плоскопаралельної пластини.

5. За допомогою циркуля виміряти радіуси 5...6 темних.

6. Виміряти відстань від площини екрана Е до поверхні скляної пластини, товщина плоскопаралельної  пластини дорівнює 21,5мм, показник заломлення скла прийняти рівним n = 1,5.

7. Підрахувати rr k і побудувати на міліметровому папері графіки залежності rr k  від номера кола к.

8. Знайти  довжину хвилі випромінювання.

Завдання 2

Спостереження дифракції лазерного випромінювання на гратці і випромінювання постійної ґратки.

Підготовка установки і порядок роботи

1. Зняти з оптичної лави екрана з об’єктивом і плоскопаралельну пластинку.

2. На відстані 25...30 см від вихідного вікна лазера встановити дифракційну гратку (рис. 4) таким чином, щоб промінь лазера проходив через її центр.

рис. 4

На екрані появлляться ряд дифракційних максимумів.

3. Виміряти відстань l від ґратки до екрана і відстань між максимумом нульового порядку і 1, 2, 3, 4-м дифракційним максимумом.

4. Визначити постійну дифракційної ґратки.

I

Таблиця 1

| , мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 16 | 6 | 36 | 8 | 64 | 10 | 100 | 12 | 144 | 14 | 196 |

n=1.5

d=21.5 мм=0,0215

R=43 см=0,43

II

l=25 см.=0,25 м

м

ВИСНОВОК: На даній лабораторній роботі я ознайомився з роботою гелій-неонового квантового генератора і визначив довжину хвилі його випроміювання.