Мета роботи – ознайомлення з приладами і методами контролю метеорологічних умов на виробництві.

Теоретичний вступ

До показників, які характеризують метеорологічні умови (мікроклімат), належать: температура, відносна вологість, швидкість руху повітря, теплове випромінювання.

Всі ці фактори мають великий вплив на перебіг життєвих процесів в організмі людини. Параметри мікроклімату можуть змінюватися в широких межах, тим самим викликають зміни в системі і органах людини, які приймають участь в процесі терморегуляції організму – в системі кровообігу, потовиділенні, нервовій. Значна вираженість окремих факторів мікроклімату може бути причиною фізіологічних зсувів, а в деяких випадках патологічних станів і професійних захворювань.

Основу профілактики негативного впливу виробничого мікроклімату на організм людини складає його нормування.

Норми виробничого мікроклімату регламентує ГОСТ 12.1.005-88 „Общие санитарно-гигенические требования к воздуху рабочей зоныичого мікроклімату регламентує ГОСТ 12.1.005-88 "у на організм людини складає його нормування. х патологічних станів”. Цей ГОСТ передбачає наявність оптимальних та допустимих параметрів мікроклімату. Оптимальні показники розповсюджуються на всю робочу зону і забезпечують відчуття комфорту. Допустимі показники встановлюють диференційно для постійних і непостійних робочих місць і тільки у випадках, коли технологічні умови, або технічні чи економічні причини не дозволяють створити оптимальні умови.

В кабінах, пультах, і постах управління технологічними процесами, в залах обчислювальної техніки, а також а також в інших приміщеннях при виконанні робіт операторського типу, пов’язаних з нервово-емоційним напруженням, повинні бути створені тільки оптимальні параметри мікроклімату.

Для вимірювання дійсної температури в умовах теплового випромінювання користуються парним термометром.

Парний термометр складається з двох ртутних термометрів.

Резервуар з ртуттю одного з них покритий чорною фарбою. А другий – тонким шаром срібла. Таким чином термометр з посрібленим ртутним резервуаром відбиває їх. Дійсну температуру повітря в робочій зоні визначають за формулою (1):

де tч і t0 показники чорного та посрібленого термометрів 0С.

k – константа парного термометра (визначається при його виготовленні).

Вимірювання температури повітря в приміщенні можна також проводити з допомогою сухого термометра аспіраційного психометра Ассмана.

Вимірювання вологості повітря.

При очищенні метеоумов у виробничих приміщеннях найчастіше враховують відносну вологість, яка являє собою відношення абсолютної вологості до максимальної при певній температурі повітря, і виражається в %.

Максимальна вологість – вологість водяних парів в гр., яка може міститись в 1 м3 повітря в насиченому стані. Кількість водяних парів в грамах, що містить в 1 м3 повітря в момент дослідження називається абсолютною вологістю.

Відносна вологість вимірюється за допомогою психометрів, гігрометрів, гігрографів. Психометри бувають стаціонарні – типу Августа і переносні – типу Ассмана. Розрахунок відносної вологості за показами психометра Августа виконується за формулою:

/2/

де Рс і Рв – потужність насичених водяних парів (максимальна вологість) при температурі відповідного сухого і вологого термометрів.

α – психометричний коефіцієнт, який залежить від швидкості руху повітря;

tс і tв – відповідно показники сухого і вологого термометрів, 0С.

Відносну вологість за показниками аспіраційного психометра можна розрахувати за формулою (3):

,

де 760 – середній барометричний тиск мм рт.ст.

Вимірювання температури повітря.

Опис приладів та виконання інструментальних задумів.

Температура повітря вимірюється в робочій зоні в декількох точках.

Для вимірювання температури вище 0 0С користуються ртутними термометрами, в яких ртуть при нагріванні розширюється рівномірно, а при температурі нижче -39 0С вона замерзає. Тому для вимірювання низьких температур використовують спиртові термометри. Для реєстрації зміни температури в часі користуються термографами. Термограф М-16 використовують для реєстрації зміни температури протягом доби, а термограф М-16А – протягом тижня.

Для прямого визначення вологи служать гігрометри. Їх дія полягає в тому, що людське волосся має властивість змінювати свою довжину в залежності від зміни відносної вологості (дякуючи мікроскопічності) видовжуватись у вологому і скорочуватись у сухому повітрі.

Для реєстрації зміни відносної вологості в часі служать гігрографи.

Вимірювання швидкості руху повітря.

Для вимірювання швидкості руху повітря використовують анемометри чашкові і крильчасті, а також кататермометри.

Катартермометри використовуються для вимірювання малих швидкостей руху повітря менше 1,0 м/с (при температурі не більше 29 0С). Кататермометр – це спиртовий термометр, принцип його дії полягає в тому, що при різних швидкостях руху повітря, з різною швидкістю буде охолоджуватись кулька термометра, який попередньо нагріли. Швидкість руху повітря знаходять розрахунковим способом.

Порядок виконання роботи.

- Заміряти температуру повітря в двох місцях робочої зони приміщення на рівні 1,3 – 1,5 м від рівня підлоги. Замір температури можна виконувати по сухому термометру психрометра.

- Визначити відносну вологість повітря:

- Використати психрометр Августа, за допомогою піпетки змочити марлю вологого термометра. Через 7 – 8 хв.  можна знімати показники температури з обох термометрів і визначити відносну вологість за формулою (2), табл.2, і номограмі (рис.3)

- Використовуючи аспіраційний психрометр також змочити марлю на вологому термометрі, далі включити вентилятор. Через 3 – 4 хв. після запуску вентилятора записати покази термометрів і визначити відносну вологість за формулою (3), табл.4 і номограмою (рис.4). результати записати в протоколі 1.

Замір швидкості руху повітря.

Записати початкові покази по шкалах лічильника розташувати анемометри в місці заміру швидкості повітря і через 10 – 15 с., коли чашки і крильця почнуть обертатися з постійною швидкістю, одночасно включити анемометри і секундомір. Через 10 с. Анемометри виключити і записати нові показники по шкалах лічильника.

Визначити різницю в показах лічильника.

Заміри повторити три рази. Знайти суму різниць показів лічильника і розділити її на сумарний час вимірів. Таким чином дізнаємося заміну показу лічильника за 1 с.

Далі, користуючись графіками (рис.6) визначити швидкість руху повітря. Результати занести в протокол 2. Одержані результати метеоумов порівняти з параметрами ГОСТу 12.1.005-88.

Визначення відносної вологості.

Протокол 1

| Тип псхрометра | Показники термометрів | Барометричний тиск мм рт.ст. | Відносна вологість ,% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сухого | вологого |  | По таблицях | По монограмі | За формулами |

Визначення швидкості руху повітря

Протокол 2

| Тип анемометра | Показники анемометра | Час вимірювання,с | Швидкість руху повітря, м/с |
| --- | --- | --- | --- |
|  | початковий | кінцевий | Різниця показників |  |  |
| Чашковий |  |  |  |  |  |
| Крильчастий |  |  |  |  |  |