Лекція №3

Позиційні та непозиційні системи відліку

Система вiдображення будь-яких чисел за допомогою обмеженої кiлькостi символiв називається системою відліку. Символи, що використовуються в системi відліку звуться цифрами.

Iснують рiзнi системи відліку i вiд їх особливостей залежить наочнiсть уявлення числа за допомогою цифр та складнiсть виконання арифметичних операцiй.

Якщо в системi відліку кожнiй цифрi в будь-якому мiсцi числа вiдповiдає одне й теж значення - кiлькiсний еквiвалент, то така система відліку називається непозицiйною. Таким чином, для непозицiйних систем відліку мiсцезнаходження цифри в записi числа на вiдiграє нiякої ролi. Наприклад: римська система відліку, в якiй використовуються римськi цифри               І, V,  X,   L,   C ,  M.

1, 5,  10, 50, 100,1000.

При цьому вага цифри не залежить вiд її мiсцезнаходження в запису числа, а знак залежить. Якщо цифра з меншою вагою стоїть по лiву сторону вiд цифри з бiльшою вагою, то її знак ‘-‘ , а якщо цифра з меншою вагою, стоїть по праву сторону вiд цифри з бiльшою вагою, то її знак ‘+’.

Недолiки непозицiйних систем відліку полягають в труднощах запису в таких системах великих чисел та в труднощах виконання арифметичних операцiй.

В цифровiй технiцi використовують позицiйнi системи відліку. Система відліку називається позицiйною, якщо одна й таж цифра має рiзне значення, яке визначається її позицiєю в послiдовностi цифр, що вiдображають число. Нехай, ми маємо число в вигляді

Xn Xn-1 ... X1 X0 X-1 X-2 ,

тоді в будь-якій позиційній системі, це число являє собою суму степенів основ, що помножено на відповідні цифри числа

Xn pn   +   Xn-1 pn-1      + ...+ X1 p1  + X0p0  +  X-1p-1  +  X-2p-2   +  ...

де p-основа системи відліку.

Якщо основа рівна 10 - то маємо десяткову систему відліку, якщо 8 - то вісімкову систему відліку, якщо 2 - то двійкову систему відліку, якщо 16 - то щістнадцяткову систему відліку.

Для прикладу число 555 в десятковій системі відліку можна записати, як

555= 5*102   +  5*101   +  5*100               0...9

Для запису чисел в вісімковій системі відліку використовують вісім цифр 0 ... 7 Число вісім (основа системи) записується в вигляді 10 (читається "один" "нуль").       	Наприклад   69 (10) = 1*8 2  + 0*81  + 5*8 0 = 105(8) .

Мінімальна кількість цифр, яку можливо взяти в системі відліку рівна двом. Ця система відліку має дві цифри 0 та 1 і називається двійковою. Ця система відліку використовується для побудови ЕОМ будь-якого класу. Причиною є двійкова природа елементів обчислювальної техніки. Найпростіші елементи обчислювальної техніки можуть мати два стани (ввімкнено - вимкнено, наявність або відсутність електричного потенціалу на вході або виході елементу). Звичайно, наявність одного із станів позначають 1 й називають логічною одиницею, а протилежний стан - логічний нуль - це для позитивної логіки.

В ряді випадків використовують негативну логіку, інверсну (наявність - 0, відсутність -1).

Число, яке записується або 1-ю або 0-ем називається однорозрядним двійковим числом або двійковою цифрою або бітом (binary digit- двійкова одиниця, ніблл - 4 біти, байт - 8 бітів).

Переваги такої системи:

1. Економія (в 2-1 тригер, в 10-10 тригерів).

2. Дуже проста арифметика

- Можливо застосувати функції логіки.

69(10) = 1*2 6 + 0*2 5  +  0*2 4+ 0*2 3 + 1*2 2 + 0*21   + 1*20  = 1000101(2).

Машинне слово для МП Intel 8080 складається з 8 послідовних бітів, а відповідно напівслово ніблл з 4-х бітів.

В шістнадцятковій системі відліку для відобpаження чисел викоpистовується 16 цифp: 0...15. Пpи цьому, щоб одну цифpу не відобpажати двома символами вводять спеціальні позначення для цифp, які більші за 9. В якості шести символів викоpистовують букви латинського алфавіту

A ,  B ,  C ,  D ,  E ,   F   і відповідно їм

10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15     тобто

2683(D) = 10*162  +  7*161  +  11*160   =  A7B(H).

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

128       64       32        16         8          4         2          1

| Десяткова (D) | Двійкова (В) | Вісімкова (Q) | Шістнадцяткова (H) | B/D формат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | 0 | 0 | 0000 |
| 1 | 0001 | 1 | 1 | 0001 |
| 2 | 0010 | 2 | 2 | 0010 |
| 3 | 0011 | 3 | 3 | 0011 |
| 4 | 0100 | 4 | 4 | 0100 |
| 5 | 0101 | 5 | 5 | 0101 |
| 6 | 0110 | 6 | 6 | 0110 |
| 7 | 0111 | 7 | 7 | 0111 |
| 8 | 1000 | 10 | 8 | 1000 |
| 9 | 1001 | 11 | 9 | 1001 |
| 10 | 1010 | 12 | A | 0001 0000 |
| 11 | 1011 | 13 | B | 0001 0001 |
| 12 | 1100 | 14 | C | 0001 0010 |
| 13 | 1101 | 15 | D | 0001 0011 |
| 14 | 1110 | 16 | E | 0001 0100 |
| 15 | 1111 | 17 | F | 0001 0101 |