Лабораторна робота №7

Тема: Дослідження алгоритму очікування встановлення зєднання WaitConnect().

Мета роботи: Засвоєння роботи алгоритму очікування встановлення зєднання.

Теоретичні відомості.

Призначення алгоритму – очікування встановлення зєднання. Період запуску алгоритму 300 мс. Після запуску алгоритма диспетчером, його робота починається з аналізу черги заявок на встановлення зєднання. Якщо заявки відсутні, тобто відсутні абоненти, за якими необхідно слідкувати, то алгоритм закінчує свою роботу переходом у вихідний стан.

Якщо хоча б одна заявка присутня в черзі, то починає роботу головна частина алгоритму, яка заключається в наступному:

1. по номеру АК визначається номер РВ, який закріплений за даним АК;

2. фомуються координати АК джерельного абонента та абонента призначення;

3. перевіряється масив R1[], який призначенний для відображення станів 128 КТ абонентських комплектів, чи абонент призначення поклав трубку;

а) відмічається джерельний абонент та абонент призначення вільним за допомогою змінної Rbusy[];

б) відбувається виключення всіх сигналів;

в) звільнюється раніше зарезервований шлях;

г) знімається джерельний абонент з черги на зєднання і звільнюється РВ;

4. у випадку коли абонент призначення піднімає трубку відбувається виключення всіх сигналів і абоненти переходять на етап розмови.

Закінчується алгоритм після перегляду всієї черги заявок.

# Блок схема алгоритму очікування встановлення зєднання зображена на рис. 7.1.

Хід роботи.

1. Ознайомитись з теоретичними відомостями;

2. Запустити програму main.exe;

3. Ввести дані: кількість абонентів – 20, кількість регістрів – 20;

4. Запустити на виконання програму;

Рис. 7.1. Алгоритм очікування встановлення зєднання.

# Text boxes

так

ні

так

ні

ні

так

Сигнал запуску від диспетчера

# Вихідний стан

Кінець перегляду черги?

# Вихідний стан

Встановити зєднання між абонентами А і Б

Абонент А поклав трубку?

Абонент Б підняв трубку?

# Викл. “Контроль посилки виклику”

Додати в вихідну чергу

# Викл. “Контроль посилки виклику”

Звільнити РВ

Звільнити шлях

Викинути з вхідної черги

# Вихідний стан