Задача №5

В ході виробництва двох видів продукції X і Y проходять обробку на станках І і II. У станка І є 200 годин доступного часу, а в станка II - 400. Для обробки однієї одиниці продукції X потрібна 1 год. Роботи на станку І, і 4 год. роботи на станку II. Обробка продукції Y потребує 1 год. роботи на станку І, і 1 год. роботи на станку II. Одиниця продукції X дає прибуток - 10 євро, а одиниця продукції Y - 5 євро. Визначити точку оптимального використання машинного часу (графічно)

Х+Y=200

4Х+Y=400

для отримання лінії рівного прибутку на графіку необхідно максимізувати

рівняння в євро 10Х+5Y=500

Х=0 Y=100

Y=0   Х=50

Розв’язок:

1) Х=0 , Y≤200    2)   Х=0 , Y=400    3)   4Х+5Y=400

Y=0 , Х=200           Y=0 , Х=100          Y=0, Х=50

Х=0, Y=100

Оптимальний обсяг виробництва продукції Х-50, Y=150, забезпечить

ефективне використання макс. Часу

Х+Y=200

4Х+Y=400

Задача №5 (2)

Максимізувати 2Х+10У при умовах

16х+10у≤180

12х+14у≤148

у≥6

1) Побудова графіка рівнянь обмеження:

Х=0; У=18;        У=0;УХ=11       У=6

У=0; Х=11;        Х=0; Х=12

Визначаємо область допустимих значень

Цільова функція

2Х+10У=20

Х=0   У=2

У=0   Х=10

Максимізувала 2Х+10У=2*9,5+10*2,5=19+25=44 і визначила оптимальну точку координату якої [2,5 ; 9,5]

Задача №5 (3)

В ході виробництва двох видів продукції X і Y проходять обробку на станках І і II. У станка І є 240 годин доступного часу, а в станка II - 450. Для обробки однієї одиниці продукції X потрібна 1 год. Роботи на станку І, і 4 год. роботи на станку II. Обробка продукції Y потребує 1 год. роботи на станку І, і 1 год. роботи на станку II. Одиниця продукції X дає прибуток - 10 євро, а одиниця продукції Y - 7 євро. Визначити точку оптимального використання машинного часу (графічно)

Х+Y=240

4Х+Y=450

для отримання лінії рівного прибутку на графіку необхідно максимізувати

рівняння в євро 7у+10х-мах

1)  Х=0   Y=240         2)   Х=0   Y=450       3)   7У+10Х=700

Y=0   Х=240               Y=0   Х=112,5           Y=0   Х=70

Х=0   Y=100

Оптимальний обсяг виробництва продукції Х-70, Y=170, забезпечить

ефективне використання макс. Часу

Х+Y=240

4Х+Y=450

3Х=210

Х=70(€)

70+У=240

У=170(€)

10*70+7*170=1890(€)

Максимальний прибуток оптимальний від продажу продукції Х і У становитиме1890 €.