Додаток 1. Лістинг програми.

chas equ 10000           ; час затримки 10 мс.

chasx equ 65535-chas

org 0000		; вектор рестарту

jmp start

org #0Bh                     ; вектор обробки переривання від таймера

jmp timer

org #0100h		; адреса початку програми

start:	mov SP, #10H		; 3-ій банк регістрів використаємо під стек

anl PSW, #0EFH       	; перемикання на 1-ий банк

orl PSW, #08h

mov P1, #0FFh		; всі розряди встановлюємо 1

mov P2, #0FFh		;

mov P3, #0FFh		;

mov R6, #10h                        ; сигнал вибору діапазону

X1:     mov R3,#0h

mov IP, #00h                          ; пріоритет переривань

mov IE, #00h                          ; заборона переривань

mov TMOD, #01h                  ; задання режиму роботи лічильника

cjne R6, #010h, mit                 ; вибір транзистора для розряджання конденсатора

cjne R6, #020h, mit

mov P1, #04h

mit:     mov P1, #02h

mov DPTR, #chasx;                 ; запис у таймер

mov TH0, DPL

mov TL0,DPH

setb ET0                                   ; дозвіл переривань від лічильника

setb EA                                     ; глобальний дозвіл

setb TR0                                   ; запуск лічильника

mov P1, R6                               ; початок заряду

X2:     cjne R3, #0, X3                          ; перевірка ознаки переривання

mov A, P1

jz X2

mov TCON,#0h                          ; зупинка таймера

mov R2,TL0                               ; заносимо молодший розряд в R2

mov R7,TH0                               ; заносимо молодший розряд в R7

call decode                                  ; виклик підпрограми дешифрації

jmp X1

X3:     mov A, R6

rlc A                                             ; зміна діапазону

jc error                                          ; підпрограма помилки

mov R6, A

jmp X2

error:  mov P2, #0h

mov P3, #0h

z:       jmp z

Підпрограма конвертування у двійково-десяткову

decode: mov A, R7

push Acc

mov A, R2

push Acc

anl     PSW, #0E7H      ; перемикання на 0-ий банк регістрів

pop Acc

mov R0, A

pop Acc

mov R1, A

mov B, #5

Conv:	 mov R3, #0

mov R2, #0Ah

push B

call UDIV16

pop B

mov A, R2		; збереження залишку в стеку

push Acc

djnz B, Conv

Wled:	pop Acc                      ; індикація старшого розряду

pop Acc

anl A, #0Fh;

mov P2, A

pop Acc

rlc A

rlc A

rlc A

rlc A

anl A, #0F0h

orl P2, A

pop Acc

anl A, #0Fh;

mov P3, A

pop Acc                     ; індикація молодшого розряду

rlc A

rlc A

rlc A

rlc A

anl A, #0F0h

orl P3, A

anl PSW, #0EFH       	; перемикання на 1-ий банк

orl PSW, #08h

ret

timer:  mov R3, #0h

reti

$include	(math.asm)

END