3. Строительные конструкции

3.1 Конструктивная система каркаса

В конструктивной системе каркаса выделяют две подсистемы несущих конструкций:

1. горизонтальные конструкции

2. вертикальные конструкции

Горизонтальные конструкции обеспечивают геометрическую неизменяемость в плане, передают приложенные к ним нагрузки на вертикальные конструкции, участвуют в пространственной работе всей конструкции в качестве диафрагм, препятствуют взаимному сдвигу неодинаково нагруженных вертикальных элементов. В качестве горизонтальных конструкций выступают ригели, прогоны и комбинированное перекрытие или СПН.

Вертикальные конструкции выполняют главные несущие функции, воспринимают, в конечном счете, все приложенные к системе нагрузки, передавая их на фундамент. В качестве вертикальных конструкций выступают колонны.

Каркасные системы по способу обеспечения их пространственной жесткости и геометрической неизменяемости подразделяются на рамные, связевые, рамно-связевые. В нашем случае принята рамная схема.

В поперечном направлении жесткость и неизменяемость рамы обеспечивается жестким креплением ригелей к колоннам. Крепление колонн к фундаментам – шарнирное.

В продольном направлении жесткость и неизменяемость рамы обеспечивается жестким защемлением колонн в фундаментах. Крепление ригелей в данном случае шарнирное.

Принятый шаг колонн в продольном направлении 6м, в поперечном – 12м. Шаг прогонов 3м.

Проектируется одноэтажная рама, имеющая 5 пролетов в поперечном направлении, и от 3 до 10 пролетов в продольном. Расчетная схема

3.2 Сбор нагрузок

На раму действуют следующие нагрузки:

- собственный вес покрытия и конструкций

- снеговая нагрузка

- ветровая нагрузка

3.2.1 Собственный вес покрытия

Нагрузка от массы всех ограждающих и несущих конструкций покрытия принимается равномерно распределенной. Величина этих нагрузок определяется в табличной форме.

| Номер п/п | Наименование нагрузки | Нормативная, кН/м² | Коэффициент γ f | Расчетная, кН/м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидроизоляционный ковер | 0.04 | 1.2 | 0.048 |
| 2 | Цементная стяжка | 0.54 | 1.2 | 0.648 |
| 3 | Утеплитель | 0.023 | 1.2 | 0.027 |
| 4 | Пароизоляция | 0.04 | 1.2 | 0.048 |
|  | Итого | 0.643 |  | 0.771 |

Расчетная нагрузка от собственного веса покрытия

3.2.2 Снеговая нагрузка

Снеговой район для г. Москва: III

Полное расчетное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия определяем по формуле

, где

- расчетный вес снегового покрова на уровне поверхности земли,

- коэффициент перехода от веса снегового земли к снеговой нагрузке на покрытие

- коэффициент надежности по назначению здания,

Нормативное значение снеговой нагрузки

В соответствии с Приложением 3 СНиП расчет производим для двух случаев:

- для равномерно распределенной снеговой нагрузки,

- для случая снегового мешка

, где

- высота перепада, отсчитываемая от карниза верхнего покрытия до кровли нижнего и при значении более 8 м принимаемая при определении  равной 8 м, ,

-  доли снега, переносимого ветром к перепаду высот, зависящие от профиля нижнего и верхнего покрытий,

- длины участков верхнего и нижнего покрытия, с которых переносится снег в зону перепада высот,

Длина зоны повышенных снегоотложений

Так как , то

Коэффициент  определяется по формуле

Тогда распределенная нагрузка на покрытие будет иметь вид

Для однопролетной части рамы

Так как , то

3.2.3 Ветровая нагрузка

Ветровой район для г. Москва: I

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки на высоте z над поверхностью земли следует определять по формуле

, где

- нормативное значение ветрового давления,

- коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте.

Для типа местности B

- аэродинамический коэффициент.

Для наветренной стороны

Для подветренной стороны

Расчетное значение ветровой нагрузки определяется по формуле

Для наветренной стороны

Для подветренной стороны

3.3 Расчет конструкций

3.3.1 Расчет стального профилированного настила

Стальной профилированный настил воспринимает снеговую нагрузку и собственный вес покрытия. Принимаем однопролетную схему работы СПН.

В качестве настила принимаем СПН 75 750-0.9 со следующими геометрическими характеристиками (на 1м):

Ориентируем СПН широкими гофрами вниз.

Прочностные характеристики СПН:

Расчет СПН в первом пролете

Расчетная распределенная нагрузка на 1 м ширины СПН

Нормативная распределенная нагрузка на 1 м ширины

Тогда расчетная схема и внутренние усилия:

Проверка прочности СПН

Проверяем выполнение условия

, где

– максимальный изгибающий момент от расчетных нагрузок на 1 м ширины настила,

- расчетный момент сопротивления на 1 м ширины, с учетом выключения из работы неустойчивых частей сжатых полок

Находим устойчивую часть сжатых полок

, где

- толщина и ширина полки настила без учета закруглений,

Сжатые полки устойчивы по всей ширине,

Проверяем выполнение условия

, где

- максимальное значение поперечной силы от расчетных нагрузок, приходящееся на 1м ширины настила,

- высота настила,

Проверка прогибов СПН

Проверяем выполнение условия

, где

- коэффициент, определяемый в зависимости от схемы раскладки СПН,

- нормативная погонная нагрузка,

- расчетный пролет настила,

- эмпирическая величина,

- расчетный момент инерции рассматриваемого сечения настила на 1 м его ширины c учетом выключения из работы неустойчивых частей сжатых полок.

Проверяем устойчивость сжатых полок

, где

- наибольший изгибающий момент от действия нормативной нагрузки,

Условие выполняется, следовательно, сжатые полки устойчивы на всей ширине и

3.3.2 Расчет прогонов

Прогоны воспринимают снеговую нагрузку, вес покрытия и его конструкций.

Материал прогонов – сталь С245 со следующими характеристиками:

Распределенная нагрузка на прогоны вычисляется по формуле:

, где

- ширина грузовой площади,

- вес покрытия и СПН,

- снеговая нагрузка,  - для зоны повышенных снегоотложений,

- для остальной зоны

Нормативная погонная нагрузка

- зона «снегового мешка»

- остальные зоны

3.3.2.1 Зона повышенных снеговых нагрузок

Из РСУ, вычисленного на ПК «Лира», получены следующие расчетные усилия:

Определяем требуемое сечение

Принимаем сечение 30Б1:

Проверка на прочность

Проверяем выполнение условия

, где

- расчетный изгибающий момент,

- момент сопротивления крайних фибр сечения,

Проверяем опорное сечение

, где

- поперечная сила,

- толщина стенки,

- высота сечения балки,

Проверка прогибов

Прогибы прогонов проверяем по следующей формуле:

, где

- нормативная погонная нагрузка на прогон,

- расчетный пролет прогона,

- модуль упругости стали,

- момент инерции сечения,

- вертикальный предельный прогиб,

Проверка устойчивости не требуется, так как передача нагрузки происходит через сплошной сжатый настил, опирающийся на сжатый пояс балки и надежно с ним связанный.

3.3.2.2 Зона нормальных снеговых нагрузок

Из РСУ, вычисленного на ПК «Лира», получены следующие расчетные усилия:

Определяем требуемое сечение

Принимаем сечение 23Б1:

Проверка на прочность

Проверяем выполнение условия

, где

- расчетный изгибающий момент,

- момент сопротивления крайних фибр сечения,

Проверяем опорное сечение

, где

- поперечная сила,

- толщина стенки,

- высота сечения балки,

Проверка прогибов

Прогибы прогонов проверяем по следующей формуле:

, где

- нормативная погонная нагрузка на прогон,

- расчетный пролет прогона,

- модуль упругости стали,

- момент инерции сечения,

- вертикальный предельный прогиб,

Проверка устойчивости не требуется, так как передача нагрузки происходит через сплошной сжатый настил, опирающийся на сжатый пояс балки и надежно с ним связанный.

3.3.3 Расчет ригелей

Ригели воспринимают нагрузку, передаваемую прогонами.

Материал ригелей – сталь С245 со следующими характеристиками:

Из РСУ, вычисленного на ПК «Лира», получены следующие расчетные усилия:

Предварительно принимаем сечение 50Б1 со следующими геометрическими характеристиками:

Определяем эксцентриситет

, где

- расчетные усилия

Определяем относительный эксцентриситет

, где

- эксцентриситет,

- площадь поперечного сечения,

- момент сопротивления наиболее сжатых волокон,

Так как , то требуется проверка только на прочность. Проверяем выполнение условия:

, где

- расчетные усилия

- коэффициенты,

Условие выполняется, следовательно, прочность обеспечена.

Проверяем прогибы

Все условия выполняются, следовательно, окончательно принимаем сечение 50Б1

Потеря общей устойчивости балки может наступить тогда, когда сжатый пояс балки не раскреплен в боковом направлении и напряжения достигли критического значения. В нашем случае ригель раскреплен прогонами через 3м. Отношение расстояния между точками закрепления сжатого пояса к ширине пояса

- расстояние между точками закрепления,

- ширина сжатого пояса,

, где

- расстояние между осями поясов,

, где

- толщина сжатого пояса,

Максимальное отношение

Проверка ригеля на общую устойчивость не требуется.

Определяем необходимость установки ребер жесткости по формуле

, где

- высота и толщина стенки,

<3.2

Поперечные ребра по расчету не требуются.

3.3.4 Расчет колонн

Материал колонн – сталь С245 со следующими характеристиками:

Предварительно принимаем сечение 30К1 со следующими геометрическими характеристиками:

3.3.4.1 Расчет на изгиб в плоскости наибольшей жесткости

Из РСУ, вычисленного на ПК «Лира», получены следующие расчетные усилия:

Определяем эксцентриситет

, где

- расчетные усилия

Определяем относительный эксцентриситет

, где

- эксцентриситет,

- площадь поперечного сечения,

- момент сопротивления наиболее сжатых волокон,

Коэффициент приведения расчетной длины определяем по формуле

, где

- моменты инерции сечений ригелей

- момент инерции сечения колонны

- число пролетов,

Тогда расчетная длина

, где

- коэффициент приведения расчетной длины,

- длина колонны,

Определяем гибкость

, где

- расчетная длина,

- радиус инерции сечения,

Условная гибкость

, где

- гибкость,

- модуль упругости стали,

Определяем коэффициент влияния формы сечения

Приведенный относительный эксцентриситет

Коэффициент  определяется в зависимости от приведенного относительного эксцентриситета и условной гибкости

Проверяем устойчивость в плоскости действия момента

Проверка на прочность не производится, так как отсутствуют ослабления сечения и одинаковы значения изгибающих моментов, принимаемых в расчетах на прочность и устойчивость.

3.3.4.2 Расчет на изгиб в плоскости наименьшей жесткости

Из РСУ, вычисленного на ПК «Лира», получены следующие расчетные усилия:

Коэффициент приведения расчетной длины

Тогда расчетная длина

Определяем гибкость

, где

- расчетная длина,

- радиус инерции сечения,

Определяем эксцентриситет

Определяем относительный эксцентриситет

Условная гибкость

, где

- гибкость,

- модуль упругости стали,

Определяем коэффициент влияния формы сечения

Приведенный относительный эксцентриситет

Коэффициент  определяется в зависимости от приведенного относительного эксцентриситета и условной гибкости

Проверяем устойчивость в плоскости действия момента

Проверка на прочность не производится, так как отсутствуют ослабления сечения и одинаковы значения изгибающих моментов, принимаемых в расчетах на прочность и устойчивость.

Проверяем устойчивость из плоскости действия момента

, где

3.4 Расчет узлов рамы

3.4.1 Расчет базы колонны

Расчетные усилия принимаем из РСУ

3.4.1.1 Расчет опорной плиты

По конструктивным соображениям принимаем ширину опорной плиты

, где

- ширина полки колонны,

- вылет консоли плиты,

Принимаем в соответствии с ГОСТ 82-70*

Определяем длину плиты

, где

- расчетное сопротивление бетона фундамента

- расчетное сопротивление бетона фундамента сжатию,

Принимаем длину плиты

Вычисляем краевые напряжения в бетоне

Назначаем размеры фундамента 0.6х0.9м и уточняем коэффициент :

, где

- площадь фундамента,

- площадь плиты,

В этом случае

Схема конструкции базы и эпюра напряжений

Участок 1. Плита опирается на три стороны. Отношение сторон

Коэффициент

Изгибающий момент

Участок 2. Плита на этом участке работает как консольный элемент. Отношение сторон

Изгибающий момент

Толщину опорной плиты определяем по наибольшему моменту :

По конструктивным соображениям для обеспечения жесткого стыка колонн и фундаментов толщина опорной плиты принимается

3.4.1.2 Расчет анкерных болтов

Определяем усилия в анкерных болтах

, где

- длина эпюры растяжения,

- расстояние от оси анкерного болта до центра тяжести эпюры сжатия,

Тогда площадь сечения нетто одного анкерного болта

, где

- число анкерных болтов в растянутой зоне, принимаем

- усилие, воспринимаемое анкерным болтом,

- расчетное сопротивление анкерных болтов растяжению,

Принимаем болты диаметром   площадью нетто

3.4.1.3 Расчет сварных швов прикрепляющих ребра

Опорная пластина работает как консольный элемент. Изгибающий момент, воспринимаемый сварными швами

, где

- свес,

- ширина грузовой площади ребра,

Принимаем высоту ребер

Определим требуемый катет шва из условий

, где

Тогда

Принимаем катет сварного шва

Катет сварных швов, крепящих опорную плиту к колонне принимаем конструктивно из условия свариваемости

3.4.2 Крепление прогонов

3.4.2.1 Крепление прогонов 30Б1 к ригелям

Принимаем крепление прогонов к ригелям с помощью опорного столика. Опорный столик выполняем в виде уголка.

Расчетные усилия

Принимаем уголок 100х10 мм

Тогда эксцентриситет

, где

Проверяем условие

, где

- толщина стенки прогона,

- толщина полки уголка,

Назначаем толщину вертикального ребра 10 мм.

Назначаем катеты сварных швов прикрепляющих уголок , длину уголка 180 мм.

Предполагаем, что вертикальное усилие Q передается только через вертикальные швы, а момент от эксцентричного приложения нагрузки Q передается горизонтальными швами.

Момент

Напряжения в швах 1

Напряжения в швах 2

3.4.2.2 Крепление прогонов 23Б1 к ригелям

Принимаем крепление прогонов к ригелям с помощью опорного столика. Опорный столик выполняем в виде уголка.

Расчетные усилия в узле

Принимаем уголок 100х100х10 мм

Тогда эксцентриситет

, где

Проверяем условие

, где

- толщина стенки прогона,

- толщина полки уголка,

Назначаем толщину вертикального ребра 10 мм.

Назначаем катеты сварных швов прикрепляющих уголок , длину уголка 180 мм.

Предполагаем, что вертикальное усилие Q передается только вертикальными швами, а момент от эксцентричного приложения нагрузки Q передается горизонтальными швами.

Момент

Напряжения в швах 1

Напряжения в швах 2

3.4.3 Крепление ригеля к колонне

3.4.3.1 Узел 1

Крепление ригеля к колонне выполняем на сварке с помощью пластин.

Расчетные усилия в узле

Предполагаем, что момент и продольная сила передаются верхней и нижней пластинами.

Находим усилия в верхнем и нижнем поясе:

, где

- расстояние между центрами тяжести поясов,

Определяем требуемую толщину пластины

, где

- ширина пластины,

Принимаем

Назначаем катеты сварных швов 1

Находим момент инерции сварных швов 1

, где

- соответственно длины горизонтальных и вертикальных сварных швов,

- толщина пластины,

- высота вертикального ребра, принимаем

Статический момент швов

Площадь швов

Центр тяжести

Момент сопротивления

Сварные швы работают на растягивающее усилие и момент от эксцентричного приложения нагрузки

, где

, где

Проверяем условия

Условия выполняются, значит, катеты швов достаточные.

Принимаем катеты сварных швов 2

Находим требуемую длину швов из условий

Принимаем длину сварных швов

Принимаем катеты сварных швов 3

Принимаем высоту ребер 300 мм.

Проверяем выполнение условий

, где

, где

- доля момента, воспринимаемого ребрами

- момент инерции ребер

Тогда

Назначаем катет сварных швов 4

Определим момент от эксцентричного приложения нагрузки

, где

- эксцентриситет,

Тогда

Суммарный момент

Принимаем сварные швы 5 аналогично швам 1

, где

Проверяем условия

Принимаем катеты сварных швов 6

Находим требуемую длину швов из условий

Принимаем длину сварных швов

3.4.3.2 Узел 2

Крепление ригеля к колонне выполняем на сварке с помощью пластин.

Расчетные усилия в узле

Предполагаем, что момент передается верхней и нижней пластинами.

Находим усилия в верхнем и нижнем поясе:

, где

- расстояние между центрами тяжести поясов,

Определяем требуемую толщину пластины

, где

- ширина пластины,

Принимаем

Назначаем катеты сварных швов 1

Находим момент инерции сварных швов 1

, где

- соответственно длины горизонтальных и вертикальных сварных швов,

- толщина пластины,

- высота вертикального ребра, принимаем

Статический момент швов

Площадь швов

Центр тяжести

Момент сопротивления

Сварные швы работают на растягивающее усилие и момент от эксцентричного приложения нагрузки

, где

, где

Проверяем условия

Условия выполняются, значит, катеты швов достаточные.

Принимаем катеты сварных швов 2

Находим требуемую длину швов из условий

Принимаем длину сварных швов

Принимаем катеты сварных швов 3

Принимаем высоту ребер 200 мм.

Проверяем выполнение условий

, где

, где

- доля момента, воспринимаемого ребрами

- момент инерции ребер

Тогда

Назначаем катет сварных швов 4

Определим момент от эксцентричного приложения нагрузки

, где

- эксцентриситет,

Тогда

Суммарный момент

Принимаем сварные швы 5 аналогично швам 1

, где

Проверяем условия

Принимаем катеты сварных швов 6

Находим требуемую длину швов из условий

Принимаем длину сварных швов

3.4.3.3 Узел 3

Крепление ригеля к колонне выполняем на сварке с помощью пластин.

Расчетные усилия в узле

Предполагаем, что момент передается верхней и нижней пластинами.

Находим усилия в верхнем и нижнем поясе:

, где

- расстояние между центрами тяжести поясов,

Определяем требуемую толщину пластины

, где

- ширина пластины,

Принимаем

Длина сварных швов 1

Находим требуемый катет сварных швов из условий

Принимаем катет

Принимаем катеты сварных швов 2

Находим требуемую длину швов из условий

Принимаем длину сварных швов

Принимаем катеты сварных швов 3

Принимаем высоту ребер 200 мм.

Проверяем выполнение условий

, где

, где

- доля момента, воспринимаемого ребрами

- момент инерции ребер

Тогда

Назначаем катет сварных швов 4

Определим момент от эксцентричного приложения нагрузки

, где

- эксцентриситет,

Тогда

Суммарный момент

Длина сварных швов 5

Находим требуемый катет сварных швов из условий

Принимаем катет

Принимаем катеты сварных швов 6

Находим требуемую длину швов из условий

Принимаем длину сварных швов

3.4.3.4 Узел 4

Крепление ригеля к колонне выполняем на сварке с помощью пластин.

Расчетные усилия в узле

Предполагаем, что момент передается верхней и нижней пластинами.

Находим усилия в верхнем и нижнем поясе:

, где

- расстояние между центрами тяжести поясов,

Определяем требуемую толщину пластины

, где

- ширина пластины,

Принимаем

Назначаем катеты сварных швов 1

Находим момент инерции сварных швов 1

, где

- соответственно длины горизонтальных и вертикальных сварных швов,

- толщина пластины,

- высота вертикального ребра, принимаем

Статический момент швов

Площадь швов

Центр тяжести

Момент сопротивления

Сварные швы работают на растягивающее усилие и момент от эксцентричного приложения нагрузки

, где

, где

Проверяем условия

Условия выполняются, значит, катеты швов достаточные.

Принимаем катеты сварных швов 2

Находим требуемую длину швов из условий

Принимаем длину сварных швов

Принимаем катеты сварных швов 3

Принимаем высоту ребер 200 мм.

Проверяем выполнение условий

, где

, где

- доля момента, воспринимаемого ребрами

- момент инерции ребер

Тогда

Назначаем катет сварных швов 4

Определим момент от эксцентричного приложения нагрузки

, где

- эксцентриситет,

Тогда

Суммарный момент

Принимаем сварные швы 5 аналогично швам 1

, где

Проверяем условия

Принимаем катеты сварных швов 6

Находим требуемую длину швов из условий

Принимаем длину сварных швов