# Розділ 4. ВИКОНАННЯ АРИФМЕТИКО-ЛОГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ.

- Виконати порозрядні операції над двома 8-розрядними кодами:

(1ц1л)(2ц1л)	and	(1ц7л)(2ц7л),

(1ц1л)(2ц1л)	or	(1ц7л)(2ц7л),

(1ц1л)(2ц1л)	xor	(1ц7л)(2ц7л).

Синтезувати в базисі Буля функціональні схеми пристроїв, які виконують дані операції, і навести значення сигналів на входах схеми і на виходах кожного елемента схеми.

Згідно завдання, код (1ц1л)(2ц1л) відповідає числу a = 0111 1000, а код (1ц7л)(2ц7л) – числу b = 0101 1001.

Виконання порозрядних операцій над двійковими числами a = 0111 1000 і b = 0101 1001.

| & | 0111 | 1000 |
| --- | --- | --- |
|  | 0101 | 1001 |
|  | 0101 | 1000 |
| v | 0111 | 1000 |
|  | 0101 | 1001 |
|  | 0111 | 1001 |
| # | 0111 | 1000 |
|  | 0101 | 1001 |
|  | 0010 | 0001 |

Кон’юнкція:			a & b = 0101 1000.

Диз’юнкція:			a v b = 0111 1001.

Додавання за модулем 2:	a # b = 0010 0001.

Функціональні схеми пристроїв, які виконують дані операції, наведені на рис.4.1.1 – 4.1.3.

Рис.4.1.1.   Схема функціональна комбінаційного логічного пристрою, який виконуює операцію кон’юнкції у базисі Буля.

Рис.4.1.2.   Схема функціональна комбінаційного логічного пристрою, який виконуює операцію диз’юнкції у базисі Буля.

Рис.4.1.3.   Схема функціональна комбінаційного логічного пристрою, який виконуює операцію додавання за модулем 2 ( виключне АБО ) у базисі Буля.

- Виконати операцію віднімання чисел у двійковому коді:

(1ц3л)(1ц1л)(2ц1л) - (1ц8л)(2ц8л),

(1ц8л)(2ц8л) - (1ц3л)(1ц1л)(2ц1л).

Від'ємний результат потім перевести в прямий код.

Після виконання вказаних операцій навести у шістнадцятковому коді значення операндів і результату.

Синтезувати на базі повних однорозрядних суматорів функціональну схему багаторозрядного суматора, який виконує дані операції, і навести значення сигналів на входах схеми і на виходах кожного однорозрядного суматора.

Синтезувати в базисі Буля функціональну схему повного однорозрядного суматора, навести його таблицю істинності і значення сигналів на входах суматора і на виходах кожного його елемента для одного будь-якого кодового набору.

Згідно завдання, код (1ц3л)(1ц1л)(2ц1л) відповідає числу 0100 0111 0110, а код (1ц8л)(2ц8л) – числу 0111 0001.

Двійкові числа, які підлягають відніманню:

1) 0100 0111 0110 - 0111 0001,

2) 0111 0001 - 0100 0111 0110.

1) Віднімання двох двійкових чисел здійснюється як додавання цих чисел зі знаковим розрядом: 0.0100 0111 0110 + 1.0000 0111 0001.

Доданки, переведені в доповняльний код:

0.0100 0111 0110 + 1.1111 1000 1111

Виконання операції додавання чисел в доповняльному коді:

| + | 0.0100 0111 0110 |
| --- | --- |
|  | 1.1111 1000 1111 |
|  | 0.0100 0000 0101 | – результат додатній, у прямому двійковому коді. |

Значення операндів і результату в шістнадцятковому коді: 476 - 71 = 405

2) Віднімання двох двійкових чисел здійснюється як додавання цих чисел зі знаковим розрядом: 0.0000 0111 0001 + 1.0100 0111 0110.

Доданки, переведені в доповняльний код:

0.0000 0111 0001 + 1.1011 1000 1010

Виконання операції додавання чисел в доповняльному коді:

| + | 0.0000 0111 0001 |
| --- | --- |
|  | 1.1011 1000 1010 |
|  | 1.1011 1111 1011 | – результат від’ємний, в двійковому доповняльному коді. |

Результат операції в прямому коді:

1.0100 0000 0101 – результат від’ємний, у прямому двійковому коді.

Значення операндів і результату в шістнадцятковому коді: 71 - 476= - 405

Функціональну схему багаторозрядного суматора, який виконує операцію віднімання з наведеними значеннями сигналів на входах схеми і на виходах кожного однорозрядного суматора зображено на рис.4.2.1.

Рис.4.2.1.   Схема функціональна багаторозрядного суматора, який виконує операцію віднімання.

Функціональну схему повного однорозрядного суматора в базисі Буля з наведеними значеннями сигналів на входах суматора і на виходах кожного його елемента для одного кодового набору зображено на рис.4.2.2.

Рис.4.2.2.   Схема функціональна повного однорозрядного суматора в базисі Буля.

| Таблиця істинності повного однорозрядного суматора | Таблиця 4.2.1 |
| --- | --- |
| Входи | Виходи |
| A | B | Ci | Co | S |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблицю істинності повного однорозрядного суматора приведено в таблиці 4.2.1.

- Виконати округлення 8-розрядних двійкових кодів із точністю до 1/2 одиниці молодшого розряду, який залишається. Коди:

1 (1ц4л)(2ц4л) – від’ємне число в доповняльному коді,

0 (1ц4л)(2ц4л) – додатнє число в доповняльному коді.

При першому округленні відкинути два молодших розряди. Наступні округлення провести послідовно через кожних два двійкових розряди. Результат чергового округлення – це початкові дані для наступного округлення.

Числа, які треба округлювати:

1)	1.01’00’01’10 – від’ємне число в доповняльному коді,

2)	0.01’00’01’10 – додатнє число в доповняльному коді.

1) Послідовно округлюється від’ємне число 1.01’00’01’10 в доповняльному коді в місцях, позначених апострофами. Розряди, які відкидаються, беруться в дужки.

| + | 1.010001(10) |
| --- | --- |
|  | 0.000000(01) |
|  | 1.010001(11) | Результат першого округлення 1.010001(00). |
| + | 1.0100(0100) |
|  | 0.0000(0111) |
|  | 1.0100(1011) | Результат другого округлення 1.0100(0000). |
| + | 1.01(000000) |
|  | 0.00(011111) |
|  | 1.01(011111) | Результат третього округлення 1.01(000000). |

2) Послідовно округлюється додатнє число 0.01’00’01’10 в місцях, позначених апострофами. Розряди, які відкидаються, беруться в дужки.

| + | 0.010001(10) |
| --- | --- |
|  | 0.000000(10) |
|  | 0.010010(00) | Результат першого округлення 0.010010(00). |
| + | 0.0100(1000) |
|  | 0.0000(1000) |
|  | 0.0101(0000) | Результат другого округлення 0.0101(0000). |
| + | 0.01(010000) |
|  | 0.00(100000) |
|  | 0.01(110000) | Результат третього округлення 0.01(000000). |

- Виконати операцію віднімання чисел у двійково-десятковому коді (числа задані в десятковому коді):

(1ц1л)(2ц1л) - (1ц8л)(2ц8л),

(1ц8л)(2ц8л) - (1ц1л)(2ц1л).

Від'ємний результат потім перевести в прямий двійково-десятковий код.

Числа, над якими треба виконати операцію віднімання у двійково-десятковому коді:

1)	0111 1000 - 0111 0001	(78-71),

2)	0111 0001 - 0111 1000	(71-78).

1) Для переведення двійково-десяткових чисел a = 78 = 0111 1000 і b = 71 = 0111 0001 в доповняльний двійково-десятковий код спочатку треба отримати двійковий доповняльний код числа b: 1000 1111, а потім обернений двійково-десятковий код числа b:

| + | 1001 1001 | (99) |
| --- | --- | --- |
|  | 1000 1111 |
|  | 0010 1000 | – двійково-десятковий обернений код числа b. |
|  | 0010 1001 | – двійково-десятковий доповняльний код числа b. |

Додавання доповняльного коду за правилами двійково-десяткової арифметики:

|  | 0111 1000 | (78) |
| --- | --- | --- |
| + | 0010 1001 |
|  | 1010 0001 |
| + | 0000 0110 | (корекція першої тетради) |
|  | 1010 0111 |
| + | 0110 0000 | (корекція другої тетради) |
| 1 | 0000 0111 |

Перенос за межі розрядної сітки вказує на те, що результат додатній: 0000 0111 = 7.

2) переведення двійково-десяткових чисел a = 71 = 0111 0001 і b = 78 = 0111 1000 в доповняльний двійково-десятковий код спочатку треба отримати двійковий доповняльний код числа b: 1000 1000, а потім обернений двійково-десятковий код числа b:

| + | 1001 1001 | (99) |
| --- | --- | --- |
|  | 1000 1000 |
|  | 0010 0001 | – двійково-десятковий обернений код числа b. |
|  | 0010 0010 | – двійково-десятковий доповняльний код числа b. |

Додавання доповняльного коду за правилами двійково-десяткової арифметики:

|  | 0111 0001 | (71) |
| --- | --- | --- |
| + | 0010 0010 |
|  | 1001 0011 |

Значення жодної з тетрад не знаходиться в межах від 1010 до 1111, отже корекцію проводити не треба.

Оскільки переносу за межі розрядної сітки немає, то результат у доповняльному двійково-десятковоому коді від’ємний, і треба перевести його з доповняльного коду в прямий. Для цього треба провести інверсію двійкових розрядів результату: 0110 1100, та додати 1 до молодшого розряду:

|  | 0110 1101 |
| --- | --- |
| + | 1001 1001 | (99) |
|  | 0000 0110 |
|  | 0000 0111 | – двійково-десятковий доповняльний код числа b. |

Отже, результат від’ємний: - 0000 0111 = - 7.

- Виконати операції множення в доповняльному коді двійкових чисел, поданих спочатку в прямому коді:

(+2ц1л) х (+2ц8л),

(-2ц1л) х (+2ц8л).

Попередньо всі числа перевести в доповняльний код. Навести алгоритм множення й таблицю, яка відображає зміни всіх операндів (множеного, множника, лічильника, проміжної суми, окремих розрядів та ознак), які беруть участь у множенні, після виконання кожного з операторів алгоритму.

Синтезувати на базі повних однорозрядних суматорів і з використанням елементів базиса Буля функціональну схему матричного помножувача, який виконує  операцію множення додатніх чисел (+2ц1л) х (+2ц8л), і навести значення сигналів на входах схеми і на виходах кожного елемента схеми.

Множене та множник в доповняльному коді:

1)	0.1000 x 0.0001

2)	1.1000 x 0.0001

1) Числа, які треба помножити: 0.1000 x 0.0001 ((+8) x (+1)).

Ме = 0.1000;

-Ме = 1.1000;

Мк = 0.0001.

Блок-схему алгоритму множення подано на рис. 4.5.1, а процес множення – в табл. 4.5.1.

Умовнні позначення:

n, m – кількість двійкових розрядів

множника і множеного без знаку (m = n);

Мк – множник;

Ме – множене;

S – суматор;

мол. р. – молодший розряд;

АЗП – арифметичний зсув праворуч;

ЛЗП – логічний зсув праворуч;

Лч – лічильник.

| Процес множення | Таблиця 4.5.1 |
| --- | --- |
| Лч | S | Мк | мол. р. Мк | Наступна операція |
| 4 | 00.00000000 | 0.0001 | 1 | S:=S + Ме |
|  | 00.00000000 + 00.1000 . 00.10000000 |  |  | S:=АЗП (S) |
|  | (00.01000000 | 0.0000 |  | Мк:=ЛЗП(Мк) |
|  | 00.01000000 |  |  | Лч := Лч - 1 |
| 3 | 00.01000000 |  | 0 | S:=АЗП (S) |
|  | 00.00100000 |  |  | Мк:=ЛЗП(Мк) |
|  | 00.00100000 | 0.0000 |  | Лч := Лч - 1 |
| 2 | 00.00100000 |  | 0 | S:=АЗП (S) |
|  | (00.00010000 |  |  | Мк:=ЛЗП(Мк) |
|  | 00.00010000 | 0.0000 |  | Лч := Лч - 1 |
| 1 | 00.00010000 |  | 0 | S:=АЗП (S) |
|  | (00.00001000 |  |  | Мк:=ЛЗП(Мк) |
|  | 00.00001000 | 0.0000 |  | Лч := Лч - 1 |
| 0 | 00.00001000 |  | 0 | кінець |

Результат множення у двійковому коді: 00.00001000.

Оскільки два перші розряди – нулі, то число додатнє.

Результат в шістнадцятковому коді: + 08, в десятковому коді: 8.

2) Числа, які треба помножити 1.1000 x 0.0001 ((- 8) x (+1)).

Ме = 1.1000;

-Ме = 0.1000;

Мк = 0.0001.

Блок-схему алгоритму множення подано на рис. 4.5.1, а процес множення – в табл. 4.5.2.

| Процес множення | Таблиця 4.5.2 |
| --- | --- |
| Лч | S | Мк | мол. р. Мк | Наступна операція |
| 4 | 00.00000000 | 0.0001 | 1 | S:=S + Ме |
|  | 00.00000000 + 11.1000 . 11.10000000 |  |  | S:=АЗП (S) |
|  | (11.11000000 | 0.0000 |  | Мк:=ЛЗП(Мк) |
|  | 11.11000000 |  |  | Лч := Лч - 1 |
| 3 | 11.11000000 |  | 0 | S:=АЗП (S) |
|  | (11.11100000 |  |  | Мк:=ЛЗП(Мк) |
|  | 11.11100000 | 0.0000 |  | Лч := Лч - 1 |
| 2 | 11.11100000 |  | 0 | S:=АЗП (S) |
|  | (11.11110000 |  |  | Мк:=ЛЗП(Мк) |
|  | 11.11110000 | 0.0000 |  | Лч := Лч - 1 |
| 1 | 11.11110000 |  | 0 | S:=АЗП (S) |
|  | (11.11111000 |  |  | Мк:=ЛЗП(Мк) |
|  | 11.11111000 | 0.0000 |  | Лч := Лч - 1 |
| 0 | 11.11111000 |  | 0 | кінець |

Результат множення у двійковому коді: 11.11111000.

Оскільки два перші розряди – одиниці, то число від’ємне, і його слід переведести з доповняльного коду в прямий: 11.00001000.

Результат в шістнадцятковому коді: - 08, в десятковому коді: - 8.

Функціональну схему матричного помножувача, який виконує операцію множення додатніх чисел (+2ц1л) х (+2ц8л), базі повних однорозрядних суматорів і з використанням елементів базиса Буля з наведеними значеннями сигналів на входах схеми і на виходах кожного елемента схеми зображено на рис.4.5.2.

Рис 4.5.2. Функціональна схема матричного помножувача.

Восьмирозрядний добуток (m1 – m8) на виході помножувача формується шляхом паралельного множення множеного (b0 – b3) на кожен розряд множника (a0 – a3) логічними елементами 2 І (D1 – D8, D13 – D16, D20 – D24) і додавання проміжних добутків із зсувом на один розряд – суматорами (D9 – D12, D17 – D20, D25 – D28).

Вхідними даними для матричного помножувача є двійкові числа a = 0001 і b = 1000, що відповідають  Результат множення m у двійковому коді: 00001000.

- Виконати операцію множення в доповняльному коді методом Бута двійкових чисел, представлених спочатку в прямому коді:

(+2ц1л) х (-2ц8л),

(-2ц1л) х (-2ц8л).

Попередньо всі числа перевести в доповняльний код. Навести алгоритм множення й таблицю, яка відображає зміни всіх операндів (множеного, множника, лічильника, проміжної суми, окремих розрядів та ознак), які беруть участь у множенні, після виконання кожного з операторів алгоритму.

Множене та множник в доповняльному коді:

1)	0.1000 x 1.1111

2)	1.1000 x 1.1111

1) Числа, які треба помножити методом Бута 0.1000 x 1.1111 ((+8) x (- 1)).

Ме = 0.1000;

-Ме = 1.1000;

Мк = 1.1111.

Блок-схему алгоритму множення методом Бута подано на рис. 4.6.1, а процес множення – в табл. 4.6.1.

Умовнні позначення:

n, m – кількість двійкових розрядів множника і множеного без знаку (m = n);

Мк – множник; Ме – множене; S – суматор; мол. р. – молодший розряд;

АЗП – арифметичний зсув праворуч; ЛЗП – логічний зсув праворуч; Лч – лічильник.

| Процес множення | Таблиця 4.6.1 |
| --- | --- |
| Лч | S | Мк | 2 мол. р. Мк | Наступна операція |
| 5 | 00.00000000 | 1.1111(0) | 10 | S:=S - Ме |
|  | 00.00000000 + 11.1000 . 11.10000000 |  |  | Лч := Лч - 1 |
| 4 | 11.10000000 |  |  | S:=АЗП (S) |
|  | (11.11000000 |  |  | Мк:=ЛЗП(Мк) |
|  | 11.11000000 | 0.1111(1) | 11 | Лч := Лч - 1 |
| 3 | 11.11000000 |  |  | S:=АЗП (S) |
|  | (11.11100000 |  |  | Мк:=ЛЗП(Мк) |
|  | 11.11100000 | 0.0111(1) | 11 | Лч := Лч - 1 |
| 2 | 11.11100000 |  |  | S:=АЗП (S) |
|  | (11.11110000 |  |  | Мк:=ЛЗП(Мк) |
|  | 11.11110000 | 0.0011(1) | 11 | Лч := Лч - 1 |
| 1 | 11.11110000 |  |  | S:=АЗП (S) |
|  | (11.11111000 |  |  | Мк:=ЛЗП(Мк) |
|  | 11.11111000 | 0.0001(1) | 11 | Лч := Лч - 1 |
| 0 | 11.11111000 |  |  | кінець |

Результат множення у двійковому коді: 11.11111000.

Оскільки два перші розряди – одиниці, то число від’ємне, і його слід переведести з доповняльного коду в прямий: 11.00001000.

Результат в шістнадцятковому коді: - 08, в десятковому коді: - 8.

2) Числа, які треба помножити методом Бута 1.1000 x 1.1111 ((- 8) x (- 1)).

Ме = 1.1000;

-Ме = 0.1000;

Мк = 1.1111.

Блок-схему алгоритму множення методом Бута подано на рис. 4.6.1, а процес множення – в табл. 4.6.2.

| Процес множення | Таблиця 4.6.2 |
| --- | --- |
| Лч | S | Мк | 2 мол. р. Мк | Наступна операція |
| 5 | 00.00000000 | 1.1111(0) | 10 | S:=S - Ме |
|  | 00.00000000 + 00.1000 . 00.10000000 |  |  | Лч := Лч - 1 |
| 4 | 00.10000000 |  |  | S:=АЗП (S) |
|  | (00.01000000 |  |  | Мк:=ЛЗП(Мк) |
|  | 00.01000000 | 0.1111(1) | 11 | Лч := Лч - 1 |
| 3 | 00.01000000 |  |  | S:=АЗП (S) |
|  | (00.00100000 |  |  | Мк:=ЛЗП(Мк) |
|  | 00.00100000 | 0.0111(1) | 11 | Лч := Лч - 1 |
| 2 | 00.00100000 |  |  | S:=АЗП (S) |
|  | (00.00010000 |  |  | Мк:=ЛЗП(Мк) |
|  | 00.00010000 | 0.0011(1) | 11 | Лч := Лч - 1 |
| 1 | 00.00010000 |  |  | S:=АЗП (S) |
|  | (00.00001000 |  |  | Мк:=ЛЗП(Мк) |
|  | 00.00001000 | 0.0001(1) | 11 | Лч := Лч - 1 |
| 0 | 00.00001000 |  |  | кінець |

Результат множення у двійковому коді: 00.00001000.

Оскільки два перші розряди – нулі, то число додатнє.

Результат в шістнадцятковому коді : + 08, в десятковому коді : 8.

- Виконати операцію ділення 10-розрядного двійкового коду (10)(1ц2л)(1ц8л) на 5-розрядний двійковий код (1)(1ц1л) методом із відновленням залишків. Навести алгоритм ділення й таблицю, яка відображає зміни всіх операндів (діленого, дільника, лічильника, частки, окремих розрядів та ознак), які беруть участь у множенні, після виконання кожного з операторів алгоритму.

Ділене та дільник, подані в доповняльному коді:

Де = 1000010111;

Дк = 10111;

Де / Дк = 1000010111 / 10111.

Визначення розрядності частки n.

| 10000 | 10111 |
| --- | --- |
| 10111 |  |

n = 5 + 1 = 6.

Блок-схему алгоритму ділення подано на рис. 4.7.1, а процес ділення – в табл. 4.7.1.

Умовнні позначення:

Лч – лічильник

n – кількість двійкових розрядів

частки без знаку;

Дк – дільник;

Де – ділене;

S – суматор;

Зн – знак;

# - позначення операції додавання

за модулем 2;

ЛЗЛ(X),(Y) – логічний зсув ліворуч числа X, на звільнене місце наймолодшого розряду праворуч записується двійковий розряд Y.

Де = 0.1000010111 (прямий код, доповняльний код);

ЗнДе = 0 (+);

Дк = 0.10111 (прямий код, доповняльний код);

ЗнДк = 0 (+);

-Дк = 1.01001 (доповняльний код);

| Процес ділення | Таблиця 4.7.1 |
| --- | --- |
| Лч | S | S < 0 ? | Q | Ч | Наступна операція |
| 6 | 0.1000010111 |  |  |  | Q := ЗнДе # ЗнДк |
|  |  |  | 0 |  | Ч:=ЛЗЛ(Ч),Q |
|  |  |  |  | 0 | S:=S - Дк |
|  | 0.1000010111 + 1.01001 . 1.1100110111 | S < 0 |  |  | Q := 0 |
|  |  |  | 0 |  | Ч:=ЛЗЛ(Ч),Q |
|  |  |  |  | 00 | S:=S + Дк |
|  | 1.1100110111 + 0.10111 . 0.1000010111 | S > 0 |  |  | S:=ЛЗЛ(S),0 |
|  | 1.0000101110 | S < 0 |  |  | Лч := Лч - 1 |
| 5 |  |  |  |  | S:=S - Дк |
|  | 1.0000101110 + 1.01001 . 0.0101001110 | S > 0 |  |  | Q := 1 |
|  |  |  | 1 |  | Ч:=ЛЗЛ(Ч),Q |
|  |  |  |  | 001 | S:=ЛЗЛ(S),0 |
|  | 0.1010011100 | S > 0 |  |  | Лч := Лч - 1 |
| 4 |  |  |  |  | S:=S - Дк |
|  | 0.1010011100 + 1.01001 . 1.1110111100 | S < 0 |  |  | Q := 0 |
|  |  |  | 0 |  | Ч:=ЛЗЛ(Ч),Q |
|  |  |  |  | 0010 | S:=S + Дк |
|  | 1.1110111100 + 0.10111 . 0.1010011100 | S > 0 |  |  | S:=ЛЗЛ(S),0 |
|  | 1.0100111000 | S < 0 |  |  | Лч := Лч - 1 |
| 3 |  |  |  |  | S:=S - Дк |
|  | 1.0100111000 + 1.01001 . 0.1001011000 | S > 0 |  |  | Q := 1 |
|  |  |  | 1 |  | Ч:=ЛЗЛ(Ч),Q |
|  |  |  |  | 00101 | S:=ЛЗЛ(S),0 |
|  | 1.0010110000 | S < 0 |  |  | Лч := Лч - 1 |
| 2 |  |  |  |  | S:=S - Дк |
|  | 1.0010110000 + 1.01001 . 0.0111010000 | S > 0 |  |  | Q := 1 |
|  |  |  | 1 |  | Ч:=ЛЗЛ(Ч),Q |
|  |  |  |  | 001011 | S:=ЛЗЛ(S),0 |
|  | 0.1110100000 | S > 0 |  |  | Лч := Лч - 1 |
| 1 |  |  |  |  | S:=S - Дк |
|  | 0.1110100000 + 1.01001 . 0.0011000000 | S > 0 |  |  | Q := 1 |
|  |  |  | 1 |  | Ч:=ЛЗЛ(Ч),Q |
|  |  |  |  | 0010111 | S:=ЛЗЛ(S),0 |
|  | 0.0011000000 |  |  |  | Лч := Лч - 1 |
| 0 |  |  |  |  | Кінець |

Результат Ч = 0010111. Перший розряд треба розуміти, як знаковий: 0.010111. Отже, число Ч (частка) додатнє. В шістнадцятковій системі Ч = 17, а в десятковій – Ч = 23.

- Виконати операцію ділення 10-розрядного двійкового коду (10)(1ц2л)(1ц8л) на 5-розрядний двійковий код (1)(1ц1л) методом без відновлення залишків. Навести алгоритм ділення й таблицю, яка відображає зміни всіх операндів (діленого, дільника, лічильника, частки, окремих розрядів та ознак), які беруть участь у множенні, після виконання кожного з операторів алгоритму.

Ділене та дільник у двійковому коді:

Де = 1000010111;

Дк = 10111;

Визначення розрядності частки n.

| 10000 | 10111 |
| --- | --- |
| 10111 |  |

Оскільки різниця в довжині кодів – 5 розрядів, то n = 5 + 1 = 6.

Блок-схему алгоритму ділення подано на рис. 4.8.1, а процес ділення – в табл. 4.8.1.

Умовнні позначення:

Лч – лічильник

n – кількість двійкових розрядів

частки без знаку;

Дк – дільник;

Де – ділене;

S – суматор;

Зн – знак;

# - позначення операції додавання

за модулем 2;

ЛЗЛ(X),(Y) – логічний зсув ліворуч числа X, на звільнене місце наймолодшого розряду праворуч записується двійковий розряд Y.

| Процес ділення | Таблиця 4.8.1 |
| --- | --- |
| Лч | S | ЗнS # ЗнДк | Q | Ч | Наступна операція |
| 6 | 00.1000010111 | 0 # 0 |  |  | Q := ЗнS # ЗнДк |
|  |  |  | 0 |  | Ч:=ЛЗЛ(Ч),Q |
|  |  |  |  | 0 | S:=S - Дк |
|  | 00.1000010111 + 11.01001 . 11.1100110111 | 1 # 0 |  |  | Q := ЗнS # ЗнДк |
|  |  |  | 1 | 0 | Ч:=ЛЗЛ(Ч),/Q |
|  |  |  | 1 | 00 | S:=ЛЗЛ(S),0 |
|  | 11.1001101110 |  |  |  | Лч := Лч - 1 |
| 5 |  |  |  |  | S:=S + Дк |
|  | 11.1001101110 + 00.10111 . 00.0101001110 | 0 # 0 |  |  | Q := ЗнS # ЗнДк |
|  |  |  | 0 | 00 | Ч:=ЛЗЛ(Ч),/Q |
|  |  |  | 0 | 001 | S:=ЛЗЛ(S),0 |
|  | 00.1010011100 |  |  |  | Лч := Лч - 1 |
| 4 |  |  |  |  | S:=S - Дк |
|  | 00.1010011100 + 11.01001 . 11.1110111100 | 1 # 0 |  |  | Q := ЗнS # ЗнДк |
|  |  |  | 1 | 001 | Ч:=ЛЗЛ(Ч),/Q |
|  |  |  | 1 | 0010 | S:=ЛЗЛ(S),0 |
|  | 11.1101111000 |  |  |  | Лч := Лч - 1 |
| 3 |  |  |  |  | S:=S + Дк |
|  | 11.1101111000 + 00.10111 . 00.1001011000 | 0 # 0 |  |  | Q := ЗнS # ЗнДк |
|  |  |  | 0 | 0010 | Ч:=ЛЗЛ(Ч),/Q |
|  |  |  | 0 | 00101 | S:=ЛЗЛ(S),0 |
|  | 11.0010110000 |  |  |  | Лч := Лч - 1 |
| 2 |  |  |  |  | S:=S - Дк |
|  | 11.0010110000 + 11.01001 . 00.0111010000 | 0 # 0 |  |  | Q := ЗнS # ЗнДк |
|  |  |  | 0 | 00101 | Ч:=ЛЗЛ(Ч),/Q |
|  |  |  | 0 | 001011 | S:=ЛЗЛ(S),0 |
|  | 00.1110100000 |  |  |  | Лч := Лч - 1 |
| 1 |  |  |  |  | S:=S - Дк |
|  | 00.1110100000 + 11.01001 . 00.0011000000 | 0 # 0 |  |  | Q := ЗнS # ЗнДк |
|  |  |  | 0 | 001010 | Ч:=ЛЗЛ(Ч),/Q |
|  |  |  | 0 | 0010111 | S:=ЛЗЛ(S),0 |
|  | 00.0011000000 |  |  |  | Лч := Лч - 1 |
| 0 |  |  |  |  | кінець |

Результат Ч = 0010111. Перший розряд треба розуміти, як знаковий: 0.010111. Отже, число Ч додатнє. В шістнадцятковій системі Ч = 17, а в десятковій – Ч = 23.

- Виконати операції додавання A+B, віднімання A-B, множення AB і ділення A/B над числами, представленими у форматі з рухомою комою. Число A складається з кодів (2ц1л,2ц8л), число B складається з кодів (2ц2л,2ц7л). Формат операндів і результатів повинен задовільняти вимогам табл. ТZ5.

| Таблиця ТZ5 |
| --- |
| Номер розряду | Призначення | Примітки |
| 7 | знак числа | 0 – число додатнє; 1 – число від’ємне |
| 6..4 | порядок, зміщений на + 4 | ознака рівності числа нулю – усі розряди порядка дорівнюють 0 |
| 3..0 | мантиса числа | мантиса 5-розрядна, нормалізована, старший розряд мантиси завжди дорівнює 1 і у форматі не відображається |

Числа A і B, передставлені у двійковому коді у форматі з рухомою комою:

A = 1.000.0001;

B = 0.110.1001.

Процес додавання ілюструється таблицею 4.9.1.

| Процес додавання | Таблиця 4.9.1 |
| --- | --- |
| Аналіз і підготовка операндів | Операнд A | Операнд B |
| Число (16-кова система числення) | 81 | 69 |
| Число (2-кова система числення) | 10000001 | 01101001 |
| Розбите на поля число у форматі з рухомою комою | 1.000.0001 | 0.110.1001 |
| Знак | - (1) | + (0) |
| Характеристика | 0 = 000 | 6 = 110 |
| Показник порядку |  | 2 = 6 - 4 |
| Порядок |  | 4 = 22 |
| Мантиса |  | 25/32 = 0.11001 |
| Величина числа | 0 | 4*25/32 = 31/8 |
| Примітка | A = 0 | B = 31/8 |
| Вирівняний порядок – порядок результату | 4 = 22 |  |
| Мантиса, яка відповідає вирівняному порядку | 0 |  |
| Визначення результату | Результат: |
| Знак | + (0) |
| Додавання мантис у модифікованому доповняльному коді | 0 + 00.11001 00.11001 |
| Заокруглення (в дужках – розряди, які відкидаються) | 0.11001( ) |
| Мантиса | 25/32 = 0.11001 |
| Показник порядку | 2 |
| Порядок | 4 = 22 |
| Характеристика | 6 = 2 + 4 = 110 |
| Величина числа | 4*25/32 = 31/8 |
| Розбите на поля число у форматі з рухомою комою | 0.110.1001 |
| Число (2-кова система числення) | 01101001 |
| Число (16-кова система числення) | 69 |

Результат додавання A + B = 0 + 31/8 = 31/8 .

Процес віднімання ілюструється таблицею 4.9.2.

| Процес віднімання | Таблиця 4.9.2 |
| --- | --- |
| Аналіз і підготовка операндів | Операнд A | Операнд B |
| Число (16-кова система числення) | 81 | 69 |
| Число (2-кова система числення) | 10000001 | 01101001 |
| Розбите на поля число у форматі з рухомою комою | 1.000.0001 | 0.110.1001 |
| Знак | - (1) | + (0) |
| Характеристика | 0 = 000 | 6 = 110 |
| Показник порядку |  | 2 = 6 - 4 |
| Порядок |  | 4 = 22 |
| Мантиса |  | 25/32 = 0.11001 |
| Величина числа | 0 | 4*25/32 = 31/8 |
| Вирівняний порядок – порядок результату | 4 = 22 |  |
| Примітка | A = 0 | B = 31/8 |
| Визначення результату | Результат: |
| Знак | - (1) |
| Віднімання мантис, результат нормалізований | 00.00000 - 00.11001 - 00.11001 |
| Мантиса | - 25/32 = 0.11001 |
| Показник порядку | 2 |
| Порядок | 4 = 22 |
| Величина числа | 4*(- 25/32) = - 31/8 |
| Характеристика | 6 = 2 + 4 = 110 |
| Розбите на поля число у форматі з рухомою комою | 1.110.1001 |
| Число (2-кова система числення) | 11101001 |
| Число (16-кова система числення) | E9 |

Результат віднімання A - B = 0 - 31/8 = - 31/8 .

Процес множення ілюструється таблицею 4.9.3.

| Процес множення | Таблиця 4.9.3 |
| --- | --- |
| Аналіз і підготовка операндів | Операнд A | Операнд B |
| Число (16-кова система числення) | 81 | 69 |
| Число (2-кова система числення) | 10000001 | 01101001 |
| Розбите на поля число у форматі з рухомою комою | 1.000.0001 | 0.110.1001 |
| Знак | - (1) | + (0) |
| Характеристика | 0 = 000 | 6 = 110 |
| Показник порядку |  | 2 = 6 - 4 |
| Порядок |  | 4 = 22 |
| Мантиса |  | 25/32 = 0.11001 |
| Величина числа | 0 | 4*25/32 = 31/8 |
| Примітка | A = 0 | B = 31/8 |
| Визначення результату | Результат: |
| Знак | + (0) |
| Перемноження мантис, результат ненормалізований | 0.00000 x 0.11001 0.00000 |
| Мантиса |  |
| Показник порядку |  |
| Порядок |  |
| Величина числа | 0 |
| Характеристика | 0 = 000 |
| Розбите на поля число у форматі з рухомою комою | 0.000.0000 |
| Число (2-кова система числення) | 00000000 |
| Число (16-кова система числення) | 00 |

Результат множення A x B = 0 x 31/8 = 0.

Процес ділення ілюструється таблицею 4.9.4.

| Процес ділення | Таблиця 4.9.4 |
| --- | --- |
| Аналіз і підготовка операндів | Операнд A | Операнд B |
| Число (16-кова система числення) | 81 | 69 |
| Число (2-кова система числення) | 10000001 | 01101001 |
| Розбите на поля число у форматі з рухомою комою | 1.000.0001 | 0.110.1001 |
| Знак | - (1) | + (0) |
| Характеристика | 0 = 000 | 6 = 110 |
| Показник порядку |  | 2 = 6 - 4 |
| Порядок |  | 4 = 22 |
| Мантиса |  | 25/32 = 0.11001 |
| Величина числа | 0 | 4*25/32 = 31/8 |
| Примітка | A = 0 | B = 31/8 |
| Визначення результату | Результат: |
| Знак | + (0) |
| Ділення мантис, результат нормалізований | 0.00000 : 0.11001 = 0 |
| Величина числа | 0 |
| Характеристика | 0 = 000 |
| Розбите на поля число у форматі з рухомою комою | 0.000.0000 |
| Число (2-кова система числення) | 00000000 |
| Число (16-кова система числення) | 00 |

Результат ділення A / B = 0 / 31/8 = 0 .							-= m @ Q s =-

# Text boxes

початок

Лч := n; S :=0

0

мол. р.

Мк

S := АЗП (S);

Мк := ЛЗП (Мк);

Лч := Лч - 1

S := S + Ме

1

Лч = 0

0

1

мол. р.

Мк

0

1

S := S - Ме

кінець

Рис 4.5.1.   Блок-схема алгоритму множення.

початок

S := 0; Лч := n + 1

10

2 мол. р.

Мк

S := АЗП (S);

Мк:=ЛЗП(Мк);

S := S + Ме

01

0

1

S := S - Ме

кінець

Лч := Лч - 1

00

11

Лч = 0

Рис 4.6.1.   Блок-схема алгоритму множення

методом Бута.

початок

Лч := n; S = Де;

Q := ЗнДе # ЗнДк; Ч:=ЛЗЛ(Ч),Q

0

1

кінець

S := S - Дк

S<0

0

1

Q := 1; Ч:=ЛЗЛ(Ч),Q; S:=ЛЗЛ(S),0;

Лч := Лч - 1

S=0

0

0

1

1

Лч=0

Q := 0; Ч:=ЛЗЛ(Ч),Q;

S := S + Дк

Ч:=ЛЗЛ(Ч),0; Лч := Лч-1

Лч=0

Рис 4.7.1.   Блок-схема алгоритму ділення

методом без відновлення залишків.

початок

Лч := n; S = Де;

Q := ЗнS # ЗнДк; Ч:=ЛЗЛ(Ч),Q

1

Q

0

0

1

кінець

Ч:=ЛЗЛ(Ч),Q; Лч := Лч - 1

S := S - Дк

S := S + Дк

S=0

0

1

Q := 0

Q:= ЗнS # ЗнДк;

Ч:=ЛЗЛ(Ч),(-Q); S:=ЛЗЛ(S),0;

Лч := Лч - 1

S=0

Лч =0

0

0

1

1

Лч =0

Рис 4.8.1.   Блок-схема алгоритму ділення

методом із відновленням залишків.