Приклади синтезу ЦА послідовнісного типу

1. Приклад 1.

Технічне завдання

Синтезувати послідовнісний цифровий автомат (ЦА) (рис. 1.1), який відноситься до автомата Мура і працює наступним чином:

Рис. 1.1. Блок-схема цифрового автомату (ЦА)

1. Сигнал скиду ЦА в нуль (Reset) на від’ємному фронті імпульсу встановлює на виході ЦА нульовий кодовий стан.

2. Сигнали від синхрогенератора або тактові імпульси (CLK) на від’ємному фронті імпульсів змінюють код на виході ЦА послідовно в часі згідно таблиці 1.1, причому перший тактовий імпульс приводить до появи першого вихідного коду ЦА, позначеного буквою А.

Табл. 1.1

| Тактові імпульси CLK | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скид Reset | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| Q1 (мр) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Q2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Q3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Q4 (ср) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

3. Кількість кодових станів ЦА дорівнює 16, стани позначені буквами  латинського алфавіту від А до О плюс стан скиду.

4. Останній  кодовий стан ЦА (буква О) приводить до появи першого кодового стану (буква А), тобто зміна вихідних кодів ЦА проходить по циклу.

5. ЦА реалізувати на  елементній базі ТТЛШ із використанням двоступеневих JK-тригерах SN74112 серії 74F (аналог К1531 ТВ9) та на логічних елементах 7408 серії SN74F або серії SN74ALS (аналоги К1531 і К1533).

6. Допускається  принципову електричну схему роботи ЦА зобразити на листі формату А4 із збереженням масштабування, тобто пропорцій листа і штампу на ньому.

Рішення

1. Часова діаграма роботи ЦА (рис. 1. 2).

Рис.1.2.  Часова діаграма роботи ЦА

2. Графи переходів станів ЦА (рис. 1. 3).

Вершини графа зображають стани ЦА, а дуги (лінії) - переходи між станами. По сигналу CLK ЦА переходить із попереднього в наступний стан. При відсутності сигналу (=1) ЦА зберігає поточне значення. Напрями переходів позначаються стрілками.

Рис.1.3.  Граф переходів станів ЦА

3. Умовне позначення JK-тригера та характеристична таблиця функціонування цього тригера, тобто його таблиця переходів (табл. 1. 2).

Табл.1.2

Примітка: Символ ( означає логічниі 0 або 1.

4. Карти Карно і система мінімізованих бульових функцій.

Клітки карт заповнюються наступним чином. При зміні коду свого стану  А в стан  В (див. табл.1.1) тригер Q1 переходить із 0 в 0, тригер Q2 - із 1 в 1, тригер Q3 - із 0 в 1, а тригер Q4 –із 1 в 0, тобто зміна станів тригерів Q1, Q2, Q3, Q4 буде відповідно 00,11, 01 та 10.

Щоб забезпечити таку зміну станів, на входах цих тригерів мають діяти певні логічні сигнали, що випливає із характеристичної таблиці, тобто таблиці переходів  JK-тригера (табл.1.2). Для JK-тригера це буде комбінація вхідних сигналів  (0(), ((0), (1() та ((1).

Стани ЦА, які позначені в табл.1 буквами A, B, C,... О і стан скиду 0000 відображаються на картах Карно у відповідних клітках. Очевидно, що зміна цих станів повинна бути “прив’язана” до їх попереднього становища, тобто, наприклад,  перехід із стану  А в стан В буде зображатися  для JK-тригерів (Q1, Q2, Q3, Q4) комбінаціями  (0(), ((0), (1() та ((1).

Таким чином отримуємо заповнені карти Карно для JK-тригерів (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Заповнені карти Карно для JK-тригерів (приклад 1)

Для зручності доцільно розбити кожну із цих карт на дві окремі карти - по входах J та  K тригера, тобто залишити в клітинах карт ліві позначення (вхід J) і, відповідно, праві позначення (вхід К) та провести мінімізацію бульових функцій (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Мінімізація картами Карно

Таким чином, отримуємо систему бульових функцій:

5. Функціональна схема ЦА на JK-тригерах  та логічних елементах, які реалізують систему бульових функцій, приведена на  рис.  1.6.

На рисунку (для зручності) з’єднання між вузлами зведено у спільну шину, яка виділена чорним кольором, а кінці з’єднань позначені відповідними символами.  Схема дає розуміння функцій кожного вузла (тригерів, логічних елементів) та  роботи всієї схеми і тому вона називається функціональною схемою.

6. Принципова електрична схема ЦА.

Принципова електрична схема разом із специфікацією елементів кожного з них (в специфікації приведено по кожному елементу його повна назва, тип, номінал і т.п.), відрізняється від  функціональної схеми тим, що вона містить позначення всіх елементів, з яких реалізована функціональна схема, та нумерацію виводів цих конкретних елементів включно для кожного резистора, конденсатора, рознімача, інтегральної схеми і т.д., що дозволяє на наступному етапі  виготовити експериментальний  зразок  цього вузла на основі друкованого монтажу (провідники ніби надруковані на ізоляційній основі плати) або шляхом з’єднання виводів цих елементів звичайними провідниками (так званий об’ємний монтаж).

На рис. 1.7 приведена принципова електрична схема ЦА для прикладу 1 разом із специфікацією, тобто із переліком елементів.