| Вступ Для сучасного етапу народного господарства характерним є широке введення автоматизації управління різноманітними виробничими процесами. Автоматизація – це етап розвитку машинного виробництва, який характеризується звільненням людини від безпосереднього виконання частини або навіть усієї сукупності функцій управління виробничими процесами й передачею цих функцій автоматичним приладом. При цьому різко зростає швидкість виконуваних операцій, що значно підвищує продуктивність праці. Крім того, автоматизація забезпечує функціонування таких об’єктів, безпосереднє управління якими, людиною неможливе в результаті шкідливості, віддаленості або швидкості протікаючи процесів. Любий технічний процес, протікаючих у будь-якому приладі, машині, двигуні, тобто в самих різноманітних об’єктах, можна характеризувати одним або декількома параметрами. В якості параметрів процесу у відповідних конкретних умовах повинні або змінитись по певному закону, або, навпаки, завжди залишатись постійними незалежними від зміни зовнішніх умов і режимів роботи. Інформацію в технічних завданнях прийнято називати сукупність даних, які визначають, по-перше, цілі, які досягаються в результаті впливу на нього зовнішніх умов. Ті параметри об’єкту, які підлягають зміні або стабілізації, прийнято називати параметрами, що регулюються, а об’єкт, в якому регулюються такі параметри, називають об’єктом регулювання. Співвідношення об’єкту регулювання з автоматичними прикладами називається системою автоматичного регулювання. Основоположником автоматичної системи регулювання являється професор петербурзького технічного інституту І. А. Вишнеградський і професор А. М. Ляпунов. Розвиток машинного виробництва призводить до підвищення швидкості. Вишнеградський І. А. вперше розглядає питання якості регулювання, а його робота “Про загальну теорію регуляторів”, яка появилась в 1876 р., заложила теоретичні основи побудови регуляторів. В 1870 р. були створені автоматичні системи, засновані на використанні електричної енергії. Так, в 1880 р. А. П. Давидов розробив першу електричну слідкуючу систему. Особливе значення для теорії й практики автоматизації мала опублікована в 1939 р. робота А. М. Михайлова “Гармонійний метод у теорії регулювання”, в якій був запропонований новий критерій стійкості системи автоматичного регулювання. Пасивні чотириполюсники постійного струму – це електричні кола з резисторів, конденсаторів та індуктивностей (мал.1стр.5) Click here to cancel reply. Начало формы |
| --- |
|  |  |  |  |  | ДМТК 900919 800 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 4 |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
| Основний недолік пасивних чотириполюсників полягає в тому, що вони послаблюють сигнал. Прийнято поділяти чотириполюсники на диференційні, інтегральні та інтегрально-диференційні. Диференційні чотириполюсники у визначеному діапазоні частот диференціюють сигнал і створюють позитивний зсув по фазі. Інтегральні чотириполюсника в деякому діапазоні частот забезпечують інтегровані сигнали, створюють негативний зсув по фазі. |
|  |  |  |  |  | ДМТК 900919 800 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 5 |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
| 1. Розрахунок, аналіз та побудова амплітудно-фазової характеристики (АФХ). 1.1 Загальні відомості про АФХ. Передавальна функція ланки називається відношення зображення функції сигналу на виході ланки до зображення суперечної дії на вході цієї ж ланки при нульових початкових умовах. Таким чином, передавальна функція виражається відношенням: В ТАУ використовується амплітудно-фазова характеристика, яка виражає відношення між амплітудним вихідним і вхідним коливаннями і зсуву фаз в залежності від частоти, тобто відношення вектора коливання вихідної величини до вектора коливання вхідної величини. W (jω) = P (ω) + Q (ω) – це комплексний вираз АФХ в аналітичному вигляді. Підставивши в це рівняння частоту від 0 до + ∞ і розрахувавши окремо дійсну і уявну частину (Р(ω) і Q (ω)), можна на комплексні площині побудувати АФХ. Мал.2. АФХ різних типових ланок: а) безінерційна; б) аперіодична; в) коливальна; г) інтегральна; д) диференціальна. |
|  |  |  |  |  | ДМТК 900919 800 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 6 |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
| 1.2 Розрахунок та побудова АФХ. Дано: U= 5.3В R=300 кОм С=19 мкФ Мал.3. Принципова електрична схема. Розв’язання: Отримавши такий вираз я виконую певні математичні операції для виділення з знаменника j. Звідки виділяю дійсну і уявну частину: - дійсна частина (1.1) - уявна частина (1.2) Обчислюю похідну уявної частини: Підставляю значення С і R згідно своїх даних для обчислення : T = R*C = 300 кОм * 19 мкФ =5,7 с. |
|  |  |  |  |  | ДМТК 900918 800 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 7 |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
| Наступним кроком є підставлення проміжних значень частоти ω на проміжку від 0 до ∞ у формули 1.1 і 1.2 Результати обчислень заношу в таблицю 1. Таблиця 1. ω 0 0,15 0,25 0,33 0,45 0,55 ∞ P(ω) 1 0,58 0,32 0,22 0,13 0,09 0 Q(ω) 0 -0,49 -0,46 -0,41 -0,34 -0,29 0 По даним таблиці1 будую АФХ (мал.4. стр. 9). |
|  |  |  |  |  | ДМТК 900919 800 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 8 |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
| 2. Розрахунок, аналіз та побудова амплітудно-частотної характеристики (АЧХ). 2.1 Загальні відомості про АЧХ. Амплітудно-частотною характеристикою ланки називають залежність відношення амплітуди коливань на виході до амплітуди коливань на його вході від частоти: де, а-амплітуда вихідного сигналу; А-амплітуда вхідного сигналу. За допомогою АЧХ можна визначити верхню (ωв) і нижню (ωн) граничні частоти смуги пропускання: ∆ω = ωв – ωн Якщо середнє значення К прийняти за 1 і на рівні 0,707 (3 Дб) провести пряму лінію паралельну до осі частот, то точка перетину цієї лінії з АЧХ визначають ωв і ωн. Вираз для АЧХ є модулем виразу для АЧХ: W(jω) = P(ω) + Q(ω); A(ω) = │A(jω)│ (2.1) а) б) в) Мал. 5. Фільтри частот: а) фільтр, смуга пропускання якого від ωн до ωв; б) фільтр верхніх частот (смуга пропускання якого від ωн до ∞); в) фільтр нижніх частот (смуга пропускання якого від 0 до ωв). |
|  |  |  |  |  | ДМТК 900919 800 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 10 |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
| 2.2 Розрахунок АЧХ. Підставляю значення P(ω) i Q(ω) у формулу (2.1) і визначаю А(ω) при ω від 0 до ∞. Результати обчислень заношу в таблицю 2. Таблиця 2. ω 0 0,15 0,25 0,33 0,45 0,55 ∞ A(ω) 1 0,76 0,56 0,47 0,36 0,31 0 Згідно даних таблиці 2 будую АЧХ (мал.6.стр.12). |
|  |  |  |  |  | ДМТК 900919 800 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 11 |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
| 3. Розрахунок, аналіз та побудова фазо-частотної характеристи-ки (ФЧХ). 3.1 Загальні відомості про ФЧХ. При наявності в системі реактивних елементів (індуктивності чи ємності) з’являється зсув фаз між вхідною та вихідною напругою при проходженні сигналу через ланку (чотирьохполюсник). З малюнку видно, що tg = ; (3.1) Мал.7 Побудова ФЧХ з реактивним елементом. При визначені φ треба врахувати знак перед уявною частиною. Тому знак може бути як додатній (“+”) так і від’ємний (“-”). Відлік φ починається від позитивної дійсної осі причому +φ відкладається проти годинникової стрілки, а –φ за годинниковою стрілкою. φ=f(ω) Залежність зсуву фаз від частоти називають фазо-частотною характеристикою (ФЧХ). |
|  |  |  |  |  | ДМТК 900919 800 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 13 |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
| 3.2 Розрахунок та побудова ФЧХ. Підставляю значення P(ω) і Q(ω) у формулу (3.1) і визначаю φ(ω). при (ω=∞)-характеристика невизначена. Для побудови ФЧХ знахожу φ(ω)при частоті 100: Результати обчислень заношу в таблицю 3. Таблиця 3. ω 0 0,15 0,25 0,33 0,45 0,55 100 ∞ φ(ω) 0° -45 -62 -68 -77 -81 -99 - За даними таблиці 3 будую ФЧХ (мал. 8.стр.15) |
|  |  |  |  |  | ДМТК 900919 800 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 14 |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
| 4. Розрахунок, аналіз та побудова логарифмічно-амплітудно-частотної характеристики (ЛАЧХ). 4.1 Загальні відомості про ЛАЧХ. Логарифмічно-амплітудною-частотною характеристикою L(ω) називається залежність від частоти модуля частотної характеристики. Для побудови ЛАЧХ від частотної передавальної функції виду: W(jω) = A(ω)*ejφ(ω) ; Переходять до виразу: L(ω) = 20 lg ¦W (jω) ¦ = 20 lg A (ω). Величина L(ω) виражається в децибелах (1 децибел рівний 0,1 бела). Бел являється логарифмічною одиницею, відповідаючи десятикратному збільшенню потужності; 1 бел збільшує потужність в 10 разів, 2 бели – в 100 разів, 3 бели – в 1000 разів. Один децибел означає зміну амплітуди коливань в разів, тобто являється величиною порівняно малою. Частота, при якій ЛАЧХ перетинає вісь частот називається частотою зрізу (ωзр). L(ω) в цій точці дорівнює 0. а) б) в) г) д) Мал.9. Типові динамічні ланки: а) пропорційна W(p)=K; б) диференційна W(p)=K*p; в) форсуюча W(p)=K*(T*p+1); г) аперіодична W(p)=K/(T*p+1); д) інтегруюча W(p)=K/p. |
|  |  |  |  |  | ДМТК 900919 800 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 16 |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  | ДМТК 900918 800 ПЗ |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |
|  |  |  |  |  | ДМТК 900918 800 ПЗ |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |
| 4.2. Розрахунок , та побудова ЛАЧХ. Згідно підручника [2] таблиці 5.1 ст. 246, в якій наведено найбільш характерні схеми пасивних чотирьохполюсників постійного струму, для схеми 3 згідно своїх даних виконую відповідні розрахунки і будую ЛАЧХ (мал.10. стр.18 ). T=R*C R=300 кОм С=19 мкФ T = R*C = 300 кОм *19 мкФ = 5,7 с. ωспр = 1/Т = 1/5,7 = 0,175 с. lg ωспр = lg 0,175 = -0,76 Перевірка ЛАЧХ: ω = 0,1 L(0,1)=20 lg0,86 =-3,02 ω = 1 L(1)=20 lg0,173 =-35,09 ω = 10 L(10)=20 lg0,183 =-80,02 |
|  |  |  |  |  | ДМТК 900919 800 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 17 |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
| 5.Розрахунок, аналіз та побудова перехідної характеристики (ПХ). 5.1. Загальні відомості про ПХ. Показниками якості функціонування систем регулювання називають величини, що характеризують поведінку системи в перехідному процесі при подачі на її вхід одиничної ступеневої дії. До САР висуваються вимоги не тільки відносно її стійкості. Для працездатності системи не менш важливо, щоб процес автоматичного регулювання здійснювався при забезпеченні визначених якісних показників. Вимоги, які висуваються до якісних показників перехідного процесу системи регулювання можна показати графічно у вигляді деякої області за межі якої неповинна виходити величина. мал.11. Діаграма якісних показників перехідного процесу. На малюнку 10 показано перехідний процес САР при одиночній ступеневій зміні вхідного сигналу. Основними величинами, що характеризують якісні регулювання є: тривалість перехідного процесу tпп (tp); перерегулювання ; статична похибка; частота коливання в перехідному процесі. Тривалість перехідного процесу являє собою інтервал часу між подачею зовнішньої дії кінцем перехідного процесу. Перерегулювання називається максимальне відхилення регулюючої величини від встановленого значення вираженого в процентах: ( = Хmax – Xуст /Xуст *100% Абсолютна величина ΔXmax визначається за формулою: ΔXmax = Xmax – X0 Похибка характеризує точність регулювання в режимі, що встановлює частота коливань в перехідному процесі визначається числом коливань регулюючої величини за час регулювання. Коливання оцінюють по логарифмічному декременту затухання, який представляє собою натуральний логарифм: d=ln*ΔX1 /ΔX2. |
|  |  |  |  |  | ДМТК 900919 800 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 19 |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
| 5.2. Розрахунок, та побудова ПХ. При t =0; I0 =Uвх/R=5,3В/300кОм=0,000018А; U0 =UR+UC; UR(0) =I0*R=0,000018А*300кОм=5,3В; UC(0) =0В; Uвх=UR=5,3В. t = ∞; UR(∞) =0В; UC(∞) = 5,3В. Щоб обчислити час перехідного процесу tp потрібно постійну часу Т помножити на 4: tp = Т*4 = 5,7*4 = 22,8с. Згідно отриманих результатів будую перехідні процеси по напрузі і струмі (мал.12 стр.21). |
|  |  |  |  |  | ДМТК 900919 800 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 20 |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
| 6. Дослідження роботи чотирьохполюсника. Щоб дослідити роботу ланки, тобто зняти експерементальну характеристику, я складаю свою схему Д. Для складання схеми потрібно такі прилади: Джерело живлення постійного струму Б5-46 розраховане на максимальну напругу 9,99 В з точністю до 0,01 В і максимальний струм 4,99 А. Магазин конденсаторів на максимальну ємність від 0,5 до 60 мкФ. Осцилограф двохпроменевий MOS-640FG з розгорткою 5 с/кл (горизонталь) і множником 1 В/кл (вертикаль). Магазин опорів максимальним опором 1 МОм. Обчисливши, за формулою T=R*C постійну часу Т=5,7с. І помноживши її на 4 отримав час перехідонго процесу tp = 22,8с., тобто теоретичний час перехідного процесу. У відповідності до значень опору (R) і ємності (С) складаю свою схему. На вхід подаю вхідну напругу Uвх , а до виходу ланки підключаю осцилограф. Перед початком роботи я розрядив конденсатор і після подачі Uвх на екрані осцилографа з’явилась експерементальна характеристика, зростала по експоненті, тобто спочатку швидко зростала, а потім плавно перейшла в пряму лінію паралельну осі часу на рівні Uвх . Приставивши кальку до екрану я провів олівцем за променем і отримав перехідну характеристику, яку потім у відповідному масштабі переніс на міліметровий папір (мал.13. стр.23). |
|  |  |  |  |  | ДМТК 900919 800 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 22 |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
| 7. Висновок. Із загальної формули передавальної функції підставивши типи елементів та методи їх з’єднання відповідно до мого завдання і зробивши певні перетворення, я виділив формули дійсної і уявної частин. Підставивши у ці формули значення частот від 0 до ( отримав значення координат точок і по цих значеннях побудував амплітудно-фазову характеристику (АФХ). З графіку видно, що це аперіодична ланка. При частоті ω=0-значення Р(0)=1; Q(0)=0; при частоті ω= ( - значення Р(()=0; Q(()=0. Також я визначив, що при частоті ω=0,7 графік максимально відхилився, на максимальну відстань від дійсної осі, тобто це точка опуклості АФХ. Зробивши розрахунки і побудувавши АЧХ, я побачив, що на графіку вийшов фільтр нижніх частот. З графіку видно, що смуга пропускання від 0 до 0,85 .При частоті ω=0 A(0)=1-тобто максимальне значення, а при частоті ω=( A(()=0-тобто мінімальне значення. Наступною характеристикою, яку я побудував була ФЧХ з графіка видно, що крива ФЧХ знаходиться в 4-ій чверті системи координат, це вказує на те, що уявна частина зі знаком ”-”.Я побачив на графіку, що графік наближається до кута 90˚, при частоті φ(5). ЛАЧХ я будував за допомогою підручника [2] сторінка 246 таблиця 5.1., підставивши свою постійну часу я обчислив ωспр., тобто точку в якій крива починає спадати під нахилом =20дб/дек. Особливість моєї схеми є наявність конденсатора (С) на виході ланки, тобто вихідна напруга Uвих. буде пропорційна розрядці конденсатора. Порахувавши тривалість перехідного процесу теоретично вийшло, що tp=4,68c., а провівши експеримент тривалість перехідного процесу вийшла трошки більша, ні по розрахунках, це пояснюється тим, що існують експериментальна похибка і похибка приладів. При зніманні перехідної характеристики я побачив, що при подачі живлення мій графік спочатку став інтенсивно наростати, а пізніше інтенсивність зменшилась – це пояснює те, що конденсатор майже зарядився. |
|  |  |  |  |  | ДМТК 900919 800 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 24 |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
| 8. Список використаної літератури. Під редакцією Воронова А.А. “Теорія лінійних систем автоматичного управління”. 1986р. 367с. Мельников В.І., Сурков А.Н. “Теорія автоматичного регулювання і системи автоматики”. 1972р. 352с. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи. |
|  |  |  |  |  | ДМТК 900919 800 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 25 |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  | ДМТК 900918 800 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 27 |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  | ДМТК 900918 800 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 29 |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  | ДМТК 900918 800 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 30 |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  | ДМТК 900918 800 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 16 |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  | ДМТК 900918 800 ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 17 |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист |
| Зм | Лист | № докум. | Підпис | Дата |  |  |