- Загальні положення

# 1.1. Мета і задачі курсової роботи

Автомобільний транспорт займає в Україні провідне місце не тільки в економіці, але і в соціальній сфері з огляду на його природне призначення, він є єдиним видом транспорту, який доставляє пасажирів та вантажі “від дверей до дверей” і може функціонувати, незалежно від інших видів транспорту. В цілому провізні спроможності автотранспорту повної мірою повинні відповідати потребам народного господарства і населення та сприяти розвитку економіки країни.

З метою покращання підготовки майбутніх спеціалістів з експлуатації автомобільного транспорту з питань економіки та виробничого менеджменту і розроблені ці методичні вказівки.

Методичні вказівки побудовані таким чином, щоб усі техніко-економічні показники економічної ефективності реконструкції АТП виконувалися в певній логічній послідовності.

Вихідними даними для обчислення показників економічної ефективності реконструкції АТП є дані, які наведені у завданні на курсову роботу. Всі розрахунки техніко-економічних показників зводяться у відповідні таблиці і підтверджуються посиланнями на спеціальну літературу.

# 1.2. Структура курсової роботи

Структура курсової роботи включає наступні розділи:

- Розрахунок виробничої програми з експлуатації дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту (надалі ДТЗ).

- Розрахунок плану з обслуговування та виробничої програми з ТО і ремонту ДТЗ.

- Розрахунок плану витрат на матеріально-технічні ресурси АТП.

- Розрахунок планової чисельності працівників АТП.

- Розрахунок фонду заробітної плати працівників.

- Розрахунок амортизаційних відрахувань на відновлення ДТЗ.

- Розрахунок накладних витрат АТП.

- Розрахунок собівартості автотранспортної продукції.

- Розрахунок плану доходів та прибутків АТП.

- Розрахунок капітальних вкладень на реконструкцію АТП.

- Розрахунок економічної ефективності реконструкції АТП.

- Висновки.

- Список літератури.

2. Розрахунок виробничої програми з експлуатації дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту.

# 2.1. Розрахунок виробничої програми з експлуатації дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту вантажного АТП

Виробничу програму з експлуатації дорожніх транспортних засобів (ДТЗ) автомобільного транспорту розробляють проводиться на основі вихідних даних, які задаються у завданні на курсову роботу. Розрахунки показників виконуються по кожній марці ДТЗ окремо, а отримані результати записуються в табл 2.1.

Першим етапом цих розрахунків є визначення середньорічної кількості ДТЗ автомобільного транспорту, необхідної для виконання заданих обсягів перевезень вантажів і транспортного вантажообігу.

# Марка автомобіля ЗІЛ 130 Ві з ОдАЗ-885

Середньорічну кількість ДТЗ вираховують за формулою річного планового обсягу перевезень вантажів

,	од.,				(2.1)

де 	Асс – середньорічна кількість ДТЗ, од., тон – плановий річний обсяг перевезень, тонн, Wсд – середньодобовий виробіток одного ДТЗ, тонн, середньорічний режим роботи автотранспортного підприємства (АТП), дні. -

Для знаходження середньорічної кількості ДТЗ належить попередньо розрахувати середньодобовий виробіток одного ДТЗ даної марки.

Середньодобовий виробіток одного ДТЗ визначається на  основі експлуатаційних показників, які є в завданні на курсову роботу.

тонн,			    (2.2)

де	год- середній час в наряді, годин; км/год – середьотехнічна швидкість одиниці ДТЗ км/годину; т - номінальна вантажопідйомність одиниці ДТЗ, тонн; - коефіцієнт використання вантажопідйомності; км – довжина їздки з вантажем, км; - коефіцієнт використання пробігу; год - середній час простою під навантаженням розвантаженням ДТЗ, годин.

Потім визначають середньодобовий пробіг по кожній марці ДТЗ

, км 			                (2.3)

Далі визначають решту показників виробничої програми з експлуатації, а результати записують в табл.2.3.

Річні автомобіле-дні в господарстві (АDГ) показують скільки днів у році даний ДТЗ знаходиться в АТП.

, дні 					    (2.4)

Річні автомобіле-дні в експлуатації (АDЕ) – час (в днях) знаходження даного ДТЗ на лінії

, дні 					    (2.5)

Річні автомобіле-години в експлуатації (АГЕ) – час знаходження даного ДТЗ на лінії

, годин 				    (2.6)

Загальний пробіг ДТЗ автомобільного транспорту за рік (LЗ) залежить від середньодобового пробігу і часу роботи на лінії

, км				    (2.7)

# Пробіг з вантажем (LВ) залежить від коефіцієнта використання пробігу

, км				    (2.8)

Загальна річна кількість їздок ДТЗ з вантажем (NЇВ) розраховується наступним чином

(2.9)

# Середня експлуатаційна швидкість одиниці ДТЗ (VЕ) розраховується за формулою

, км/годину				  (2.10)

Річні автомобіле-години в русі всіх ДТЗ – різниця між часом в наряді і простоєм під навантажувально-розвантажувальними роботами (АГНР)

,годин    (2.11)

Річний виробіток ДТЗ на одну автомобіле-тонну в тоннах і в тонно-кілометрах визначають наступним чином

, т/ат						  (2.12)

, ткм/ат					              (2.13)

де qЗ - загальна вантажопідйомність всіх ДТЗ даної марки

, тонн.

# Марка автомобіля КамАЗ-5320

Середньорічну кількість ДТЗ вираховують за формулою річного планового обсягу перевезень вантажів

,	од.,				    (2.1)

де 	Асс – середньорічна кількість ДТЗ, од., тон – плановий річний обсяг перевезень, тонн, Wсд – середньодобовий виробіток одного ДТЗ, тонн, - середньорічний режим роботи автотранспортного підприємства (АТП), дні.

Для знаходження середньорічної кількості ДТЗ належить попередньо розрахувати середньодобовий виробіток одного ДТЗ даної марки.

Середньодобовий виробіток одного ДТЗ визначається на  основі експлуатаційних показників, які є в завданні на курсову роботу.

тонн,			    (2.2)

де	год- середній час в наряді, годин; км/год – середьотехнічна швидкість одиниці ДТЗ км/годину; т - номінальна вантажопідйомність одиниці ДТЗ, тонн; - коефіцієнт використання вантажопідйомності; км – довжина їздки з вантажем, км;

- коефіцієнт використання пробігу; год - середній час простою під навантаженням розвантаженням ДТЗ, годин.

# Потім визначають середньодобовий пробіг по кожній марці ДТЗ

, км 			                (2.3)

Далі визначають решту показників виробничої програми з експлуатації, а результати записують в табл.2.3.

Річні автомобіле-дні в господарстві (АDГ) показують скільки днів у році даний ДТЗ знаходиться в АТП.

, дні 					    (2.4)

Річні автомобіле-дні в експлуатації (АDЕ) – час (в днях) знаходження даного ДТЗ на лінії

, дні 					    (2.5)

Річні автомобіле-години в експлуатації (АГЕ) – час знаходження даного ДТЗ на лінії

, годин 				    (2.6)

Загальний пробіг ДТЗ автомобільного транспорту за рік (LЗ) залежить від середньодобового пробігу і часу роботи на лінії

, км				    (2.7)

# Пробіг з вантажем (LВ) залежить від коефіцієнта використання пробігу

, км				                (2.8)

Загальна річна кількість їздок ДТЗ з вантажем (NЇВ) розраховується наступним чином

(2.9)

# Середня експлуатаційна швидкість одиниці ДТЗ (VЕ) розраховується за формулою

, км/годину				  (2.10)

Річні автомобіле-години в русі всіх ДТЗ – різниця між часом в наряді і простоєм під навантажувально-розвантажувальними роботами (АГНР)

, годин	  (2.11)

Річний виробіток ДТЗ на одну автомобіле-тонну в тоннах і в тонно-кілометрах визначають наступним чином

, т/ат						  (2.12)

, ткм/ат					              (2.13)

де qЗ - загальна вантажопідйомність всіх ДТЗ даної марки

, тонн.

Таблиця 2.1. Розрахунок виробничої програми з експлуатації ДТЗ автомобільного транспорту вантажного АТП

| № | Назва показників | Умовне | Одиниця | Числові значення за варіантами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П/п |  | позначення | виміру | ГАЗ-53А | КамАЗ-5320 |
| 1 | Середньорічна кількість ДТЗ автомобільного транспорту | Асс | од. | 652 | 101 |
| 2 | Середньодобовий виробіток одного ДТЗ | Wсд | тонн | 2,548 | 46.9 |
| 3 | Номінальна вантажопідйомність одиниці ДТЗ |  | тонн | 4 | 16 |
| 4 | Довжина їздки ДТЗ з вантажем |  | км | 100 | 50 |
| 5 | Календарне число днів у році | DК | дні | 365 | 365 |
| 6 | Річні автомобіле-дні в господарстві всіх ДТЗ | АDГ | дні | 237980 | 36865 |
| 7 | Річні автомобіле-дні в експлуатації всіх ДТЗ | АDЕ | дні | 150689 | 22119 |
| 8 | Середньодобовий пробіг одного ДТЗ | LСД | км | 144.11 | 252.77 |
| 9 | Загальний річний пробіг всіх ДТЗ | LЗ | км | 21715791.79 | 5591019.63 |
| 10 | Загальний річний пробіг всіх ДТЗ з вантажем | LВ | км | 11292211.73 | 3242791.385 |
| 11 | Загальна річна кількість їздок ДТЗ з вантажем | NЇВ | їздок | 112920.863 | 64852.91 |
| 12 | Річні автомобіле-години в експлуатації всіх ДТЗ | АГЕ | годин | 1054823 | 185799.6 |
| 13 | Річні автомобіле-години в русі всіх ДТЗ | АГР | годин | 987070.48 | 130026.1 |
| 14 | Річний виробіток ДТЗ на одну автомобіле-тонну в тоннах | WТ/АТ | т/ат | 161.04 | 742.57 |
| 15 | Річний виробіток ДТЗ на одну автомобіле-тонну в тонно-км | WТкм/АТ | ткм/ат | 16104.3 | 37128.7 |
| 16 | Загальна вантажопідйомність всіх ДТЗ автомобільного транспорту |  | тонн | 2608 | 1616 |
| 17 | Середня експлуатаційна швидкість ДТЗ | Vе | км/год. | 20.587 | 30.09 |

.

3. Розрахунок плану з технічного обслуговування та виробничої програми з ТО і ремонту ДТЗ

Мета технічного обслуговування і ремонту – підтримання дорожніх транспортних засобів у технічно справному стані та належному зовнішньому вигляді, забезпечення надійності, економічності, безпеки руху та екологічної безпеки.

План з технічного обслуговування визначає кількість ТО і КР (далі дій) та їх трудомісткість за рік, в тому числі ПР на один ДТЗ, а виробнича програма – річну кількість впливів і річний обсяг робіт по всьому парку дорожніх транспортних засобів.

Для складання плану обслуговування необхідно знати загальний річний пробіг відповідної марки автомобіля (табл. 3.1), нормативи періодичності та трудомісткості впливів (табл. 3.1). Вказані норми і нормативи розраховуються на основі “Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту” [4]. У відповідності з цим положенням галузеві нормативи коректуються за допомогою коефіцієнтів залежно від:

- Категорії умов експлуатації – коефіцієнт К1 ;

- Модифікації ДТЗ та організації їх роботи – коефіцієнт К2 ;

- Природньо-кліматичних умов - коефіцієнт К3 ;

- Пробігів ДТЗ автомобільного транспорту з початку експлуатації –К4 ;

- Розмірів АТП та кількості технологічно-сумісних груп ДТЗ – коефіцієнт К5 .

Результуючий коефіцієнт коректування норм пробігу до капітального ремонту ДТЗ та нормативів періодичностей ТО і КР і трудомісткостей розраховується перемноженням відповідно тих, які стосуються конкретно його. Встановлено, що на періодичність ТО впливають умови експлуатації та природньо-кліматичні умови.

# Марка автомобіля ГАЗ-53А

# Коефіцієнт коректування нормативів періодичності ТО (К′ТО) дорівнює

.			 	    (3.1)

На пробіг ДТЗ до КР впливають умови експлуатації, модифікація ДТЗ і організація їх роботи та природньо-кліматичні умови. Отже,

.			    (3.2)

На величину нормативів трудомісткості ТО впливають модифікація ДТЗ, кількість технологічно-сумісних груп та розміри АТП. Тобто результуючий коефіцієнт коректування становитиме

.    			                (3.3)

На трудомісткість ПР ДТЗ мають вплив всі вищеперелічені чинники і результуючий коефіцієнт коректування цього нормативу дорівнює

.				    (3.4)

З урахуванням коефіцієнтів відкоректовані періодичності ТО та пробіг до КР визначаються із добутків

тис. км.			    (3.5)

тис. км.				    (3.6)

# Пробіг до капітального ремонту

тис.км                              (3,7)

Відкоректовані трудомістксті ремонтно-обслуговувальних дій розраховуються за формулами

люд-год.                                         (3,8)

люд-год                                                  (3,9)

люд.-год.	  (3.10)

Результати відкоректованих початкових нормативів ТО і ремонту ДТЗ автомобільного транспорту АТП зводять у таблицю відповідної форми (табл. 3.1).

Таблиця 3.1. Результати відкоректованих нормативів ТО і ремонту ДТЗ автомобільного транспорту АТП

| Види ТО | Позна | Один. | Норма- | Коефіцієнти | Скоректовані нормативи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| і ремонту | чення | виміру | тиви | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 |  |
| І. Періодичність ТО і пробіг до КР |
| 1. ТО-1 | LTO-1 | км | 4000 | 0,9 | - | 1,0 | - | - | 3600 |
| 2. ТО-2 | LTO-2 | км | 16000 | 0,9 | - | 1,0 | - | - | 14400 |
| 3. КР | LКР | км | 250000 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | - | - | 225000 |
| ІІ. Трудомісткість ТО і КР |
| 4. ЩО | tЩО | люд.-год | 0,45 | - | 1,0 | - | - | 0,8 | 0,36 |
| 5. ТО-1 | tТО-1 | люд.-год | 3 | - | 1,0 | - | - | 0,8 | 2,4 |
| 6. ТО-2 | tТО-2 | люд.-год | 10,9 | - | 1,0 | - | - | 0,8 | 8,72 |
| 7. ПР | tпр | люд.-год | 3,7 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 3,91 |

Кількість капітальних ремонтів і дій за рік по кожному типові ДТЗ автомобільного транспорту вираховується за формулами:

1) кількість капітальних ремонтів ДТЗ за рік (Nкр)

,		              (3.11)

2) кількість ТО-2 ДТЗ за рік (NТО-2)

,	  (3,12)		(3.10)

3) кількість ТО-1 ДТЗ за рік (NТО-1)

(3.13)

4) кількість Що ДТЗ за рік (NЩО)

(3.14)

Річні обсяги робіт (трудомісткість) з ШО, ТО-1, ТО-2 і ПР по кожному типові ДТЗ визначаються з виразів:

1) обсяги робіт з ЩО ДТЗ за рік (ТЩО)

, люд.-год.		              (3.15)

2) обсяги робіт з ТО-1 ДТЗ за рік (ТТО-1)

, люд.-год.		              (3.16)

3) обсяги робіт з ТО-2 ДТЗ за рік (ТТО-2)

, люд.-год.		              (3.17)

4) обсяги робіт з ПР ДТЗ за рік (ТПР)

люд.-год.		  (3.18)

Загальні річні обсяги робіт з ЩО, ТО-1, ТО-2 і ПР по кожному типові ДТЗ автомобільного транспорту обчислюються за формулою

люд-год.			                                                                                                              (3.19)

Загальний річний обсяг виробництва визначає загальну річну трудомісткість робіт кожного виду і є основою для розрахунку чисельності ремонтних робітників та побудови виробничої структури управління АТП.

# Марка автомобіля КамАЗ-5320

# Коефіцієнт коректування нормативів періодичності ТО (К′ТО) дорівнює

.				    (3.1)

На пробіг ДТЗ до КР впливають умови експлуатації, модифікація ДТЗ і організація їх роботи та природньо-кліматичні умови. Отже,

.			    (3.2)

На величину нормативів трудомісткості ТО впливають модифікація ДТЗ, кількість технологічно-сумісних груп та розміри АТП. Тобто результуючий коефіцієнт коректування становитиме

.    			                (3.3)

На трудомісткість ПР ДТЗ мають вплив всі вищеперелічені чинники і результуючий коефіцієнт коректування цього нормативу дорівнює

.		            	    (3.4)

З урахуванням коефіцієнтів відкоректовані періодичності ТО та пробіг до КР визначаються із добутків

тис. км.			    (3.5)

тис. км.				    (3.6)

# Пробіг до капітального ремонту

тис.км                            (3,7)

Відкоректовані трудомістксті ремонтно-обслуговувальних дій розраховуються за формулами

люд-год.                                                  (3,8)

люд-год                                                        (3,9)

люд.-год.	  (3.10)

Результати відкоректованих початкових нормативів ТО і ремонту ДТЗ автомобільного транспорту АТП зводять у таблицю відповідної форми (табл. 3.1).

Таблиця 3.1. Результати відкоректованих нормативів ТО і ремонту ДТЗ автомобільного транспорту АТП

| Види ТО | Позна | Один. | Норма- | Коефіцієнти | Скоректовані нормативи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| і ремонту | чення | виміру | тиви | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 |  |
| І. Періодичність ТО і пробіг до КР |
| 1. ТО-1 | LTO-1 | км | 4000 | 1,0 | - | 0,9 | - | - | 3600 |
| 2. ТО-2 | LTO-2 | км | 16000 | 1,0 | - | 0,9 | - | - | 14400 |
| 3. КР | LКР | км | 420000 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | - | - | 340200 |
| ІІ. Трудомісткість ТО і КР |
| 4. ЩО | tЩО | люд.-год | 1,15 | - | 1,0 | - | - | 1,05 | 1,208 |
| 5. ТО-1 | tТО-1 | люд.-год | 5 | - | 1,0 | - | - | 1,05 | 5,25 |
| 6. ТО-2 | tТО-2 | люд.-год | 19,9 | - | 1,0 | - | - | 1,05 | 20,895 |
| 7. ПР | tпр | люд.-год | 8,7 | 1,0 | 1,15 | 1,1 | 1,2 | 1,05 | 13,87 |

Кількість капітальних ремонтів і дій за рік по кожному типові ДТЗ автомобільного транспорту вираховується за формулами:

1) кількість капітальних ремонтів ДТЗ за рік (Nкр)

,		                          (3.11)

2) кількість ТО-2 ДТЗ за рік (NТО-2)

,	  (3.12)

3) кількість ТО-1 ДТЗ за рік (NТО-1)

(3.14)

4) кількість Що ДТЗ за рік (NЩО)

(3.15)

Річні обсяги робіт (трудомісткість) з ШО, ТО-1, ТО-2 і ПР по кожному типові ДТЗ визначаються з виразів:

1) обсяги робіт з ЩО ДТЗ за рік (ТЩО)

, люд.-год.		              (3.16)

2) обсяги робіт з ТО-1 ДТЗ за рік (ТТО-1)

, люд.-год.		  (3.17)

3) обсяги робіт з ТО-2 ДТЗ за рік (ТТО-2)

, люд.-год.		              (3.18)

4) обсяги робіт з ПР ДТЗ за рік (ТПР)

люд.-год.		 (3.19)

Загальні річні обсяги робіт з ЩО, ТО-1, ТО-2 і ПР по кожному типові ДТЗ автомобільного транспорту обчислюються за формулою

люд-год.	  (3.20)

Загальний річний обсяг виробництва визначає загальну річну трудомісткість робіт кожного виду і є основою для розрахунку чисельності ремонтних робітників та побудови виробничої структури управління АТП.

4. Розрахунок плану витрат на матеріально-технічні ресурси АТП

Потреба в матеріально-технічних ресурсах визначається на основі даних виробничої програми з експлуатації ДТЗ, діючих норм і нормативів, оптових цін на матеріально-технічні ресурси і відповідних коректуючих коефіцієнтів.

При розрахунку витрат на матеріально-технічні ресурси необхідно враховувати витрати на транспортування (КТР=1,03) (див. табл. 4.1).

# Марка автомобіля ГАЗ-53А

# Витрати палива на пробіг

(4.1)

на транспортну роботу

л.                                                                           (4.2)

# Лінійна витрата палива

л.                                                    (4.3)

# Додаткова витрата палива

л.                                                                 (4.4)

# Загальна потреба палива

л.                                                  (4.5)

# Сума витрат на паливо враховуючі коефіцієнт

грн.                                            (4.6)

# Змащувальні та інщі експлуатаційні матеріали

# Витрата на мастило для двигунів

грн.                              (4.7)

Витрати на трансмісійні мастила

грн..                                (4.8)

# Витрати на консистентні мастила

грн..                           (4.9)

# Загальні витрати на змащувальні матеріали

грн..              (4.10)

# Витрати на гас

грн..                         (4.11)

# Витрати на обтирочні матеріали

грн..                                           (4.12)

# Загальні річні витрати на відновлення та ремонт шин

грн..                 (4.13)

# Загальні витрати на запасні частини та матеріали

(4.14)

# Марка автомобіля КамАЗ-5320

# Витрати палива на пробіг

л.                                                                   (4.1)

на транспортну роботу

л.                                                                         (4.2)

на масу причепа

л. 					    (4.3)

# Лінійна витрата палива

л.                        (4.4)

# Додаткова витрата палива

л.                                                                    (4.5)

# Загальна потреба палива

л.                                                     (4.6)

# Сума витрат на паливо враховуючі коефіцієнт

грн.                                           (4.7)

# Змащувальні та інщі експлуатаційні матеріали

# Витрата на мастило для двигунів

грн.                               (4.8)

Витрати на трансмісійні мастила

грн..                            (4.9)

# Витрати на консистентні мастила

грн..                          (4.10)

# Загальні витрати на змащувальні матеріали

грн..                       (4.11)

# Витрати на гас

грн..                          (4.12)

# Витрати на обтирочні матеріали

грн..                                           (4.13)

# Загальні річні витрати на відновлення та ремонт шин

грн.. (4.14)

# Загальні витрати на запасні частини та матеріали

(4.15)

# Таблиця 4.1. Розрахунок витрат на матеріально-технічні ресурси

| № | Показники | Одиниця | Умовне | Формули для розрахунку | Числові значення по варіантам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | виміру | позначення | або обгрунтування | ГАЗ-53А | КамАЗ-5320 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І. Витрати на паливо та експлуатаційні матеріали |
| А. Паливо |
| 1. | Загальний річний пробіг ДТЗ | км | LЗ | Таблиці 2.1, 2.3, 2.5 і 2.6 | 21715791,79 | 5591019,63 |
| 2. | Річний обсяг транспортної роботи | ткм | РТКМ | Таблиці 2.1, 2.3, 2.5 і 2.6 |  |  |
| 3. | Загальна кількість їздок з вантажем | їздок | NЇВ | Таблиці 2.1, 2.3, 2.5 і 2.6 | 112920,863 | 64852,91 |
| 4. | Маса причепу (напівпричепу) без вантажу | т | mпр | [1] | - | 3500 |
| 5. | Норми витрат палива: |  |  |  |  |  |
|  | - на пробіг | л | НКМ | [2] | 25 | 25 |
|  | - на транспортну роботу | л | НТКМ | [2] | 2 | 1,3 |
|  | - на масу причепу | л | Нm | [2] | - | 1,3 |
| 6. | Витрати палива: |  |  |  |  |  |
|  | - на пробіг | л | ПКМ | LЗ* НКМ/100 | 5428947,95 | 1397754,91 |
|  | - на транспортну роботу | л | ПТКМ | РТКМ* НТКМ/100 | 840000 | 780000 |
|  | - на масу причепу | л | Пm | LЗ* mпр * НПР/100 | - | 254391,39 |
| 7. | Лінійні витрати палива | л | Па | ПКМ + ПТКМ + ПЪВ + Пm | 62689479,5 | 2432146,3 |
| 8. | Додаткові витрати палива в зимовий період і на внутрішньогаражні і технічні потреби | л | Пдод. | Па*0,02 | 125378,96 | 48642,93 |
| 9. | Загальна потреба палива | л | Пзаг. | Па + Пдод. | 6394326,91 | 2480789,23 |
| 10. | Ціна 1 л палива | грн. | Цп | За діючими цінами | 2,65 | 2,75 |
| 11. | Сума витрат на паливо з врахуванням КТР | грн. | Сп | Пзаг. * Цп * Ктр | 17453315,3 | 2480789,23 |
| Б. Змащувальні та інші експлуатаційні матеріали |
| 12. | Витрати на мастила для двигунів | грн. | Смд | Пзаг. *Нмд* Цмд * Ктр/100 | 11064774,33 | 572367,69 |
| 13. | Витрати на трасмісійні мастила | грн. | Смт | Пзаг. *Нмт* Цмт * Ктр/100 | 177826,23 | 91987,66 |
| 14. | Витрати на консистентні мастила | грн. | Смк | Пзаг. *Нмк* Цмк * Ктр/100 | 164653,92 | 89432,45 |
| 15. | Загальні витрати на змащувальні матеріали | грн. | См | Смд + Смт + Смк | 1448954,48 | 753787,8 |
| 16. | Витрати на гас | грн. | Сг | 0,002*Пзаг. * Цг * Ктр | 36882,48 | 14309,19 |

# Продовження табл. 4.1

| 17. | Витрати на обтирочні матеріали | грн. | Сом | Асс *Ном* Цом * Ктр | 19340,93 | 2996,064 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17а | Примітка: 1) Нмд, Нмт, Нмк – норма витрат відповідних марок мастил; 2) Цмд, Цмт, Цмк – ціна відповідних марок мастил (1 л або 1 кг); 3) Цг і Цом – відповідно ціна 1 л гасу і 1 кг обтирочних матеріалів; 4) норма витрат обтирочних матеріалів | л. | Нмд |  | 2.1 | 2.8 |
|  |  | л. | Нмт |  | 0.3 | 0.4 |
|  |  | л. | Нмк |  | 0.25 | 0.39 |
|  |  | грн. | Цмд | За діючими цінами | 8 | 8 |
|  |  | грн. | Цмт | За діючими цінами | 9 | 9 |
|  |  | грн. | Цмк | За діючими цінами | 10 | 10 |
|  |  | грн. | Цг | За діючими цінами | 2.8 | 2.8 |
|  |  | грн. | Цом | За діючими цінами | 1.2 | 1.2 |
| ІІ. Річні витрати на відновлення та ремонт шин |
| 18. | Загальний річний пробіг ДТЗ | км | LЗ | Табл. 2.1, 2.3, 2.5 і 2.6 | 21715791.79 | 5591019.63 |
| 19. | Ціна одного комплекту автомобільних шин | грн. | ЦШ | Згідно діючих цін | 350 | 370 |
| 20. | Норма на відновлення і ремонт шин на 1000 км пробігу | % | НШ | [3] | 0.78 | 0.78 |
| 21. | Кількість однотипних комплектів шин на ДТЗ (без запасних) | шт. | nш | [1] | 6 | 10+8 |
| 22. | Загальні річні витрати на відновлення та ремонт шин | грн. | СШ | Lз*Цш *Нш* nш * Ктр/100*1000 | 366375.8 | 299155.56 |
| ІІІ. Річні витрати на запасні частини та матеріали для ТО і ПР |
| 23. | Загальний річний пробіг ДТЗ | км | LЗ | Табл. 2.1, 2.3, 2.5 і 2.6 | 21715791.79 | 5591019.63 |
| 24. | Норми витрат на запасні частини | грн./1000км | Нзч | [4] | 16.07 | 58.7 |
| 25. | Норми витрат на матеріали | грн./1000км | Нм | [4] | 31.36 | 66.98 |
| 26. | Поправочні коефіцієнти, які враховують |  |  |  |  |  |
|  | - умови експлуатації | - | К1 | [4] | 1.10 | 1.00 |
|  | - модифікацію ДТЗ | - | К2 | [4] | 1.00 | 1.10 |
|  | - природньо-кліматичні умови | - | К3 | [4] | 1.00 | 1.1 |
| 27 | Загальні витрати на запасні частини та матеріали | грн. | Сзч.м. | LЗ(Нм + НЗч * К1 * К2* К3)* *КТР/1000 | 1096823.6 | 794747.84 |

5. Розрахунок планової чисельності працівників АТП

Розрахунок необхідної чисельності працівників АТП проводиться у такій послідовності:

- Чисельності водіїв.

- Чисельності ремонтних і допоміжних робітників.

- Чисельності фахівців (інженерно-технічних працівників і службовців)

Методику визначення планової чисельності працівників на АТП розглянемо в зазначеній послідовності.

# Марка автомобіля ГАЗ-53А

Планову чисельність водіїв розраховують за формулою:

, чол.				(5.1)

де ФР.В.. – фонд робочого часу водія на плановий період, годин;– коефіцієнт підвищення продуктивності праці.

Для знаходження планового фонду часу робітника АТП використовується формула

(5.2)

Де – кількість календарних днів у плановому періоді, дні; - кількість вихідних днів у плановому періоді, дні; - кількість святкових днів у плановому періоді, днів; - кількість днів основної відпустки, днів; - кількість днів додаткової відпустки, днів; - кількість днів невиходів на роботу через хворобу в плановому періоді часу, дні; - кількість невиходів на роботу з інших причин, згідно закону, дні; ТЗМ – тривалість роботи за зміну, годин; – відповідно кількість передвихідних і передсвяткових днів у плановому періоді часу, які співпадають з відпусткою, дні; – час, на який скорочується тривалість робочого часу перед вихідними і святковими днями, годин.

Планова чисельність ремонтних робітників визначається на основі трудомісткості робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів, фонду часу ремонтного робітника за плановий період часу (ФРР) і коефіцієнта підвищення продуктивності праці ремонтного робітника

Перевиконання норми становить :

, чол.			                                                                                                                        (5.3)

Згідно з існуючим “Положенням про технічне обслуговування та ремонт автомобілів” [4] трудомісткість допоміжних робіт становить 20-30% від трудомісткості робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів. Планову чисельність допоміжних робітників обчислюють аналогічно розрахунку чисельності ремонтних робітників.

чол.

(5.4)

Виходячи із загальної кількості працюючих з додатку визначаємо кількість фахівців та заносимо дані в таблицю 1.5.

Таблиця 1.5

| Функція управління | Кількість працюючих (Додаток) |
| --- | --- |
| Загальне керівництво | 4 |
| Техніко-економічне планування | 4 |
| Організація праці і заробітної плати | 3 |
| Бухгалтерський облік і фінансова діяльність | 8 |
| Матеріально-технічне постачання | 5 |
| Комплектування і підготовка кадрів | 3 |
| Загальне діловодство і господарське обслуговування | 2 |
| Експлуатаційна служба | 21 |
| Технічна служба | 16 |

# Марка автомобіля КамАЗ-5320

Планову чисельність водіїв розраховують за формулою:

, чол.				(5.1)

де ФР.В.. – фонд робочого часу водія на плановий період, годин;– коефіцієнт підвищення продуктивності праці.

Для знаходження планового фонду часу робітника АТП використовується формула

(5.2)

Де – кількість календарних днів у плановому періоді, дні; - кількість вихідних днів у плановому періоді, дні; - кількість святкових днів у плановому періоді, днів; - кількість днів основної відпустки, днів; - кількість днів додаткової відпустки, днів; - кількість днів невиходів на роботу через хворобу в плановому періоді часу, дні; - кількість невиходів на роботу з інших причин, згідно закону, дні; ТЗМ – тривалість роботи за зміну, годин; – відповідно кількість передвихідних і передсвяткових днів у плановому періоді часу, які співпадають з відпусткою, дні; – час, на який скорочується тривалість робочого часу перед вихідними і святковими днями, годин.

Планова чисельність ремонтних робітників визначається на основі трудомісткості робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів, фонду часу ремонтного робітника за плановий період часу (ФРР) і коефіцієнта підвищення продуктивності праці ремонтного робітника

Перевиконання норми становить :

,чол.     (5.3)

Згідно з існуючим “Положенням про технічне обслуговування та ремонт автомобілів” [4] трудомісткість допоміжних робіт становить 20-30% від трудомісткості робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів. Планову чисельність допоміжних робітників обчислюють аналогічно розрахунку чисельності ремонтних робітників.

чол.      (5.4)

Виходячи із загальної кількості працюючих з додатку визначаємо кількість фахівців та заносимо дані в таблицю 1.5.

Таблиця 1.5.

| Функція управління | Кількість працюючих (Додаток) |
| --- | --- |
| Загальне керівництво | 2 |
| Техніко-економічне планування | 2 |
| Організація праці і заробітної плати | 2 |
| Бухгалтерський облік і фінансова діяльність | 4 |
| Матеріально-технічне постачання | 1 |
| Комплектування і підготовка кадрів | 1 |
| Загальне діловодство і господарське обслуговування | 1 |
| Експлуатаційна служба | 7 |
| Технічна служба | 6 |

Чисельність фахівців (ІТП і службовців) визначається на основі багатофакторного аналізу функціонального розподілу праці в сфері управління та обслуговування автотранспортного процесу перевезень вантажів і пасажирів шляхом поетапного їх розрахунку. (Додаток №1)

6. Розрахунок річного загального фонду заробітної плати АТП.

6.1. Розрахунок річного загального фонду заробітної плати водіїв

Оплата водіїв здійснюється, як правило, на основі однієї з двох форм оплати праці, тобто погодинної або відрядної. Кожна з вказаних форм оплати праці має відповідну кількість систем оплати праці водіїв – проста погодинна; погодинно-преміальна; проста відрядна та відрядно-преміальна.

# Марка автомобіля ГАЗ-53А

# Заробітна плата водіїв складається з основної (ЗПВО) та додаткової (ЗПВД)

грн.			(6.1)

Основна заробітна плата водіїв визначається по різному в залежності від форм і системи оплати праці.

При погодинній формі оплати праці основна заробітна плата буде визначатися за формулою

, грн.	(6.2)

де – тарифна ставка водія за 1 годину роботи, грн.

Для визначення загальної суми доплат водіям вантажних автомобілів спочатку необхідно розрахувати всі види надбавок і доплат до тарифних ставок за відпрацьований водієм час.

Сума надбавок водіям за класність визначається за наступними формулами:

для водіїв, працюючих на вантажних автомобілях

, грн.	(6.3)

де – місячна тарифна ставка водія ІІІ-го класу, грн; ТВ – відпрацьований водієм час, місяців (ТВ=12); N(В і N(В – відповідно кількість водіїв І-го та ІІ-го класу, чоловік.

Орієнтовну структуру водіїв за класами кваліфікації залежно від типу автомобілів наведено в табл. 6.1.

# Таблиця 6.1. Структура розподілу водіїв за класами в залежності від типу ДТЗ

| Клас | Вантажні автомобілів великої вантажопідйомності | Кількість водіїв відповідного класу |
| --- | --- | --- |
| кваліфікації водіїв | У відсотках |  |
| І | 30 | 156 |
| ІІ | 50 | 218 |
| ІІІ | 20 | 250 |
| РАЗОМ | 100 | 624 |

Розмір доплати за керівництво бригадою водіїв складає до 50% тарифної ставки бригадира і сума даної доплати визначається наступним чином

, грн.				(6.4)

де NБР – кількість бригадирів-водіїв, чол. (NБР=0,1* NВ); РБР – процент доплати за бригадирство; ТБР – відпрацьований водіями час на посаді бригадира, місяців (ТБР=12).

Доплата за роботу водіїв в нічний час, тобто з 22-00 до 6-00 годин наступного дня, нараховується до 40% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час.

, грн.				            (6.5)

де СГв – годинна тарифна ставка водія ІІІ-го класу, грн; АГн – кількість годин роботи водіїв в нічний час, годин, (АГн=0,1АГе); Рн – процент доплати за роботу водіїв в нічний час, % (Рн=до 50%).

Розрахунок суми доплат водіям вантажних ДТЗ за роботу у святкові та вихідні дні здійснюються за формулами:

для погодинної форми заробітної плати водіїв

, грн.					(6.6)

АГЕ– кількість автомобіле-годин експлуатації автомобіля у святкові і вихідні дні, автомобіле-годин .

При перевезенні вантажів, навантаження яких не вимагає великого фізичного зусилля, допускається за згодою водія суміщення ним обов’язків вантажника (експедитора) з оплатою цієї роботи до 100% тарифної ставки (окладу) суміщуваних працівників або відсутнього працівника, тобто

, грн			            (6.7)

де – місячна тарифна ставка вантажника (експедитора), грн.; РВН – процент доплати за суміщення водіями обов’язків вантажника (експедитора) (РВН=50%); NВН – кількість водіїв, які виконують обов’язки вантажника, чол. (NВ =0,1*NВ).

Сума розглянутих надбавок і доплат є нічим іншим як фондом доплати водіям (ДПВ), тобто:

(6.8)

Премія водіям розраховується за наступними формулами:

при погодинній оплаті праці

, грн.			            (6.9)

де РПР – процент премії водіям, % (РПР=25(50%).

Додаткова заробітна плата водіїв складається із оплати чергових профспілкових відпусток, оплати виконаних державних і громадських обов’язків та інших випадків оплати невідпрацьованого часу. Розмір додаткової заробітної плати ЗПВД обчислюється наступним чином

(6,10)

де ДО – кількість днів основної відпустки; ДІНШ –дні неявок на роботу з інших причин, згідно законодавчих нормативів; ДК – кількість днів у році (місяці); ДВ і ДСВ – відповідно кількість вихідних і святкових днів у році (місяці).

# Марка автомобіля КамАЗ-5320

# Заробітна плата водіїв складається з основної (ЗПВО) та додаткової (ЗПВД)

грн.			            (6.1)

Основна заробітна плата водіїв визначається по різному в залежності від форм і системи оплати праці.

При погодинній формі оплати праці основна заробітна плата буде визначатися за формулою

, грн.	(6.2)

де – тарифна ставка водія за 1 годину роботи, грн.

Для визначення загальної суми доплат водіям вантажних автомобілів спочатку необхідно розрахувати всі види надбавок і доплат до тарифних ставок за відпрацьований водієм час.

Сума надбавок водіям за класність визначається за наступними формулами:

для водіїв, працюючих на вантажних автомобілях

, грн.	            (6.3)

де – місячна тарифна ставка водія ІІІ-го класу, грн; ТВ – відпрацьований водієм час, місяців (ТВ=12); N(В і N(В – відповідно кількість водіїв І-го та ІІ-го класу, чоловік.

Орієнтовну структуру водіїв за класами кваліфікації залежно від типу автомобілів наведено в табл. 6.1.

# Таблиця 6.1. Структура розподілу водіїв за класами в залежності від типу ДТЗ

| Клас | Вантажні автомобілів великої вантажопідйомності | Кількість водіїв відповідного класу |
| --- | --- | --- |
| кваліфікації водіїв | У відсотках |  |
| І | 30 | 24 |
| ІІ | 50 | 34 |
| ІІІ | 20 | 39 |
| РАЗОМ | 100 | 97 |

Розмір доплати за керівництво бригадою водіїв складає до 50% тарифної ставки бригадира і сума даної доплати визначається наступним чином

, грн.				            (6.4)

де NБР – кількість бригадирів-водіїв, чол. (NБР=0,1* NВ); РБР – процент доплати за бригадирство; ТБР – відпрацьований водіями час на посаді бригадира, місяців (ТБР=12).

Доплата за роботу водіїв в нічний час, тобто з 22-00 до 6-00 годин наступного дня, нараховується до 40% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час.

, грн.				            (6.5)

де СГв – годинна тарифна ставка водія ІІІ-го класу, грн; АГн – кількість годин роботи водіїв в нічний час, годин, (АГн=0,1АГе); Рн – процент доплати за роботу водіїв в нічний час, % (Рн=до 50%).

Розрахунок суми доплат водіям вантажних ДТЗ за роботу у святкові та вихідні дні здійснюються за формулами:

для погодинної форми заробітної плати водіїв

, грн.					(6.6)

АГЕ– кількість автомобіле-годин експлуатації автомобіля у святкові і вихідні дні, автомобіле-годин .

При перевезенні вантажів, навантаження яких не вимагає великого фізичного зусилля, допускається за згодою водія суміщення ним обов’язків вантажника (експедитора) з оплатою цієї роботи до 100% тарифної ставки (окладу) суміщуваних працівників або відсутнього працівника, тобто

, грн			            (6.7)

де – місячна тарифна ставка вантажника (експедитора), грн.; РВН – процент доплати за суміщення водіями обов’язків вантажника (експедитора) (РВН=50%); NВН – кількість водіїв, які виконують обов’язки вантажника, чол. (NВ =0,1*NВ).

Сума розглянутих надбавок і доплат є нічим іншим як фондом доплати водіям (ДПВ), тобто:

(6.8)

Премія водіям розраховується за наступними формулами:

при погодинній оплаті праці

, грн.			            (6.9)

де РПР – процент премії водіям, % (РПР=25(50%).

Додаткова заробітна плата водіїв складається із оплати чергових профспілкових відпусток, оплати виконаних державних і громадських обов’язків та інших випадків оплати невідпрацьованого часу. Розмір додаткової заробітної плати ЗПВД обчислюється наступним чином

(6.10)

де ДО – кількість днів основної відпустки; ДІНШ –дні неявок на роботу з інших причин, згідно законодавчих нормативів; ДК – кількість днів у році (місяці); ДВ і ДСВ – відповідно кількість вихідних і святкових днів у році (місяці).

# 6.2. Розрахунок загального фонду заробітної плати ремонтних і допоміжних робітників

Для робітників, зайнятих на технічному обслуговуванні і поточному ремонті ДТЗ і найбільше розповсюдження отримали проста погодинна та погодинно-преміювальна системи оплати праці.

# Марка автомобіля ГАЗ-53А

Загальна сума заробітної плати ремонтних і допоміжних робітників з погодинно-преміювальною системою оплати праці визначається за наступною формулою

(6.11)

де ТЩО, ТТО-1, ТТО-2 і ТПР – відповідно загальна трудомісткість щоденного, першого, другого обслуговування та поточного ремонту ДТЗ, люд./годин; СГЩО, СГТО-1, СГТО-2 і СГПР – відповідно тарифні ставки ремонтних робітників-погодинників, які виконують ЩО, ТО-1, ТО-2 і ПР ДТЗ, грн/година; ДПВШ, ДПНЧ, ДПСП, ДПБР, ДПМ – відповідно доплати: за роботу у важких і шкідливих умовах праці; за роботу у нічний час; за суміщення професій (посад); за керівництво бригадою; за високу кваліфікаційну майстерність, грн.; ПРРР – сума премії ремонтним робітникам, грн.; ЗПРР(Д) – сума додаткової заробітної плати ремонтних робітників, грн.

Сума додаткової заробітної плати ремонтних робітників визначається за формулою:

(6.12)

де ЗПРР(О) – сума основної заробітної плати ремонтних робітників-погодинників, грн.

(6.13)

# Заробітна плата додаткових робітників

(6.14)

Доплата за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці складає 8(12% тарифної ставки (окладу) в залежності від результатів атестації робочих місць. Сума такої доплати розраховується за формулою

, грн.			          (6.15)

де ТВШ – загальна трудоміскість важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умов праці, люд./годин; (ТВШ=0,15*ТЗАГ); СГРР – годинна тарифна ставка (оклад) ремонтного та допоміжного робітника ІІІ розряду, грн.; РВШ – процент доплати за роботу у важких і шкідливих та особливо шкідливих умовах праці.

Сума доплат ремонтним та допоміжним робітникам за роботу у нічний час визначаються згідно формули

, грн.			          (6.16)

де ТНЧ – загальна трудомісткість робіт, які виконуються ремонтними та допоміжними робітниками в нічний час, люд./годин; (ТНЧ=0,1*ТЗАГ); РНЧ – процент доплати за роботу в нічний час, % (РНЧ до 40%).

Для розрахунку суми доплат за суміщення професій (посад), за виконання обов’язків тимчасового відсутнього працівника використовується наступна формула:

, грн.		                      (6.17)

де СГРР – годинна тарифна ставка ремонтного робітника-сумісника, грн; ТСП – відпрацьований ремонтними (допоміжними) робітниками час на посаді сумісника відповідної професії (ТСП=(0,10-0,15)Т З); РСП – процент доплати за суміщення професії (посади), % (РСП до 50%).

За керівництво бригадою ремонтних (допоміжних) робітників нараховується відповідна сума доплати яка визначається за формулою

, грн.			          (6.18)

де N(БР – кількість бригадирів-ремонтників, чол. (N(БР=(0,08-0,14) NРР); ТБР – відпрацьований ремонтними робітниками час на посаді бригадирів, місяців (ТБР=12); РБР – процент доплати за бригадирство, (РБР до 50%).

Сума доплати ремонтним (допоміжним) робітникам за високу кваліфікаційну майстерність визначається за формулою

, грн.			          (6.19)

де N‘РР – відповідна чисельність ремонтних (допоміжних) робітників відповідного кваліфікаційного розряду (ІІІ, ІV, V, VI), які володіють високою кваліфікаційною майстерністю, чол. (N‘РР=0,15* NРР); ТМ – відпрацьований час ремонтними (допоміжними) робітниками з високою кваліфікаційною майстерністю, місяць; РМ – процент доплати ремонтним (допоміжним) робітникам за високу кваліфікаційну майстерність, %, (РМ до 30%).

Премія ремонтним і допоміжним робітникам нараховується за наступною формулою:

(6.20)

де Рпр- процент премії ремонтним і допоміжним робітникам (Рпр=25-50%).

# Марка автомобіля КамАЗ-5320

Загальна сума заробітної плати ремонтних і допоміжних робітників з погодинно-преміювальною системою оплати праці визначається за наступною формулою

(6.11)

де ТЩО, ТТО-1, ТТО-2 і ТПР – відповідно загальна трудомісткість щоденного, першого, другого обслуговування та поточного ремонту ДТЗ, люд./годин; СГЩО, СГТО-1, СГТО-2 і СГПР – відповідно тарифні ставки ремонтних робітників-погодинників, які виконують ЩО, ТО-1, ТО-2 і ПР ДТЗ, грн/година; ДПВШ, ДПНЧ, ДПСП, ДПБР, ДПМ – відповідно доплати: за роботу у важких і шкідливих умовах праці; за роботу у нічний час; за суміщення професій (посад); за керівництво бригадою; за високу кваліфікаційну майстерність, грн.; ПРРР – сума премії ремонтним робітникам, грн.; ЗПРР(Д) – сума додаткової заробітної плати ремонтних робітників, грн.

Сума додаткової заробітної плати ремонтних робітників визначається за формулою:

(6.12)

де ЗПРР(О) – сума основної заробітної плати ремонтних робітників-погодинників, грн.

(6.13)

# Заробітна плата додаткових робітників

(6.14)

Доплата за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці складає 8(12% тарифної ставки (окладу) в залежності від результатів атестації робочих місць. Сума такої доплати розраховується за формулою

, грн.			          (6.15)

де ТВШ – загальна трудоміскість важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умов праці, люд./годин; (ТВШ=0,15*ТЗАГ); СГРР – годинна тарифна ставка (оклад) ремонтного та допоміжного робітника ІІІ розряду, грн.; РВШ – процент доплати за роботу у важких і шкідливих та особливо шкідливих умовах праці.

Сума доплат ремонтним та допоміжним робітникам за роботу у нічний час визначаються згідно формули

, грн.			                      (6.16)

де ТНЧ – загальна трудомісткість робіт, які виконуються ремонтними та допоміжними робітниками в нічний час, люд./годин; (ТНЧ=0,1*ТЗАГ); РНЧ – процент доплати за роботу в нічний час, % (РНЧ до 40%).

Для розрахунку суми доплат за суміщення професій (посад), за виконання обов’язків тимчасового відсутнього працівника використовується наступна формула:

, грн.			                      (6.17)

де СГРР – годинна тарифна ставка ремонтного робітника-сумісника, грн; ТСП – відпрацьований ремонтними (допоміжними) робітниками час на посаді сумісника відповідної професії (ТСП=(0,10-0,15)Т З); РСП – процент доплати за суміщення професії (посади), % (РСП до 50%).

За керівництво бригадою ремонтних (допоміжних) робітників нараховується відповідна сума доплати яка визначається за формулою

, грн.			                      (6.18)

де N(БР – кількість бригадирів-ремонтників, чол. (N(БР=(0,08-0,14) NРР); ТБР – відпрацьований ремонтними робітниками час на посаді бригадирів, місяців (ТБР=12); РБР – процент доплати за бригадирство, (РБР до 50%).

Сума доплати ремонтним (допоміжним) робітникам за високу кваліфікаційну майстерність визначається за формулою

, грн.			          (6.19)

де N‘РР – відповідна чисельність ремонтних (допоміжних) робітників відповідного кваліфікаційного розряду (ІІІ, ІV, V, VI), які володіють високою кваліфікаційною майстерністю, чол. (N‘РР=0,15* NРР); ТМ – відпрацьований час ремонтними (допоміжними) робітниками з високою кваліфікаційною майстерністю, місяць; РМ – процент доплати ремонтним (допоміжним) робітникам за високу кваліфікаційну майстерність, %, (РМ до 30%).

Премія ремонтним і допоміжним робітникам нараховується за наступною формулою:

(6.20)

де Рпр- процент премії ремонтним і допоміжним робітникам (Рпр=25-50%).

6.3. Розрахунок загального фонду заробітної плати фахівців

Оплата праці керівників, ІТП і службовців АТП визначаеться згідно з відповідними схемами посадових окладів, розміри яких диференційовані залежно від обсягу робіт, ступеня відповідальності, їх кваліфікації, складності і умов праці. Всі дані зведемо в таблицю 1

Крім основної заробітної плати вони можуть отримувати доплати до основного місячного окладу і премії за виконання і перевиконання завдань із зростанням продуктивності праці, підвищення якості роботи, за краще використання матеріальних і трудових ресурсів, за виконання особливо важливої роботи та інші.

# Таблиця 6.1

| Посада | Кількість працюючих | місячний посадовий оклад грн.. | заробітна плата за рік грн.. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ГАЗ-53А | КамАЗ-5320 | ГАЗ-53А | КамАЗ-5320 | ГАЗ-53А | КамАЗ-5320 |
| Загальне керівництво 1.Директор АТП 2.Головний інженер 3.Заступник з експлуатації 4.Засступник з економіки | 1 1 1 1 | 1 1 - - | 800 720 700 700 | 800 720 - - | 14880 13392 13020 13020 | 14880 13392 - - |
| Техніко-економічне планування 1.Начальник відділу 2.Старший економіст 3.Економіст | 1 1 2 | 1 1 - | 680 660 640 | 680 660 - | 12648 12276 23808 | 12648 12276 - |
| Організація праці і заробітної плати 1.Начальник відділу 2.Економіст (інженер) 3.Технік | 1 1 1 | 1 1 - | 670 660 620 | 670 660 - | 12462 12276 11532 | 12462 12276 - |
| Бухгалтерський облік і фінансова діяльність 1.Головний бухгалтер 2.Заступник головного бух. 3.Бухгалтер 4.Касир 5.Інкасатор 6.Економіст 7.Юристконсульт | 1 1 1 1 2 1 1 | 1 1 1 1 - - - | 700 650 620 540 400 650 640 | 700 650 620 540 - - - | 13020 12090 11532 10044 14880 12090 11904 | 13020 12090 11532 10044 - - - |
| Матеріально технічне постачання 1.Начальник відділу 2.Товарознавець 3.Економіст 4.Завідувач складом 5.Агент з постачання | 1 1 1 1 1 | 1 - - - - | 690 580 670 500 400 | 690 - - - - | 12834 10788 12462 9300 7440 | 13834 - - - - |
| Комплектування і підготовка кадрів 1.Начальник відділу 2.Інспектор 3.Інженер з підготовки кадрів | 1 1 1 | 1 - - | 670 450 400 | 670 - - | 12462 8370 7440 | 12462 - - |
| Загальне діловодство і господарське обслуговування 1.Завідувач канцелярією 2.Секретар друкарка | 1 1 | 1 - | 450 400 | 450 - | 8370 7440 | 8370 - |
| Експлуатаційна служба 1.Нач. відділу безпеки руху 2.Нач. відділу експлуатації 3.Заст. нач відділу з експлуатації 4.Нач. гаража 5.Нач. колони 6.Механік колони 7.Інженер 8.Диспечер 9.Технік 10.Таксирувальник 11.Нарядчик | 1 1 1 1 1 2 3 5 3 2 4 | 1 1 - 1 1 1 1 1 - - - | 650 630 580 570 550 540 510 480 460 420 350 | 650 630 - 570 550 540 510 480 - - - | 12090 11718 10788 10602 10230 20088 18972 44640 25668 15624 26040 | 12090 11718 - 10602 10230 10044 9486 8928 - - - |
| Технічна служба 1.Нач. тех. відділу 2.Нач. відділу тех. контролю 3.Заст. нач. Відділу 4.Головний механік 5.Майстер 6.Нач. ремонтних майстерень 7.Механік 8.Нач. зміни 9.Інженер 10.Технік | 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 | 1 1 1 1 1 1 - - - - | 640 620 550 500 450 440 400 380 370 340 | 640 620 550 500 450 440 - - - - | 11904 11532 10230 9300 16740 8184 14880 14136 20646 12648 | 11904 11532 10230 9300 8370 8184 - - - - |
|  | 667926 | 14640 |

Продовження таблиці 6.1

Величина заробітної плати фахівців за рік розраховується наступним чином:

, грн.			          (6.21)

де Окіс- місячний посадовий оклад керівника(ІТП, службовця), грн; nм- кількість місяців роботи керівника у відповідному періоді часу; - сума доплат до місячного посадового окладу керівника, грн; -сума місячної премії керівникам (ІТП, службовцям), грн.

# 6.4. Розрахунок сумарного фонду заробітної плати працюючих АТП

Сумарний фонд заробітної плати працюючих АТП визначається за формулою:

# Марка автомобіля КамАЗ-53А

,

грн.  (6.22)

# Марка автомобіля КамАЗ-5320

грн..  (6,22)

7. Розрахунок суми амортизаційних відрахувань на відновлення ДТЗ автомобільного транспорту.

Для визначення суми амортизаційних відрахувань необхідно знати балансову вартість ДТЗ, норми амортизаційних відрахувань і середній пробіг ДТЗ з початку експлуатації.

# Марка автомобіля ГАЗ-53А

Сума амортизаційних відрахувань розраховується за наступною формулою:

, грн	                                    (7.1)

де Ц'ба - залишкова балансова вартісь ДТЗ, грн; На - норма амортизації, % (На=15%).

, грн.	(7.2)

де Цб.в. - початкова балансова вартість ДТЗ, грн; Lср - середній пробіг з початку експлуатації, км; і - відповідно нормативний пробіг до 1-го і 2-го капітального ремонту, км.

# Марка автомобіля КамАЗ-5320

Сума амортизаційних відрахувань розраховується за наступною формулою:

, грн				(7.1)

де Ц'ба - залишкова балансова вартісь ДТЗ, грн; На - норма амортизації, % (На=15%).

, грн.		(7.2)

де Цб.в. - початкова балансова вартість ДТЗ, грн; Lср - середній пробіг з початку експлуатації, км;.  і  - відповідно нормативний пробіг до 1-го і 2-го капітального ремонту, км.

8. Розрахунок накладних витрат

Накладні витрати включають всі інші витрати автотранспортного підприємства, які пов’язані з транспортним процесом і які ще визначені.

До них відносяться:

- адміністративно-управлінські витрати;

- загальновиробничі витрати;

- відрахування на утримання вищестоячої організації.

При виконанні курсової роботи розрахунок кожної з цих статей витрат не проводиться. Приймається умовна величина цих витрат в розмірі 60-70% від фонду заробітної палти АТП.

# Марка автомобіля ГАЗ-53А

, грн				(8.1)

# Марка автомобіля КамАЗ-5320

, грн				(8.1)

9. Відрахування від фонду заробітної плати АТП

# Марка автомобіля ГАЗ-53А

Відрахування на державне соціальне страхування приймається в розмірі 2,9% від загального фонду заробітної плати АТП:

, грн.				(9.1)

Відрахування у пенсійний фонд -  32% від загального фонду заробітної плати:

, грн.				(9.2)

Відрахування у фонд зайнятості –2,1% від загального фонду заробітної плати:

, грн.				(9.3)

Відрахування у фонд страхування від нещастних випадків 1,02% від загального фонду заробітної плати:

, грн				(9.4)

# Марка автомобіля КамАЗ-5320

Відрахування на державне соціальне страхування приймається в розмірі 2,9% від загального фонду заробітної плати АТП:

, грн.				(9.1)

Відрахування у пенсійний фонд -  32% від загального фонду заробітної плати:

, грн.			            (9.2)

Відрахування у фонд зайнятості –2,1% від загального фонду заробітної плати:

, грн.				(9.3)

Відрахування у фонд страхування від нещастних випадків 1,02% від загального фонду заробітної плати:

, грн	                                    (9.4)

10. Собівартість автотранспортної продукції та її калькулювання

Собівартість – це виражена в грошовій формі частина витрат виробництва, котра включає вартість витрачених засобів виробництва і вартість продукту (автотранспортних перевезень, послуг). Собівартість покривається АТП за рахунок ціни на автотранспортні послуги або перевезення, що впливає на постійний зв’язок цього показника з витратами автотранспортної продукції.

Для того, щоб забезпечити можливість співставлення витрат з обсягом  транспортної роботи і тим самим створити умови для контролю за витратами, а також для того, щоб визначити рентабельність окремих видів перевезень і в цілому роботи автотранспортних засобів, необхідно вести облік і планування витрат на одиницю автотранспортної продукції, тобто скласти калькуляцію собівартості (табл. 10.1).

# Марка автомобіля ГАЗ-53А

Собівартість одиниці транспортної продукції Сткм (пас-км, пл-км, км, год) дорівнює відношенню загальної суми витрат на транспортну роботу (Сзаг ) до загального обсягу транспортної роботи (РТКМ), тобто

, грн.			          (10.1)

# Марка автомобіля КамАЗ-5320

Собівартість одиниці транспортної продукції Сткм (пас-км, пл-км, км, год) дорівнює відношенню загальної суми витрат на транспортну роботу (Сзаг ) до загального обсягу транспортної роботи (РТКМ), тобто

, грн.			          (10.1)

11. Розрахунок валових доходів та прибутків від перевезень вантажів і пасажирів

# Марка автомобіля ГАЗ-53А

Валові доходи від перевезень вантажів і пасажирів ДТЗ автомобільного транспорту визначаються методом прямого розрахунку за видами перевезень і діючих на час написання курсової роботи тарифів з врахуванням податку на добавлену вартість, тобто:

, грн.	          (11.1)

де: tІ – діючий тариф на і-й вид перевезень (грн./ткм, ); (1 – податок на додану вартість виду перевезень, на який повинен бути збільшений тариф, % ((1=20%)

# Величина нарахованого податку (НП) визначається за формулою

, грн.					          (11.2)

де (2 – величина податку на добавлену вартість у відсотках до оподаткованого валового доходу ((2=16,67%).

# Валовий дохід без врахування податку розраховується за формулою

, грн.				          (11.3)

Тоді балансовий прибуток можна визначити за формулою:

, грн.		          (11.4)

де СЗ – загальна сума витрат на виконання транспортної роботи, грн.

Для визначення суми податку на прибуток використовується формула:

, грн.					          (11.5)

де: ( - величина податку на прибуток, % ((=30%)

Розрахунковий прибуток розраховується наступним чином

, грн.				          (11.7)

# Марка автомобіля КамАЗ-5320

Валові доходи від перевезень вантажів і пасажирів ДТЗ автомобільного транспорту визначаються методом прямого розрахунку за видами перевезень і діючих на час написання курсової роботи тарифів з врахуванням податку на добавлену вартість, тобто:

, грн.	          (11.1)

де: tІ – діючий тариф на і-й вид перевезень (грн./ткм, ); (1 – податок на додану вартість виду перевезень, на який повинен бути збільшений тариф, % ((1=20%)

# Величина нарахованого податку (НП) визначається за формулою

, грн.					          (11.2)

де (2 – величина податку на добавлену вартість у відсотках до оподаткованого валового доходу ((2=16,67%).

# Валовий дохід без врахування податку розраховується за формулою

, грн.				          (11.3)

Тоді балансовий прибуток можна визначити за формулою:

, грн.		                      (11.4)

де СЗ – загальна сума витрат на виконання транспортної роботи, грн.

Для визначення суми податку на прибуток використовується формула:

, грн.					          (11.5)

де: ( - величина податку на прибуток, % ((=30%)

Розрахунковий прибуток розраховується наступним чином

, грн.			          (11.6)

Розрахунки цього розділу заносяться в табл. 11.1.

# Таблиця 11.1 .Дані про валові доходи, балансовий і розрахунковий прибуток.

| № | Показники | Умовні познач. | Одиниця виміру | Значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ГАЗ-53А | КамАЗ-5320 |
| 1 | Валові доходи від перевезень | ДВ | грн. | 53726400 | 13104000 |
| 2 | Податок на добавлену вартість | (1 | % | 20 | 20 |
| 3 | Величина податку на добавлену вартість у відсотках до оподаткованого валового доходу | (2 | % | 16,67 | 16,67 |
| 4 | Величина нарахованого податку | НП | грн | 8956190,88 | 2184436,8 |
| 5 | Валовий дохід без врахування податку | ДН | грн | 44770209,12 | 10919563,2 |
| 6 | Загальна сума витрат на виконання транспортної роботи | СЗ | грн | 34459836,28 | 8375146,171 |
| 7 | Балансовий прибуток | ПБ | грн | 10310372,84 | 2544417,029 |
| 8 | Величина податку на прибуток | ( | % | 25 | 25 |
| 9 | Сума податку на прибуток | ПП | грн | 2577593,21 | 636104,257 |
| 10 | Розрахунковий прибуток | ПР | грн | 7732779,63 | 1908312,772 |

12. Визначення економічної ефективності капіталовкладень

Для оцінки ефективності капіталовкладень використовується метод базований на дисконтуванні ефекту від інвестованих капіталовкладень.

Можливість розрахунку за цією методикою грунтується на наявності даних про необхідні для впровадження проекту капіталовкладення (Kt) за кожний t-ий рік періоду Т=1, Т+1 та отриманий від реалізації проекту прибуток (Пt) за цей період.

В курсовій роботі величину капітальних вкладень АТП (вартість основних виробничих фондів АТП) можна умовно прийняти рівною половині ціни балансової вартості всіх ДТЗ АТП, тобто

# Марка автомобіля ГАЗ-53А

, грн			          (12.1)

# Марка автомобіля КамАЗ-5320

, грн		                      (12.1)

Умовою ефективності інвестованих капіталовкладень є компенсація від’ємного економічного ефекту додатнім за період окупності капіталовкладень. При цьому враховується, що економічний ефект дисконтується (знецінюється) в часі на величину ставки складного банківського проценту, який могли б принести інвестовані капіталовкладення у випадку знаходження їх на депозиті в банку, а не в інвестування в організаційно-технічний проект

(тобто замороження даних інвестицій на певний період).

Ех – норма дисконтування капіталовкладень, в десяткових долях від цілого. (Рекомендується прийняти норму дисконтування рівною процентній ставці довготермінового кредиту Національного Банку України, на час розрахунку курсової роботи).

Прибутки та капіталовкладення за наступним, за першим роком визначаються за формулами:

Пt=П1knt,						                      (12.2)

Kt=K1kkt,						                      (12.3)

де П1 – прибуток від проекту за перший рік впровадження, грн.; Kt – капіталовкладення за перший рік впровадження, грн.; knt , kkt – поправочні коефіцієнти, викликані зміною прибутку і капіталовкладень в часі.

Дані коефіцієнти для наступних за першим роком (t>=2) можуть бути визначені за емпіричними залежностями:

- коефіцієнт поправки до прибутку:

,				                      (12.4)

- коефіцієнт поправки до капіталовкладень:

,		                      (12.5)

де t – індекс року для якого ведеться розрахунок коефіцієнтів (t=2,3,4…T+1); е – основа степені, (е=2,718).

Для обчислення терміну окупності необхідно заповнити наведену таблицю (табл. 12.1), скориставшись даними попередніх розрахунків та визначивши складові таблиці. Розрахунки необхідно проводити на таку кількість років, доки знак кумуляти дисконтованого ефекту не зміниться на протилежний (з від’ємного на додатній).

Величину терміну окупності капіталовкладень (в роках) розраховується за формулами.

# Марка автомобіля ГАЗ-53А

# Термін окупності капіталовкладень визначається наступним чином

- якщо дисконтований економічний ефект за перший рік від’ємний тоді

, років		          (12.6)

Коефіцієнт економічної ефективності визначається за формулою:

.						                      (12.7)

# Марка автомобіля КамАЗ-5320

# Термін окупності капіталовкладень визначається наступним чином

- якщо дисконтований економічний ефект за перший рік від’ємний тоді

, років		          (12.6)

Коефіцієнт економічної ефективності визначається за формулою:

.						                      (12.7)

# Висновок:

# АТП ГАЗ-53А

Після отримання даних про річний об’єм перевезень вантажів  тонн і річного вантажообігут-км. Я визначив, що дане підприємство повино мати спискову кількість од. техніки, середньодобовий пробіг км та середньодобовий виробіток складатиме 2,55тонн. Для підтримання автомобільного парку в робочому стані, враховуючи умови експлуатації, визначаємо пробіг до капітального ремонту, ТО1 і ТО2:км, км, км.

Кількість капітальних ремонтів, технічних обслуговувань і щоденних обслуговувань за рік: , ,  і . Річний обсяг робіт люд-год., люд-год.,люд-год., і люд-год. Загальний річний обсяг робіт люд-год.

При експлуатації автомобільного парку будуть виникати потреби і витрати в наступних матеріалах: загальна потреба в паливі л., сума витрат на паливо з врахуванням коефіцієнта завантаженості грн., витрати на мастильні матеріали грн., витрати на запасні частини грн., і витрати на відновлення і ремонт шин грн..

Чисельність працівників для стабільної роботи АТП буде :чисельність водіїв чол., ремонтних робітників чол., додаткових робітників чол.. Отримавши загальну суму кількості робітників визначаємо що для керування АТП потрібно мати 67 фахових спеціальностей.

Розрахунок заробітної плати з врахуванням надбавок і доплат показав наступні данні в сумарному фонді заробітної плати праці грн. за рік роботи.

Сума амортизаційних відрахувань становить грн., накладні витрати грн.. Розрахунок прибутків від перевезень вантажів наступні грн..

Після розрахунку економічної частини бачимо що дане АТП на першому році є збитковим і тільки на другий рік АТП починає приносити прибуткі в розмірі 9113889,02грн.

# Дане АТП почне приносити дохід після року роботи.

# АТП КамАЗ-5320

Після отримання даних про річний об’єм перевезень вантажів  тонн і річного вантажообігут-км. Я визначив, що дане підприємство повинно мати списову кількість од. техніки, середньодобовий пробіг км та середньодобовий виробіток складатиме 46,9тонн. Для підтримання автомобільного парку в робочому стані, враховуючи умови експлуатації, визначаємо пробіг до капітального ремонту, ТО1 і ТО2:км, км, км.

Кількість капітальних ремонтів, технічних обслуговувань і щоденних обслуговувань за рік: , ,  і . Річний обсяг робіт люд-год.,люд-год.,люд-год., і люд-год. Загальний річний обсяг робіт люд-год.

При експлуатації автомобільного парку будуть виникати потреби і витрати в наступних матеріалах: загальна потреба в паливі л., сума витрат на паливо з врахуванням коефіцієнта завантаженості грн., витрати на мастильні матеріали грн., витрати на запасні частини грн., і витрати на відновлення і ремонт шин грн..

Чисельність працівників для стабільної роботи АТП буде :чисельність водіїв чол., ремонтних робітників чол., додаткових робітників чол.. Отримавши загальну суму кількості робітників визначаємо що для керування АТП потрібно мати 67 фахових спеціальностей.

Розрахунок заробітної плати з врахуванням надбавок і доплат показав наступні данні в сумарному фонді заробітної плати праці грн. за рік роботи.

Сума амортизаційних відрахувань становить грн., накладні витрати грн.. Розрахунок прибутків від перевезень вантажів наступні грн..

Після розрахунку економічної частини бачимо що дане АТП на першому році є збитковим і тільки на другий рік АТП починає приносити прибуткі в розмірі 729392,17грн.

# Дане АТП почне приносити дохід після року

# СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Короткий автомобильный справочник НИИАТ. М., Транспорт, 1984.

- Расход топлива и ГСМ. Нормы, комментарии. М..: «Издательство Гриф», 1998.

- Е.И. Бакштатова, Г.А. Здерева, Ю.С. Стельмаховский. Планирование работы автотранспортных предприятий. Киев. Вища школа, 1988.

- Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, Київ. Міністерство транспорту України. Державний департамент автомобільного транспорту, 1998.

# Табл. 10.1. Калькуляція собівартості автотранспортних перевезень

|  | Сумарні витрати (грн.) | Витрати на 1 ткм, пас.- км, пл. км (грн.) | Структура собівартості перевезень (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Статті витрат | По марках ДТЗ | По марках ДТЗ | По марках ДТЗ |
| 1 | ГАЗ-53А | КамАЗ-5320 | ГАЗ-53А | КамАЗ-5320 | ГАЗ-53А | КамАЗ-5320 |
| 1. Перемінні витрати |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Річні витрати на паливо | 17453315,3 | 2480789,23 | 0,42 | 0,041 | 50,65 | 29,6 |
| 1.2. Витрати на змащувальні та інші мастильні матеріали | 1505177,89 | 771093,054 | 0,04 | 0,018 | 4,37 | 9,21 |
| 1.3. Витрати на запасні частини і матеріали для ТО і ПР | 1096823,6 | 794747,84 | 0,03 | 0,013 | 3,18 | 9,49 |
| 1.4. Витрати на відновлення і ремонт автошин | 366375,8 | 299155,56 | 0,009 | 0,0079 | 1,063 | 3,6 |
| Разом | 20421692,59 | 4345785,684 | 0,49 | 0,077 | 59,26 | 51,9 |
| 2. Непрямі витрати |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Амортизаційні відрахування на відновлення ДТЗ автомобільного транспорту | 2477056,688 | 947175,59 | 0,059 | 0,016 | 7,19 | 11,3 |
| 2.2. Накладні витрати | 3505307,089 | 934514,599 | 0,083 | 0,016 | 10,17 | 11,16 |
| Разом | 5982363,78 | 1881690,189 | 0,142 | 0,03 | 17,36 | 22,47 |
| 3. Умовно-постійні витрати |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Річний фонд заробітної плати | 5842178,481 | 1557524,331 | 0,14 | 0,03 | 16,95 | 18,6 |
| 3.2. Відрахування у пенсійний фонд | 1869497,114 | 498407,786 | 0,045 | 0,008 | 5,43 | 5,95 |
| 3.3. Відрахування на соціальне страхування | 169423,176 | 45168,206 | 0,004 | 0,0008 | 0,49 | 0,54 |
| 3.4. Відрахування у фонд зайнятості | 111001,393 | 29592,96 | 0,0026 | 0,0005 | 0,322 | 0,35 |
| 3.5. Відрахування у фонд страхування від нещастних випадків | 63679,745 | 16977,015 | 0,0015 | 0,0003 | 0,185 | 0,20 |
| Разом | 8055779,909 | 2147670,298 | 0,192 | 0,0396 | 23,38 | 25,6 |
| 4. Виробнича собівартість (повна собівартість) | 344598836,28 | 8375146,171 | 0,82 | 0,14 | 100 | 100 |
| 5. Норма рентабельності | 10337950,88 | 2512543,85 | 0,246 | 0,042 | - | - |
| 6. Ціна одиниці автотранспортної продукції | 44797787,16 | 10887690,02 | 1,066 | 0,182 | - | - |

# Таблиця 12.1. Розрахунок економічної ефективності

| Показники | Один. виміру | Познач. | Розрахункові формули | Роки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й | 2-й | 3-й |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ГАЗ-53А | КамАЗ-5320 | ГАЗ-53А | КамАЗ-5320 | ГАЗ-53А | КамАЗ-5320 |
| Прибуток | За 1-й рік | грн. | П1 | З попередніх розрахунків | 7732779,63 | 1908312,772 | 7732779,63 | 1908312,772 | 7732779,63 | 1908312,772 |
|  | Коефіцієнт поправки |  | Knt | По формулі | 1 | 1 | 2,2 | 2,2 | 3 | 3 |
|  | За наступні роки | грн. | Пt | П1* Knt | 7732779,63 | 1908312,772 | 17012115,19 | 4198288,098 | 23198338,89 | 5724938,316 |
| Капітальні витрати | За 1-й рік | грн. | K1 | З попередніх розрахунків | 8256855,63 | 3157251,97 | 8256855,63 | 3157251,97 | 8256855,63 | 3157251,97 |
|  | Коефіцієнт поправки |  | Kkt | По формулі | 0,98 | 0,98 | 0,51 | 0,51 | 0,37 | 0,37 |
|  | За наступні роки | грн. | Kt | К1* Kkt | 8091718,52 | 3094106,9 | 4210996,4 | 1610198,51 | 3055036,6 | 1168183,23 |
| Недисконтований річний економічний ефект | грн. | Ept | Пt- Kt | -358938,89 | -1185794,13 | 12801118,79 | 2588089,59 | 20143302,3 | 5608125,09 |
| Норма дисконту |  | Ex | Згідно діючого нормативу | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Коефіцієнт дисконту |  | At | 1/(1+ Ex)t-1 | 1 | 1 | 0,74 | 0,74 | 0,55 | 0,55 |
| Дисконтований річний економічний ефект зі знаком | грн. | Edt | Ept* At | -358938,89 | -1185794,13 | 9472827,91 | 1915186,297 | 11078816,27 | 3084468,8 |
| Кумулята диконтованого річного економічного ефекту капіталовкладень | грн. | St | ( Edt | -358938,89 | -1185794,13 | 9113889,02 | 729392,17 | 20192705,29 | 23277174,09 |
| Знак кумуляти дисконтованого ефекту |  |  | Знак St (- / +) | - | - | + | + | + | + |