--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №1 1. Особливості розробки КЗОСЗ……...................................................................…..- 4 бали 2. Системний інтерфейс (інтерфейс з зовнішньою памяттю) ……..........................- 4 бали 3. Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 32-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 1,5 мкс ……………….....................................................……….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №1)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №2 1. Основні типи алгоритмів, що використовуються при ЦОС …..............……..- 4 бали 2. Основні групи вузлів і сигналів ПОС; вимоги до них …….............................- 4 бали 3. Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 1024………………….................…….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №2)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №3 1. Операційний базис ЦОС ………............................................................................- 4 бали 2. Системний інтерфейс (інтерфейс з зовнішньою памяттю) ……........................- 4 бали 3. Визначити час виконання 8-ми точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 4 МГц ………………….........................................................................…….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №3)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №4 1. Особливості розробки КЗОСЗ …........................…..........................................…..- 4 бали 2. Основні групи сигналів DSP ….......................................................................…...- 4 бали 3. Визначити час виконання 128-ми точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 3 МГц ……………...........................................................................………….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №4)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №5 1. Перспективи шляхів реалізації ЦОС на різній елементній базі …............……..- 4 бали 2. Способи під єднання генератора тактових імпульсів до DSP …...................…...- 4 бали 3. Визначити час виконання 32-х точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 2 МГц ……………………......................................................................................….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №5)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №6 1. Характеристики системи ЦОС реального часу …….....................................…..- 4 бали 2. Під єднання зовнішніх пристроїв до DSP ….................................................…...- 4 бали 3. Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 32……….......................……………….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №6)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №7 1. Операційний базис ЦОС ………............................................................................- 4 бали 2. Переваги і недоліки DSP з фіксованою рухомою крапкою ……......................- 4 бали 3. Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 32-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 3,0 мкс …………...................................................…………….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №7)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №8 1. Обмеження обробки сигналів в режимі реального часу з аналоговими вхідними/вихідними сигналами ……....................................................................................................…..- 4 бали 2. Склад аналізатора зовнішньої контрольно-діагностичної апаратури …..…...- 4 бали 3. Навести графік АЧХ для: l=8, S=8, Q = ±16.…………………................…….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №8)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №9 1. Вплив кінцевої розрядності на пристрої ЦОС ……........................................…..- 4 бали 2. Особливості засобів діагностики та контролю процесорів та систем обробки сигналів та зображень. ….........................................................................................................…...- 4 бали 3. Навести графік АЧХ для: l=1 S=2, Q = ±3.…………….....................………….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №9)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №10 1. Основні типи похибок в системах ЦОС……...................................................…..- 4 бали 2. Переваги і недоліки DSP з фіксованою рухомою крапкою …....................…...- 4 бали 3. Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 32-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 4,5 мкс …………………….....................................................….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №10)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №11 1 Узагальнена архітектура DSP …….....................................................................…..- 4 бали 2. Процедура обміну з НІР – інтерфейсом …….........................................................- 4 бали 3. Визначити час виконання 32-х точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 3 МГц ………………………......................................................................................... – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №11)…………………………………………………….……. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №12 1. Критерії вибору DSP …...................................................................................……..- 4 бали 2. Способи під єднання генератора тактових імпульсів до DSP …….......................- 4 бали 3. Визначити час виконання 8-ми точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 4 МГц ……………...................................................................................………….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №12)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №13 1. Особливості розробки КЗОСЗ …….........................................................................- 4 бали 2. Під єднання зовнішніх пристроїв до DSP ……......................................................- 4 бали 3. Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 8……………...........................………….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №13)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №14 1. Перспективи шляхів реалізації ЦОС на різній елементній базі ……...........…..- 4 бали 2. Переваги і недоліки DSP з фіксованою рухомою крапкою ……........................- 4 бали 3. Визначити час виконання 8-ми точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 3 МГц ……………………...........................................................................….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №14)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №15 1. Вплив кінцевої розрядності на пристрої ЦОС ……........................................…..- 4 бали 2. Особливості засобів діагностики та контролю процесорів та систем обробки сигналів та зображень. ……............................................................................................................- 4 бали 3. Навести графік АЧХ для: l=4, S=5, Q = ±32.……………..................………….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №15)…………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №16 1. Основні типи похибок в системах ЦОС …..................................................……..- 4 бали 2. Ієрархічність засобів діагностики та контролю процесорів та систем обробки сигналів та зображень. …........................................................................................................…...- 4 бали 3. Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 32-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 7,5 мкс …...................................................…………………….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №16)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №17 1. Узагальнена архітектура DSP ....................................................................………..- 4 бали 2. Системний інтерфейс (інтерфейс з зовнішньою памяттю)….........................…...- 4 бали 3. Визначити час виконання 16-ти точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 4 МГц …………………............................................................................…….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №17)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №18 1. Критерії вибору DSP……........................................................................................- 4 бали 2. Системний інтерфейс (інтерфейс з зовнішньою памяттю) …….........................- 4 бали 3. Визначити час виконання 64-ти точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 1 МГц ………………………............................................................................ – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №18)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №19 1. Апаратна реалізація і час виконання алгоритму обробки сигналів (на прикладі виконання алгоритму ШПФ)……............................................................................................…..- 4 бали 2. Під єднання зовнішніх пристроїв до DSP …….....................................................- 4 бали 3. Навести графік АЧХ для: l=2, S=22, Q = ±8.……………………........................ – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №19)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №20 1. Основні характеристики реально існуючих DSP .....................................………..- 4 бали 2. Основні групи сигналів DSP ….........................................................................…...- 4 бали 3. Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 32-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 9,5 мкс …………....................................................…….……….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №20)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №21 1. Основні групи вузлів і сигналів ПОС; вимоги до них ………..............................- 4 бали 2. Системний інтерфейс (інтерфейс з зовнішньою памяттю)……...........................- 4 бали 3. Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 16………………………........................... – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №21)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №22 1. Узагальнена архітектура DSP ……….....................................................................- 4 бали 2. Процедура обміну з НІР – інтерфейсом…….........................................................- 4 бали 3. Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 32-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 11,0 мкс ……………………..................................................….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №22)…………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №23 1. Основні типи похибок в системах ЦОС………......................................................- 4 бали 2. Основні групи сигналів DSP …........................................................................…...- 4 бали 3. Визначити час виконання 128-ми точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 4 МГц …………………...........................................................................…….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №23)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №24 1. Критерії вибору DSP ………....................................................................................- 4 бали 2. Під єднання зовнішніх пристроїв до DSP ……......................................................- 4 бали 3. Визначити час виконання 8-ми точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 1 МГц …………………….....................................................................................….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №24)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №25 1. Апаратна реалізація і час виконання алгоритму обробки сигналів (на прикладі виконання алгоритму ШПФ)……...........................................................................................…..- 4 бали 2. Системний інтерфейс (інтерфейс з зовнішньою памяттю)…….........................- 4 бали 3. Навести графік АЧХ для: l=28, S=26, Q = ±32…………..............…………….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №25)……………………………………………………….... – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №26 1. Основні характеристики реально існуючих DSP ...........................................……..- 4 бали 2. Способи під єднання генератора тактових імпульсів до DSP ……........................- 4 бали 3. Визначити час виконання 512-ти точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 4 МГц ……………………............................................................................….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №26)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №27 1. Обмеження обробки сигналів в режимі реального часу з аналоговими вхідними/вихідними сигналами ………...........................................................................................................- 4 бали 2. Процедура обміну з НІР – інтерфейсом ……..........................................................- 4 бали 3. Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 32-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 0,5 мкс ……………………......................................................….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №27)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №28 1. Основні типи похибок в системах ЦОС …..................................................……..- 4 бали 2. Переваги і недоліки DSP з фіксованою рухомою крапкою ….....................…...- 4 бали 3. Визначити час виконання 8-ми точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 2 МГц ……………….....................................................................................……….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №28)…………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №29 1. Узагальнена архітектура DSP ……….......................................................................- 4 бали 2. Ієрархічність засобів діагностики та контролю процесорів та систем обробки сигналів та зображень.……................................................................................................................- 4 бали 3. Навести графік АЧХ для: l=7, S=9, Q = ±29.…………….....................………….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №29)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №30 1. Операційний базис ЦОС ……….............................................................................- 4 бали 2. Основні групи вузлів і сигналів ПОС; вимоги до них …...............................…...- 4 бали 3. Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 64………………….........................…….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №30)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №31 1. Вплив кінцевої розрядності на пристрої ЦОС …….........................................…..- 4 бали 2. Особливості засобів діагностики та контролю процесорів та систем обробки сигналів та зображень. …..........................................................................................................…...- 4 бали 3. Визначити час виконання 128-ми точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 2 МГц ……………............................................................................………….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №31)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №32 1. Апаратна реалізація і час виконання алгоритму обробки сигналів (на прикладі виконання алгоритму ШПФ)……..............................................................................................…..- 4 бали 2. Основні групи сигналів DSP ……............................................................................- 4 бали 3. Визначити час виконання 2048-ми точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 4 МГц ……………………............................................................................….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №32)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №33 1. Особливості розробки КЗОСЗ ……….....................................................................- 4 бали 2. Процедура обміну з НІР – інтерфейсом …......................................................…...- 4 бали 3. Визначити час виконання 128-ми точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 1 МГц ……………...........................................................................………….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №33)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №34 1. Характеристики системи ЦОС реального часу ……........................................…..- 4 бали 2. Способи під єднання генератора тактових імпульсів до DSP …….......................- 4 бали 3. Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 64…………………….........................….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №34)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №35 1. Вплив кінцевої розрядності на пристрої ЦОС ……….............................................- 4 бали 2. Склад та структура зовнішньої контрольно-діагностичної апаратури процесорів та систем обробки сигналів та зображень. ……............................................................................- 4 бали 3. Навести графік АЧХ для: l=0, S=32, Q = ±44.………...................……………….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №35)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №36 1. Перспективи шляхів реалізації ЦОС на різній елементній базі ….……............- 4 бали 2. Процес формування АЧХ цифрового фільтра (процесора/системи обробки)...- 4 бали 3. Визначити час виконання 16-ти точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 3 МГц ……………........................................................................………….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №36)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №37 1. Основні типи похибок в системах ЦОС …....................................................……..- 4 бали 2. Переваги і недоліки DSP з фіксованою рухомою крапкою …….........................- 4 бали 3. Визначити час виконання 64-ти точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 3 МГц ……………………............................................................................….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №37)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №38 1. Апаратна реалізація і час виконання алгоритму обробки сигналів (на прикладі виконання алгоритму ШПФ) ……..........................................................................................…..- 4 бали 2. Процедура обміну з НІР – інтерфейсом …....................................................…...- 4 бали 3. Визначити час виконання 256-ти точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 3 МГц …………………........................................................................…….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №38)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №39 1. Характеристики системи ЦОС реального часу ………...........................................- 4 бали 2. Склад та структура зовнішньої контрольно-діагностичної апаратури процесорів та систем обробки сигналів та зображень.……............................................................................- 4 бали 3. Навести графік АЧХ для: l=128, S=4, Q = ±6.………..................……………….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №39)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №40 1. Основні типи похибок в системах ЦОС ………....................................................- 4 бали 2. Способи під єднання генератора тактових імпульсів до DSP …..................…...- 4 бали 3. Визначити час виконання 512-ти точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 2 МГц ………………..........................................................................……….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №40)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №41 1. Узагальнена архітектура DSP ……....................................................................…..- 4 бали 2. Процес формування АЧХ цифрового фільтра (процесора/системи обробки).….- 4 бали 3. Визначити час виконання 2048-ти точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 3 МГц ……………..............................................................................………….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №41)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №42 1. Критерії вибору DSP ……..................................................................................…..- 4 бали 2. Особливості формування вхідних масивів для знімання АЧХ цифрового фільтра (процесора/системи обробки).……..............................................................................- 4 бали 3. Визначити час виконання 256-ти точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 2 МГц …………............................................................................…………….. – 4бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №42)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №43 1. Апаратна реалізація і час виконання алгоритму обробки сигналів (на прикладі виконання алгоритму ШПФ) ………...............................................................................................- 4 бали 2. Геометричне тлумачення формування АЧХ.…................................................…...- 4 бали 3. Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 32-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 7,5 мкс …………….......................................................………….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №43)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №44 1. Характеристики системи ЦОС реального часу ………......................................- 4 бали 2. Особливості засобів діагностики та контролю процесорів та систем обробки сигналів та зображень. ……..........................................................................................................- 4 бали 3. Навести графік АЧХ для: l=94, S=4, Q = ±26.…………….............………….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №44)…………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №45 1. Обмеження обробки сигналів в режимі реального часу з аналоговими вхідними/вихідними сигналами ……….............................................................................................................- 4 бали 2. Системний інтерфейс (інтерфейс з зовнішньою памяттю)……..............................- 4 бали 3. Визначити час виконання 32-х точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 1 МГц …………………........................................................................................…….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №45)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №46 1. Критерії вибору DSP ………......................................................................................- 4 бали 2. Процес формування АЧХ цифрового фільтра (процесора/системи обробки) …..- 4 бали 3. Визначити час виконання 1024-х точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 1 МГц ………………………............................................................................... – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №46)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №47 1. Апаратна реалізація і час виконання алгоритму обробки сигналів (на прикладі виконання алгоритму ШПФ) ………..............................................................................................- 4 бали 2. Основні групи вузлів і сигналів ПОС; вимоги до них …..............................…...- 4 бали 3. Навести графік АЧХ для: l=3, S=3, Q = ±3.………………………...................... – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №47)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №48 1. Апаратна реалізація і час виконання алгоритму обробки сигналів (на прикладі виконання алгоритму ШПФ) ………............................................................................................- 4 бали 2. Геометричне тлумачення формування АЧХ……................................................- 4 бали 3. Визначити час виконання 1024-х точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 2 МГц ………………………............................................................................ – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №48)…………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №49 1. Основні характеристики реально існуючих DSP ……….......................................- 4 бали 2. Ієрархічність засобів діагностики та контролю процесорів та систем обробки сигналів та зображень.……..............................................................................................................- 4 бали 3. Навести графік АЧХ для: l=9, S=9, Q = ±2………………………........................ – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №49)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №50 1. Основні характеристики реально існуючих DSP ……....................................…..- 4 бали 2. Під єднання зовнішніх пристроїв до DSP ……......................................................- 4 бали 3. Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 128………………………......................... – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №50)…………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №51 1. Операційний базис ЦОС ……............................................................................…..- 4 бали 2. Склад та структура зовнішньої контрольно-діагностичної апаратури процесорів та систем обробки сигналів та зображень.……...........................................................................- 4 бали 3. Визначити час виконання 32-х точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 8 МГц …………………......................................................................................…….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №51)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №52 1. Узагальнена архітектура DSP ……......................................................................…..- 4 бали 2. Процес формування АЧХ цифрового фільтра (процесора/системи обробки)…...- 4 бали 3. Визначити час виконання 1024-х точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 12 МГц ………………..........................................................................……….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №52)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №53 1. Обмеження обробки сигналів в режимі реального часу з аналоговими вхідними/вихідними сигналами ………..........................................................................................................- 4 бали 2. Геометричне тлумачення формування АЧХ…...............................................…...- 4 бали 3. Навести графік АЧХ для: l=8, S=8, Q = ±21.………...................……………….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №53)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №54 1. Перспективи шляхів реалізації ЦОС на різній елементній базі …...............……..- 4 бали 2. Особливості формування вхідних масивів для знімання АЧХ цифрового фільтра (процесора/системи обробки).……................................................................................- 4 бали 3. Визначити час виконання 32-х точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 1 МГц …………........................................................................................…………….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №54)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №55 1. Основні типи алгоритмів, що використовуються при ЦОС …...................……..- 4 бали 2. Системний інтерфейс (інтерфейс з зовнішньою памяттю)……...........................- 4 бали 3. Визначити час виконання 1024-х точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 1 КГц ……………………............................................................................….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №55)…………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №56 1. Апаратна реалізація і час виконання алгоритму обробки сигналів (на прикладі виконання алгоритму ШПФ) ……........................................................................................…...- 4 бали 2. Процедура обміну з НІР – інтерфейсом ……......................................................- 4 бали 3. Визначити час виконання 32-х точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 100 КГц …………………..................................................................................…….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №56)…………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №57 1. Основні групи вузлів і сигналів ПОС; вимоги до них ….............................……..- 4 бали 2. Під єднання зовнішніх пристроїв до DSP …....................................................…...- 4 бали 3. Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 32-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 14,0 мкс ………………...................................................……….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №57)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №58 1. Системний інтерфейс (інтерфейс з зовнішньою памяттю) ………........................- 4 бали 2. Склад та структура зовнішньої контрольно-діагностичної апаратури процесорів та систем обробки сигналів та зображень.….........................................................................…...- 4 бали 3. Навести графік АЧХ для: l=4096 S=5, Q = ±10.………………...............……….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №58)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №59 1. Склад аналізатора зовнішньої контрольно-діагностичної апаратури ……..…..- 4 бали 2. Особливості формування вхідних масивів для знімання АЧХ цифрового фільтра (процесора/системи обробки) ……............................................................................- 4 бали 3. Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 256………........................……………….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №59)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №60 1. Способи під єднання генератора тактових імпульсів до DSP ……................…..- 4 бали 2. Геометричне тлумачення формування АЧХ…................................................…...- 4 бали 3. Визначити час виконання 32-х точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 1 ГГц …………........................................................................................…………….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №60)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №61 1. Основні типи алгоритмів, що використовуються при ЦОС ……..................…..- 4 бали 2. Особливості формування вхідних масивів для знімання АЧХ цифрового фільтра (процесора/системи обробки) …….............................................................................- 4 бали 3. Навести графік АЧХ для: l=1, S=12, Q = ±16.……….................……………….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №61)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №62 1. Апаратна реалізація і час виконання алгоритму обробки сигналів (на прикладі виконання алгоритму ШПФ) ……...........................................................................................…..- 4 бали 2. Переваги і недоліки DSP з фіксованою рухомою крапкою …....................…...- 4 бали 3. Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 32-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 11,25 мкс ………………................................................……….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №62)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №63 1. Основні характеристики реально існуючих DSP ……….......................................- 4 бали 2. Склад та структура зовнішньої контрольно-діагностичної апаратури процесорів та систем обробки сигналів та зображень.……............................................................................- 4 бали 3. Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 256……….......................……………….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №63)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №64 1. Особливості розробки КЗОСЗ ……….....................................................................- 4 бали 2. Основні групи сигналів DSP ….........................................................................…...- 4 бали 3. Визначити час виконання 1024-х точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 1 ГГц ………………................................................................................…….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №64)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №65 1. Операційний базис ЦОС ……........................................................................…..- 4 бали 2. Геометричне тлумачення формування АЧХ……................................................- 4 бали 3. Визначити час виконання 128-ми точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 1 ГГц ……….........................................................................……………….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №65)…………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №66 1. Перспективи шляхів реалізації ЦОС на різній елементній базі ……..............…..- 4 бали 2. Ієрархічність засобів діагностики та контролю процесорів та систем обробки сигналів та зображень.….............................................................................................................…...- 4 бали 3. Визначити час виконання 2048-ми точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 1 КГц ………...............................................................................……………….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №66)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №67 1. Обмеження обробки сигналів в режимі реального часу з аналоговими вхідними/вихідними сигналами ……......................................................................................................…..- 4 бали 2. Коефіцієнт надлишковості діагностичного обладнання……..............................- 4 бали 3. Визначити час виконання 512-ти точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 1 ГГц ……………….........................................................................……….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №67)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №68 1. Вплив кінцевої розрядності на пристрої ЦОС …….........................................…..- 4 бали 2. Склад та структура зовнішньої контрольно-діагностичної апаратури процесорів та систем обробки сигналів та зображень ……...........................................................................- 4 бали 3. Навести графік АЧХ для: l=8, S=7, Q = ±16.……………………..................….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №68)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №69 1. Основні типи алгоритмів, що використовуються при ЦОС …..................……..- 4 бали 2. Процес формування АЧХ цифрового фільтра (процесора/системи обробки) ...- 4 бали 3. Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 32-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 44,0 мкс …………...................................................…………….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №69)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №70 1. Апаратна реалізація і час виконання алгоритму обробки сигналів (на прикладі виконання алгоритму ШПФ) ………..............................................................................................- 4 бали 2. Основні групи вузлів і сигналів ПОС; вимоги до них ……..................................- 4 бали 3. Визначити час виконання 1024-х точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 1 ГГц ………………...............................................................................……….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №70)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №71 1. Вплив кінцевої розрядності на пристрої ЦОС ….........................................……..- 4 бали 2. Особливості формування вхідних масивів для знімання АЧХ цифрового фільтра (процесора/системи обробки)……..............................................................................- 4 бали 3. Навести графік АЧХ для: l=18, S=5, Q = ±26.…….................………………….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №71)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №72 1. Обмеження обробки сигналів в режимі реального часу з аналоговими вхідними/вихідними сигналами ……….........................................................................................................- 4 бали 2. Системний інтерфейс (інтерфейс з зовнішньою памяттю)……..........................- 4 бали 3. Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 512………………......................……….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №72)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №73 1. Характеристики системи ЦОС реального часу ….............................................…..- 4 бали 2. Процес формування АЧХ цифрового фільтра (процесора/системи обробки) …..- 4 бали 3. Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 32-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 0,25 мкс ………………….....................................................…….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №73)…………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №74 1. Апаратна реалізація і час виконання алгоритму обробки сигналів (на прикладі виконання алгоритму ШПФ) ….......................................................................................……..- 4 бали 2. Коефіцієнт надлишковості діагностичного обладнання…........................…...- 4 бали 3. Визначити час виконання 128-ми точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 1 Гц …………………….............................................................................….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №74)…………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №75 1. Критерії вибору DSP………......................................................................................- 4 бали 2. Особливості засобів діагностики та контролю процесорів та систем обробки сигналів та зображень.……...............................................................................................................- 4 бали 3. Навести графік АЧХ для: l=33, S=33, Q = ±33.……………………...............….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №75)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №76 1. Основні типи алгоритмів, що використовуються при ЦОС ………....................- 4 бали 2. Особливості формування вхідних масивів для знімання АЧХ цифрового фільтра (процесора/системи обробки).…..........................................................................…...- 4 бали 3. Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 2048…………....................…………….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №76)…………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №77 1. Операційний базис ЦОС ………...........................................................................- 4 бали 2. Основні групи сигналів DSP …......................................................................…...- 4 бали 3. Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 32-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 1,24 мкс ………………................................................……….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №77)…………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №78 1. Критерії вибору DSP ……...............................................................................…..- 4 бали 2. Геометричне тлумачення формування АЧХ……................................................- 4 бали 3. Визначити час виконання 128-ми точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 4 Гц ……………..........................................................................………….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №78)…………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №79 1. Основні характеристики реально існуючих DSP ………....................................- 4 бали 2. Принципи побудови діагностичних систем……..................................................- 4 бали 3. Визначити час виконання 256-ти точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 1 ГГц ………………............................................................................……….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №79)…………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №80 1. Особливості розробки КЗОСЗ ……....................................................................…..- 4 бали 2. Особливості засобів діагностики та контролю процесорів та систем обробки сигналів та зображень. …...........................................................................................................…...- 4 бали 3. Навести графік АЧХ для: l=0, S=0 Q = ±16.………....................……………….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №80)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №81 1. Основні групи вузлів і сигналів ПОС; вимоги до них ……...........................…..- 4 бали 2. Розробка стратегії діагностування та контролю СОС……..................................- 4 бали 3. Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 4096………………………......................... – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №81)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №82 1. Характеристики системи ЦОС реального часу ……….............................................- 4 бали 2. Ієрархічність засобів діагностики та контролю процесорів та систем обробки сигналів та зображень. ……...............................................................................................................- 4 бали 3. Визначити час виконання 128-ми точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 1 МГц ………………...............................................................................……….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №82)……………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №83 1. Основні типи алгоритмів, що використовуються при ЦОС ….................…..- 4 бали 2. Принципи побудови діагностичних систем …..........................................…...- 4 бали 3. Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 32-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 110,0 мкс ………………………................................................ – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №83)…………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Інститут ІКТА Кафедра ЕОМ Спеціальність СКС, КСМ Семестр 10 Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень” Модульний контроль №1

Білет №84 1. Перспективи шляхів реалізації ЦОС на різній елементній базі …….......…..- 4 бали 2. Розробка стратегії діагностування та контролю СОС…….............................- 4 бали 3. Визначити час виконання 4096-ти точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 1 ГГц …………………….........................................................................….. – 4 бали 4. Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №84)…………………………………………………………. – 18 балів Максимальна сумарна оцінка за контрольний захід складає 30 балів

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я. Затверджено на засіданні кафедри ЕОМ. Протокол №7 від 13 лютого 2006 року Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

- Особливості розробки КЗОСЗ

- Основні типи алгоритмів, що використовуються при ЦОС

- Операційний базис ЦОС

- Перспективи шляхів реалізації ЦОС на різній елементній базі

- Характеристики системи ЦОС реального часу

- Обмеження обробки сигналів в режимі реального часу з аналоговими вхідними/вихідними сигналами

- Вплив кінцевої розрядності на пристрої ЦОС

- Основні типи похибок в системах ЦОС

- Узагальнена архітектура DSP

- Критерії вибору DSP

- Апаратна реалізація і час виконання алгоритму обробки сигналів (на прикладі виконання алгоритму ШПФ)

- Апаратна реалізація і час виконання алгоритму обробки сигналів (на прикладі виконання алгоритму ШПФ)

- Основні характеристики реально існуючих DSP

- Основні групи вузлів і сигналів ПОС; вимоги до них

- Системний інтерфейс (інтерфейс з зовнішньою памяттю)

- Системний інтерфейс (інтерфейс з зовнішньою памяттю)

- Основні групи сигналів DSP

- Процедура обміну з НІР – інтерфейсом

- Способи під єднання генератора тактових імпульсів до DSP

- Під єднання зовнішніх пристроїв до DSP

- Переваги і недоліки DSP з фіксованою  рухомою крапкою

- Особливості засобів діагностики та контролю процесорів та систем обробки сигналів та зображень.

- Ієрархічність засобів діагностики та контролю процесорів та систем обробки сигналів та зображень.

- Склад та структура зовнішньої контрольно-діагностичної апаратури процесорів та систем обробки сигналів та зображень.

- Процес формування АЧХ цифрового фільтра (процесора/системи обробки).

- Особливості формування вхідних масивів для знімання АЧХ цифрового фільтра (процесора/системи обробки).

- Геометричне тлумачення формування АЧХ.

- Коефіцієнт надлишковості діагностичного обладнання

- Принципи побудови діагностичних систем

- Розробка стратегії діагностування та контролю  СОС

- Склад генератора тестових сигналв

- Склад аналізатора зовнішньої контрольно-діагностичної апаратури

- Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 32-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 1,5 мкс.

- Навести графік АЧХ для: l=8, S=8, Q = ±16.

- Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 4 при N = 1024.

- Визначити час виконання 32-х точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 4 МГц.

-----------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 1

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Алгоритм обчислення функції sin є алгоритмом обробки сигналів? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити необхідну продуктивність 32-х точкового процесора ШПФ, за основою2, на ПЛІС при частоті поступлення вхідних даних 4МГц. | 5 |
| 3 | Однокристальна реалізація ШПФ на ПЛІС. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №1) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №1) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Екзаменатор_____________________ доц. к.т.н. Ваврук Є. Я.

Затверджено на засіданні кафедри  ЕОМ. Протокол № 8 від 07 лютого 2006 року

Завідувач кафедри________________ проф. д.т.н. Мельник А.О..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 2

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чи можна обробляти сигнали на універсальній ПЕОМ ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 32-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 1,5 мкс. | 5 |
| 3 | Системний інтерфейс (інтерфейс з зовнішньою памяттю). | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №2) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №2) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Лектор			Ваврук Є.Я.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних  систем і технологій. Протокол № 1 від 29 серпня 2006 року.

Завідувач кафедри КСТ				Дунець Р.Б.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 3

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Абсолютна похибка обчислюється у відсотках ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити необхідну продуктивність 8-ми точкового процесора ШПФ, за основою2, на ПЛІС при частоті поступлення вхідних даних 5МГц. | 5 |
| 3 | Апаратна реалізація і час виконання алгоритму обробки сигналів (на прикладі виконання алгоритму ШПФ). | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №3) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №3) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Лектор			Ваврук Є.Я.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних  систем і технологій. Протокол № 1 від 29 серпня 2006 року.

Завідувач кафедри КСТ				Дунець Р.Б.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 4

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Процесорне ядро входить до складу архітектури ПОС ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 4 при N = 1024. | 5 |
| 3 | Загальна структурна схема реалізації ШПФ на ПЛІС. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №4) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №4) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Лектор			Ваврук Є.Я.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних  систем і технологій. Протокол № 1 від 29 серпня 2006 року.

Завідувач кафедри КСТ				Дунець Р.Б.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 5

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чи є „Технологічний” параметр вибору ПОС ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити необхідну продуктивність 16-ти точкового процесора ШПФ, за основою2, на ПЛІС при частоті поступлення вхідних даних 6МГц. | 5 |
| 3 | Основні типи похибок в системах обробки сигналів. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №5) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №5) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Лектор			Ваврук Є.Я.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних  систем і технологій. Протокол № 1 від 29 серпня 2006 року.

Завідувач кафедри КСТ				Дунець Р.Б.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 6

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сигнал DMS є вхідним сигналом ПОС ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 256. | 5 |
| 3 | Структура потокового (ковзаючого) процесора ШПФ. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №6) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №6) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Лектор			Ваврук Є.Я.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних  систем і технологій. Протокол № 1 від 29 серпня 2006 року.

Завідувач кафедри КСТ				Дунець Р.Б.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 7

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сигнал РMS керує ОЗП ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 64-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 8 мкс. | 5 |
| 3 | Структура потокового (ковзаючого) процесора ШПФ. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №7) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №7) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Лектор			Ваврук Є.Я.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних  систем і технологій. Протокол № 1 від 29 серпня 2006 року.

Завідувач кафедри КСТ				Дунець Р.Б.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 8

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скільки послідовних портів може бути в складі ПОС? | 2 |
| 2 | Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 32. | 5 |
| 3 | Узагальнена архітектура ПОС. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №8) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №8) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Лектор			Ваврук Є.Я.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних  систем і технологій. Протокол № 1 від 29 серпня 2006 року.

Завідувач кафедри КСТ				Дунець Р.Б.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 9

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Скільки сигналів в послідовному порті ПОС? | 2 |
| 2 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 32-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 4мкс. | 5 |
| 3 | Аналіз паралельного інтерфейсу з DSP-процесорами: читання даних з АЦП, підключеного з відображенням в адресний простір пам'яті. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №9) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №9) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Лектор			Ваврук Є.Я.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних  систем і технологій. Протокол № 1 від 29 серпня 2006 року.

Завідувач кафедри КСТ				Дунець Р.Б.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 10

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЦАП може безпосередньо під’єднуватися до ПОС? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити необхідну продуктивність 32-ох точкового процесора ШПФ, за основою2, на ПЛІС при частоті поступлення вхідних даних 16МГц. | 5 |
| 3 | Аналіз паралельного інтерфейсу з DSP-процесорами: запис даних з АЦП, підключеного з відображенням в адресний простір пам'яті. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №10) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №10) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Лектор			Ваврук Є.Я.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних  систем і технологій. Протокол № 1 від 29 серпня 2006 року.

Завідувач кафедри КСТ				Дунець Р.Б.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут ІКТА                                                        Кафедра ЕОМ

Спеціальність СКС, КСМ                                   Семестр 10

Дисципліна „ Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень”

Модульний контроль №1

Білет № 11

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сигнал ВMS керує завантажувальною памяттю ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 32-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 16 мкс. | 5 |
| 3 | Аналіз послідовного інтерфейсу з DSP-процесорами. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №11) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №11) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Лектор			Ваврук Є.Я.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних  систем і технологій. Протокол № 1 від 29 серпня 2006 року.

Завідувач кафедри КСТ				Дунець Р.Б.

Інститут підприємства та перспективних технологій

при Національному університеті “Львівська політехніка”

Факультет Комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра “Комп’ютерні системи та технології”

Базовий напрям “Комп’ютерна інженерія”				Семестр: 9

Навчальна дисципліна:  Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень

# Модульний контроль № 1

Білет № 12

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сигнал ВMS є вихідним сигналом ПОС ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 4 при N = 32. | 5 |
| 3 | Аналіз послідовного інтерфейсу між DSP-процесором і ЦАП. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №12) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №12) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Лектор			Ваврук Є.Я.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних  систем і технологій. Протокол № 1 від 29 серпня 2006 року.

Завідувач кафедри КСТ				Дунець Р.Б.

Інститут підприємства та перспективних технологій

при Національному університеті “Львівська політехніка”

Факультет Комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра “Комп’ютерні системи та технології”

Базовий напрям “Комп’ютерна інженерія”				Семестр: 9

Навчальна дисципліна:  Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень

# Модульний контроль № 1

Білет № 13

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | МАС – це „віднімання-додавання”? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити час виконання 32-х точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 4 МГц. | 5 |
| 3 | Аналіз послідовного інтерфейсу між DSP-процесором і ЦАП. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №13) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №13) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Лектор			Ваврук Є.Я.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних  систем і технологій. Протокол № 1 від 29 серпня 2006 року.

Завідувач кафедри КСТ				Дунець Р.Б.

Інститут підприємства та перспективних технологій

при Національному університеті “Львівська політехніка”

Факультет Комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра “Комп’ютерні системи та технології”

Базовий напрям “Комп’ютерна інженерія”				Семестр: 9

Навчальна дисципліна:  Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень

# Модульний контроль № 1

Білет № 14

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Підсистема „вводу-виводу” входить до складу ПОС? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити час виконання 64-х точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 4 МГц. | 5 |
| 3 | Аналіз інтерфейсу між пристроями аналогового вводу-виводу, кодексами і DSP-процесорами | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №14) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №14) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Лектор			Ваврук Є.Я.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних  систем і технологій. Протокол № 1 від 29 серпня 2006 року.

Завідувач кафедри КСТ				Дунець Р.Б.

Інститут підприємства та перспективних технологій

при Національному університеті “Львівська політехніка”

Факультет Комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра “Комп’ютерні системи та технології”

Базовий напрям “Комп’ютерна інженерія”				Семестр: 9

Навчальна дисципліна:  Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень

# Модульний контроль № 1

Білет № 15

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сигнал ВMS є вихідним сигналом ПОС ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити необхідну продуктивність 32-ти точкового процесора ШПФ, за основою2, на ПЛІС при частоті поступлення вхідних даних 256МГц. | 5 |
| 3 | Аналіз високошвидкісного інтерфейсу. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №15) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №15) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Лектор			Ваврук Є.Я.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних  систем і технологій. Протокол № 1 від 29 серпня 2006 року.

Завідувач кафедри КСТ				Дунець Р.Б.

Інститут підприємства та перспективних технологій

при Національному університеті “Львівська політехніка”

Факультет Комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра “Комп’ютерні системи та технології”

Базовий напрям “Комп’ютерна інженерія”				Семестр: 9

Навчальна дисципліна:  Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень

# Модульний контроль № 1

Білет № 16

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | HIP – інтерфейс – це зв’язок ПОС з ЦАП і ЦАП ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 64-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 3,75 мкс. | 5 |
| 3 | Використання ПЛІС для високопродуктивної цифрової обробки сигналів та зображень. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №16) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №16) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Лектор			Ваврук Є.Я.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних  систем і технологій. Протокол № 1 від 29 серпня 2006 року.

Завідувач кафедри КСТ				Дунець Р.Б.

Інститут підприємства та перспективних технологій

при Національному університеті “Львівська політехніка”

Факультет Комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра “Комп’ютерні системи та технології”

Базовий напрям “Комп’ютерна інженерія”				Семестр: 9

Навчальна дисципліна:  Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень

# Модульний контроль № 1

Білет № 17

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | N у формулі ШПФ – це кількість”метеликів” ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 64. | 5 |
| 3 | Однокристальна реалізація ШПФ на ПЛІС. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №17) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №17) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Лектор			Ваврук Є.Я.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних  систем і технологій. Протокол № 1 від 29 серпня 2006 року.

Завідувач кафедри КСТ				Дунець Р.Б.

Інститут підприємства та перспективних технологій

при Національному університеті “Львівська політехніка”

Факультет Комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра “Комп’ютерні системи та технології”

Базовий напрям “Комп’ютерна інженерія”				Семестр: 9

Навчальна дисципліна:  Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень

# Модульний контроль № 1

Білет № 18

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вхід ХТАL ПОС використовується для непрямого під’єднання кварцового резонатора? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 64-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 64 мкс. | 5 |
| 3 | Оцінка продуктивності вузла виконання операцій ШПФ на ПЛІС. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №18) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №18) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Лектор			Ваврук Є.Я.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних  систем і технологій. Протокол № 1 від 29 серпня 2006 року.

Завідувач кафедри КСТ				Дунець Р.Б.

Інститут підприємства та перспективних технологій

при Національному університеті “Львівська політехніка”

Факультет Комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра “Комп’ютерні системи та технології”

Базовий напрям “Комп’ютерна інженерія”				Семестр: 9

Навчальна дисципліна:  Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень

# Модульний контроль № 1

Білет № 19

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зовнішні пристрої під’єднуються до адресного поля ПЗП? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 256-ти точкового ШПФ за основою 2 рівний 1,5 мкс. | 5 |
| 3 | Загальна структурна схема реалізації ШПФ на ПЛІС. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №19) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №19) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Лектор			Ваврук Є.Я.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних  систем і технологій. Протокол № 1 від 29 серпня 2006 року.

Завідувач кафедри КСТ				Дунець Р.Б.

Інститут підприємства та перспективних технологій

при Національному університеті “Львівська політехніка”

Факультет Комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра “Комп’ютерні системи та технології”

Базовий напрям “Комп’ютерна інженерія”				Семестр: 9

Навчальна дисципліна:  Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень

# Модульний контроль № 1

Білет № 20

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | До ПОС можна одночасно під’єднувати ЦАП і ЦАП? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити необхідну продуктивність 64-ти точкового процесора ШПФ, за основою2, на ПЛІС при частоті поступлення вхідних даних 512 МГц. | 5 |
| 3 | Структура потокового (ковзаючого) процесора ШПФ. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №20) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №20) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Лектор			Ваврук Є.Я.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних  систем і технологій. Протокол № 1 від 29 серпня 2006 року.

Завідувач кафедри КСТ				Дунець Р.Б.

Інститут підприємства та перспективних технологій

при Національному університеті “Львівська політехніка”

Факультет Комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра “Комп’ютерні системи та технології”

Базовий напрям “Комп’ютерна інженерія”				Семестр: 9

Навчальна дисципліна:  Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень

# Модульний контроль № 1

Білет № 21

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пам’ять констант входить до складу системи зберігання ПОС? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 64-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 512 мкс. | 5 |
| 3 | Типи алгоритмів, що використовуються при цифровій обробці сигналів. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №21) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №21) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Лектор			Ваврук Є.Я.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних  систем і технологій. Протокол № 1 від 29 серпня 2006 року.

Завідувач кафедри КСТ				Дунець Р.Б.

Інститут підприємства та перспективних технологій

при Національному університеті “Львівська політехніка”

Факультет Комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра “Комп’ютерні системи та технології”

Базовий напрям “Комп’ютерна інженерія”				Семестр: 9

Навчальна дисципліна:  Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень

# Модульний контроль № 1

Білет № 22

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сигнал ВMS є вхідним сигналом ПОС ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 4 при N = 64. | 5 |
| 3 | Перспективи шляхів реалізації ЦОС на різній елементній базі | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №22) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №22) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Лектор			Ваврук Є.Я.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних  систем і технологій. Протокол № 1 від 29 серпня 2006 року.

Завідувач кафедри КСТ				Дунець Р.Б.

Інститут підприємства та перспективних технологій

при Національному університеті “Львівська політехніка”

Факультет Комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра “Комп’ютерні системи та технології”

Базовий напрям “Комп’ютерна інженерія”				Семестр: 9

Навчальна дисципліна:  Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень

# Модульний контроль № 1

Білет № 23

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сигнал РMS є вихідним сигналом ПОС ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 512-ти точкового ШПФ за основою 2 рівний 24 мкс. | 5 |
| 3 | Основні типи похибок в системах обробки сигналів. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №23) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №23) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Лектор			Ваврук Є.Я.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних  систем і технологій. Протокол № 1 від 29 серпня 2006 року.

Завідувач кафедри КСТ				Дунець Р.Б.

Інститут підприємства та перспективних технологій

при Національному університеті “Львівська політехніка”

Факультет Комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра “Комп’ютерні системи та технології”

Базовий напрям “Комп’ютерна інженерія”				Семестр: 9

Навчальна дисципліна:  Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень

# Модульний контроль № 1

Білет № 24

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | „Інструментальна” похибка - це похибка алгоритму? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 2-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 1,5 мкс. | 5 |
| 3 | Узагальнена архітектура ПОС | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №24) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №24) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Лектор			Ваврук Є.Я.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних  систем і технологій. Протокол № 1 від 29 серпня 2006 року.

Завідувач кафедри КСТ				Дунець Р.Б.

Інститут підприємства та перспективних технологій

при Національному університеті “Львівська політехніка”

Факультет Комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра “Комп’ютерні системи та технології”

Базовий напрям “Комп’ютерна інженерія”				Семестр: 9

Навчальна дисципліна:  Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень

# Модульний контроль № 1

Білет № 25

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПОС є тільки з фіксованою крапкою? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити необхідну продуктивність 64-ти точкового процесора ШПФ, за основою2, на ПЛІС при частоті поступлення вхідних даних 10 МГц. | 5 |
| 3 | Критерії вибору ПОС. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №25) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №25) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Лектор			Ваврук Є.Я.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних  систем і технологій. Протокол № 1 від 29 серпня 2006 року.

Завідувач кафедри КСТ				Дунець Р.Б.

Інститут підприємства та перспективних технологій

при Національному університеті “Львівська політехніка”

Факультет Комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра “Комп’ютерні системи та технології”

Базовий напрям “Комп’ютерна інженерія”				Семестр: 9

Навчальна дисципліна:  Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень

# Модульний контроль № 1

Білет № 26

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | При обчисленні ШПФ використовується прорідження „за смугою частот” ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 4-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 1 мкс. | 5 |
| 3 | Апаратна реалізація і час виконання алгоритму обробки сигналів (на прикладі виконання алгоритму ШПФ) | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №26) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №26) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Лектор			Ваврук Є.Я.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних  систем і технологій. Протокол № 1 від 29 серпня 2006 року.

Завідувач кафедри КСТ				Дунець Р.Б.

Інститут підприємства та перспективних технологій

при Національному університеті “Львівська політехніка”

Факультет Комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра “Комп’ютерні системи та технології”

Базовий напрям “Комп’ютерна інженерія”				Семестр: 9

Навчальна дисципліна:  Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень

# Модульний контроль № 1

Білет № 27

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сигнал РMS є вхідним сигналом ПОС ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 128. | 5 |
| 3 | Вимоги до ПОС при реалізації алгоритмів ЦОС (на прикладі виконання алгоритму ШПФ в режимі реального часу) | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №27) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №27) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Лектор			Ваврук Є.Я.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних  систем і технологій. Протокол № 1 від 29 серпня 2006 року.

Завідувач кафедри КСТ				Дунець Р.Б.

Інститут підприємства та перспективних технологій

при Національному університеті “Львівська політехніка”

Факультет Комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра “Комп’ютерні системи та технології”

Базовий напрям “Комп’ютерна інженерія”				Семестр: 9

Навчальна дисципліна:  Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень

# Модульний контроль № 1

Білет № 28

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | На ПЛІС можна побудувати систему опрацювання сигналів? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити час виконання 128-ми точкового ШПФ, якщо ширина смуги вхідного сигналу рівна 4 МГц. | 5 |
| 3 | Технічні вимоги до процесора обробки сигналів. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №28) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №28) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Лектор			Ваврук Є.Я.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних  систем і технологій. Протокол № 1 від 29 серпня 2006 року.

Завідувач кафедри КСТ				Дунець Р.Б.

Інститут підприємства та перспективних технологій

при Національному університеті “Львівська політехніка”

Факультет Комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра “Комп’ютерні системи та технології”

Базовий напрям “Комп’ютерна інженерія”				Семестр: 9

Навчальна дисципліна:  Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень

# Модульний контроль № 1

Білет № 29

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | В SPOTR- інтерфейсі розрядність шини даних 16? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 1024-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 1,5 мкс. | 5 |
| 3 | Основні групи вузлів і сигналів ПОС; вимоги до них. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №29) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №29) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Лектор			Ваврук Є.Я.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних  систем і технологій. Протокол № 1 від 29 серпня 2006 року.

Завідувач кафедри КСТ				Дунець Р.Б.

Інститут підприємства та перспективних технологій

при Національному університеті “Львівська політехніка”

Факультет Комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра “Комп’ютерні системи та технології”

Базовий напрям “Комп’ютерна інженерія”				Семестр: 9

Навчальна дисципліна:  Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень

# Модульний контроль № 1

Білет № 30

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Частота роботи ПОС = 1МГц. Такт виконання однієї команди може бути 1нс? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити необхідну продуктивність 48-ти точкового процесора ШПФ, за основою2, на ПЛІС при частоті поступлення вхідних даних 22 МГц. | 5 |
| 3 | Аналіз паралельного інтерфейсу з DSP-процесорами: запис даних з АЦП, підключеного з відображенням в адресний простір пам'яті. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №30) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №30) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Лектор			Ваврук Є.Я.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних  систем і технологій. Протокол № 1 від 29 серпня 2006 року.

Завідувач кафедри КСТ				Дунець Р.Б.

Інститут підприємства та перспективних технологій

при Національному університеті “Львівська політехніка”

Факультет Комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра “Комп’ютерні системи та технології”

Базовий напрям “Комп’ютерна інженерія”				Семестр: 9

Навчальна дисципліна:  Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень

# Модульний контроль № 1

Білет № 31

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Алгоритм обчислення функції sin є алгоритмом обробки сигналів? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити необхідну продуктивність 32-х точкового процесора ШПФ, за основою2, на ПЛІС при частоті поступлення вхідних даних 4МГц. | 5 |
| 3 | Однокристальна реалізація ШПФ на ПЛІС. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №31) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №31) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Лектор			Ваврук Є.Я.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних  систем і технологій. Протокол № 1 від 29 серпня 2006 року.

Завідувач кафедри КСТ				Дунець Р.Б.

Інститут підприємства та перспективних технологій

при Національному університеті “Львівська політехніка”

Факультет Комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра “Комп’ютерні системи та технології”

Базовий напрям “Комп’ютерна інженерія”				Семестр: 9

Навчальна дисципліна:  Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень

# Модульний контроль № 1

Білет №3 2

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чи можна обробляти сигнали на універсальній ПЕОМ ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити ширину смуги вхідного сигналу, якщо час виконання 32-х точкового ШПФ за основою 2 рівний 1,5 мкс. | 5 |
| 3 | Системний інтерфейс (інтерфейс з зовнішньою памяттю). | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №32) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №32) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Лектор			Ваврук Є.Я.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних  систем і технологій. Протокол № 1 від 29 серпня 2006 року.

Завідувач кафедри КСТ				Дунець Р.Б.

Інститут підприємства та перспективних технологій

при Національному університеті “Львівська політехніка”

Факультет Комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра “Комп’ютерні системи та технології”

Базовий напрям “Комп’ютерна інженерія”				Семестр: 9

Навчальна дисципліна:  Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень

# Модульний контроль № 1

Білет № 33

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Абсолютна похибка обчислюється у відсотках ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити необхідну продуктивність 8-ми точкового процесора ШПФ, за основою2, на ПЛІС при частоті поступлення вхідних даних 5МГц. | 5 |
| 3 | Апаратна реалізація і час виконання алгоритму обробки сигналів (на прикладі виконання алгоритму ШПФ). | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №33) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №33) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Лектор			Ваврук Є.Я.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних  систем і технологій. Протокол № 1 від 29 серпня 2006 року.

Завідувач кафедри КСТ				Дунець Р.Б.

Інститут підприємства та перспективних технологій

при Національному університеті “Львівська політехніка”

Факультет Комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра “Комп’ютерні системи та технології”

Базовий напрям “Комп’ютерна інженерія”				Семестр: 9

Навчальна дисципліна:  Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень

# Модульний контроль № 1

Білет № 34

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Процесорне ядро входить до складу архітектури ПОС ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 4 при N = 1024. | 5 |
| 3 | Загальна структурна схема реалізації ШПФ на ПЛІС. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №34) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №34) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Лектор			Ваврук Є.Я.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних  систем і технологій. Протокол № 1 від 29 серпня 2006 року.

Завідувач кафедри КСТ				Дунець Р.Б.

Інститут підприємства та перспективних технологій

при Національному університеті “Львівська політехніка”

Факультет Комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра “Комп’ютерні системи та технології”

Базовий напрям “Комп’ютерна інженерія”				Семестр: 9

Навчальна дисципліна:  Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень

# Модульний контроль № 1

Білет №35

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чи є „Технологічний” параметр вибору ПОС ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Визначити необхідну продуктивність 16-ти точкового процесора ШПФ, за основою2, на ПЛІС при частоті поступлення вхідних даних 6МГц. | 5 |
| 3 | Основні типи похибок в системах обробки сигналів. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №35) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №35) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Лектор			Ваврук Є.Я.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних  систем і технологій. Протокол № 1 від 29 серпня 2006 року.

Завідувач кафедри КСТ				Дунець Р.Б.

Інститут підприємства та перспективних технологій

при Національному університеті “Львівська політехніка”

Факультет Комп’ютерних та інформаційних технологій

Кафедра “Комп’ютерні системи та технології”

Базовий напрям “Комп’ютерна інженерія”				Семестр: 9

Навчальна дисципліна:  Проектування комп’ютерних засобів обробки сигналів та зображень

# Модульний контроль № 1

Білет №36

| № п/п | Контрольні завдання і запитання | К-сть балів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сигнал DMS є вхідним сигналом ПОС ? (так/ні) | 2 |
| 2 | Яку кількість операцій додавання і множення дійсних чисел необхідно виконати при обчисленні ШПФ за основою 2 при N = 256. | 5 |
| 3 | Структура потокового (ковзаючого) процесора ШПФ. | 9 |
| 4 | Визначити розрядність ША і ШД процесора обробки сигналів згідно з даними, що наведені в задачі (Варіант №3) | 9 |
| 5 | Розробити функціональну схему, навести таблицю розподілу пам’яті, коротко описати принципи організації процесора обробки сигналів на базі ПОС сімейства ADSP-21xx (Варіант №36) | 10 |
|  | Сумарна кількість балів: | 35 |

Лектор			Ваврук Є.Я.

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерних  систем і технологій. Протокол № 1 від 29 серпня 2006 року.

Завідувач кафедри КСТ				Дунець Р.Б.