Лабораторна робота

ХВИЛЕМІР

Мета роботи: ознайомлення з роботою хвилеміра – пристрою для вимірювання (реєстрації) напруженості електромагнітних хвиль(ЕМХ).

Завдання: провести експерименти на: реєстрацію резонансу частот у приймальному тракті; реєстрацію напруженості ЕМХ

- Схема електрична принципова хвилеміра

Схема електрична принципова (рис.1) мало відрізняється від інших простих хвилемірів. Основною особливістю її є: змінні котушки індуктивності на різні частотні діапазони. Схема складається з коливального контуру L1,C1,VD1, який виконує функцію детектора; підсилювача на транзисторі VT1 (п416), мікроамперметра (вимірювальної головки); джерела живлення.

Рис. 1.  Схема електрична принципова хвилеміра

Пояснення до схеми електричної принципової хвилеміра у частотному діапазоні 14-220 МГц:

1. Вхідний контур складається з котушки L1 (рамка) та C1 змінної ємності ,що дозволяє настроюватись в резонанс прийнятої хвилі в певному діапазоні.

2. Діод VD1 випрямляє прийняті електромагнітні коливання.

3. Конденсатор С2 призначений для накопичення енергії, яка здатна відкрити транзистор VT1.

4. Резистор R1 призначений для підтримання транзистора в закритому стані при відсутності електромагнітних коливань.

5. При досягненні певного рівня напруженості електромагнітного поля (Е) транзистор VT1 відкривається і через відкритий перехід колектор-еміттер (К-Е) протікає струм, що  підтверджує  наявність у контурі електромагнітних коливань.

6. Резистор R2 – призначений для  обмеження струму через мікроамперметр.

7. Конденсатор С3 – призначений для накопичення енергії на мікроамперметрі.

Електричне коло хвилеміра : 1) елемент живлення GV1 (1,5 В), 2) вимикач SA1, 3) резистор R2, 4) конденсатор С3, 5) p-n перехід транзистора.

В таблиці 1 представлені дані на контурів інші частотні діапазони.

Таблиця 1

Частотні діапазони – параметри контуру

- Експериментальна частина: загальні відомості

- Прийняття радіохвиль – ґрунтується на явищі резонансу частот (незалежно від того – який контур послідовний (RLC), чи паралельний (RLC) – на передавальній стороні, наприклад в ГВЧ ( Г 4-158)

- Наблизити контур хвилеміра до будь-якого передавального пристрою, враховуючи при цьому частоту контуру та частотний діапазон передавача ( генератора високих частот, Г4-158)

- При робочому хвилемірі – стрілочка мікроампер метра повинна відхилитися при наближенні до контуру хвилеміра – радіо жучка (передавача, наприклад генератора). Якщо цього не відбулося – потрібно змінювати змінну ємність до тих пір, поки стрілка максимально не відхилиться (Експеримент №1).

- Налаштовувати контур жучка – передавального пристрою (генератора високих частот) до тих пір, поки хвилемір (мікроампермаетр) не покаже максимальне значення (Експеримент №1).

- Роз’єм СР-50 (яким підключають) ГВЧ до передавальної антени має хвилевий опір:

–=50 Ом  (ρ=) -  використовується для спеціалізованої апаратури

–=75 Ом – для телевізійних сигналів (антени телевізійні)

–=300 Ом – апаратура спеціалізованого призначення

Кабель: дві жили – а) центральна з ізоляцією (сигнал), б) зовнішня без ізоляції (земля) – призначені для під’дєднання до клем ПРД-антени (макет хвилеміра).

***Немає значення  куди на яку клему сигнал-земля.

Порядок роботи: Експеримент №1 (||;=1м)

- Генератор виключений. Збираємо схему – під’єднання хвилеміра – передавальної частини до генератора; антени “вібратор-вібратор” (ПРД/ПРМ) – розташовані паралельно одна до одної.

- Включаємо Г4-158.

Ручкою встановлюємо для початку 14 МГц, при цьому антени ,  розташовують паралельно на відстані =1м                          . ***При || (паралельному) розташуванні – досягається максимальне значення напруженості електричного поля  (В/м).

- Поступово (і повільно) збільшуємо частоту до 200 МГц ,у даному випадку    = 100 МГц, оскільки Г 4-158:

спостерігаємо відхилення стрілки мікроамперметра (μA) на приймальній стороні хвилеміра.

Стрілка мікроамперметра (μA) – відхиляється за наявності частотного резонансу і досягає максимуму відхилення, коли цей резонанс частот наявний.

- Експеримент, якщо за умов 1-3 не зареєстрували частотного резонансу:

  - При експерименті №1 потрібно виставити змінну ємність  у середнє положення (), при цьому скануємо частоту в діапазоні =14 МГц – 100 МГц (теоретично для для хвилеміра 200МГц),  спостерігаючи максимальне відхилення стрілки мікроамперметра (μA).

  - Якщо за умови п.4.1 – резонанс частот не зареєстрований, то виставляємо значення змінної ємності  близько до мінімального (), скануємо частоту в діапазоні =14 МГц – 100 МГц (для даного хвилеміра 200 МГц), спостерігаючи максимальне відхилення стрілки мікроамперметра (μA).

  - У випадку – якщо за умов в пунктах 4.1, 4.2 резонанс частот не зареєстрований то значення змінного конденсатора  виставляємо близько максимального (), знову скануємо частоту в діапазоні =14 МГц до 100 МГц (для даного хвилеміра 200МГц) – спостерігаємо максимальне відхилення стрілки мікроамперметра (μA).

*** Примітка: ,  – паралельно одна одній; Рівень вихідного сигналу – максимальний =1,  тобто послаблення – 0 дБ.

- При паралельному розташуванні антен ,  – максимальне приймання хвилі  (В/м) -  центральна пелюстка діаграми направленості(рис.2).

Рис. 2. Діаграма направленості передавально-приймального тракту “вібратор-вібратор”: центральна діаграма направленості

- Не змінюючи відстані і між ,  і ще не виявивши резонансу частот, змінюємо положення  змінного конденсатора.

Діелектрична плівка між пластинами С:

а) якщо механічне зусилля при кручені збільшується – ємність  зростає, частота резонансу  спадає.

б) якщо механічне зусилля при крученні зменшується, ємність  зменшується – частота резонансу зростає (це у даному випадку).

За умови наявності діелектричної плівки:

=5, 10 пФ;

=270365 пФ.

Повітряний діелектрик між пластинами С:

а) при зміні положення конденсатора – зусилля не відчувається: роторні пластини (динамічні) введені в статорні (статичні) – ємність максимальна .

б) якщо ж вони виведені, то ємність мінімальна .

Порядок роботи: Експеримент №2 : зміна позицій антен  та

- Г4-158 виключений. Збираємо схему під’єднання хвилеміра за умови:

- , розташовані на відстані l=2 - 3,5м (тобто збільшуємо відстань між антенами).

- повернути відносно  на градусів, (тобто розташувати їх перпендикулярно) при уже знайденому резонансі частот (експеримент №1) . При такому розташуванні досягається мінімальне значення сприйняття- антеною приймальною електромагнітної хвилі  (В/м) – за умови гостронаправленої діаграми направленості (рис.2).

- При перпендикулярному розташуванні антен , – отримуємо мінімальне приймання електромагнітної хвилі  (В/м), що характеризується боковою діаграмою направленості  (бокові  пелюстки) – за умови вузько направлених антен.

Рис. 3. Діаграма направленості передавально-приймального тракту “вібратор-вібратор”: бокова діаграма направленості

    - Поняття вузьконаправлених антен: чим більше підсилювальних елементів (директорів), тим антена вважається вузьконаправленою. У цьому випадку: при збільшенні кількості директорів Д () збільшується підсилення приймального сигналу (приймальної ЕМХ-хвилі).

Реальне налаштування  приймального пристрою на вузьку частотну смугу  (рис.4):

- вібратор (В) – призначений для знімання приймального сигналу (ЕМХ) на приймаючий пристрій, наприклад телевізійний приймач.

- рефлектор (Р) – призначений для відбивання прийнятого сигналу на вібратор (В), закріплюється завжди позаду (В) і дає змогу підсилити сигнал до 2 разів, тобто, це реально відбивач-екран.

Рис.4. Антена “хвильовий канал”: приймальний тракт

Порядок роботи: Експеримент №3:  зміна відстані між   та  більше 3 метрів

    - Г4-158 – виключений.

Збираємо схему роботи хвилеміра за умови:

    - Антени  та  розташовані паралельно одна одній.

    - Уже знайдений резонанс частот - експеримент №1

    - Для імітації зростання відстані між антенами  та  можна використовувати зменшення напруженості поля Е (В/м) – шляхом зменшення підводжування напруги до вимірювальної антени  – зменшуючи  з 1 до 0,1, тобто змінюємо послаблення з 0 дБ до 30, 40, 50...дБ. При цьому покази мікроамперметра будуть спадати. Частоту генератора при цьому не змінюємо. Відстань між антенами  та  =3-4 метри і більше….

***Примітка: Резонанс частот знайшли в експерименті №1 (більше частоти не змінюємо).