МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  “ЛЬВІВСЬКА  ПОЛІТЕХНІКА”

ЗВІТ

ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 5

З КУРСУ “МІКРОПРОЦЕСОРНІ ПРИСТРОЇ”

«Побудова модуля управління системи контролю доступу на AVR – мікро контролерах. Робота з інтерфейсами 1 – Wire, IC, SPI»

Мета роботи: ознайомитись з принципами побудови модулів управління системи контролю доступу. Вивчити правила обміну інформацією через інтерфейси 1 – Wire, IC, SPI та ознайомитися з їх програмною реалізацією для AVR – мікроконтролерів на мові С в середовищі  Code VISION AVR

Завдання :

1. Створити проект в Code VISION AVR, ввести свою програму, провести її компіляцію.

2. відкрити файл LR_5.dsn в програмі Proteus, внести у схему відповідно до свого індивідуального завдання, підключити до МК отриманий в Code VISION AVR hex – файл.

3. запустити режим симуляції схеми та перевірити правильність функціонування модуля управління СКД у всіх режимах роботи: очікування, пред’явлення зареєстрованого  ключа, пред’явлення незареєстрованого  ключа, натискання кнопки виходу.

| № | Кількість запитів N | Кількість зареєстрованих ключів | Час відкриття дверей t, сек | Формат реєстраційного запису | Початкова дата та час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 40 | 3 | 5 | Номер ключа, число, година, тип події (вхід/вихід) | 02.02.09 13:15:27 |

Текст програми у  Code VISION AVR

// Блок управління системи контролю доступу на МК АТ90S2313 з iButton DS1990, I2C-RTC DS1307 та SPI-EEPROM 25LC256 (32Kx8)

// 20.05.2009 р.

// Тактова частота МК 7.3728 МГц

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Порт для підключення iButton DS1990

#asm

.equ __w1_port = 0x18

.equ __w1_bit  = 5

#endasm

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Порт для підключення I2C-RTC DS1307

#asm

.equ __i2c_port = 0x18

.equ __scl_bit  = 2

.equ __sda_bit  = 1

#endasm

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

#include  <90S2313.h>

#include  <1wire.h>

#include  <i2c.h>

#include  <delay.h>

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Оголошення типу даних - байт

typedef unsigned char byte;

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Структура дати і часу

typedef struct

{

byte Second;

byte Minute;

byte Hour;

byte Day;

byte Date;

byte Month;

byte Year;

} DS1307_Data;

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Глобальні змінні

// Оголошення змінної для збереження поточного часу і дати

DS1307_Data  DS1307_1;

// Оголошення змінної для збереження ідентифікаційного номера iButton DS1990A

byte         ROM_Code[9];

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//******************************************************************//

// Виводи SPI-EEPROM 25LC256

#define PORT_EEPROM     PORTD

#define DDR_EEPROM      DDRD

#define PIN_EEPROM      PIND

#define CS              3

#define SCK             4

#define SI              5

#define SO              6

//******************************************************************//

// Виводи I2C-RTC DS1307

#define PORT_RTC        PORTB

#define DDR_RTC         DDRB

#define PIN_RTC         PINB

#define SDA             1

#define SCL             2

//******************************************************************//

// Виводи iButton DS1990A

#define PORT_iButton    PORTB

#define DDR_iButton     DDRB

#define PIN_iButton     PINB

#define Data_iButton    5

//******************************************************************//

// Виводи електронного замка

#define PORT_Switch     PORTB

#define DDR_Switch      DDRB

#define PIN_Switch      PINB

#define Switch          7

//******************************************************************//

// Виводи світлодіоду

#define PORT_Led        PORTB

#define DDR_Led         DDRB

#define PIN_Led         PINB

#define Led             6

//******************************************************************//

// Виводи кнопки виходу

#define PORT_Out_Key    PORTD

#define DDR_Out_Key     DDRD

#define PIN_Out_Key     PIND

#define Out_Key         2

//******************************************************************//

// Коди команд EEPROM 25LC256

#define EEPROM_READ	0x03

#define EEPROM_WRITE   	0x02

#define EEPROM_WRDI	0x04

#define EEPROM_WREN	0x06

#define EEPROM_RDSR     0x05

#define EEPROM_WRSR	0x01

//******************************************************************//

// Коди команд iButton DS1990

#define SEARCH_ROM            0xF0

//******************************************************************//

// Адреса сімейства iButton

#define DS1990_FAMILY_CODE    0x01

//******************************************************************//

// Кількість подій в системі

#define N_Record               55

//******************************************************************//

// Розмір одного запису в байтах

#define Record_Size           16

//******************************************************************//

// Адреса початку записів в EEPROM 25LC256

#define Record_Addr           0x40

//******************************************************************//

// Адреса лічильника записів в EEPROM

#define Record_Count_Addr     0x30

//******************************************************************//

// Час відкривання дверей в мілісекундах

#define T_msec                5000

//******************************************************************//

// Кількість зареєстрованих ключів

#define N_Key                 3

//******************************************************************//

// Тип запису

#define Input_Record          0

#define Output_Record         1

//******************************************************************//

// E8C52A

// 3D2C90

/*----------------------------------------------------------------*/

// Підпрограма обслуговування зовнішнього переривання по виводу INT0

interrupt [2] void ext_interrupt0(void);

/*----------------------------------------------------------------*/

void Pin_Init(void);

// Функції нижнього рівня роботи з РКД

void DS1307_Init(void);

void DS1307_Read(DS1307_Data* arg1);

void DS1307_Write(DS1307_Data* arg1);

byte SPI_Send_Byte(byte data);

void SPI_Send_CMD1(byte cmd);

byte SPI_Read_SR(void);

byte SPI_Read_Data(int address, byte* buffer, byte n);

byte SPI_Write_Data(int address, byte* buffer, byte n);

void Save_Record(DS1307_Data* arg1, byte* code, byte type);

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void main(void)

{

byte temp, ii, jj, temp1;

byte iButton_Arrary[N_Key][8];

Pin_Init();

DS1307_1.Second = 0x27;    //02-02-09 13:15:27

DS1307_1.Minute = 0x15;

DS1307_1.Hour   = 0x13;

DS1307_1.Day    = 0x01;

DS1307_1.Date   = 0x02;

DS1307_1.Month  = 0x02;

DS1307_1.Year   = 0x09;

DS1307_Init();

DS1307_Write(&DS1307_1);

// Прочитати зареєстровані ключі з EEPROM-пам'ті

for(ii = 0; ii < N_Key; ii++)

temp = SPI_Read_Data(0x0000 + ii * 8, &iButton_Arrary[ii][0], 8);

// Налаштувати зовнішнє переривання INT0 від кнопки виходу

GIMSK = GIMSK | 0x40;

MCUCR = MCUCR | 0x02;

while(1)

{

#asm("cli")

temp = w1_search(SEARCH_ROM,  &ROM_Code[0]);

if (temp == 0)

{

#asm("sei")

}

else

{

// Пошук

for(ii = 0; ii < N_Key; ++ii)

{

temp1 = 0;

for(jj = 0; jj < 8; ++jj)

{

if(ROM_Code[jj] != iButton_Arrary[ii][jj])

{

temp1 = 1;

break;

}

}

if(temp1 == 0)

break;

}

if(temp1 == 0)

{

DS1307_Read(&DS1307_1);

Save_Record(&DS1307_1, &ROM_Code[0], Input_Record);

PORT_Led.Led = 0;

PORT_Switch.Switch = 1;

delay_ms(T_msec);

PORT_Led.Led = 1;

PORT_Switch.Switch = 0;

}

else

#asm("sei");

}

delay_ms(1);

};

};

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void DS1307_Init(void)

{

// Ініціалізація І2С шини та режиму роботи годинника реального часу (RTC)

byte temp;

temp = i2c_start();

temp = i2c_write(0xd0);

temp = i2c_write(0x07);

temp = i2c_write(0b00000000);

i2c_stop();

};

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void DS1307_Read(DS1307_Data* arg1)

{

// Зчитування часу та дати з RTC

byte temp2;

temp2 = i2c_start();

temp2 = i2c_write(0xd0);

temp2 = i2c_write(0x00);

i2c_stop();

temp2 = i2c_start();

temp2 = i2c_write(0xd1);

arg1->Second = i2c_read(1) & 0x7F;

arg1->Minute = i2c_read(1) & 0x7F;

arg1->Hour   = i2c_read(1) & 0x3F;

arg1->Day    = i2c_read(1) & 0x07;

arg1->Date   = i2c_read(1) & 0x3F;

arg1->Month  = i2c_read(1) & 0x1F;

arg1->Year   = i2c_read(0);

i2c_stop();

};

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void DS1307_Write(DS1307_Data* arg1)

{

// Запич часу та дати в RTC

byte temp2;

temp2 = i2c_start();

temp2 = i2c_write(0xd0);

temp2 = i2c_write(0x00);

temp2 = i2c_write(arg1->Second);

temp2 = i2c_write(arg1->Minute);

temp2 = i2c_write(arg1->Hour | 0b00000000);

temp2 = i2c_write(arg1->Day);

temp2 = i2c_write(arg1->Date);

temp2 = i2c_write(arg1->Month);

temp2 = i2c_write(arg1->Year);

i2c_stop();

};

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

byte SPI_Send_Byte(byte data)

{

byte ii, temp, result = 0, temp1 = 0x80;

for(ii = 0; ii < 8; ++ii)

{

temp =  PIN_EEPROM;

temp =  temp & (1<<SO);

if(temp != 0)

result = result | temp1;

PORT_EEPROM.SI = (data & temp1) && 1;

#asm("nop");

PORT_EEPROM.SCK = 1;

temp1 = temp1 >> 1;

PORT_EEPROM.SCK = 0;

}

return result;

};

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void Pin_Init(void)

{

PORT_EEPROM.CS = 1;

PORT_EEPROM.SCK = 0;

PORT_EEPROM.SI = 0;

PORT_EEPROM.SO = 0;

DDR_EEPROM.CS = 1;

DDR_EEPROM.SCK = 1;

DDR_EEPROM.SI = 1;

DDR_EEPROM.SO = 0;

PORT_Switch.Switch = 0;

DDR_Switch.Switch  = 1;

PORT_Led.Led = 1;

DDR_Led.Led  = 1;

PORT_Out_Key.Out_Key = 0;

DDR_Out_Key.Out_Key  = 0;

};

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

byte SPI_Write_Data(int address, byte* buffer, byte n)

{

byte ii, result;

PORT_EEPROM.CS = 0;

SPI_Send_Byte(EEPROM_WRITE);

SPI_Send_Byte(address>>8);

SPI_Send_Byte(address);

for(ii = 0; ii < n; ++ii)

{

SPI_Send_Byte(buffer[ii]);

}

PORT_EEPROM.SI = 0;

PORT_EEPROM.CS = 1;

return result;

};

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

byte SPI_Read_Data(int address, byte* buffer, byte n)

{

byte ii, result;

PORT_EEPROM.CS = 0;

SPI_Send_Byte(EEPROM_READ);

SPI_Send_Byte(address>>8);

SPI_Send_Byte(address);

for(ii = 0; ii < n; ii++)

{

buffer[ii] = SPI_Send_Byte(0);

}

PORT_EEPROM.SI = 0;

PORT_EEPROM.CS = 1;

return result;

};

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void SPI_Send_CMD1(byte cmd)

{

PORT_EEPROM.CS = 0;

SPI_Send_Byte(cmd);

PORT_EEPROM.SI = 0;

PORT_EEPROM.CS = 1;

};

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

byte SPI_Read_SR(void)

{

byte temp;

PORT_EEPROM.CS = 0;

temp = SPI_Send_Byte(EEPROM_RDSR);

temp = SPI_Send_Byte(0);

PORT_EEPROM.SI = 0;

PORT_EEPROM.CS = 1;

return temp;

};

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

interrupt [2] void ext_interrupt0(void)

{

byte ii;

delay_ms(10);

if(PIN_Out_Key.Out_Key == 0)

{

DS1307_Read(&DS1307_1);

for(ii = 0; ii < 8; ++ii)

ROM_Code[ii] = 0;

Save_Record(&DS1307_1, &ROM_Code[0], Output_Record);

PORT_Led.Led = 0;

PORT_Switch.Switch = 1;

delay_ms(T_msec);

PORT_Led.Led = 1;

PORT_Switch.Switch = 0;

}

};

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

void Save_Record(DS1307_Data* arg1, byte* code, byte type)

{

byte temp, temp1, temp2[2];

int start;

while((temp = SPI_Read_SR()) & 0x01)  // Очікувати готовності EEPROM

;

// Прочитати значення лічильника подій в змінну temp1

temp = SPI_Read_Data(Record_Count_Addr, &temp1, 1);

if(temp1 == N_Record)                 // Якщо досягнуто максимального значення

{

temp1 = 1;                         // Почати заново

start = Record_Addr;

}

else                                  // Інакше обчислити адресу наступного запису

{

start = Record_Addr + Record_Size * (int)temp1;

temp1++;                           // Збільшити кількість записів на 1

}

SPI_Send_CMD1(EEPROM_WREN);           // Дозволити запис в EEPROM

while((temp = SPI_Read_SR()) & 0x01)  // Очікувати готовності EEPROM

;

// Записати 8 байт ідентифікаційного номеру DS1990A

temp = SPI_Write_Data(start, code, 8);

while((temp = SPI_Read_SR()) & 0x01)  // Очікувати готовності EEPROM

;

SPI_Send_CMD1(EEPROM_WREN);           // Дозволити запис в EEPROM

while((temp = SPI_Read_SR()) & 0x01)  // Очікувати готовності EEPROM

;

temp2[0] = arg1->Hour;

temp2[1] = arg1->Date;

temp = SPI_Write_Data(start + 8, temp2, 2);

while((temp = SPI_Read_SR()) & 0x01)

;

SPI_Send_CMD1(EEPROM_WREN);

while((temp = SPI_Read_SR()) & 0x01)

;

temp = SPI_Write_Data(start + 15, &type, 1);

while((temp = SPI_Read_SR()) & 0x01)

;

SPI_Send_CMD1(EEPROM_WREN);

while((temp = SPI_Read_SR()) & 0x01)

;

temp = SPI_Write_Data(Record_Count_Addr, &temp1, 1);

};

Схема симуляції у Proteus 7

Висновок  на даній лабораторній роботі я ознайомилася з принципами побудови модулів управління систем контролю  доступу , вивчила правила обміну інформацією через інтерфейси 1 – Wire, IC, SPI та ознайомилася з їх програмною реалізацією для AVR – мікроконтролерів на мові С в середовищі  Code VISION AVR