Оцінки за методом найменших квадратів

Нехай знову спостерігається значення випадкової величини  вигляду (1). Введемо критерій якості оцінювання у вигляді

Тут LL, причому  - невід'ємні оператори,  - узагальнений розв'язок рівняння (2) при .

Означення 1. Оцінкою вектора  за узагальненим методом найменших квадратів будемо називати вектор , який знаходиться з рівняння (2) при , де .

В тому випадку, коли , відповідну оцінку називають оцінкою, отриманою за методом найменших квадратів.

Нехай L і . Покажемо тоді, що має місце

Твердження 1.  Оцінка функції , отримана за методом найменших квадратів, співпадає з найкращою лінійною оцінкою і при цьому

Доведення.   Оскільки функціонал  строго випуклий, неперервний і задовольняє умову  при , то існує єдиний елемент , який може бути знайдений з умови

звідки , а функція  знаходиться із розв'язку системи рівнянь

(1)

Порівнюючи цю систему рівнянь із системою рівнянь для найкращої лінійної оцінки (7), бачимо, що вони співпадають.

Далі,

З системи рівнянь (1) одержимо, що

Отже,

що і треба було довести.                            р

Припустимо далі, що в задачі (2) невідомі також деякі (можливо і всі) коефіцієнти . Тоді можна поставити задачу про відшукання оцінок цих коефіцієнтів і функції  за методом найменших квадратів. На прикладі задачі про оцінку функції  покажемо, які результати можна тут отримати.

Нехай  - обмежена замкнена опукла множина у просторі . Покажемо, що має місце наступна

Теорема 1.  Множина , де , непорожня.

Доведення.  Нехай  - мінімізуюча послідовність. Виділимо із послідовності  слабко збіжну в  підпослідовність . Покажемо, що послідовність  - обмежена у просторі :

Звідки , а, отже, , де  - деяка константа, але

Оскільки  обмежений оператор, то

З цих співвідношень одержимо, що , де .

Далі, з першого рівняння системи одержимо, що

Отже, .

З обмеженності норм  випливає, що можна виділити слабко збіжну підпослідовність у просторі , для якої ми залишимо ті ж позначення, тобто , але тоді отримаємо, що  і  збігаються сильно до  і  відповідно.

Покажемо, що  і  є розв'язками системи рівнянь (5.1) при , але це випливає із співвідношень

оскільки  слабко збігається до , а  сильно збігається до  у просторі .

Нарешті зауважимо, що

що і треба було довести.

Наведемо далі необхідні умови для відшукання оптимального коефіцієнта .

Теорема 2.  Нехай  .  Тоді , , де  знаходяться з розв'язку системи рівнянь

де

Доведення.   Можна показати, що функціонал  диференційовний у сенсі Гато і оскільки  , то

де  визначається з розв'язку системи рівнянь

(2)

Перетворимо далі вираз . З першого рівняння системи (2) при  отримаєм

З другого рівняння системи ( 5.2) при

Покладемо у другому рівнянні системи (5.2) , і тоді

Знову поклавши у першому рівнянні системи (2) при , одержимо, що

Враховуючи всі ці вирази, будемо мати, що

звідки

р

Наслідок.   Нехай майже скрізь виконується нерівність , де  - вимірні майже скрізь обмежені функції. Тоді необхідні умови для  можна переписати у вигляді

м. с. на

Зауважимо, що якщо ввести множини

і покласти, що міра Лебега  дорівнює нулеві, то

майже скрізь.