# Побудова множинних фільтрів для лінійних алгебраїчних систем

В технічних задачах регулювання, при використанні теорії оптимального керування виникає необхідність у процедурах оцінювання і фільтрації. Оцінка стана системи керування або невідомих параметрів об'єкта є однією з важливих проблем у задачах керування і реставрації сигналу в цифровій обробці інформації. В даному параграфі побудований клас лінійних фільтрів [3] для оцінки параметрів об'єкта, що описується системою алгебраїчних рівнянь.

Загальна блок-схема системи з зображенням впливів на неї, її параметри і вимірювані дані про стан системи, зображені на малюнку.

Для даного малюнка введені наступні позначення:

u - керуючий вплив, що вибирається, значення якого відомі;

f - збурення, значення їх невідома, відомо апріорна множина  можливих значень збурень;

p - параметр, у який може входити вектор стану системи, значення невідомі;

y - вимірювані дані про стан системи, значення відомі.

Зазначені дії на систему, параметри, вимірювані дані можуть бути скалярами, векторами, матрицями, функціями.

Рівняння математичної моделі системи керування у вищеописаних термінах має загальний вигляд

,					(8.1)

де А - відома функція.

При прийнятій  моделі невідомих шумів для системи, що описується рівнянням (1), можуть бути сформульовані наступні задачі:

Задача 1. Знайти при фіксованому  u  таку функцію  , що  має місце умова

(8.2)

У загальному випадку при фіксованому  u  існує множина  таких функцій , яку будемо називати множиною фільтрів.

Задача 2. Знайти при фіксованому  u  оптимальну функцію  згідно з умовою оптимальності

.		(8.3)

Множини ,   і функція  будуються до проведення експерименту.

Розглянемо модель системи, що представлена у загальному випадку системою лінійних алгебраїчних рівнянь

,					(8.4)

де матриця , вектори , , .

Матриця A  і вектор  d   відомі параметри, досліджуваного об'єкта.

У випадку, коли відомо апріорна множина  значень шумів  f  і маючи систему рівнянь, якій задовольняє вимірюваний вектор  y, можна оцінити апостеріорну множину   значень  f  і з використанням останньої і апріорної множини    значень параметрів  p  оцінити апостеріорну повну множину   значень параметрів.

Апостеріорна множина значень  f  (множина тих значень  f , при котрих  y  може реалізуватися при деяких значеннях  p  відповідно до системи (8.4)) визначається таким чином

,		(8.5)

де

,

- одинична матриця розмірності ,  - псевдообернена матриця, що визначається в такий спосіб [1]

.

Апостеріорна повна множина оцінюваних величин p  (множина тих значень  p, при яких реалізується вимірюваний вектор  y  і шум  f, що належить множині значень (5)) визначається таким чином

,	(8.6)

де  ,   - одинична матриця розмірності n(n. Множина (8.6) записана з умови знаходження розв'язку [7] системи (8.4) відносно вектора  p.

Для лінійної алгебраїчної системи, що описується рівнянням (8.1) розглянемо задачу 1. Рівняння (8.2), отримане на підставі (8.4)  при   буде мати вигляд

, 					(8.7)

де функцію  виберемо лінійною наступного виду

,			(8.8)

де  - невідома матриця.

Якщо система (8.4) спостережна, тобто при з  системи алгебраїчних рівнянь

вектор p знаходиться однозначно, то з представлення (8.8)

одержуємо умову  , з якого матриця   знаходиться наступним способом

,			(8.9)

де  псевдообрнена до матриці A,    ,

- одинична матриця розмірності .

Таким чином, у класі лінійних функцій множина фільтрів  лінійної алгебраїчної системи, що описується системою рівнянь (8.4), має вид

.		(8.10)

У випадку присутності шуму f множина фільтрів (8.10) породить множину конкуруючих оцінок

(8.11)

Якщо система (8.4) не спостережувана при f=0. Тоді для системи

вектор  p  знаходиться неоднозначно

.			(8.12)

Тоді у випадку присутності шуму f , без обмеження загальності в (8.12) покладемо , множина конкуруючих оцінок має вигляд

.

Тому що [5]  , тоді

.

Таким чином формула (8.12) має загальний зміст.

Для множинних фільтрів при фіксованому u визначимо оптимальну функцію  згідно до умови оптимальності

(8.13)

Множини ,  і функція  будуються до проведення експерименту.

Тоді умова (8.13) визначає оптимальне значення матриці  таким чином

.			(8.14)

Будемо припускати, що мінімум і максимум досягаються.

Якщо f є випадковим векторною величиною з функцією розподілу , то тоді матрицю W можна вибрати оптимально згідно з імовірнісною умовою

,

або середньоквадратичною умовою

, 		(8.15)

де ( допустима множина відхилень оцінки вектора від вектора параметрів,  ( кореляційна матриця вектора випадкових величин.

У загальному випадку умова мінімуму (8.15) досягається неоднозначно, тому вся множина оптимальних фільтрів при середньоквадратичній умові оптимізації має вигляд

,		(8.16)

де матриця  задовольняє умові .

# Text boxes

u

p

y

f

f

y

u

p