Метод прогону .

Більшість технічних задач зводиться до розв’язування систем ЛАР, в яких матриці містять багато нульових елементів, а ненульові елементи розміщені за спеціальною структурою (стрічкові квазітрикутні матриці).

Задачі побудови інтерполяційних сплайнів, різницевих методів розв’язування крайових задач для диференціальних рівнянь зводяться до розв’язування систем ЛАР з трьохдіагональною матрицею А. В матриці А всі елементи, що не лежать на головній діагоналі і двох сусідніх паралельних діагоналях, дорівнюють нулю.

В загальному вигляді такі системи записують так:

аіхі-1 + bixi + cixi+1 = di                                             (1)

1 ≤ i ≤ n ; a1 = 0 ; cn = 0

або в розгорнутому вигляді:

b1x1 + c1x2                                                              = d1

a2x1 + b2x2 + c2x3                                                   = d2

a3x2 + b3x3 + c3x4                                        = d3

∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙  ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙                                          (2)

aixi-1 + bixi + cixi+1            = di

an-1xn-2 + bn-1xn-1 + cn-1xn   = dn-1

anxn-1 + bnxn   = dn

Вибір найбільшого елемента при виключенні невідомих за методом Гауса в таких системах робити не можна, оскільки перестановка рядків руйнує структуру матриці. Найчастіше для розв’язку системи з трьохдіагональною матрицею використовують метод прогону, який є частковим випадком методу Гауса.

Прямий хід прогону (алгоритм прямого ходу методу Гауса).

Кожне невідоме хі виражається через хі+1 з допомогою прогоночних коефіцієнтів Аі та Ві

хі = Аіхі+1 + Ві ;                                           (3)

# Наприклад, з першого рівняння системи (2) знайдемо

,   звідки                                              (4)

З другого рівняння системи (3) виразимо х2 через х3, замінюючи х1 формулою (3) або (4)

a2х1 + b2x2 + c2x3 = a2(A1x2 + B1) + b2x2 = d2

# Звідси знайдемо

або   х2 = А2х3 + В2

,   беручи   за      е2 = а2А1 + b2

Запишемо:

Аналогічно для кожного і прогоночні коефіцієнти з рівняння  хі = Аіхі+1 + Ві мають вигляд:

(5)

еі = аіАі-1 + bі ;

При цьому враховуючи, що а1 = сn = 0 приймаємо

Ао = 0 ; Во = 0.                                                  (6)

В розгорнутому вигляді формула (5) буде мати вигляд формули (7). Значення прогоночних коефіцієнтів можна одержати і таким шляхом. В рівнянні (3) понизимо індекс на одиницю та підставимо значення хі-1 в і-е рівняння системи (1)

хі-1 = Аі-1∙хі + Ві-1

аіхі-1 + bixi + cixi+1 = di  ai(Ai-1xi + Bi-1) + bixi + cixi+1 = di

(7)

Обернений хід прогонки (аналог оберненого ходу методу Гауса).

Він полягає в послідовному обчисленні невідомих хі. Спочатку знаходять хn. Для цього формулу (7) запишемо при і = n (враховуючи, що Сп = 0)

Долі використовуючи формулу (3) знаходимо послідовно всі невідомі xn-1, xn-2, … , x1.

Майже у всіх задачах, що приводять до розв’язку системи (2) з трьохдіаго-нальною матрицею, забезпечується умова переважання діагональних коефіцієнтів

Це забезпечує існування єдиного розв’язку та достатню стійкість методу прогону відносно похибок заокруглення.

Для запису коефіцієнтів ai, bi, та прогоночних коефіцієнтів Аi-1, Ві-1 використати один і той же масив.