Мета роботи: ознайомлення з основними методами зменшення шуму. Вибір ефективних засобів зменшення шуму.

Короткі теоретичні відомості.

Шумом називають небажаний для людини звук або сполучення звуків. З фізичної точки зору шум- неупорядковане сполучення звуків різних за частотою і силою.

Людина відчуває звукові коливання повітряного середовища у межах від 16 до 20000 Г Звуки, що мають коливання нижче 16 Гц, називаються інфразвуками, а вище 20000 Гц -- ультразвуками. Слух людини найбільш чутливий до звукових коливань з частотою від 1000 до 4000 Гц. Підвищений тиск, що утворюється в повітрі при проходженні звукової хвилі, називається звуковим тиском, а його середньоквадратичне значення вимірюється в Па. Інтенсивність звуку визначається енергією, яку несе звукова хвиля. Інтенсивність звукової хвилі зменшується обернено пропорційно квадрату віддалі від джерела. За одиницю інтенсивності приймають густину потоку звукової потужності, що протікає через 1 м поверхні в напрямі розповсюдження звукової хвилі і вимірюється у Вт/ м .

Людина відчуває інтенсивність звуку в межах від 10 -12 Вт/ м2 (поріг чутливості) до 10 2 Вт/ м2. Поріг больового відчуття перевищує інтенсивність звуку порогу чутливості у 10 раз. Тому для вимірювання рівня інтенсивності застосовується логарифмічна шкала, в якій кожний ступінь відрізняєгься від попереднього у 10 раз. Кожний ступінь такої шкали називається бел, а десята частина його - децибел (дБ). Рівень інтенсивності звуку визначається за формулою:

L= lg I / Іо дБ    або     L= 10 lg I / Іо дБ          (1) ,

де І - інтенсивність даного звуку, Вт/ м2; І- інтенсивність звуку на порозі чутливості при частоті 1000 Гц (10 -12 Вт/ м2).

В одиницях звукового тиску людина відчуває звукові коливання у межах від 2·10 -5 Па (поріг чутливості) до 2·102 (поріг больового відчуття).

Інтенсивність звуку пропорційна квадрату звукового тиску Р, тобто

L= 10 lg 1 / Іо = 10 lg Р2/ Ро2 = 20 lg Р/ РО дБ            (2),

де Ро- стандартний звуковий тиск на порозі чутливості (2 • 10-5 Па).

Таким чином, людина відчуває різні звуки в межах 0 ....140 дБ.

Різні інтенсивності різних звуків на віддалі 1 м дорівнюють, дБ:

- шепіт- 20;

- тиха розмова-50...б0;

- голосна- б0-70;

- шум на вулиці 70...90;

- шум кульового млина-110;

- шум реактивного двигуна 130...140.

Втомлююча та подразнююча дія шуму визначається рівнем звукового тиску (інтенсивності), частотним складом і тривалістю дії. Рівень звукового тиску пов' язаний з відчуттям його гучності; частотний спектр визначає тембр. Найбільш несприятливі для людини е високочастотні звуки з частотою більш 800 Гц. Весь діапазон звуків, що відчуває людина, поділяється на 8 октавних смуг. За характером шуми бувають: широкосмугасті з неперервним спектром завширшки більше однієї октави і тональні, у спектрі яких маються дискретні тони з рівнем на 10 дБ вище звуку сусідніх 1/3 октавних смуг.

З точки зору часу дії шум поділяється на постійний, рівень якого за 8 годин коливається не більше, ніж на 5 дБА, і непостійний. Непостійний шум у свою чергу поділяється на шум, який  коливається на протязі часу, шум, який який коливається до рівня фонового шуму й імпульсний, що складається із звукових сигналів тривалістю до 1 с і відрізняється від фону не менше, ніж на 10 дБ.

Для характеристики непостійного шуму. а також для оцінки широкосмугастого шуму використовується  середньоквадратичне значення рівня звукового тиску, яке називається

еквівалентним рівнем звуку та позначається L aeкв (дБА).

Дія шуму на людину супроводжується виникненням головного болю, запамороченням безсонниці,  загальної слабкості. Одночасно у людини підвищується кров' яний тиск, збільшується частота пульсу і дихання, зменшується гострота слуху і працездатність, послаблюється увага. Цей комплекс змін в організмі називається "шумовою хворобою". На роботу в шумні цехи не приймаються особи молодше 18 років, а також робітники, що страждають пониженим слухом, артесклерозом, неврозом, серцево- судинними та нервовими захворюваннями.

Нормування шуму здійснюється згідно з ГОСТ 12.1.003-83 "ССБП. Шум. Загальні гігієнічні вимоги"; проводиться двома методами: нормування за граничним спектром шуму в дБ і нормування  інтегрального показника рівня звуку в дБА. Шкала А для орієнтованої оцінки шуму та відображає суб' ективне сприйняття людиною шуму, яка більш чутлива до шуму високої частоти і менш чутлива до низькочастотних шумів. Нормування враховує більшу біологічну небезпеку тонального і імпульсного шуму.

Основними методами боротьби з шумом є:

- звукоізоляція;

- звукопоглинання;

- вібродемпферування.

Звукоізоляція.

Суть звукоізоляції полягає у відгородженні джерела шуму звукоізолюючими стінками, кожухами,  будовою кабін управління.

Звукоізоляція залежить від маси одиниці площі загородження, частоти звуку, площі загородження і його звукопоглинаючої здатності.

Звукоізолююча ефективність загородження визначається за формулою:

(1)

де m- маса 1 м2 конструкції загородження, кг;

f- частота звуку, Гц;

а - коефіцієнт звукопоглинання стінок, а =0.1,

а обл –коефіцієнт звукопоглинання акустичних облицювань.

Маса 1 м2 деяких конструкцій загороджень приведена в Додатку 2. Коефіцієнти звукопоглинання акустичних облицювань приведені в Додатку 3.

Звукопоглинання.

Даний метод боротьби з шумом передбачає використання звукопоглинаючої здатності матеріалів і кострукцій. Відбираючи акустичну енергію падаючих повітряних хвиль на звукопоглинаючі матеаіали, які трансформують її в теплову.

Звукопоглинаючі конструкції діляться на три групи:

- облицювання із жорстких однорідних звукопоглинаючих матеріалів без перфорованого

покриття (деревоволокнисті плити та ін.).

- звукопоглинаючі облицювання з перфорованим покриттям (гіпсові перфоровані плити);

- штучні звукопоглиначі.

Перші дві групи звукопоглинаючих облицювань прості у виготовленні і можуть кріпитись безпосередньо до поверхні загородження, або з повітряним проміжком. Штучні звукопоглиначі у вигляді куль, кубів та ін. підвішуються до стелі. Здатність матеріалів і конструкцій поглинати звуки оцінюється коефіцієнтом звукопоглинання а, який представляє собою відношення звукової енергії, поглинаємої матеріалом Е погл до енергії, падаючої на нього Е пад.

Акустичними характеристиками приміщення є: постійна приміщення В, м2; еквівалентна площа звукопоглинання А, м і середній коефіцієнт звукопоглинання, а.

Зменшення шуму за рахунок звукопоглинаючих облицювань визначається за формулою:

(2)

де, В1- постійна приміщення після його акустичної обробки, м2;

В- постійна приміщення до його обробки, м2.

(3)

де, А1= α(S- Sобл) - еквівалентна площа звукопоглинання поверхнями, незайнятими звукопоглинаючим облицьованням, м2;

S- загальна сумарна площа огороджень приміщення, м2;

Sобл-  облицьована площа огородження приміщення, м ;

∆ А- величина сумарного додаткового звукопоглинання за рахунок звукопоглинаючого

облицювання;

α1- середній коефіцієнт звукопоглинання облицювань,

(4,5)

де αобл- коефіцієнт звукопоглинання облицювань, приведений в Додатку 3.

Ашт- еквівалентна площа звукопоглинання одного штучного звукопоглинувача, м2;

n- кількість штучних звукопоглинувачів.

Середній коефіцієнт звукопоглинання:

(6)

Постійна приміщення визначається експериментальне. Її величина приведена в таблиці 1.

Таблиця 1. Значення постійної приміщення, В.

| № | Характеристика приміщення | Об'єм приміщення |
| --- | --- | --- |
|  |  | 40 | 100 | 400 | 1000 | 4000 |
| 1 | Без мебелі з невеликою кількістю людей (метал.обробні цехи, машинні зали) | 2 | 6 | 20 | 40 | 200 |
| 2 | З невеликою кількістю людей з меблями (лабораторії, кабінети) | 6 | 8 | 40 | 100 | 300 |
| 3 | З великою кількістю людей і м’якими меблями (адміністративні будівлі) | 8 | 20 | 60 | 200 | 400 |
| 4 | Частково облицьовані приміщення | 30 | 60 | 400 | 600 | 2000 |

Вібропоглинання.

Вібропоглинанням називається метод ослаблення коливань за ріхунок приєднання до системи додаткових імпульсів (опорів). Акустичний ефект покрить грунтується на введенні додаткового затухання в елементи конструкції, внаслідок чого амплітуди звукових хвиль в конструкціях зменшуються.

Вібропоглинаючі покриття діляться на жорсткі і м'які. До жорстких відносяться тверді пластмаси з динамічними модулями пружності 104-105 н/ см2. До м'яких покрить відносяться м'які гуми і пластмаси, бітумізований войлок, мастики з динамічним модулем пружності порядку 103 н/ см2.

Зменшення рівня шуму в даному випадку визначається за формулою:

(7)

де η1- коефіцієнт втрат вібруючої поверхні до нанесення вібродемпферного покриття:

(8)

де η3- коефіцієнт втрат у вібропоглинаючому прошарку;

En, Еm - модулі пружності покриття і металу;

hn, hm - товщина покриття і несучої конструкції, мм.

Фізико- технічні характеристики вібропоглинаючих матеріалів приведені в Додатку 4.

Розрахунки.

Вихідні дані:

- для розрахунку звукоізолюючої перегородки:

  - призначення приміщення – операторна;

  - обладнання, яке створює шум, -- вібростенд;

  - матеріал перегородки – сталь;

- для розрахунку зменшення шуму в приміщенні за рахунок звукопоглинання:

    - призначення приміщення – конструкторське бюро;

    - вид облицювань – ПА/О;

    - сумарна площа огороджувалбних поверхонь – 100;

- для вибору товщини вібропоглинаючого прошарку для стальних вібруючих конструкій:

    - вібропоглинаючий матеріал – мастика 579;

    - товщина вібруючого прошарку – 0.1;

    - призначення приміщення – машинне бюро.

Розрахунок звукоізолюючої перегородки:

Розрахунок зменшення шуму в приміщенні за рахунок звукопоглинання:

Вибір товщини вібропоглинаючого прошарку для стальних вібруючих конструкій: