II – рівень

Задача 1

Розрахувати значення розділювальної ємності на виході підсилювального каскаду. Дано: Rвих=100 Ом, Rн=200 Ом, fн=100 Гц, Мн=1 дб.

.

Дано:

Розв‘язок:

Задача 2.

Визначити коефіцієнт фільтрації Г-подібного LC-фільтра, який під’єднаний на виході  мостового  однофазного  випрямляча,  якщо  L =0,2 Гн, С=500 мкФ, fм=50 Гц.

Дано:

Розв‘язання:

Для мостового випрямляча

Задача 3.

Знайти значення вихідного опору підсилювача охопленого від'ємним зворотним зв'язком за напругою, як показано на рисунку (k=1000, (зз=0,1, Rвих=100 Ом).

Дано:

Розв‘язання:

Задача 4.

Для наведеної на рисунку схеми підсилювача визначити коефіцієнт передачі за напругою і вхідний опір каскаду, якщо R1=10 кОм, R2=100 кОм, Кuо=104, Rвхд=100 кОм.

Дано: ; ; ;

Розв‘язання.

Для інвертованого включення

Оскільки каскад охоплений послідовним зворотнім зв‘язком, то

Задача 5.

Для наведеної на рисунку схеми підсилювача визначити коефіцієнт передачі за напругою і максимальне значення дрейфу вхідної напруги при зміні температури оточуючого середовища з 20оС до 50оС.

Дано:

Розв‘язування

Для інвертую чого ввімкнення

Абсолютне значення :

Напруга дрейфу:

Задача 6.

Для наведеної на рисунку схеми підсилювального каскаду визначити коефіцієнт підсилення за напругою, якщо: Іок=2 мА, R2=1 кОм, Rн=2 кОм, Rс = 0,5 кОм, (=40, r′б=200 Ом.

Дано:

Розв‘язання:

Коефіцієнт підсилення за напругою у схемі зі СЕ:

Абсолютне значення:

Задача 7.

.Для наведеної схеми RC-генератора розрахувати частоту гармонічних коливань на його виході і значення резисторів в колі від'ємного зворотного зв'язку, якщо: R=3 кОм, С=51нФ, Rнmin=1 кОм.

Дано:

Розв‘язання.

Частота гармонічних коливань на виході генератора:

Розрахуємо опори резисторів :

приймемо

Задача 8.

Для транзисторного каскаду в схемі з СЕ визначити коефіцієнт частотних спотворень на високих частотах.

Дано:

Розв‘язання.

III – рівень

1. Використовуючи  кремнієвий  стабілітрон  (Uст=8 В, rд=10 Ом,

Іст min =3 мА), побудувати параметричний стабілізатор постійної напруги і розрахувати його основні параметри: Кст, Rвих, (.  Дано: Uвих=16 В, Uвх=32 В, Rн=1,6 кОм.

Розв’язання

- Вхідний струм:I = + I

- Струм навантаження: I =  =  = 0,01(A) = 10(mA)

I = 3 10+ 10 10= 13(mA)

- Значення балансного резистора:

R =

- Коефіцієнт стабілізації параметричного стабілітрона:

K=

- Вихідний опір стабілізатора:

R║(r

6) Коефіцієнт корисної дії:

η = %

2 Скласти  схему  генератора  гармонічних  коливань на ОП з симетричною триелементною фазоповертаючою RC-ланкою та розрахувати  параметри  елементів схеми, якщо fг =3кГц, Uвих=5В,  Rн =100 Ом

Розв’язання

1) K

R>> R;      f

2) З умови

Вибираємо R=330(Ом)

3) З виразу  f

C= Приймаємо: C=670(пФ)

4) Оскільки

║ (R>R║30R

(Ом)

Приймаємо R

R   R

Приймаємо R

3 Для підсилювального каскаду з спільним емітером розрахувати нестабільність колекторного струму при зміні температури оточуючого середовища від 20оС до 50оС. Дано: Rк=1 кОм, Rе=510 Ом, Rб1=39 кОм, Rб2=16 кОм, (=50, Іко=5 мкА (∆Т=20оС), ((/(∆Т =2 10-4 1/ºС, Іок =5 мА.

Розв’язання

Зміна колекторного струму при зміні температури оточуючого середовища

S – коефіцієнт температурної нестабільності

S=

=2мв/c

R║ R=

4 Розрахувати значення вхідного опору підсилювального каскаду на польовому транзисторі для робочої частоти fр=20 кГц. Дано: Rс=2 кОм, Rн= 5 кОм, Rз=1 Мом, S=7мА/В, ССЗ=2 пФ, СВЗ=8 пФ.

Розв’язання

- Знайдемо коефіцієнт підсилення:

K

- Визначаємо вхідну ємність:

CпФ)

- Знайдемо комплексний вхідний опір:

Z║ R

Z

Z

5 Для наведеної схеми компенсаційного стабілізатора постійної напруги розрахувати коефіцієнт стабілізації напруги і вихідний опір. Дано: Ін=100 мА, (н=0,2, (=80, rк=10 кОм, r′б=100 Ом, rд=10 Ом

Розв’язання

- Коефіцієнт стабілізації знаходиться за формолою:

K

- Знаходимо дифузійний опір емітера VT1:

r=

В – температурна стала

- Знаходимо дифузійний і повний опори бази:

r

r

Знаходимо коефіцієнт стабілізації:

- Знайдемо вихідний опір стабілізатора:

R

R

6 Для заданої схеми підсилювального каскаду на кремнієвому транзисторі розрахувати основні параметри каскаду на середніх частотах. Дано: Rг=10 Ом, Rе=1 кОм, Rк=5,1 кОм, Rн=20 кОм, r′б=200 Ом, Ее=1,7 В, Ек=10В, (=50.

Розв’язання

- Визначаємо струм емітера:

- Знайдемо диференціальний опір емітера:

r

- Знайдемо вхідний опір:

R

r

r

R

4) Визначаємо коефіцієнт підсилення за напругою:

K

R

K

- Визначаємо коефіцієнт підсилення за струмом:

K

Визначаємо вихідний опір каскаду:

R║ R