Теоретичні питання:

Види вибухозахисту (згідно ГОСТ 12.1.010-76)

Параметрами і властивостями, що характеризують вибухонебезпеку середовища, є:

температура спалаху;

концентраційні і температурні межі займання;

температура самозаймання;

нормальна швидкість розповсюдження полум'я;

мінімальний вибухонебезпечний зміст кисню (окислювача);

мінімальна енергія запалення;

чутливість до механічної дії (удару і тертю).

Основними чинниками, що характеризують небезпеку вибуху, є:

максимальний тиск і температура вибуху;

швидкість наростання тиску при вибуху;

тиск у фронті ударної хвилі;

властивості вибухонебезпечного середовища, що дроблять і фугасні.

Для забезпечення вибухобезпечного ведення виробничого процесу нормативно-технічною документацією на нього повинні бути встановлені коефіцієнти безпеки.

Небезпечними і шкідливими чинниками, що впливають на тих, що працюють в результаті вибуху, є:

ударна хвиля, у фронті якої тиск перевищує допустиме значення;

полум'я;

конструкції, що обрушуються, устаткування, комунікації, будівлі і споруди і їх частини, що розлітаються;

що утворилися при вибуху і (або) шкідливі речовини, що виділилися з пошкодженого устаткування, зміст яких в повітрі робочої зони перевищує гранично допустимі концентрації.

Вибухонебезпечне середовище можуть утворити:

суміші речовин (газів, пари, пилу) з повітрям і іншими окислювачами (кисень, озон, хлор, оксиди азоту і ін.);

речовини, схильні до вибухового перетворення (ацетилен, озон, гидразін і ін.).

Джерелом ініціації вибуху є:

відкрите полум'я, тіла, що горять і розжарені;

електричні розряди;

теплові прояви хімічних реакцій і механічних дій;

іскри від удару і тертя;

ударні хвилі;

електромагнітні та інші випромінювання.

Запобігання утворенню вибухонебезпечного середовища і забезпечення в повітрі виробничих приміщень, гірських вироблень і т.п. змісту вибухонебезпечних речовин, займання, що не перевищує нижньої концентраційної межі, з урахуванням коефіцієнта безпеки, повинно бути досягнуто:

застосуванням герметичного виробничого устаткування;

застосуванням робочої і аварійної вентиляції;

відведенням, видаленням вибухонебезпечного середовища і речовин, здатних привести до її освіти;

контролем складу повітряного середовища і відкладень вибухонебезпечного пилу.

Запобігання утворенню вибухонебезпечного середовища усередині технологічного устаткування повинно бути забезпечено:

герметизацією технологічного устаткування;

підтримкою складу і параметрів середовища поза областю і займанням;

застосуванням тих, що інгібірують (хімічно активних) і флегматізірующих (інертних) добавок;

конструктивними і технологічними рішеннями, прийнятими при проектуванні виробничого устаткування і процесів.

Запобігання виникненню джерела ініціації вибуху повинно бути забезпечено:

регламентацією вогняних робіт;

запобіганням нагріву устаткування до температури самозаймання вибухонебезпечного середовища;

застосуванням засобів, що знижують тиск у фронті ударної хвилі;

застосуванням матеріалів, що не створюють при зіткненні іскр, здатних ініціювати вибух вибухонебезпечного середовища;

застосуванням засобів захисту від атмосферної і статичної електрики, блукаючих струмів, струмів замикання на землю і т.д.;

застосуванням вибухозахищеного устаткування;

застосуванням швидкодіючих засобів захисного відключення можливих електричних джерел ініціації вибуху;

обмеженням потужності електромагнітних і інших випромінювань;

усуненням небезпечних теплових проявів хімічних реакцій і механічних дій.

ВИМОГИ ДО ВИБУХОЗАХИСТУ

Запобігання дії на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих чинників, що виникають в результаті вибуху, і збереження матеріальних цінностей забезпечуються:

встановленням мінімальних кількостей вибухонебезпечних речовин, вживаних в даних виробничих процесах;

застосуванням огнепреградітелей, гидрозатворів, водяних і пилових заслонів, інертних (що не підтримують горіння) газових або парових завіс;

застосуванням устаткування, розрахованого на тиск вибуху;

обваловкой і бункеруванням вибухонебезпечних ділянок виробництва або розміщенням їх в захисних кабінах;

захистом устаткування від руйнування при вибуху за допомогою пристроїв аварійного скидання тиску (запобіжні мембрани і клапани);

застосуванням швидкодіючих відсічних і зворотних клапанів;

застосуванням систем активного придушення вибуху;

застосуванням засобів попереджувальної сигналізації.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ І ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБУХОБЕЗПЕКИ

Організаційні і організаційно-технічні заходи щодо забезпечення вибухобезпеки повинні включати:

розробку системи інструктивних матеріалів засобів наочної агітації, регламентів і норм ведення технологічних процесів, правил поводження з вибухонебезпечними речовинами і матеріалами;

організацію навчання, інструктажу і допуску до роботи обслуговуючого персоналу вибухонебезпечних виробничих процесів;

здійснення контролю і нагляду за дотриманням норм технологічного режиму, правил і норм техніки безпеки, промислової санітарії і пожежної безпеки;

організацію протиаварійних, газорятівних і рятувальників робіт і встановлення порядку ведення робіт в аварійних умовах.

КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ ВИБУХОБЕЗПЕки

У виробничих процесах з метою забезпечення вибухобезпеки слід контролювати:

виконання вимог забезпечення вибухобезпеки, перерахованих в разд.2, 3, 4 справжньому стандарті;

параметри вибухонебезпеки початкових речовин;

технологічний режим;

склад атмосфери виробничих приміщень;

технологічне устаткування;

електроустаткування.

Належні контролю параметри вибухонебезпеки вибирати виходячи з умов проведення даного виробничого процесу і відповідно до ГОСТ 12.1.044-89.

Зокрема слід визначити:

концентраційні межі займання для газів і паров-по ГОСТ 12.1.044-89;

нижня концентраційна межа займання пилоповітряних смесей-по ГОСТ 12.1.044-89;

температурні межі займання для рідин і легкоплавких веществ-по ГОСТ 12.1.044-89;

температуру спалаху в закритому тиглі і у відкритому тиглі по ГОСТ 12.1.044-89;

температуру самозаймання для рідин і легкоплавких веществ-по ГОСТ 12.1.044-89;

чутливість до удару-по ГОСТ 4545-88.

(Змінена редакція, Ізм. N 1).

У виробничих приміщеннях, гірських виробленнях і т.п. контроль змісту вибухонебезпечних речовин в повітрі необхідно виконувати:

у приміщеннях, гірських виробленнях і т.п.-периодично;

у приміщеннях, гірських виробленнях і т.п., де можливо скупчення викидів, проток газоподібних і рідких вибухонебезпечних речовин безперервно.

Технічний огляд і випробування технологічного устаткування з метою виконання вимог вибухобезпечності (міцність, герметичність і т.д.) слід здійснювати відповідно до норм і правил, затверджених Держміськтехнаглядом СРСР, а також нормативно-технічною документацією на даний процес.

Вибухозахищене електроустаткування слід вибирати і контролювати відповідно до правил пристрою електроустановок, а також норм і правил безпеки для даної галузі народного господарства, затверджених Держміськтехнаглядом СРСР і Госенергонадзором.