Завдання №1

1. Вихідні дані приймаються згідно варіанту.

ВИХІДНІ ДАНІ

табл.1

| Назва підприємства | Назва забруднюючих речовин | Сфакт, мг/куб.м | Висота труби Н | Область | Об'єм викиду, куб.м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завод по виробництву азбесту | Сірчаний газ | 0,7 | 30 | Рівненська | 900 |
|  | Сірководень | 0,06 |  |  |  |
|  | Окис вуглецю | 4,9 |  |  |  |
|  | Пил нетоксичний | 2,7 |  |  |  |
|  | Сажа | 0,2 |  |  |  |
|  | Діоксид азоту | 0,1 |  |  |  |

Табл.2

| Температура викиду (t2), ˚С | Температура викиду (t1), ˚С |
| --- | --- |
| 22,5 | 85 |

Завдання №2. Визначити до якого класу шкідливості відноситься підприємство та встановити величину санітарко захисної зони.

Підприємство «Хімічний комбінат» відноситься до І класу шкідливості, а розмір санітарно-захисної зони становить 1000м.

Санітарно-захисні зони — це ділянки землі навколо підприємств, які створюють з метою зменшення шкідливого впливу цих підприємств на здоров'я людини, їх розташовують з підвітряного боку підприємств і засаджують деревами й чагарниками. Вони мають вигляд парків чи лісопарків. У цих зонах можна розташувати адміністративно-службові приміщення, склади, гаражі, депо, лазні, торгові центри.

Залежно від шкідливості забруднювачів, що викидаються, й можливості їх очистки кожне підприємство відносять до того чи іншого класу шкідливості, відповідно до цього за розмірами розрізняють 5 класів санітарно-захисних зон.

Табл.З

| Назва підприємства | Клас шкідливості | Розміри санітарно захисної зони, м |
| --- | --- | --- |
| Завод по виробництву азбесту | ІІ | 500 |

Завдання №3. Навести характеристику забруднюючих речовин та описати механізм дії забруднюючих речовин на організм людини та довкілля,

Cірчаний газ -безбарвний газ із гострим запахом. Добре розчиняється у воді, створюючи сірчану кислоту. При впливі на організм подразнює верхні дихальні шляхи, викликаючи запалення слизових оболонок носоглотки, бронхів. Високі концентрації оксиду сірки в повітрі викликають у людини задишку, можуть призвести до утрати свідомості

Окис вуглецю або вуглекислий газ, СО2 за стандартних умов — 6езбaрвний газ, 6ез запаху, вaжчий за повітря в1,5 раза, доволі добре розчиняеться y воді, осо6ливо під тиском, легко перетворюеться на рідину навіть за кiмнатної температури i невеликого тиску (5 МПа). Зpіджений СО2 зберiгaють y стальних 6алонах. Якщо його швидко вилити з 6алона, вyглекислий газ випaровyється, внaслiдок чого частина газу пеpетвоpюється на снігоподі6ну мacy. Твepдий вуглекислий газ називають сухим льодом.

Завдання №4-5. Встановити клас шкідливості забруднюючої речовини.

# ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, мг/куб.м

# Табл,4

| Речовина | Маклимальна разова | Середньодобова | Клас шкідливості речовини |
| --- | --- | --- | --- |
| Сірчаний газ | 0,008 | 0,003 | 2 |
| Сірководень | 0,008 | 0,008 | 2 |
| Окис вуглецю | 3,0 | 1,0 | 4 |
| Пил нетоксичний | 0,5 | 0,15 | 3 |
| Сажа | 0,15 | 0,05 | 3 |
| Діоксид азоту | 0,085 | 0,085 | 2 |

Завдання №6. Визначити фактичну масу річного викиду і-тої домішки забруднюючої речовини в атмосферу(СН 369-74) за формулою

# Мфакт=(Сфакт. ×)/(A×Ф)×T

Де Сфакт. - фактична концентрація забруднюючої речовини, г/куб.м; Н - висота труби, м;  - об'єм викиду, м.куб/с; t1 - температура викиду, °С; t2 - температура атмосферного повітря для найтеплішого місяця року в даній місцевості; А -коефіцієнт, що враховує частоту температурних інверсій даної місцевості(для умов України А=160); Ф - коефіцієнт швидкості осідання часток в атмосфері(для газів - 1 .0; для парів - 2,0; для пилу - 3 .0); Т - число секунд в році.

Мфакт. (Сірчаний газ) =2,33 (т/рік)

Мфакт(Сірководень)=т/рік)

Мфакт (Окис вуглецю)==   16,3 ( т/рік)

Завдання №7.  Визначити масу максимально допустимого викиду. Знаходять за формулою:

Мгдк=

де См - максимальна разова ГДК забруднюючої речовини, г/м. куб.

Мгдк(Сірчаний газ)==0,03 (т/рік) Мгдк(Сірководень)== 0,03(т/рік)

Мгдк(Окис вуглецю)==  9,8 (т/рік)

Завдання №8. Знаходять масу над лімітних викидів забруднюючих речовин в атмосферу:

, т/рік

Мнл(Сірчаний газ)  =  2,3 (т/рік)

Мнл(Сірководень) = 0,17  (т/рік)

Мнл(Окис вуглецю)=    6,5          (т/рік)

Завдання №9 Визначають ефективність очистки необхідної для збереження санітарних норм очистки:

Е(Сірчаний газ)   = 98%

Е(Сірководень)    = 86%

Е(Окис вуглецю)=38%

В залежності від необхідної ефективності очистки обирають методи та спосо-бл очистки газуватих вилшдів від забруднювачів.

Визначення необхідного ступеня очистки

Табл.5

| Назва підприємства | Назва забруднюючих речовин | Сфакт, мг/куб.м | Сгдк мг/куб.м | Мфакт т/рік | Мгдк т/рік | Мнл т/рік | Необхідний ступінь очистки % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завод по виробництву азбесту | Сірчаний газ | 0,7 | 0,008 | 2,33 | 0,03 | 2,3 | 98 |
|  | Сірководень | 0,06 | 0,008 | 0,2 | 0,03 | 0,17 | 86 |
|  | Окис вуглецю | 4,9 | 3,0 | 16,3 | 9,8 | 6,5 | 38 |

Завдання №10. Розрахувати розміри платежу за викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення. Відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» для підвищення економічної відповідальності за збитки, нанесені державі, а також з метою стимулювання заходів щодо охорони атмосферного повітря, упорядкування джерел фінансування відшкодувань вводиться плата за викиди в атмосферу забруднюючих речовин.

Розрахунок проводиться на підставі «Методики визначення розмірів плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища України». Розміри платежу визначають дві складові:

- плату в межах установлених лімітів(тимчасово погоджених) викидів забруднюючих речовин;

- плату за перевищення лімітів викидів забруднюючих речовин.

Плата за викиди і-тої забруднюючої речовини визначають за формулою:

, грн./ рік

(Сірчаний газ)=[2×0,03+2×2×2,3] ×1,94×10=     179,64     (грн./ рік)

(Сірководень)= [171×0,03+2×171×0,17] ×1.94×10= 1227,44 (грн./ рік)

(Окис вуглецю)=[2×9,8+2×2×6,5] ×1,94×10=             884,64     (грн./ рік)

де  - базовий норматив плати за викиди в атмосферу однієї тони і-тої забруднюючої речовини в межах ліміту з врахуванням класу небезпечності;  - маса річного викиду в межах ліміту і-тої забруднюючої речовини(табл.5), т/рік;  -коефіцієнт кратності плати за над лімітний викид в атмосферу забруднюючих речовин( приймаються залежно від екологічного стану місцевості); - маса надлишкового викиду в атмосферу і-тої забруднюючої речовини(табл.5), т/рік; - коефіцієнт індексації;  - коефіцієнт, що враховує територіальні соціально-екологічні особливості, залежить від чисельності жителів населеного пункту, його народногосподарського значення і розраховується за формулою:

=Кнас.×Кф

=1.25х 1.55=1,94

де Кнас. — коефіцієнт, що залежить від чисельності жителів наседеного пункту (табл..6); Кф - коефіцієнт, що враховує народногосподарське значення населеного пункту(табл..7).

Плата за забруднення атмосферного повітря

Табл.8

| Назва забруднюючих речовин | Маса річного викиду в межах ліміту т/рік | Над лімітна маса викидів т/рік | Базовий норматив плати грн/т | Сума плати в межах ліміту грн/рік | Коефіцієнт кратності | Сума плати за надлімітні викиди грн/рік | Загальна сума плати грн/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сірчаний газ | 0,03 | 2,3 | 2 | 1,16 | 2 | 178,48 | 179,64 |
| Сірководень | 0,03 | 0,17 | 171 | 99,52 | 2 | 1127,92 | 1227,44 |
| Окис вуглецю | 9,8 | 6,5 | 2 | 380,24 | 2 | 504,4 | 884,64 |

Всього: 2291,72

Додаток

Базові нормативи плати за викиди в атмосферу забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за 1 т)

| Назва речовини | Плата (грн) |
| --- | --- |
| Сірчаний газ | 2 |
| Сірководень | 171 |
| Окис вуглецю | 2 |
| Пил нетоксичний | 2 |
| Сажа | 2 |
| Діоксид азоту | 53 |

Висновки

В цій розрахунковій роботі ми:

А) Встановили клас небезпеки забруднення речовини та розміри санітарно захисної зони;

Б) Розрахували фактичний об’єм викидів забруднюючих речовин в атмосферу;

В) Визначили необхідний рівень очистки;

Г) Визначили розмір плати за забруднення атмосфери.

Згідно підрахунків мого варіанту загальна сума плати за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря становить -2291,72 грн/рік. Основну частину від цієї суми складає плата за викиди Сірководень,  але найбільша ефективність необхідної очистки припадає на Сірчаний газ. Отже, необхідно зменшити кількість цих речовин в атмосферному повітрі.