НУ "Львівська політехніка"

Базовий напрям "Інформаційна безпека"

Білет N 7

1. Чи буде змінюватись стрибкоподібно заряд Q неосновних носіїв в базі біполярного транзистора при стрибкоподібній зміні струму бази? 				(так,ні)

2. Для чого використовується функція включення (Хевісайда)?

а) для тестування систем автоматичного керування;

б) для динамічного опису дискретних сигналів;

в) для динамічного опису неперервних сигналів.

3. Для чого використовується скремблювання сигналу?

а) для усунення природної надлишковості  у передаваних  повідомленнях;

б) для збільшення кодової віддалі;

в) для підтримання тактової частоти в спектрі лінійного сигналу.

4. Вкажіть помилковий запис мовою Паскаль:

а) not not b or or d

б) true and false

в) (x>5) or false

г) not true

5. Регістри загального призначення МП Intel 8080 - це регістри  A, F,  PC, W, Z, SP  (так,ні)

6. Де ставиться помітка про надходження  ( реєстрацію )документа?

на нижньому лівому полі першого аркуша документа

на нижньому  правому полі першого аркуша документа

на верхньому полі першого аркуша документа

7. Щорічні звіти про роботу режимно-секретних органів:

Не складаються

###### Складаються за бажання керівника установи

Складаються в обов’язковому порядку  +

8. Скільки розв’язків має порівняння за простим модулем p?

Якщо порівняння axn+a1 xn-1+…+an0(mod p) степеня n за простим модулем р має більше n різних розв’язків, то всі коефіцієнти a,a1 ,…,an кратні р.

Доказ. Нехай порівняння axn +a1 xn-1+…+an0(mod p), має n+1 розв’язок і x1 ,x2 ,…,xn,xn+1–найменші невід’ємні лишки цих розв’язків

9. Нарисувати схему 4-х розрядного двійкового асинхронного підсумовуючого лічильника на D-тригерах.

10. Накресліть узагальнену структурну схему оптичного давача та коротко охарактеризуйте її елементи.

У загальному випадку оптичний давач складається з джерела випромінювання світлового потоку, оптичного каналу і приймача випромінювання. Вхідна (вимірювана) величина може впливати безпосередньо на джерело випромінювання і модулювати параметри потоку, або на канал, по якому розповсюджується оптичний потік. Приймач перетворює останній в електричний сигнал.

Структурна схема оптичного давача:

джерелом оптичного випромінювання може бути сам об’єкт дослідження (розплав металу, гаряче кування, жива істота), а найчастіше спеціальний освітлювач. Як освітлювачі використовуютьяс: природне світло, лампи розжарювання, люмінофори, газорозрядні лампи, світло діоди, квантові генератори (лазери).

У приймачах світлового потоку оптичних здавачів використовується фотоефект (зовнішній або внутрішній), який проявляється в зміні властивостей матеріалу при зміні його освітленості. Фотоелектричні приймачі є селективними, вони чутливі не лише до інтенсивності випромінювання, але і до його спектрального складу.

11. Назвіть типи адресації в мікроконтролері AT90S2313. Наведіть приклади.

Для МК AT90S2313 є декілька способів адресації: неявна, безпосередня, пряма адресація і непряма адресація. Для прямої і непрямої адресації в залежності від того, до якої області пам’яті проводиться звернення (для прямої адресації) і які додаткові дії виконуються над індексним регістром (для непрямої адресації) існує декілька різновидів.

Надалі будемо позначати Rd – регістр призначення, Rr – передаючий регістр, КОП – код операції, P – регістр вводу/виводу.

Неявна адресація

Дані, над якими здійснюється операція, знаходяться в певному, наперед визначеному регістрі. Сюди відносяться команди маніпуляцій з бітами регістра стану SREG. Напр.

sei    (встановити прапорець І регістра SREG: SREG.І  1).

Безпосередня адресація

Дані над якими здійснюється операція, знаходяться безпосередньо в коді команди. Напр.

andi R18, 98    (Логічне І РЗП R18 і 8-розрядної константи : R18  R18 & 98).

Пряма регістрова адресація з одним регістром Rd

Дані, над якими здійснюється операція, знаходяться в регістрі Rd (рис. 1.а). Напр.

clr R21 (очистити регістр R21: R21  0 ).

Пряма регістрова адресація з двома регістрами - Rd і Rr

Дані, над якими здійснюється операція, знаходяться в регістрах Rd і Rr. Результат операції зберігається в регістрі Rd (рис. 1.б). Напр.

mov R4, R2    (переслати вміст R2 в R4: R4  R2).

Рис. 1. Види прямої адресації в AVR МК

Пряма адресація регістра вводу/виводу

Даний спосіб адресації використовується командами пересилки даних між регістром вводу/виводу і регістровим файлом – в командах IN та OUT.

Напр.

in R4, SREG    (переслати вміст регістру стану SREG в R4: R4  I/O(P)).

Пряма адресація до пам’яті даних

16-розрядний адрес комірки пам’яті даних знаходиться в коді команди, яка складається з двох слів. В другому слові знаходиться адрес комірки пам’яті, до якої відбувається звернення.

Напр.

lds R4, 0x5F    (переслати вміст регістру стану SREG в R4: R4  SREG).

Непряма адресація

При непрямій адресації адреса комірки пам’яті знаходиться в одному з індексних регістрів X, Y або Z. В залежності від додаткових маніпуляцій над вмістом індексного регістра розрізняють наступні різновиди непрямої адресації: проста непряма адресація, відносна непряма адресація, непряма адресація з предекрементом, і непряма адресація з постінкрементом.

Проста непряма адресація

При використанні команд простої непрямої адресації звертання відбувається за адресою, яка знаходиться в індексному регістрі. МК підтримує 6 команд простої непрямої адресації: LD Rd, X/Y/Z (пересилка байту з ОЗП в РЗП) і ST X/Y/Z, Rr (пересилка байту з РЗП в ОЗП).

Напр.

LD R5, X (переслати вміст комірки пам’яті з адресою в Х до регістру R5: R5  (Х)).

Відносна непряма адресація

При використанні команд відносної непрямої адресації адреса комірки пам’яті, до якої відбувається звертання утворюється сумуванням індексного регістра Y або Z і константи, заданої в команді. МК підтримує 4 команд простої непрямої адресації: LDD Rd, Y+q/Z+q (пересилка байту з ОЗП в РЗП) і STD Y+q/Z+q, Rr (пересилка байту з РЗП в ОЗП). Під зміщення відводиться 6 біт, тобто воно не перевищує 64.

Напр.

LDD R5, Y + 10 (переслати вміст комірки пам’яті з адресою Y зміщеною на 10 байт у регістр R5: R5  (Y + 10)).

Непряма адресація з предекрементом

При використанні команд непрямої адресації з предекрементом вміст індексного регістру спочатку зменшується на 1, а потім проводиться звертання за отриманою адресою. МК підтримує 6 команд непрямої адресації з предекрементом: LD Rd, -X/-Y/-Z (пересилка байту з ОЗП в РЗП) і ST -X/-Y/-Z, Rr (пересилка байту з РЗП в ОЗП).

Напр.

LD R4, -X    (X  X – 1, R4  (X)).

Непряма адресація з постінкрементом

При використанні команд непрямої адресації з постінкрементом після звертання за адресою, яка знаходиться в індексному регістрі, вміст індексного регістру збільшується на 1. МК підтримує 6 команд непрямої адресації з постінкрементом: LD Rd, X+/Y+/Z+ (пересилка байту з ОЗП в РЗП) і ST X+/Y+/Z+, Rr (пересилка байту з РЗП в ОЗП).

Напр.

LD R4, X+    (R4  (X), X  X + 1).

Непряма адресація пам’яті програм

Для зчитування даних з пам’яті програм використовується непряма адресація з використанням індексного регістра Z.

Адреса константи – байту міститься в регістрі Z. 15 старших бітів визначають адресу слова, а молодший (0-й) біт – молодший або старший байт константи в пам’яті програм: 0 – молодший, 1 – старший байт. Напр.

lpm    (Завантажує регістр R0 байтом з пам’яті програм: R0  (Z)).

12. Відобразіть схему функціональних залежностей для реляційної БД оперного театру. Наведіть відповідну  ER-діаграму.

13. Синтезувати  структурну  схему  управляючого  автомату,  якщо його функція переходів задана таблицею 1,  а функція виходу -  таблицею 2, для побудови використати JК-тригери та елементний базис І-НЕ.

табл. 1.                                                                      табл. 2.

|  | z0 | z1 | z2 | z3 |  |  |  |  | z0 | z1 | z2 | z3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | z0 | z3 | z3 | z2 |  |  |  | x1 | y1 | y1 | y2 | y1 |
| x2 | z1 | z2 | z1 | z0 |  |  |  | x2 | y2 | y2 | y1 | y2 |

Квх = ]log2 |x|[ = ]log22[=1

Кcт = ]log2 |z|[ = ]log24[=2

Квих = ]log2 |y|[ = ]log22[=1

|  | a1 |
| --- | --- |
| X1 | 0 |
| X2 | 1 |
|  | B1 | B2 |
| Z0 | 0 | 0 |
| Z1 | 0 | 1 |
| Z2 | 1 | 0 |
| Z3 | 1 | 1 |

| XsZs → Zs+1Ys | As1 | Bs1 | Bs2 | B1s+1 | B2s+1 | Cs1 | J1 | K1 | J2 | K2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1z0 → z0y1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | * |
| x1z1 → z3y1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | * | 0 |
| x1z2 → z3y1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | * |
| x1z3 → z2y2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | * | * | 1 |
| X2z0 → z1y2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | * |
| X2z1 → z2y1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | * |
| X2z2 → z1y2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | * | * | 1 |
| X2z3 → z0y2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | * | * | 1 |

14. Скласти принципову схему модуля пам’яті для мікро-ЕОМ на мікропроцесорі Intel 8080 якщо для ПЗП об’ємом 8 Кбайт виділена ділянка пам’яті 0000Н-1FFFH, а ОЗП об’ємом 16 Кбайт виділено ділянку 2000Н-5FFFН. У Вашому розпорядженні є така елементна база:

а) дешифратор

а) мікросхема ПЗП з організацією 8 К х 8

В-7

б) мікросхема ОЗП з організацією 16 К х 8

г) інвертори (НЕ)

д) двовходові схеми АБО

е) двовходові схеми І

МП і8080 адресує 64 Кбайт спільної пам’яті програм і даних використовуючи 16 адресних ліній А15-А0.

Карта пам’яті буде виглядати таким чином:

Для ПЗП вибираємо мікросхему КР556РТ16 з організацією 8 К х 8, часом вибірки 85 нс і споживаною потужністю 1 Вт. Для ОЗП вибираємо мікросхему НМ62256 з організацією 32 К х 8, з яких використаємо лише 16 Кбайт.

Потрібно сформувати керуючі сигнали (для ПЗП , для ОЗП  і ), щоб мікросхеми спрацьовували лише тоді, коли є звертання МП до відповідної ділянки пам’яті.

Для ПЗП визначаємо загальні межі

| А15 | А14 | А13 | А12 | А11 | А10 | А9 | А8 | А7 | А6 | А5 | А4 | А3 | А2 | А1 | А0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Тобто розряди А15 А14 А13 вибирають потрібний діапазон на карті пам’яті, а розряди А12-А0 – потрібний байт в межах цієї ділянки.

Крім того, мікросхема ПЗП повинна активізуватись тоді, коли є читання пам’яті, про що свідчить низький рівень сигналу системної шини .

Для ОЗП визначаємо загальні межі

| А15 | А14 | А13 | А12 | А11 | А10 | А9 | А8 | А7 | А6 | А5 | А4 | А3 | А2 | А1 | А0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Тобто розряд А15 завжди рівний 0, а мікросхема повинна вибиратись при комбінаціях сигналів А14 = 0, А13=1 або А14 = 1, А13 = 0, а також коли присутній сигнал або  (Memory Read – Читання пам’яті) або  (Memory Write – запис в пам’ять). Формувати ці керуючі сигнали зручно з допомогою дешифратора.

Таблиця істинності:                     При STB=1,  =  = 0.

| A2 | A1 | A0 | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

При STB=0, або  =  1 або  = 1.

| A2 | A1 | A0 | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x | x | x | 1 |

Схема адресного селектора

Мікросхема ОЗП має також входи керування  і .  (Output Enable) – дозвіл видачі даних – повинен бути рівним нулю, коли є читання з ОЗП, тому на нього подається сигнал  і вивід  (Write Enable) – дозвіл запису даних - повинен бути рівним нулю коли є запис в ОЗП, тому на нього подається сигнал . Схема модуля пам’яті буде виглядати наступним чином:

Схвалено Методичною радою ІКТА

Протокол № 35 від 06.06.2007 р.

Заст. директора ІКТА								П. Столярчук

# Text boxes

|  | c1 |
| --- | --- |
| y1 | 0 |
| y2 | 1 |